Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Администрация  муниципального образования

«Эхирит-Булагатский район»

Муниципальный контракт:

№24 от 20.07.2012 г.

Научно-исследовательская работа по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований

Эхирит-Булагатского района Иркутской области

Генеральный план

муниципального образования «Гаханское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области

Том 2

Материалы по обоснованию генерального плана

Москва 2012 год

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР»

Заказчик:

Администрация  муниципального образования

«Эхирит-Булагатский район»

Муниципальный контракт:

№24 от 20.07.2012 г.

Научно-исследовательская работа по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки муниципальных образований

Эхирит-Булагатского района Иркутской области

Генеральный план

муниципального образования «Гаханское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области

Том 2

Материалы по обоснованию генерального плана

Первый заместитель

Генерального директора                                                        С.И. Бычков

Директор по архитектуре, градостроительству

и проектным работам                                                            И.М. Шнайдер

Главный инженер проекта                                                    Д.С. Татарников

Главный архитектор проекта                                                Г.Н.Евтушенко

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:

| Бычков С.И. | Руководитель проекта |
| --- | --- |
| Татарников Д.С. | Главный инженер проекта |
| Евтушенко Г.Н. | Главный архитектор проекта |
| Красильников Г.Л. | Архитектор проекта |
| Глушков О.В. | Главный инженер по ГИС |
| Егорова Т.В. | Главный экономист проекта |
| Удовенко Н.И. | Главный специалист – экономист |
| Шушлебина Н.Л. | Главный специалист по транспорту |
| Дронова А.А. | Главный специалист - энергетик |
| Рязанова Н.В. | Главный специалист по ВИК |
| Ивашкина Е.И. | Главный специалист по инженерной подготовке |
| Зырянова Е.В. | Главный специалист - эколог |
| Москаленко М.Г. | Главный специалист – дендролог |
| Шелестов С.И. | Главный специалист по ГО и ЧС |
| Павлова Е.О. | Техник-архитектор |
| Холодов М.А. | Инженер по ГИС |
| Лопухина А.М. | Инженер по ГИС |

Состав материалов по проекту

«Генеральный план

муниципального образования «Гаханское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области»

|  | Текстовые материалы |
| --- | --- |
| Том 1 Положения о территориальном планировании | Положения о территориальном планировании муниципального образования «Гаханское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области |
| Том 2 Материалы по обоснованию проекта | Материалы по обоснованию генерального плана муниципального образования «Гаханское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области |
| Том 3. Материалы по обоснованию проекта | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГО и ЧС) |
|  | Графические материалы |
| Материалы по обоснованию проекта |  | 1.1 | Лист ГП2. Карта современного использования территории с зонами особых условий использования территорий (опорный план) (М 1:40 000). Фрагменты: с. Гаханы, п. Бозой, д. Зурцаган (М1:5 000). |
|  |  | 1.2 | Лист ГП3. Карта зон с особыми условиями использования территорий (М 1:40 000). Фрагменты: с. Гаханы, п. Бозой, д. Зурцаган (М1:5 000). |
|  |  | 1.3 | Лист ГП4. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (М 1:40 000). Фрагменты: с. Гаханы, п. Бозой, д. Зурцаган (М1:5 000). |
| Положения о территориальном планировании |  | 2.1 | Лист ГП1. Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта границ населенных пунктов. Карта функциональных зон. Карта объектов инженерной инфраструктуры. Карта объектов транспортной инфраструктуры. (М1:40 000). Фрагменты: с. Гаханы, п. Бозой, д. Зурцаган (М1:5 000). Основной чертеж. |

Содержание

Введение	8

1. Особенности экономико-географического положения	12

2. Общая характеристика поселения	13

3. Лесные ресурсы и лесопользование	14

3.1. Общие сведения	14

3.2. Лесовосстановление	20

3.3. Недревесные ресурсы	22

3.4. Охотничьи промысловые ресурсы	23

3.5. Ведение сельского хозяйства	24

3.6. Защита леса	25

3.7. Защита лесов от вредных организмов	26

3.8. Особо охраняемые природные территории	28

3.9. Озеленение	30

4. Архитектурно-планировочная организация территории	33

4.1. Проблемы территориального развития	33

4.2. Планировочная организация территории	33

4.3. Функциональное зонирование территории	35

4.4. Порядок установления или изменения границ населенных пунктов, предложения по изменению границ населенных пунктов	38

5. Социально-экономическое положение	39

5.1. Демографические и трудовые ресурсы	39

5.1.1. Расселение	39

5.1.2. Демографические ресурсы. Существующее положение	40

5.1.3. Демографические ресурсы. Перспективная численность населения	42

5.1.4. Занятость, трудовые ресурсы.  Современное состояние и проектное решение	45

5.2 Жилищный фонд и жилищное строительство	46

5.2.1. Жилищный фонд и жилищное строительство. Существующее положение	46

5.2.2.  Жилищный фонд и жилищное строительство. Проектное решение	48

5.2.3. Прогнозная оценка объёмов нового жилищного строительства	50

5.3. Социальная инфраструктура	52

5.3.1. Социальная инфраструктура. Существующее положение	52

5.3.2. Социальная инфраструктура. Проектное решение	56

5.4. Производственно-хозяйственный комплекс	63

5.4.1. Промышленность.  Существующее положение	63

5.4.2. Промышленность. Проектное решение	64

5.4.3. Сельское хозяйство. Существующее положение	65

5.4.4. Сельское хозяйство. Предпосылки развития отрасли	70

6.Транспортная инфраструктура	74

6.1. Транспортная инфраструктура. Существующее положение	74

6.2. Транспортная инфраструктура. Проектные предложения  муниципального образования «Бозой»	78

7. Инженерная инфраструктура	81

7.1. Водоснабжение, водоотведение	81

7.1.1.Водоснабжение. Существующее положение	81

7.1.2.Водоснабжение. Проектное решение	82

7.1.3. Водоотведение бытовых стоков. Существующее положение	86

7.1.4. Водоотведение бытовых стоков. Проектное решение	87

7.2. Санитарная очистка. Утилизация ТБО	89

7.2.1. Санитарная очистка. Утилизация ТБО. Существующее положение	90

7.2.2. Санитарная очистка. Утилизация ТБО. Проектное решение	91

7.3. Ливневая канализация	93

7.3.1. Ливневая канализация. Существующее положение	93

7.3.2. Ливневая канализация. Проектные предложения	94

7.4. Электроснабжение	95

7.4.1. Электроснабжение. Существующее положение	95

7.4.2. Электроснабжение. Проектное решение	97

7.5. Теплоснабжение	102

7.5.1. Теплоснабжение. Существующее положение	102

7.5.2. Теплоснабжение. Проектное решение	102

7.6. Газоснабжение	106

7.7. Средства связи	107

7.7.1. Средства связи. Существующее положение	107

7.6.2. Средства связи. Проектное решение	108

8. Охрана природы и окружающей среды	111

8.1. Охрана природы и окружающей среды. Существующее положение	111

8.2. Охрана природы и окружающей среды. Мероприятия по охране природы	119

9. Охрана объектов культурного наследия	123

10. Технико-экономические показатели	132

Введение

Генеральный план муниципального образования «Гаханское» (далее – генеральный план) разработан по заказу Администрации  муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на основании Муниципального контракта №24 от 20.07.2012 г. в соответствии с заданием, утвержденным Главой администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район». Основанием для разработки градостроительной документации является Решение Думы муниципального образования «Гаханское» «10» февраля 2012г. №3.

Генеральный план разработан ОАО «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор».

Генеральный план является документом территориального планирования муниципального образования, подлежащим разработке, согласованию и утверждению в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004г. N 190 – ФЗ и Федеральным законом от 29 декабря 2004г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», подписанными Президентом РФ 29 декабря 2004г.

- Генеральный план реализуется в границах земель муниципального образования «Гаханское».

- В составе Генерального плана выделены следующие временные сроки его реализации:

- 1-ая очередь – 2022 год (10 лет);

- расчетный период, на который рассчитаны все основные проектные решения - 2032 год (20 лет).

- Проектные решения Генерального плана на расчетный период являются основанием для разработки документации по планировке территории населённых пунктов муниципального образования «Гаханское» и учитываются при разработке правил землепользования и застройки муниципального образования «Гаханское».

При разработке Генерального плана учтены материалы социально-экономических программ муниципального образования «Гаханское», муниципального образования «Эхирит-Булагатский район», Иркутской области, а именно:

1. Комплексный план мероприятий  социально-экономического развития Эхирит-Булагатского района, Иркутской области 2008-2012 года, утвержденный решением Думы муниципального образования от «31» октября 2007г.  №556;

2. Комплексный план мероприятий социально-экономического развития «Гаханского» поселения до 2015 года», утвержденный решением Думы муниципального образования от «20» июня 2011г. №33;

3. Программа социально-экономического развития Иркутской области на 2011-2015 годы, принятая постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 15.12.2010 года № 28/18-ЗС.

Генеральный план состоит из Положений о территориальном планировании, материалов по обоснованию и соответствующих карт (схем).

Положения о территориальном планировании включают:

- Цели и задачи территориального планирования развития муниципального образования «Гаханское».

- Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов;

- Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения (за исключением линейных объектов).

Перечень карт Генерального плана муниципального образования «Гаханское» включает:

      - Лист ГП1. Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта границ населенных пунктов. Карта функциональных зон. Карта объектов инженерной инфраструктуры. Карта объектов транспортной инфраструктуры. (М1:40 000). Фрагменты: с. Гаханы, п. Бозой, д. Зурцаган (М1:5 000). Основной чертеж.

Материалы по обоснованию генерального плана муниципального образования «Гаханское» включают в себя:

- текстовые материалы по обоснованию генерального плана муниципального образования «Гаханское»;

- карты материалов по обоснованию муниципального образования в составе «Гаханское»:

1.Лист ГП2. Карта современного использования территории с зонами особых условий использования территорий (опорный план) (М 1:40 000). Фрагменты: с. Гаханы, п. Бозой, д. Зурцаган (М1:5 000);

2.Лист ГП3. Карта зон с особыми условиями использования территорий (М 1:40 000). Фрагменты: с. Гаханы, п. Бозой, д. Зурцаган (М1:5 000);

3.Лист ГП4. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (М 1:40 000). Фрагменты: с. Гаханы, п. Бозой, д. Зурцаган (М1:5 000).

Текстовые материалы по обоснованию генерального плана муниципального образования «Гаханское» включают в себя:

- сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения;

- обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

- оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий;

- утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

- утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

- перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

В современных социально-экономических условиях целью территориального планирования развития территории муниципального образования «Гаханское» является создание градостроительными средствами условий интенсивного и устойчивого роста качественных показателей территории, а также создание комфортной среды проживания  за счет реализации инвестиционных проектов в наиболее конкурентных отраслях экономики.

Генеральный план определяет стратегию развития наиболее перспективной в муниципальном образовании «Гаханское» территории, намечает пути решения экономических, социальных, территориальных и природоохранных проблем.

# 1. Особенности экономико-географического положения

Муниципальное образование «Гаханское» является единым экономическим, историческим, социальным, территориальным образованием, входит в состав муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области, наделено статусом сельского поселения.

Сельское поселение расположено в центральной части Эхирит-Булагатского района в долине реки Куяда. На востоке сельское поселение граничит с Ахинским, Ново-Николаевским и Олойским, на юге с Корсукским и Алужинским, на западе с Харазаргайским и Кулункунским муниципальными образованиями. С севера поселение ограничено межселенными территориями Эхирит-Булагатского района.

Муниципальное образование «Гаханское» расположено в южной части Иркутской области. Удаленность с. Гаханы от районного центра п. Усть-Ордынский  32,1 км.

Протяженность поселения с севера на юг составляет 27,4 км, с востока на запад – около 9,0 км. Основной водной артерией территории поселения является река Куяда.

В непосредственной близости от южной границы поселения проходит автомобильная трасса регионального значения Р418 Иркутск - Качуг. От нее в Баяндае отходит дорога, открывающая выход (через Еланцы) к побережью Среднего Байкала в районе Малого Моря.

Муниципальное образование «Гаханское» занимает выгодное экономико-географическое положение – в долине реки Куяда и непосредственной близости к лесным массивам, территория поселения благоприятна для  сельскохозяйственного и рекреационного освоения. Наибольшим экономическим потенциалом обладают сельскохозяйственные земли и лесосырьевые ресурсы.

# 2. Общая характеристика поселения

Муниципальное образование «Гаханское»  наделено статусом сельского поселения Законом Усть-Ордынского округа Иркутской области от 30.12.2004   № 67-оз. «О статусе и границах муниципальных образований Аларского, Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Осинского, Эхирит-Булагатского районов Усть-Ордынского Бурятского автономного округа».

В состав поселения входит два населенных пункта - с. Гаханы и п. Бозой.  Административным центром муниципального образования является с. Гаханы. В настоящее время границы населенных пунктов поселения не утверждены.

Общая площадь территории поселения составляет 220,9 км2 – 4,3% территории Эхирит-Булагатского района (5 153 км2), 0,03% территории Иркутской области (752 708 км2).

Муниципальное образование «Гаханское» одно из заселенных в Эхирит-Булагатском районе. Плотность населения – 7,4 чел/км2, что выше, чем в среднем по району. В настоящее время на территории поселения проживает 1,6 тыс. чел, постоянного населения, что составляет 5,2% от населения района.

Хозяйственная специализация муниципального образования «Гаханское» - сельскохозяйственное производство. Основная доля продукции сельского хозяйства приходится на животноводство, преимущественно мясо-молочного направления. Наиболее активными субъектами агропромышленного производства являются ФГУП Бозойское ОИК-1 и хозяйства населения.  Стратегический ресурс сельского поселения – это земельные ресурсы. Сельскохозяйственные угодья составляют 70,7% земель поселения.

Промышленное производство поселения оказывает определенное влияние на развитие производственного комплекса района.  Производство осуществляется на базе учреждений УФСИН Бозойское ОИК-1 и представлено отраслями легкой, пищевой и перерабатывающей промышленности,  лесозаготовкой и деревообработкой, обеспечением военной безопасности.

Поселение  характеризуется высоким агропромышленным потенциалом, это связано с благоприятными природно-климатическими условиями и близостью крупного потребителя г. Иркутска.

# 3. Лесные ресурсы и лесопользование

## 3.1. Общие сведения

На территории Гаханского Муниципального Образования расположены леса технического участка № 1 (Совхоз «Байтогский») Байтогского участкового лесничества. Байтогское участковое лесничество входит в состав Усть-Ордынского лесничества Агенства лесного хозяйства Иркутской области. Террториальное управление агентства лесного хозяйства Иркутской области по Усть-Ордынскому лесничеству организовано приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 26 июня 2007 года № 256 Иркутской области. Общая площадь земель лесного фонда Усть-Ордынского лесничества составляет 3063542 га. Площадь Байтогского участкового лесничества составляет 83982 га. Территория Усть-Ордынского лесничества расположена в юго-восточной части Иркутской области на территории Эхирит-Булагатского административного района.

В соответствии с лесорастительным районированием, утвержденным приказом МПР России от 28.03.2007 г. № 68 «Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации», леса расположенные на территории Гаханского Муниципального Образования отнесены к Среднесибирскому подтаежно-лесостепному лесному району лесостепной лесорастительной зоны. Лесной фонд Байтогского лесничества представлен единым массивом.

Эхирит-Булагатский район представляет собой лесостепь, где луговые степи по речным долинам и террасам чередуются с сосново-лиственными лесами по склонам возвышенных гряд и плоских водоразделов.

Растительный покров представлен сложным сочетанием лесов, степей, лугов, болот и зарослей кустарников. На закономерности распределения растительности в значительной степени влияет рельеф местности, особенно его высота над уровнем моря, и экспозиция склонов. На обширных плоских водоразделах, склонах, увалов господствует лесная растительность. По террасам древних сухих долин и существующих водотоков распространены степи. Луга, болота и заросли кустарников развиваются  по поймам рек, первым надпойменным террасам и днищам падей.

Степи распространены по возвышенным участкам пойменных и надпойменных террас и прилегающим к ним склонам гор. Основу травостоя степей составляют: вострец ветвистый, мятлик оттянутый, тонконог гребенчатый, люцерна серповидная, полынь замещающая, осока твердая, чабрец и др.

Луга развиваются по днищам речных долин. В травостое преобладают тмин обыкновенный и бурятский, клевер луговой, тысячелистник, герань луговая, многие виды лютика.

Болота вместе с лугами образуют комплексы в расширенных речных долинах и относятся к низинному типу. Растительность представлена березами, елью, лиственницей. Единично произрастает багульник болотный, голубика, морошка, а также хвощ болотный, различные виды осок.

Животный мир природных комплексов болот и водоемов относительно разнообразен. Для болот характерны лысуха, пастушок, чибис. Редким является серый журавль. В водоемах округа обитает около 30 видов рыб и один гибрид - плотва-лещ.

Самым крупным представителем фауны является лось. В лесах водятся: медведь, рысь, волк обыкновенный, лисица, заяц, белка, бурундук, полевки, ондатры. Представители птиц: глухарь, тетерев, рябчик.

Основными лесообразующими породами являются сосна обыкновенная (что составляет 37% покрытой лесом площади) и лиственница сибирская (21%), остальные древесные породы – с учетом естественных условий и стихийных факторов – в меньшей мере распространены на территории лесничества: ель сибирская занимает 3% покрытой лесом площади, пихта сибирская – 1%, кедр – 3%. Мягколиственные насаждения занимают 34% лесопокрытой площади, кустарники соответственно – 2%.

Лесной фонд лесничества по целевому назначению подразделяется на защитные и эксплуатационные леса. Разделение лесов по целевому назначению на защитные и эксплуатационные леса произведено в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (ст.10) и приказам Рослесхоза от 29.10.2008 № 329 «Об отнесении лесов к эксплуатационным лесам, резервным лесам и установлении их границ». Защитные леса на территории Гаханского Муниципального Образования занимают 298 га (части кв. № 1, 7, 8, 11, 22, 23, 26, 27, 30, 41, 44), эксплуатационные – 9023 га. К защитным лесам отнесены следующие категории лесов:

1) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

а) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

2) ценные леса:

а) нерестоохранные полосы лесов.

Согласно распределения лесов по видам целевого назначения и категориям защитности на основании Лесного Кодекса Российской Федерации (ст. 10) и Федерального закона «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» от 04.12.2006 № 201-ФЗ (ст.8), в защитных лесах заготовка древесины спелых и перестойных лесных насаждений в форме сплошных и выборочных рубок запрещены, за исключением рубки погибших и поврежденных лесных насаждений (санитарно-оздоровительных рубок) и прочих рубок. После введения в действие Федерального закона № 143-фз от 22.07.2008 г. (дополнения к статье 105 часть 2.1) требования к проведению рубок в зеленых зонах изменились. В зеленых зонах выборочные рубки лесных насаждений допускаются в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации лесных насаждений. Однако в настоящее время этот порядок не установлен. В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, и в особо защитных участках лесов не допускается проведение не только рубок спелых и перестойных лесных насаждений, но даже рубок ухода.

В таблице ниже приводится распределение лесного фонда по категориям.

Таблица  1.  Распределение лесного фонда по категориям

| Категория | Всего по территориальному лесничеству, % |
| --- | --- |
| Общая площадь | 100 |
| Лесные земли, всего | 97,6 |
| Земли, покрытые лесной растительностью, всего | 96,4 |
| в том числе: лесные культуры | 1,7 |
| несомкнувшиеся лесные культуры | 0,1 |
| Естественные редины | 0,1 |
| Не покрытые лесной растительностью земли – всего | 1,0 |
| в том числе: вырубки | 0,7 |
| гари, погибшие лесные насаждения | 0,3 |
| прогалины, пустыри | - |
| Нелесные земли, всего | 2,4 |
| в том числе: пашни | 0,3 |
| сенокосы | 0,2 |
| пастбища | 0,2 |
| воды | 0,1 |
| дороги, просеки | 0,3 |
| усадьбы | - |
| болота | 1,2 |
| Прочие земли | 0,1 |

Лесные земли составляют 97,6% от общей площади лесничества, а покрытые лесом земли соответственно составляют 96,4% . На долю лесных культур приходится 1,7% площади покрытых лесом земель. Не покрытые лесной растительностью земли занимают 1,0% общей площади лесничества, среди них доминируют вырубки (0,7%). Нелесные земли представлены незначительно (2,4%), преобладают среди них болота (1,2%) и дороги и просеки (0,3%).

В соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, использование лесов может быть следующих видов:

1) заготовка древесины;

2) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

3) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

4) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

5) ведение сельского хозяйства;

6) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

7) создание лесных плантаций и их эксплуатация;

8) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

9)  выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка место-рождений полезных ископаемых;

10) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

11) строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, ли-ний связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

12) ) переработка древесины и иных лесных ресурсов;

13) осуществление религиозной деятельности.

Переработка древесины в районе имеет большой удельный вес в общем объёме заготовки леса. Лесоперерабатывающая инфраструктура предназначена для хранения и переработки заготовленных лесных ресурсов, ее создание запрещается в защитных лесах.

Согласно Лесному кодексу (статья 16) для заготовки древесины допускается осуществление рубок:

1) спелых, перестойных лесных насаждений;

2) средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений, уходе за лесами;

3) лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, предусмотренных статьями 13, 14 и 21 Лесного Кодекса.

Выборочные рубки спелых и перестойных лесных насаждений необходимо проводить с интенсивностью, обеспечивающей формирование из второго яруса и подроста устойчивых лесных насаждений.

С учетом вырубаемой за один прием древесины выборочные рубки подразделяются на следующие виды:

- очень слабой интенсивности – объем вырубаемой древесины не более 10% от общего запаса;

- слабой интенсивности – 11 -20%;

- умеренной интенсивности – 21 – 30%;

- умеренно высокой интенсивности – 31 – 40%;

- высокой интенсивности – 41 – 50%.

Сплошные рубки спелых, перестойных лесных насаждений должны осуществляться с соблюдением параметров организационно-технических элементов рубок, к которым относятся:

- площадь и ширина лесосек;

- количество зарубов;

- направление рубки;

- сроки и способы примыкания лесосек.

При проведении всех видов рубок ухода необходимо решать комплекс задач по формированию, воспитанию и омоложению насаждений с целью создания высокоустойчивых и долговечных древостоев.

Рубки ухода в лесах, выполняющих преимущественно водоохранные функции (нерестоохраные полосы лесов и запретные полосы лесов вдоль водных объектов), должны быть направлены на выращивание здоровых, устойчивых  лесных насаждений с участием древесных и кустарниковых пород с глубокой корневой системой. Целесообразно формирование смешанных хвойно-лиственных насаждений с примесью лиственных пород 20-30%.

Рубки ухода в защитных полосах лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей и автомобильных дорог должны быть направлены на повышение свойств лесных насаждений по снегопоглощению, снижению скорости ветра, почвоукреплению.

При рубках ухода в лесах, ослабленных промышленными выбросами, необходимо отдавать предпочтение наиболее устойчивым древесным и кустарниковым породам.

При проведении всех видов рубок ухода за лесом необходимо обеспечивать улучшение санитарного состояния лесных насаждений. В первую очередь вырубке подлежат деревья погибшие, больные, зараженные вредителями и болезнями, сухостойные, имеющие механические повреждения, а также деревья, мешающие росту и развитию деревьев главной породы.

Использование расчетной лесосеки в целом по лесничеству составляет 17,8%, в том числе по хвойному хозяйству – 24,1%.

Основной удельный вес рубок спелых и перестойных приходится на сплошные рубки (97,8%). Выборочные рубки составляют лишь 2,2% от расчетной лесосеки общего возможного объёма рубки.

Процент деловой древесины при рубке спелых и перестойных насаждений для заготовки древесины в целом по лесничеству равен в среднем по хвойным хозсекциям 82%, по мягколиственным хозсекциям – 69%.

Пользование эксплуатационным фондом рассчитано на длительную перспек-тиву: по хвойным породам от 51 года (по сосновой хозсекции) до 89 лет (по лиственничной хозсекции), по мягколиственным породам – в среднем на 27 лет.

При проведении всех видов рубок ухода за лесом обеспечивается улучшение санитарного состояния лесных насаждений. В первую очередь вырубке подлежат деревья погибшие, больные, зараженные вредителями, сухостойные, имеющие механические повреждения, а также деревья, мешающие росту и развитию деревьев главной породы.

Почти вся заготовляемая древесина транспортируется в круглом виде за пределы района и лишь небольшая часть перерабатывается на месте.

Заготовка гражданами древесины для собственных нужд регламентируется статьей 30 ЛК РФ, которая устанавливает порядок и нормативы заготовки. При этом для заготовки древесины с целью отопления целесообразно использовать нетоварную древесину, которая остается после осуществления лесозаготовки в количестве от 10% до 50%. Так же заготовку древесины с целью отопления целесообразно осуществлять за счет сплошных и выборочных санитарных рубок.

## 3.2. Лесовосстановление

Вырубленные, погибшие и поврежденные леса подлежат воспроизводству, которое осуществляется путем лесовосстановления и ухода за лесами в соответствии со статьей 61 Лесного кодекса Российской Федерации «Правилами лесовосстановления», утвержденными приказом МПР России от 16.07.2007 № 183 и «Правилами ухода за лесами», утвержденными приказом МПР России от 16.07.2007 № 185.

Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, рединах, прогалинах, иных не покрытых лесной растительностью или пригодных для лесовосстановления землях. На землях лесного фонда, на которых ранее не произрастали леса, осуществляется лесоразведение для предотвращения эрозии почв, создания защитных лесов и иных целей, связанных с повышением потенциала лесов в соответствии с «Правилами лесоразведения», утвержденными приказом МПР России от 08.06.2007 № 149. Лесовосстановление должно обеспечивать восстановление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов, сохранение полезных функций лесов.

В соответствии с Правилами лесовосстановления, утвержденными приказом МПР России от 16 июля 2007 года № 183, предусматриваются следующие способы лесовосстановления:

- естественное восстановление лесов, которое осуществляется за счет мер содействия лесовосстановлению путем:

а) сохранения возобновившегося под пологом насаждений жизнеспособного поколения главных лесных древесных пород;

б) сохранение при проведении рубок лесных насаждений молодняка и второго яруса ценных лесных древесных пород высотой более 2,5 метров;

в) ухода за подростом лесных насаждений ценных лесных древесных пород на площадях, не покрытых лесной растительностью;

г) минерализации поверхности почвы;

д) огораживание площадей.

- искусственное восстановление лесов осуществляется путем создания лесных культур: посадки сеянцев, саженцев, черенков или посева семян лесных растений.

- комбинированное восстановление лесов, которое осуществляется за счет сочетания естественного и искусственного лесовосстановления.

При проведении сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений обязательными условиями являются: сохранение жизнеспособного подроста ценных пород и второго яруса, обеспечивающих восстановление леса на вырубках.

Лесовосстановительные мероприятия на каждом участке, предназначенном для проведения посадок, должны осуществляться в соответствии с проектом лесовосстановления.

Для выращивания посадочного материала и создания лесных культур необходимо использовать районированные семена.

Увеличение покрытой лесной растительность площади возможно только за счет уменьшения непокрытых лесной растительностью земель при своевременном и успешном проведении лесовосстановительных мероприятий.

## 3.3. Недревесные ресурсы

В части 2 ст. 32 ЛК РФ указано, что к недревесным лесным ресурсам (НЛР), заготовка и сбор которых осуществляются в соответствии с ЛК РФ, относятся пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновые лапы, ели для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы.

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов должны проводится в соответствии с требованиями «Правил заготовки недревесных лесных ресурсов» (утверждены приказом МПР РФ от 10.04.2007 г. № 84).

Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд осуществляется в соответствии со ст. 33 ЛК РФ, а на территории Гаханского Муниципального Образования дополнительно регламентируется законом Иркутской области № 118-оз от 10.12.2007 г. «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд».

К пищевым лесным ресурсам относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы. Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, или которые признаются наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 2, ст. 219; 2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 49, ст. 4845; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 43, ст. 4412; № 44, ст. 4535).

Нормативы, параметры и сроки разрешённого использования лесов устанавливаются в соответствии со ст. 34 ЛК РФ и «Правилами заготовки пищевых, лесных и сбора лекарственных растений», утвержденных приказом МПР России от 10.04.2007 г. № 83, и регулируют отношения при заготовке пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных растений, за исключением сбора этих видов ресурсов для собственных нужд граждан. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для собственных нужд осуществляются гражданами в соответствии со статьей 11 Лесного Кодекса. Ограничение заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд может устанавливаться в соответствии со статьей 27 ЛК.

На территории ГаханскогоМуниципального Образования заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений гражданами для собственных нужд регламентируется законом Иркутской области № 119-оз от 10.12.2007 г.

Нерегулируемая заготовка лекарственных растений может вызвать тяжелые и необратимые последствия: истощение, а в дальнейшем к деградацию зарослей ягодных и лекарственных растений.

## 3.4. Охотничьи промысловые ресурсы

Использование лесов для ведения охотничьего хозяйства, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», Лесным кодексом Российской Федерации и законом Иркутской области № 145-оз от 29 декабря 2007 года «О правилах использования лесов для ведения охотничьего хозяйства в Иркутской области». Охотничье хозяйство вносит свою долю в комплексное использование лесов в виде рационального управления популяциями диких животных и ежегодного получения продукции, в том числе и с площадей, где возраст древостоев не допускает заготовок товарной древесины.

Животный мир Гаханского Муниципального Образования представлен таежным комплексом видов – соболем, колонком, бурым медведем,  белкой,  лосем,  косулей, волком, колонком,  лисицей, горностаем, барсуком, зайцем-беляком, норкой, изюбром, кабаном, кабаргой. Значительны запасы боровой и водоплавающей дичи: рябчик, глухарь, тетерев, куропатка серая, утки, гуси.

В целях охраны животного мира полностью запрещена охота на редких и находящихся под угрозой исчезновения диких зверей и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации.

Из копытных животных наиболее распространены косуля, изюбрь и лось. Возможный отстрел лося и изюбря не должен превышать 20% их численности.

К прочим видам промысловых животных относятся рысь, волк и лисица. Первые два вида оказывают определенное влияние на численность копытных, зайца-беляка и других животных. Местообитания лисицы приурочены, в основном, к сельхозугодьям.

При использовании лесов в границах лесного участка, предоставленного для ведения охотничьего хозяйства, устанавливаются следующие требования:

- Обеспечение охраны объектов животного мира и сохранения их среды обитания в соответствии с законодательством;

- Осуществление биотехнических мероприятий, исключающих негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов;

- Соблюдение правил пожарной безопасности в лесах;

- Соблюдение санитарных правил в лесах;

- Осуществление ухода за лесом.

## 3.5. Ведение сельского хозяйства

В соответствии с приказом МПР России от 10.05.2007 г. № 124, леса могут использоваться для осуществления сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, пчеловодства, выращивания сельскохозяйственных культур и иной  сельскохозяйственной деятельности.

Для сенокошения должны использоваться нелесные земли, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью земли, до проведения на них лесовосстановления.

Для выпаса сельскохозяйственных животных также должны использоваться нелесные земли и необлесившиеся лесосеки, редины, прогалины и другие не покрытые лесной растительностью земли, до проведения на них лесовосстановления.

С учетом видового состава трав, произрастающих в лесах, их обилия и кормовой ценности, норма выпаса на одну голову крупного рогатого скота устанавливается от 3 до 3,5 га.

Выпас сельскохозяйственных животных не допускается на участках:

а) занятых лесными культурами, молодняками ценных древесных пород, насаждений с развитым жизнеспособным подростом;

б) селекционно-лесосеменных и орехоплодовых плантаций;

в) с проектируемыми мероприятиями по содействию естественному лесовосстановлению;

г) с легкоразмываемыми развеиваемыми почвами.

В Гаханском Муниципальном Образовании выпас скота проводится около следующих населенных пунктов: с. Гаханы,  д. Зурцаган.

Лесные участки для размещения ульев и пасек предоставляются в первую очередь на опушках леса, прогалинах и других не покрытых лесной растительностью землях.

Для выращивания сельскохозяйственных культур могут использоваться нелесные земли, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью земли до проведения на них лесовосстановления.

На лесных участках, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур, химические и биологические препараты должны применяться в соответствии с Федеральным законом от 19.07.1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (Собрание законодательства РФ, 2003 г. № 2, ст. 153, ст. 167; 2004 г. № 27, ст. 2711; 2006 г. № 43  ст.4412).

## 3.6. Защита леса

Главным природно-климатическим фактором на территории Гаханского Муниципального образования, ежегодно губительно влияющим на лес, являются лесные пожары. Все пожары относятся к низовым разной степени интенсивности. Основными источниками возникновения лесных пожаров, по данным лесничества, являются местное население, выезжающее в лес для сбора грибов, ягод, рыбной ловли, отдыха, и грозовые разряды ("сухие грозы").

Насаждения с высокой степенью горимости занимают 36,3% общей площади лесов Гаханского Муниципального образования, со средней степенью - 61,6% и с низкой - 2,1%.

Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Лесным кодексом Российской Федерации (статьи 51 – 53, 57 и 60).

Агентство лесного хозяйства Иркутской области организует выполнение противопожарных мероприятий по охране и защите лесов, а также обеспечивает пожарную безопасность и охрану - в том числе тушение лесных пожаров.

Территориальное управление Агентства лесного хозяйства Иркутской области по Усть-Ордынскому лесничеству контролируют выполнение объемов мероприятий и расходование средств, занимается противопожарной пропагандой.

Согласно Правилам пожарной безопасности в лесах, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417, в целях обеспечения пожарной безопасности на лесных участках, предоставленных в аренду, арендаторами этих лесных участков осуществляются:

а) противопожарное обустройство лесов,

б) создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров,

в) мониторинг пожарной опасности в лесах;

г) разработку планов тушения лесных пожаров.

Привлечение юридических лиц и граждан для тушения лесных пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Мероприятия по противопожарной профилактике подразделяются на три основные группы:

- предупреждение возникновения лесных пожаров;

-ограничение их распространения;

-организационно-технические, лесоводственные и другие лесохозяйственные мероприятия, обеспечивающие пожарную устойчивость лесов.

## 3.7. Защита лесов от вредных организмов

На санитарное состояние лесов оказывают влияние: неблагоприятные природно-климатические факторы, антропогенные воздействия, лесные пожары, поражение грибными заболеваниями, повреждение энтомологическими вредителями.

Воздействие этих факторов приводит к подрыву устойчивости биоцинозов и заболеванию деревьев от разных возбудителей. Поскольку в сельских поселениях Гаханского Муниципального Образования, как правило, загрязнение атмосферного воздуха слабо выражено или вообще отсутствует, то основным фактором негативного антропогенного влияния на растительность может явиться рекреационная нагрузка: уплотнение и вытаптывание почв и вследствие этого их обеднение питательными веществами и как следствие слабая репродуктивность (самовосстановление) растительности.

Основными факторами ослабления насаждений и нарушения экологического равновесия являются: - лесные пожары; - все виды рубок (повреждение и поражение деревьев, подроста, кустарников и травянистого покрова, уплотнение почвы колёсами и гусеницами тракторов).

Защита лесов – это выявление в лесах вредных организмов (растений, животных, болезнетворных организмов, способных при определенных условиях нанести вред лесам или лесным ресурсам) и предупреждение их распространения.

Лесозащитные мероприятия должны осуществляться в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Р.Ф. от 29 июня 2007 года № 414.

Основными условиями для устойчивости лесных биоценозов к грибковым заболеваниям являются:

- соответствие состава насаждений условиям местопроизрастания;

- разновозрастнастная структура древостоя.

Основными задачами защиты лесов от вредных насекомых и болезней являются:

-	предотвращение роста площади лесов, погибающих от воздействия вредных насекомых и болезней леса;

-	повышение оперативности выявления и качества диагностики факторов патологий в лесах;

-	своевременное принятие мер по предупреждению, локализации и ликвидации очагов массового размножения вредителей и болезней леса;

-	предупреждение (профилактика) вспышек массового размножения и распространения вредных насекомых и болезней.

Эффективность профилактической работы зависит от состояния надзора за появлением вредителей и болезней, своевременности назначения, и проведения истребительных мер борьбы с ними.

В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах осуществляются:

- лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы);

- лесопатологические обследования и лесопатологический мониторинг;

- авиационные и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

- санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия);

- установление санитарных требований к использованию лесов.

Рубка деревьев и кустарников при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий должна проводиться в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, Правилами заготовки древесины, Правилами пожарной безопасности в лесах (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417) и Правилами ухода за лесами (Приказ МПР России от 16.07.2007 № 185).

Общее лесопатологическое состояние лесов Гаханского Муниципального образования удовлетворительное. Действующих очагов вредителей и болезней не выявлено.

При проведении санитарно-оздоровительных мероприятий необходимо обеспечивать соблюдение требований по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Иркутской области.

Для лесных растений, относящихся к видам, занесенным в поименованные Красные книги, а также включенных в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2007 года № 162, разрешается рубка только погибших экземпляров.

## 3.8. Особо охраняемые природные территории

Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставляются государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам - в аренду.

Рекреационная деятельность в лесах регламентируется «Правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности», утвержденных приказом МПР России от 24.04.2007 г. № 108. Основными видами рекреационной нагрузки и антропогенного воздействия в рекреационных лесах и на прилегающей к ним территории являются:

- прогулки населения летом и зимой;

- спортивные занятия.

При определении размеров лесных участков, выделяемых для осуществления рекреационной деятельности, необходимо руководствоваться оптимальной рекреационной нагрузкой на лесные экосистемы при соблюдении условий не нанесения ущерба лесным насаждениям и окружающей среде.

Устойчивость насаждений определяет способность противостоять неблагоприятным условиям роста и развития, влекущим к преждевременному распаду древостоев и смене пород. Устойчивость характеризует общее состояние насаждения, качество роста и развития, уровень естественного возобновления.

Для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности лица, использующие леса, могут организовывать туристические станции, туристические тропы и трассы, проведение культурно-массовых мероприятий, пешеходные, велосипедные и лыжные прогулки, конные прогулки (верхом или на повозках). А также занятия изобразительным искусством, познавательные и экологические экскурсии, спортивные соревнования по отдельным видам спорта, специфика которых соответствует проведению соревнований в лесу, физкультурно-спортивные фестивали и тренировочные сборы, а также другие виды организации рекреационной деятельности.

Важнейшей задачей является охрана рекреационных лесов от пожаров, самовольных рубок леса и других лесонарушений, защита от вредителей и болезней.

Предлагается изготовление и установка типовых конструкций малых архитектурных форм благоустройства (лесная мебель, навесы, беседки и др.), Малые архитектурные формы рекомендуется размещать вдоль дорог, троп, на площадках для отдыха, пляжах и других посещаемых участках.

С целью сохранения лесных массивов необходимо контролировать соблюдение режима рекреационного лесопользования, а также выполнять комплекс мероприятий по благоустройству. Неорганизованный отдых ведёт к деградации лесных сообществ и повышает пожароопасность в лесах.

## 3.9. Озеленение

Зеленые насаждения являются одним из основных факторов формирования микроклимата и основным местом кратковременного отдыха жителей.

Проектируемая система озелененных территорий в муниципальном образовании «Гаханское» должна решаться в соответствии с архитектурно - планировочным решением и с учетом существующих озелененных территорий.

Все существующие зеленые насаждения общего пользования необходимо сохранять, дополнительно благоустраивать с учетом их необходимой реконструкции и пополнения состава существующих древостоев.

Увеличение площади озелененных территорий общего пользования достигается организацией новых объектов общего пользования на свободных территориях, на территориях, освобождающихся от застройки, на базе существующих насаждений.

Планировочное ядро всей системы озеленения составят зеленые насаждения общего пользования – парки, сады, скверы и бульвары.

Все проектируемые объекты озелененных территорий общего пользования создаются на основе существующих насаждений и размещаются около административных и общественных зданий, стадионов, главным улицам.

Площадь проектируемых озелененных территорий общего пользования в поселениях к концу проектного срока должна составить в среднем (согласно СНиП 2.07.01–89) 12 м2 на человека:

- с. Гаханы – 0,8 га;

- п. Бозой -  1,3 га.

Архитектурно-планировочную и ландшафтную организацию территории парков, скверов и бульваров необходимо выполнять по специально разработанным проектам, что позволит осуществить рациональное использование территории и избежать разрушения существующих зеленых насаждений.

Помимо озелененных территорий общего пользования и плоскостных спортивных устройств значительную роль будут играть зелёные насаждения специального и ограниченного пользования, которые будут способствовать улучшению микроклимата и комфортности проживания в городе. Насаждения специального назначения представлены, в первую очередь, защитными насаждениями в санитарно-защитных зонах вокруг промышленных предприятий (в разделе «Охрана окружающей природной среды» даны предложения по организации защитных насаждений и на графических материалах показаны площади и конфигурация необходимых посадок). Ширина СЗЗ определяется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно - защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Минимальный уровень (площадь) озеленения санитарно-защитных зон регламентируется  в зависимости от класса опасности предприятия и ширины зоны: до  - 300 м – 60 %, от 300м до1000 м – 50 %, от 100 м и более – 40 % (СНиП 2.07.01.-89). Со стороны селитебной территории предусматривается полоса древесно-кустарниковых насаждений не менее 50 м, а при ширине СЗЗ до 100 м – не менее 20 м.

Часть насаждений в санитарно-защитных зонах организуется по типу насаждений общего пользования: скверы у административно-общественных зданий, бульваров по основным пешеходным направлениям.

Систему озелененных территорий общего пользования дополнят озелененные территории ограниченного пользования: зеленые насаждения на территориях дошкольных и образовательных учреждений, больниц, стадионов, внутриквартальные насаждения и насаждения на участках индивидуального жилого фонда. Требуемый уровень озеленения территорий ограниченного пользования должен составлять от 40 до 60 % общей площади Озелененные территории ограниченного пользования будут играть не менее важную роль для отдыха жителей и оздоровления окружающей среды, чем озелененные территории общего пользования.

Для озеленения населенных пунктов рекомендуется следующий ассортимент деревьев и кустарников:

- деревья – береза, ель, лиственница сибирская, рябина обыкновенная, черемуха обыкновенная, сосна, липа;

- кустарники – боярышник кроваво-красный, жимолость обыкновенная, жимолость татарская, ивы, кизильник блестящий, рябинник рябинолистный, смородина красная, смородина черная, разные виды спиреи, шиповник морщинистый.

Кустарники в озеленении города занимают ведущее положение. Для озеленения необходимо использовать материал, выращенный в специализированных питомниках района.

Большое место в озеленении города должны занимать цветочные растения. В числе ведущих цветочных растений могут быть представлены: настурция, бегонии, петунии, тагетисы, виола, целозия и др.

Рекомендуется использовать формы временного озеленения: размещение композиций растений в контейнерах и вазонах, использовать ценные элементы местного ландшафта (рельеф, выходы скальных пород, валуны и т.д.). В скверах и на бульварах могут быть устроены альпийские горки.

Для успешного проведения работ по озеленению необходимо:

- использование местного ассортимента деревьев и кустарников;

- замена естественного грунта растительной землей;

- полив в период вегетации при дефиците атмосферных осадков;

- осуществление регулярного ухода.

# 4. Архитектурно-планировочная организация территории

## 4.1. Проблемы территориального развития

Анализ современного состояния в МО Гаханское выявил ряд проблем территориального развития:

- Обеспечение качественным транспортным сообщением;

- Дисперсность застройки населенных пунктов;

Проблема межселенных связей

Территории муниципальных образований Эхирит-Булагатского  муниципального района значительны по площади и малонаселенны. Населенные пункты расположены редко на территории.

При такой форме расселения огромную роль играет качество транспортных связей между населенными пунктами, являющимися очагами хозяйственной деятельности. На сегодняшний день качество транспортной инфраструктуры находится на крайне низком уровне и не позволяет вовлечь периферийные территории в активную хозяйственную деятельность района.

Гаханское  муниципальное образование — расположено на основной экономически активной оси Эхирит –Булагатского района .

Роль основной оси  опорного каркаса территории района сохраняет автомобильная дорога Иркутск – Качуг.

Зона влияния этой дороги оценивается ареалом с наибольшим потенциалом экономической и инвестиционной активности и привлекательности.

Проблема дисперсности застройки  населенных пунктов

Внутри населенных пунктов Гаханского  МО в меньшей степени, относительно соседствующих МО, значительные территории не задействованы в градостроительной деятельности,  не заняты частными домовладениями, муниципальными и коммерческими объектами.

Такие территории на практике оказываются деградирующими, фактически превращаются в свалки или занимаются самовольно под неконтролируемое функциональное использование.

## 4.2. Планировочная организация территории

В состав поселения включено 2 населенных пункта: Гаханы и Бозой. Размещение населенных пунктов исторически сложилось  вдоль  р. Куда. Территория муниципального образования представляет немаловажную ценность с точки зрения историко-культурного наследия памятниками археологии, этнографии.

Планировочная структура села Гаханы компактная с выраженной главной улицей. Въездная улица является центральной композиционной осью и обрамлена объектами  соцкультбыта. На территории села преимущественно жилая застройка, формирующая регулярную сетку кварталов.

Большая часть земель занята индивидуальной жилой застройкой, значительные площади отведены под сельскохозяйственное использование.

Проектом предусмотрено сохранение сложившейся планировочной структуры в населенном пункте с перспективным развитием

Планировочная структура поселка Бозой несколько отличается. Населенный пункт из двух основных жилых районов объединенных общим соцкультбытом. Большинство улиц поселка выходят в реке Куда, вдоль которой и формировалась застройка. Примыкание к реке придает живописность и создает максимальное количество видовых точек на пойму реки, которая является местом отдыха местных жителей.

Большая часть земель занята индивидуальной жилой застройкой, значительные по площади территории отведены под объекты специального назначения и обслуживающие их объекты. Северо-восточную часть поселка занимают колонии, штаб, казарма (недействующая), гостиница, коммунально-складские объекты. Севернее центральной части поселка размещены  производственные сельскохозяйственные территории.

Проектом предусмотрено сохранение сложившейся планировочной структуры в поселке с перспективным развитием на землях сельскохозяйственного назначения, так как населенный пункт ограничен с севера объектами специального назначения, с юга и востока рекой Куда.

Использование территорий недействующих промышленных и сельскохозяйственных объектов в целях развития сельскохозяйственной деятельности

Значительные территории внутри населенного пункта в  Бозой  заняты недействующими производственными и сельскохозяйственными объектами. Учитывая обеспеченность данных площадок необходимой инфраструктурой целесообразно рассматривать их как наиболее оптимальные для размещения новых или расширения действующих предприятий.  Эти территории на сегодняшний день используются крайне экстенсивно, многие из них фактически брошены и деградируют.

Проектом генерального плана предлагается восстановление и перепрофилирование таких неиспользуемых территорий под размещение производственных площадок деревообрабатывающей промышленности, животноводческих ферм и в комплексе коммунально-складских площадок, необходимых для обеспечения жизнедеятельности данных объектов.

## 4.3. Функциональное зонирование территории

Функциональное зонирование – итоговый материал Генерального плана, определяющий укрупнённые рамочные условия использования территории поселков, обязательные для всех участников территориальных отношений и градостроительной деятельности.

Карта функционального зонирования территории подготовлена исходя из особенностей современного использования территории, положения поселков в системе расселения с учётом его дальнейшего развития, специфики природно-экологической ситуации и необходимости обеспечения территории транспортно-инженерной инфраструктурой.

В границе населенных пунктов МО Гаханское  устанавливаются следующие функциональные зоны:

Жилая зона

Включает в себя застройку малоэтажными индивидуальными жилыми домами, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, отдельно стоящие объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, культовые объекты.

Существующий жилой фонд представлен  индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Основная идея планирования жилых территорий в проекте – компактное размещение таких территорий. Такое решение продиктовано объективной целесообразностью.  Проектом определены новые территории под размещение индивидуальной жилой застройки.

Размещение индивидуальной жилой застройки предусмотрено во всех населенных пунктах МО.

с. Бозой:

- в существующих кварталах центральной, северной и юго-западной частей населенного пункта;

- в юго-западном направление на территориях сельхоз использования проектом определены резервные территории под развитие жилой застройки.

Освоение этих территорий может быть востребовано в период после окончания расчетного срока, а так же на период расчетного срока, в случае возрастания потребности в жилых территориях.

с. Гаханы:

- в существующих кварталах вдоль центральной улицы;

- В кварталах, формируемых основную планировочную ось, среди существующей застройки.

Общественно-деловая зона

Включает в себя застройку административно-деловыми зданиями, объектами социально-культурного и коммунально-бытового назначения, здравоохранения, социального обеспечения, спорта.

Развитие зоны общественно-деловых объектов предусмотрено преимущественно вдоль главных улиц, формирующих ядра общественных центров. Большинство важных объектов общественного назначения запланировано на свободных территориях вдоль центральной улицы с выходами к пойме реки, что позволит организовать пешеходные связи с зоной рекреации.

Проектом предлагается размещение в общественно-деловой зоне таких объектов, как: врачебная амбулатория, отделение банка, спортивный зал, предприятия торговли и общественного питания и другие объекты.

Так же на значительных по масштабу территориях новой жилой застройки предлагается сформировать общественные подцентры, включающие предприятия торговли и бытового обслуживания.

Рекреационная зона

Территории, занятые парками, скверами, бульварами, местами массового отдыха, в том числе пляжами, используемые и предназначенные для занятия физической культурой и спортом.

В состав рекреационной зоны МО Гаханское входят озелененные территории общего пользования, спортивные плоскостные сооружения, лесные массивы на территории населенных пунктов и зоны сезонного отдыха.

Основу структуры рекреационных территорий формируют:

- озелененные территории вдоль основных пешеходно-транспортных улиц в комплексе с общественными зданиями;

- природные факторы и формируемые на их основе зоны отдыха местного значения.

Сельскохозяйственная зона

Территории, занятые сельхозугодьями, сельхозпредприятиями, участками для ведения ЛПХ, территории СНТ и дачных поселков.

Основу сельскохозяйственной зоны МО Гаханское составляют территории сельскохозяйственных угодий, а также территории, используемые в целях ведения  личного подсобного хозяйства местным населением.

Проектом предусмотрено сохранение границ сельскохозяйственной зоны в существующих пределах.

Земли сельскохозяйственного назначения  имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, направленной на сохранение их площади, предотвращение развития негативных процессов и повышение плодородия почв. Однако, территориальное развитие населенных пунктов в некоторых случаях невозможно без изъятия сельскохозяйственных земель, поэтому изымаются для этих целей земли худшего качества.

## 4.4. Порядок установления или изменения границ населенных пунктов, предложения по изменению границ населенных пунктов

Установлением или изменением границ населенных пунктов является:

1) Утверждение или изменение генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования;

2) Утверждение или изменение схемы территориального планирования муниципального района, отображающей границы сельских населенных пунктов, расположенных за пределами границ поселений (на межселенных территориях).

Включение земельных участков в границы населенных пунктов не влечет за собой прекращение прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков.

Проектом предлагаются новые границы населенного пункта Бозой, учитывающие два основных фактора: сложившуюся ситуацию и предложения по территориальному развитию, т. е. принимаются во внимание:

территории, не входящие в настоящее время в границы населенных пунктов, но уже «работающие» на них;

территории, необходимые для дальнейшего развития населенных пунктов по архитектурно-планировочным факторам.

Изменение границ населенного пункта Гаханского муниципального образования предлагается за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения  в земли населенных пунктов, посредством разработки, утверждения и согласования документов территориального планирования.

Генеральным планом предлагается изменение границ для д. Бозой.

Таблица 2. Изменение границ населенных пунктов Гаханского муниципального образования

| № | Наименование населенного пункта | Существующее положение, (га) | Изменение на проект, (га) | Итого, (га) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | д. Бозой | 143 | 1 | 149 | Земли сельскохозяйственного назначения |
|  |  |  | 5 |  | Земли сельскохозяйственного назначения |

# 5. Социально-экономическое положение

## 5.1. Демографические и трудовые ресурсы

### 5.1.1. Расселение

На территории муниципального образования «Гаханское» (220,9 км2) в  двух населенных пунктах проживает свыше 1,6 тыс. чел. Плотность населения сельского поселения составляет 7,4 чел/км2 (в Иркутской области – 3,2 чел/км2).

Село Гаханы является административным центром муниципального образования, подавляющая часть населения (54%) проживает в п. Бозой – здесь сосредоточены наиболее значимые объекты производственной и социальной сферы.  Средний размер населенного пункта в муниципальном образовании «Гаханское» составляет – 816 чел.

Структура сети населенных мест муниципального образования  «Гаханское» имеет линейный принцип размещения. Население сосредоточено в основном на территориях прилегающих к транспортной магистрали, проходящей по территории поселения в меридиональном направлении.  Населенные пункты поселения значительно удалены между собой, причем п. Бозой находится в зоне влияния районного центра, так как расположен ближе к п. Усть-Ордынский, чем к административному центру поселения.

Таблица 3. Динамика численности населения за период 2002-2012 гг. и удаленность населенных пунктов муниципального образования «Гаханское»

| Населенный пункт | 1.01.2002 г., чел | 1.01.2012г, чел | Прирост (убыль) населения, чел | Удаленность населенного пункта от административного центра, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | чел | % | поселения | района |
| с. Гаханы | 650 | 750 | -207 | -21,6 | 0,0 | 32,1 |
| п. Бозой | 173 | 882 | -21 | -2,3 | 12,7 | 17,4 |
| д. Зурцаган | 0 | - | - | - | 6,2 | 38,2 |
| В целом по поселению: | 1860 | 1632 | -228 | -12,3 | - | - |

По сравнению с показателями 2002 года численность населения административного центра поселения сократилась более чем на 20%. В поселке Бозой отмечается стабилизация численности постоянного населения.

*с учетом численности заключенных УФСИН, расположенных на территории п. Бозой

Рисунок 1. Динамика численности населения

На перспективу предусматривается совершенствование и развитие системы расселения муниципального образования «Гаханское» путем дальнейшего формирования опорной сети населенных пунктов, повышения уровня урбанизации, улучшения среды обитания. Совершенствование транспортной сети, за счет реконструкции и строительства автомобильных дорог, связывающих отдаленные населенные пункты сельского поселения.

### 5.1.2. Демографические ресурсы. Существующее положение

Численность постоянного населения муниципального образования «Гаханское» на 01.01.2012 г. составила 1,6 тыс. человек.

За прошедшие 10 лет (2002-2012 г.г.) численность постоянного населения муниципального образования сократилась на 12,2%  (с 1 860 чел). В настоящее время  показатель естественного прироста населения в муниципальном образовании «Гаханское»  +6,8 на 1000 жителей (в Иркутской области +1,3).

Сокращение численности населения связано, в первую очередь, с резким изменением экономической ситуации в стране в 1990-е годы,  сокращением производства, развалом отраслей (сельское хозяйство) и закрытием предприятий, что вызвало отток населения.

Демографическая ситуация муниципального образования «Гаханское» характеризуется:

- сменой ежегодных темпов прироста от -11,0 до +4,7 в определенный период;

- превышением рождаемости над естественной убылью населения;

- отрицательным сальдо миграционного прироста населения;

- высоким удельным весом населения трудоспособного возраста.

Ниже приводятся данные динамики численности населения муниципального образования «Гаханское» в различные периоды.

Таблица 4. Динамика численности постоянного населения муниципального образования «Гаханское»  за период 2002-2012 г.г.

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 | 2010 | 2011* | 2012* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все население, чел | 1860 | 1827 | 1913 | 1885 | 1864 | 1918 | 1855 | 1651 | 3421 | 3382 |
| Изменение численности населения к предыдущему показателю, % | - | -1,8 | +4,7 | -1,5 | -1,1 | +2,9 | -3,3 | -11,0 | +107,2 | -1,1 |

*с учетом численности заключенных УФСИН, расположенных на территории п. Бозой

На протяжении рассматриваемого периода в муниципальном образовании «Гаханское» отмечается смена ежегодных темпов прироста от -11,0 до +4,7 в определенный период. В поселении сложился устойчивый естественный прирост населения (увеличение рождаемости и снижение смертности), при миграционной убыли населения. Следует так же отметить увеличение показателей рождаемости в последние несколько лет.

Общий показатель рождаемости на 1000 жителей в последние годы менее или около 12,4 при аналогичном показателе смертности менее 5,6. В 2011 году число родившихся составило 42 чел., умерших 19 чел.,  естественный прирост +23 чел. В том же году миграционная убыль составила 61 чел. Таким образом, миграционные потоки оказывают большее влияния на демографические показатели, чем естественный прирост.  Механический отток населения связан с появлением значительной безработицы, как официальной, так и скрытой, сокращением  доходов населения и снижением уровня  жизни, что усугубляется более высокими затратами на проживание в Иркутской области.

### 5.1.3. Демографические ресурсы. Перспективная численность населения

Прогноз динамики численности населения исходит из экономического потенциала территории, планируемых процессов экономического и социального развития, а также зависит от проводимой на всех уровнях политики развития данной территории.

Численность населения сельского поселения будет определяться рядом условий:

- уровнем снижения или повышения рождаемости и естественного воспроизводства, политикой государства в области поощрения рождаемости;

- снижением оттока молодых людей;

- политикой государства по отношению к отечественному сельхозпроизводителю и спросом на сельхозпродукцию на потребительском рынке;

- возможностью организации новых рабочих мест во всех сферах хозяйственного комплекса поселения и т.д.

Сохранение демографического и социального потенциала в программе «Социально-экономического развития муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на среднесрочную перспективу (2008-2012 гг.) рассматривается как одно из приоритетных направлений.

Основными направлениями реализации демографической политики являются:

- нормализация и улучшение демографической ситуации;

- совершенствование медицинского обслуживания населения;

- повышение качества трудового потенциала, обеспечение эффективной и рациональной занятости населения, ведущей к улучшению материального положения граждан;

- совершенствование политики социальной защиты населения, повышение уровня безопасности жизни;

- активизация молодежной политики;

Моделировать развитие демографической ситуации в современных условиях возможно лишь с большой степенью неопределенности.

Исходя из сложившейся демографической ситуации, в концепции  принималось к рассмотрению два варианта комплексного развития территории, в качестве основного сценария выбрано направление «оптимистический сценарий».

Сценарий предполагает рост численности населения к 2022 году (0,2-0,4% в год) с последующим среднегодовым ростом 0,5-0,8% в период до 2032 года.

Прогноз динамики численности населения исходит из экономического потенциала территории, планируемых процессов экономического и социального развития, а также зависит от проводимой на всех уровнях политики развития данной территории. В основе расчета – прогноз формирования занятости населения.

Формирование численности населения будет идти за счет снижения миграционной и естественной убыли (чему будут способствовать реализация государственных Программ по повышению рождаемости и снижению смертности населения).

Предполагается, что с улучшением качества жизни, начнется процесс возвращения бывших жителей сел в свои родные места.

Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития поселения, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных направлений хозяйственной деятельности (сельское хозяйство, социальная сфера, и пр.), потенциал для которых муниципальное образование «Гаханское» имеет.

В случае выполнения оптимистического сценария, предполагающего  увеличение естественного прироста населения, численность постоянного населения  тем не менее не значительно увеличится до 2022 года. Это будет вызвано прежде всего тем, что начиная с 2011 года доля женщин, находящихся в возрасте, наиболее благоприятном для рождения ребенка, сократится на 40%. Соответственно данный показатель обуславливается тем фактом, что в данной категории женщин начнет преобладать возрастная группа рожденных после 1991 года, когда произошел резкий спад рождаемости. Размер детородной базы начнет расти лишь с начала 2020-х годов, когда в фертильный возраст вступят женщины, родившиеся после 2000 года, когда уровень рождаемости начал постепенно повышаться.

Таблица 5. Проектная численность населения муниципального образования «Гаханское»

| Населенный пункт | Численность населения |
| --- | --- |
|  | 1.01.2012, чел | I очередь 2022 год, тыс. чел | Расчетный срок 2032 год, тыс. чел |
| С учетом численности заключенных УФСИН, расположенных в п. Бозой (Росстат) |
| МО «Гаханское», в том числе | 3382 | 3,4 | 3,5 |
| с. Гаханы | 750 | 0,6 | 0,7 |
| п. Бозой | 2632 | 2,8 | 2,8 |
| д. Зурцаган | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Без учета численности заключенных УФСИН, расположенных в п. Бозой |
| МО «Гаханское», в том числе | 1632 | 1,7 | 1,8 |
| с. Гаханы | 750 | 0,6 | 0,7 |
| п. Бозой | 882 | 1,1 | 1,1 |
| д. Зурцаган | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Учитывая действующие на территории программы и перспективы развития  муниципального образования  «Гаханское» в качестве основного выбран «оптимистический» сценарий.

Есть основание полагать, что при формировании процесса устойчивого функционирования поселения и при проведении соответствующей инвестиционной политики изменится динамика численности населения в сторону ее стабилизации и последующего роста.

Ориентировочный прогноз численности населения муниципального образования «Гаханское» на 2022 г., выполненный с учетом анализа динамики изменения населения поселения за период 2002-2012 г.г., и всех вышесказанных направлений развития в данной области, при возможном изменении как естественного, так и механического притоков в ту или иную сторону, определяет ее колебания в пределах 1,7  (3,4*) тыс. человек. В последующий период до 2032 года численность населения предположительно будет колебаться в пределах 1,8 (3,5*) тыс. человек.

*с учетом численности заключенных УФСИН, расположенных на территории п. Бозой

### 5.1.4. Занятость, трудовые ресурсы.  Современное состояние и проектное решение

Перспективы дальнейшего развития экономики муниципального образования «Гаханское», как и любой другой территории, во многом зависят от уровня обеспеченности трудовыми ресурсами. Обеспечение занятости населения и права на достойный труд является необходимым условием для демографического развития муниципального образования.

Трудоспособное население (1 235 чел) составляет 75,6% от общей численности населения муниципального образования (в Иркутской области – 62,5%).

В экономике муниципального образования занято около 44% трудовых ресурсов поселения.  Основные места приложения труда – исправительные колонии (УФСИН), объекты сельскохозяйственной и социальной сферы, расположенные на территории населенных пунктов поселения.

Уровень официально зарегистрированной  безработицы к экономически активному населению выше, чем в среднем по Иркутской области.

Среднегодовая численность занятых в экономике муниципального образования «Гаханское» составляет 554 чел.  Ниже представлена структура занятости населения муниципального образования в отраслевом разрезе.

Таблица 6. Структура занятости по видам экономической деятельности (2012 г.)

| Вид экономической деятельности | чел | % |
| --- | --- | --- |
| всего, в том числе | 554 | 100,0 |
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 6 | 1,1 |
| оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств | 15 | 2,7 |
| транспорт и связь | 12 | 2,2 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности | 364 | 65,7 |
| образование | 117 | 21,1 |
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | 29 | 5,2 |
| предоставление прочих коммунальных услуг | 11 | 2,0 |

Основными отраслями занятости населения является государственное управление и обеспечение военной безопасности, отрасли социальной сферы и торговля.

Подавляющая часть (65,7%) занятого в экономике населения работает в учреждениях УФСИН, расположенных в п. Бозой, следующие по численности занятых отрасли социальной сферы – в образовании и торговле работает 21% и 2,7% соответственно.

Из приведённых выше данных, следует, что, не смотря на общее снижение  численности населения в период 90-х годов,  в настоящее время поселение в достаточной степени обеспечено трудовыми ресурсами. Соотношение доли трудоспособного населения среди других возрастных категорий, вероятно, сохранится и на перспективу.

Очень актуально для сельского поселения удержание молодежи и привлечение квалифицированных молодых специалистов, это позволит модернизировать хозяйственный комплекс поселения.

Одна из основных задач, которая может быть решена в рамках реализации генерального плана - это создание на территории поселения новых рабочих мест. Проектом предусматривается развитие сельскохозяйственного производства, отраслей социальной сферы, что, несомненно, создаст предпосылки для организации дополнительных рабочих мест.

## 5.2 Жилищный фонд и жилищное строительство

### 5.2.1. Жилищный фонд и жилищное строительство. Существующее положение

Жилищный фонд муниципального образования «Гаханское» по состоянию на 1.01.2012 г., составляет 14,5 тыс. м2 (данные Администрации муниципального образования «Гаханское»). Средняя обеспеченность – 8,9 м2 общей площади на 1 постоянного жителя.

Ниже приведены данные характеристики жилищного фонда муниципального образования «Гаханское».

Таблица 7. Распределение жилищного фонда по материалу стен

|  | Наименование | Количество домовладений | Тыс. м2 общей площади | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каменные и кирпичные | 7 | 0,5 | 3,4 |
| 2 | Деревянные | 241 | 14,0 | 96,6 |
|  | Итого: | 248 | 14,5 | 100,0 |

Таблица 8. Распределение жилищного фонда по годам возведения

|  | Год постройки | Количество домовладений | Тыс. м2 общей площади | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | До 1920 года | 59 | 3,3 | 22,8 |
| 2 | 1921-1945 | 21 | 1,2 | 8,6 |
| 3 | 1946-1970 | 85 | 4,4 | 30,6 |
| 4 | 1971-1995 | 81 | 5,3 | 36,8 |
| 5 | После 1995 года | 2 | 0,2 | 1,2 |
|  | Итого: | 248 | 14,5 | 100 |

Таблица 9. Распределение жилищного фонда по проценту износа

|  | Процент износа | Количество домовладений | Тыс. м2 общей площади | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От 0 до 30% | 83 | 5,5 | 37,9 |
| 2 | От 31% до 65 % | 85 | 4,4 | 30,6 |
| 3 | От 66% до 70% | 74 | 4,3 | 29,6 |
| 4 | Свыше 70 % | 6 | 0,3 | 1,9 |
|  | Итого: | 248 | 14,5 | 100,0 |

На территории населенных пунктов муниципального образования «Гаханское» преобладает в основном индивидуальная усадебная жилая застройка.

Существующие размеры индивидуальных участков в Гаханском муниципальном образовании  - от 6 до 100 соток. Предоставление земельных участков на территории поселения осуществляется в соответствии с Решением Думы Муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» от 28 декабря 2011 года № 208 « Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков и заключения договоров аренды (купли-продажи) земельных участков».

минимальная площадь земельного участка:

- для ведения личного (подсобного) хозяйства и индивидуального жилищного строительства – 0,04 га;

максимальная площадь земельного участка:

- для индивидуального жилищного строительства – 0,2 га;

- для ведения личного (подсобного) хозяйства – 0,2 га;

- для ведения садоводства и огородничества – 0,2 га;

- для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства – 50 га.

Основные проблемы муниципального образования  «Гаханское»:

- Благоустройство жилищного фонда. Жилищный фонд сельского поселения практически не благоустроен, отсутствует централизованное водоснабжение, канализация, дома имеют печное отопление;

- Низкие темпы жилищного строительства. В течение последних 10 лет на территории муниципального образования «Гаханское» ввод жилищного фонда не производился.

- Удельный вес ветхого и аварийного жилья (физический и моральный износ жилищного фонда свыше 65%).  Наибольшую долю ветхого жилищного фонда составляют деревянные домостроения.

Основными причинами большого количества ветхого жилищного фонда в муниципальном образовании «Гаханское» являются:

- естественное старение зданий;

-хронический недостаток средств на капитальный ремонт и текущее содержание муниципального жилищного фонда.

### 5.2.2.  Жилищный фонд и жилищное строительство. Проектное решение

Настоящим проектом принимаются во внимание основные положения приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», федеральные программы «Жилище», для сотрудников ГУФСИН Минюста России и «Вынужденные переселенцы с районов севера», а также программы регионального и муниципального уровня:

Долгосрочная целевая программа  Иркутской области "Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы";

Долгосрочная целевая программа  Иркутской области "Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014";

Областная государственная социальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» на 2005-2019 годы;

Областная государственная целевая программа «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на территории Иркутской области» на 2008-2011 годы;

Программа «Социально-экономического развития муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на среднесрочную перспективу (2008-2012 годы);

Программа социально-экономического развития муниципального образования «Гаханское» на 2011-2015 годы;

Кроме того, в работе учитываются материалы схемы территориального планирования Иркутской области, выполненные ФГГУП РосНИПИУрбанистики (Санкт-Петербург, 2009 г.) и схемы территориального планирования муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» (ОАО «Гипрогор», 2010 г.).

Основные стратегические направления в жилищной политике:

- Замена ветхого и аварийного жилья;

- Ревизия и составление реестра пустующих (заброшенных) домов;

- Переоценка технического состояния жилищного фонда;

- Благоустройство жилищного фонда инженерной инфраструктурой, внедрение ресурсосберегающих технологий;

- Обеспечение жильем граждан, проживающих в условиях, непригодных для постоянного проживания;

- Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях;

- Формирование финансовых ресурсов для обеспечения жильем граждан, в том числе путем привлечения ресурсов областного бюджета;

- Создание благоприятных условий для ежегодного роста объёмов нового жилищного строительства;

- Доведение удельной общей площади жилищ до нормативной в соответствии с «нормативами градостроительного проектирования РФ»;

- Увеличение доли жилья, строящегося для молодых семей, работников социальной сферы и граждан, получающих государственную поддержку на улучшение жилищных условий;

- Обеспечение участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой;

- Резервирование прилегающих к населённому пункту территорий под жилищное строительство.

В перспективе целесообразно включение муниципального образования «Гаханское» в областные программы развития жилищного строительства.

### 5.2.3. Прогнозная оценка объёмов нового жилищного строительства

Сокращение численности населения в период 90-х годов сказалось на состоянии жилищного фонда поселения. Необходимо проведение ревизии и составление единого реестра пустующих (заброшенных) и ветхих домов на территории населенных пунктов муниципального образования.

Проектом предлагается частичная ликвидация существующего ветхого жилья. Общий объём убыли жилищного фонда в течение расчётного срока определен в размере 3,8 тыс. м2 общей площади.

В соответствии с программой «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области на 2011-2015 годы», предусмотрен рост жилищной обеспеченности до 22,5 м2 /чел. Размер общей площади жилого помещения приобретаемого (строящегося) жилья устанавливается для семей разной численности в следующих размерах:

-	33 кв. метра – для одиноко проживающих граждан;

-	42 кв. метра – для семьи из 2 человек;

-	по 18 кв. метров на каждого члена семьи – при численности семьи 3 и более человек.

Объём нового строительства, намечаемый на планируемый срок – 12,8 тыс. м2 общей площади. Ориентировочный среднегодовой ввод  жилищного фонда – 0,5-0,6 тыс.  м2 общей площади в год.

Общий объём жилищного фонда с учётом существующей сохраняемой застройки к концу планируемого срока – 23,5 тыс. м2 общей площади.

При проектной численности постоянного населения 1,8 тыс. человек возможно увеличение существующей нормы обеспеченности до 18,0 м2/чел.

Плотность застройки на вновь предложенных к освоению площадках приняты на основании СНиПа, в соответствии с принятым строительным зонированием составляет 0,5 - 0,6 тыс. м2 /га (усадебная застройка).

Учитывая нормативы предоставления земельных участков на территории сельского поселения, размер участков для индивидуального строительства рекомендуется принять – 18-20 соток.

Таблица 10. Распределение жилищного фонда муниципального образования «Гаханское» на расчетный срок и I очередь строительства, тыс. м2 общей площади

|  | Тип застройки | Совре-менное состоя-ние | Убыль за весь период | Сущ. сохр. | Новое стр-во | Итого к концу срока | Расселя-емое население, тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетный срок (2032) | Всего, в том числе | 14,5 | 3,8 | 10,7 | 12,8 | 23,5 | 1,8 |
|  | с. Гаханы | 5,3 | 1,3 | 4 | 5,2 | 9,2 | 0,70 |
|  | п. Бозой | 9,2 | 2,5 | 6,7 | 7,6 | 14,3 | 1,10 |
|  | д. Зурцаган | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| В т.ч. I очередь строительства (2022) | Всего, в том числе | 14,5 | 1,5 | 13,0 | 3,8 | 16,8 | 1,7 |
|  | с. Гаханы | 5,3 | 0,5 | 4,8 | 1,6 | 6,3 | 0,64 |
|  | п. Бозой | 9,2 | 1,0 | 8,2 | 2,3 | 10,5 | 1,06 |
|  | д. Зурцаган | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |

На первый этап строительства предлагается освоение около 1/3 намеченного объёма нового строительства – 3,8 тыс. м2 общей площади (с учетом строящихся домов и произведенных отводов).

Убыль жилищного фонда на первый этап строительства определена в размере 1,5 тыс. м2 общей площади.

Общий объём жилищного фонда с учётом существующей сохраняемой застройки к концу первого этапа развития поселения – 16,8 тыс. м2 общей площади.

При предполагаемой стабилизации численности населения на уровне 1,7 тыс. жителей к  2022 году возможно увеличение нормы жилищной обеспеченности до 10,0 м2/чел.

Оценка свободных от застройки территорий поселения показала возможность освоения части из них под размещение новых жилых образований. Развитие жилищного фонда поселения предусматривается как в границах существующих населенных пунктов, так и за их пределами на свободных территориях. Для размещения  нового строительства к освоению предусматривается в общей сложности 23 – 27 га свободных территорий под размещение индивидуальной застройки.  Наибольшие объемы жилищного строительства предусмотрены в поселке Бозой (16 га). Намеченные генеральным планом объёмы убыли и нового строительства жилья уточняются на стадии проектов планировки и застройки.

## 5.3. Социальная инфраструктура

### 5.3.1. Социальная инфраструктура. Существующее положение

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения, предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

Месторасположение и обеспеченность поселения учреждениями социальной сферы показана на карте современного использования территории с зонами особых условий использования территорий (опорный план), разработанной в составе обосновывающих материалов проекта.

В настоящее время на территории муниципального образования «Гаханское» функционируют:

- 2 дневных общеобразовательных школы (с. Гаханы, п. Бозой);

- дошкольное образовательное учреждение (с. Гаханы);

- 2 сельских дома культуры (с. Гаханы, п. Бозой) и  2 сельских библиотеки (с. Гаханы, п. Бозой);

- участковая больница (с. Гаханы) и врачебная амбулатория (п. Бозой);

Культурно-бытовое обслуживание поселения представлено довольно развитой системой учреждений, однако их количество и вместимость не полностью обеспечивают потребности населения. В некоторых случаях учреждения размещены в приспособленных помещениях, не отвечающих их назначению, качественное состояние отдельных объектов обслуживания не высоко.

Административный центр муниципального образования с. Гаханы является центром обслуживания населения сельского поселения учреждениями повседневного и  периодического спроса, потребность жителей в учреждениях и эпизодического и уникального обслуживания удовлетворяется за счет объектов расположенных в п. Усть-Ордынский.

Ниже представлены сведения об учреждениях культурно-бытового обслуживания поселения в соответствии с данными администрации Эхирит-Булагатского района.

Образование

По состоянию на 2011/2012 учебный год в  поселении функционирует 2 средние общеобразовательные школы и 1 дошкольное образовательное учреждение. В среднем школы заполнены на 83%, фактическая наполняемость детского сада соответствует нормативной. Подобные показатели объясняются снижением естественного прироста и численности населения в 90-е годы и увеличением рождаемости в последующий период.

Материально-техническая база отдельных учреждений образования требует модернизации в соответствии с нормативами и современными требованиям образовательного процесса.

Учреждения культуры

В поселении функционируют следующие учреждения культуры – 2 сельских дома культуры в с. Гаханы (200 мест), в п. Бозой (200 мест) и 2 сельские библиотеки (с. Гаханы, п. Бозой). Бозойская сельская библиотека расположена в здании школы.

Ряд вышеуказанных учреждений размещается во встроенных,  приспособленных или аварийных помещениях (Бозойский СДК). Учреждения культуры и искусства поселения нуждаются в приобретении современной техники, пополнении библиотечных фондов. Техническое состояние отдельных зданий требует реконструкции и замены.

Здравоохранение

В с. Гаханы имеется МУЗ «Гаханская участковая больница» нормативной емкостью 20 койко/мест. В  состав больницы входит врачебная амбулатория (40 пос/сутки). МУЗ «Бозойская врачебная амбулатория» (20 пос/сутки) расположена в п. Бозой.

Территория муниципального образования «Гаханское» обслуживается отделением скорой помощи областной больницы №2 поселка Усть-Ордынский.

Фактическая посещаемость учреждений здравоохранения в среднем соответствует нормативной. Учреждения расположены в отдельно стоящих зданиях, ряд которых требует капитального ремонта и модернизации.

Физическая культура и спорт

Спортивные сооружения поселения представлены спортивными залами и стадионами при общеобразовательных школах.  Отдельных спортивных сооружений в населенных пунктах сельского поселения нет.

Учреждения коммунально-бытового обслуживания, торговли и общественного питания

В сельском поселении довольно развита сеть учреждений торговли, общественного питания, платных услуг, включая бытовое обслуживание. Основная доля товарооборота приходится на субъекты малого предпринимательства.

Торговая сеть сельского поселения представлена магазинами продтоваров и товаров повседневного спроса, общей торговой площадью 368,4 м2, наиболее крупные из них расположены в п. Бозой.

В настоящее время на территории поселения функционирует одно   предприятие общественного питания (120 мест) и баня (25 мест).

На территории поселения расположены 3 кладбища традиционного захоронения и родовые кладбища.  Обеспеченность кладбищами значительно превышает нормативную.

Территория муниципального образования обслуживается добровольной пожарной командой с. Гаханы (1 ед. техники МТ3-80) и попадает в двадцатиминутный радиус выезда пожарной части – 43 (п. Усть-Ордынский), согласно ст. 76 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008.

Таблица 11. Характеристика современной обеспеченности основными учреждениями культурно-бытового обслуживания

|  | Наименование | Единица измерения | Ёмкость учреждений | Норма на 1000 жителей1 | Фактич. на 1000 жителей | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Учреждения образования |
| 1. | Общеобразовательные школы | мест | 270 | 140,6 | 168,7 | 120,0 |
| 2. | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 40 | 22,1 | 24,5 | 111,0 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 3. | Клубы, дома культуры | мест | 400 | 100 | 245,4 | 245,4 |
| 4. | Библиотеки | объект | 2 | 0,2-0,3 | 1,2 | 613,5 |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 5. | Больницы и диспансеры | коек | 20 | 13,5 | 12,3 | 90,9 |
| 6. | Амбулаторно-поликлиническая сеть | пос./смену | 60 | 18,5 | 36,8 | 199,0 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 7. | Плоскостные спортивные сооружения | га | - | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Спортивные залы | м2 площади пола зала | - | 150 | 0,0 | 0,0 |
| Торговля и общественное питание |
| 9. | Учреждения торговли | тыс. м2 торговой площади | 368,4 | 280,0 | 226,0 | 80,7 |
| 10. | Предприятия общественного питания | мест | 120 | 40,0 | 73,6 | 184,0 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 11. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 3 | 7,0 | 1,8 | 26,3 |
| 12. | Банно-оздоровительный комплекс | мест | 25 | 7,0 | 15,3 | 219,1 |

Расчет обеспеченности поселения учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания произведен на основе нормативных показателей СНиП-89** «Планировка и застройка городских и сельских поселений» и распоряжения правительства РФ № 1063-р «Социальные нормативы и нормы», на постоянное население сельского поселения Гаханское – 1,6 тыс. человек.

Сокращение численности постоянного населения сельского поселения сыграло положительную роль в улучшении показателей обеспеченности объектами социального обслуживания, в том числе образовательных и культурных учреждений.

Однако спектр предоставляемых услуг не соответствует потребностям населения. В сельском поселении отсутствуют спортивные залы и плоскостные спортивные сооружения. Не в достаточном количестве на территории поселения представлены учреждения торговли и объекты бытового обслуживания населения.

Отдельные объекты сферы обслуживания (торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания) являются областью интересов частного бизнеса и относятся к ненормируемым. Ёмкость их формируется на основе сбалансированного спроса и предложения на данные виды услуг.

Основная задача в перспективе состоит в улучшении технического состояния учреждений и их материальной базы, качества обслуживания населения, упорядочении сети учреждений в соответствии с санитарными нормами и правилами, также развитии инфраструктуры сферы отдыха и досуга.

### 5.3.2. Социальная инфраструктура. Проектное решение

На основании анализа современного состояния сети учреждений обслуживания муниципального образования «Гаханское» в проекте даны предложения по дальнейшему развитию системы культурно-бытового обслуживания на рассматриваемой территории.

При разработке раздела принят во внимание ряд документов, реализуемых в настоящее время на планируемой территории:

Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Развитие социальной инфраструктуры Иркутской области на 2010-2014 годы»;

Долгосрочная целевая программа  Иркутской области «Социальное развитие села Иркутской области на 2011-2014»;

Программа «Социально-экономического развития муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на среднесрочную перспективу (2008-2012 годы);

Программа социально-экономического развития муниципального образования «Гаханское» на 2011-2015 годы;

Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2011-2015 годы;

Поддержка и развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Эхирит-Булагатский район» на 2012-2015 годы.

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения в сфере образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и бытового обслуживания.

Таблица 12. Ориентировочный расчёт потребности сельского поселения в основных учреждениях обслуживания

|  | Наименование учреждений | Единица измерения | Норма на 1000 жит. | Общая потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь строительства, 2022 г. | Расчетный срок, 2032 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Учреждения образования |
| 1. | Школы | мест | 140,6 | 270 | 270 |
| 2. | Детские сады | мест | 22,1 | 75 | 75 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 4. | Клубы, дома культуры | мест | 100 | 170 | 180 |
| 5. | Библиотеки | объект | 0,2-0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 6. | Больницы и диспансеры | коек | 13,5 | 23 | 24 |
| 7. | Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос/смену | 18,5 | 31 | 33 |
| 8. | Аптеки | объект | 0,16 | 0,3 | 0,3 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 9. | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,9 | 1,5 | 1,6 |
| 10. | Спортивные залы | м2 | 150 | 255,0 | 270,0 |
| Торговля и общественное питание |
| 11. | Учреждения торговли | м2 торг. пл. | 280 | 476 | 504 |
| 12. | Предприятия общественного питания | пос. мест | 40 | 68 | 72 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 13. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 7 | 12 | 12 |
| 14. | Кладбище | га | 0,24 | 0,4 | 0,4 |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения |
| 15. | Отделение банка | операц. место | 0,5 | 0,9 | 0,9 |

Расчет потребности сельского поселения в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания произведен на основе нормативных показателей СНиП-89** «Планировка и застройка городских и сельских поселений» и распоряжения правительства РФ № 1063-р «Социальные нормативы и нормы», на планируемое постоянное население муниципального образования «Гаханское» – 1,8 тыс. человек, в том числе на 1 очередь  (2022 год) – 1,7 тыс. человек.

Для социально защищенных отраслей сферы обслуживания, приведенные показатели могут быть использованы в качестве нормативных. Социальная система должна обеспечивать бесплатный минимальный стандарт проживания на территории поселения, исходя из социальных нормативов. Развитие социальной сферы представляется возможным в той мере, в которой это позволяют субвенции из бюджетов вышестоящих уровней. Виды обслуживания, ориентированные на коммерческую основу (торговля, общественное питание и др.) не поддаются нормированию, поскольку их развитие зависит от рыночной конъюнктуры. Допускается увеличение приведенных показателей при соответствующем обосновании и по согласованию с органами местного самоуправления.

В проекте предусмотрены территориальные ресурсы для развития объектов социальной инфраструктуры во всех функциональных зонах, а также на резервных территориях.

Ниже приводится ориентировочные целевые показатели ввода нормативных объектов социальной сферы в перспективном периоде.

Таблица 13. Ориентировочный расчёт строительства учреждений социальной сферы на территории сельского поселения в перспективном периоде

|  | Наименование учреждений | Единица измерения | Сущест-вующее сохраняемое | Новое строи-тельство | Плани-руемые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Учреждения образования |
| 1. | Школы | мест | 270 | - | 270 |
| 2. | Детские сады | мест | 40 | 35 | 75 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 3. | Клубы, дома культуры | мест | 200 | 200 | 400 |
| 4. | Библиотеки | объект | 1 | 1 | 2 |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 5. | Больницы и диспансеры | коек | 20 | - | 20 |
| 6. | Амбулаторно-поликлинические учреждения | пос/ смену | 60 | - | 60 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 7. | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,0 | 1,6 | 1,6 |
| 8. | Спортивные залы | тыс.м2 | 0,0 | 270,0 | 270,0 |
| Торговля и общественное питание |
| 9. | Учреждения торговли | м2 торг. пл. | 368,4 | 135,6 | 504,0 |
| 10. | Предприятия общественного питания | пос. мест | 120 | - | 120 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 11. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | 3 | 9 | 12 |

В перспективный период потребность в новом строительстве учреждений обслуживания сохраняется и должна определяться в рамках разрабатываемых социальных программ муниципального, областного и федерального уровня. Конкретные объёмы отдельных учреждений, их специализация и дислокация должны рассматриваться на последующих стадиях проектирования.

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни населения в сфере образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и бытового обслуживания.

Учреждения образования

В настоящее время школы муниципального образования «Гаханское» заполнены на 69%. Имеющиеся «запасы» ёмкости существующих учреждений на 1 очередь реализации мероприятий генерального плана могут быть использованы под уменьшение наполняемости классов и групп, оборудованию компьютерных классов. Возможно перепрофилирование отдельных существующих помещений под другие функции социального назначения (желательно «детские нужды»). Учитывая обозначенные проблемы «Программы социально-экономического развития муниципального образования «Гаханское» на 2011-2015 г.г.» проектом предусмотрено строительство дошкольного образовательного учреждения в   с. Бозой (35 мест).

Создание механизма устойчивого развития системы образования осуществляется в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» по следующим направлениям:

- обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного образования всех уровней и ступеней;

- создание условий для повышения качества дошкольного, общего и дополнительного образования;

- сохранение и поддержка сети образовательных учреждений;

- внедрение инновационных и информационных технологий в образовательных учреждениях;

- сохранение и  развитие системы дошкольного образования, обеспечение их функционирования в соответствии с потребностями населения;

- создание условий развития способностей и интересов детей дошкольного возраста;

- организация форм дополнительного образования детей на базе культурных и образовательных учреждений поселения.

Стратегическая цель политики в области образования – повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина.

Окончательное принятие решений о необходимости строительства детских, дошкольных и школьных учреждений и их ёмкости должно быть принято на стадии проекта планировки, в соответствии с планами реализации  ведомственных целевых программ в Эхирит-Булагатском муниципальном районе.

Учреждения культуры и искусства

Реформирование сферы в условиях ограниченности средств должно идти по следующим направлениям:

- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

-сохранение, развитие и распространение культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, народных промыслов и ремесел;

-сохранение и использование исторического наследия;

-развитие краеведческой деятельности, библиотечного фонда, поддержка национальных культур;

- обеспечение экономических и финансовых условий деятельности учреждений культуры;

- повышение качества предоставляемых населению услуг в сфере культуры в различных формах и видах;

- привлечение и закрепление на селе специалистов отрасли культуры, улучшение их социального положения, повышение профессиональной квалификации.

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

На ближайшую перспективу необходимо руководствоваться решениями по развитию масштабных национальных проектов, которые разрабатываются и внедряются в настоящее время. Одним из них является национальный проект «Здравоохранение», который будет финансироваться из средств федерального бюджета.

В целях дальнейшего развития материально-технической базы здравоохранения необходимо продолжить:

- строительство и реконструкцию имеющейся базы учреждений здравоохранения, оснащение их медицинской техникой;

-  организация отделения сестринского ухода (10 коек) на базе Гаханской участковой больницы;

- повышение уровня комфортности пребывания пациентов в медицинских учреждениях;

- улучшение качества медицинской помощи, развитие профилактики, диагностики и лечения социально опасных заболеваний;

- создание условий для привлечения врачей-специалистов различного профиля.

Физкультурно-спортивные сооружения

Стратегической целью реформирования физической культуры и спорта, формирования здорового образа жизни является улучшение здоровья населения, эффективное использование средств физической культуры и спорта по предупреждению заболеваний, поддержанию высокой работоспособности людей, профилактике правонарушений.

Важнейшими приоритетными направлениями развития физкультуры и спорта являются строительство и реконструкция спортивных объектов, а так же развитие и насыщение сложившихся спортивных зон.

В настоящее время на территории поселения реализуется программа

Поддержка и развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Гаханское» на 2013 год;

Основными нормируемыми объектами физкультуры и спорта являются спортивные залы и плоскостные сооружения.

В рамках реализации социальных программ проектом предлагается:

- усиление спортивной материально-технической базы;

- повышение уровня мастерства спортсменов, увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом с целью оздоровления населения;

- развитие детско-юношеского спорта;

- строительство плоскостных спорт устройств и спортивных залов на территории поселения.

Конкретные мероприятия по расширению сети учреждений спорта должны решаться местными органами власти, с учетом складывающихся возможностей по финансированию этих мероприятий, как за счет муниципальных, так и за счет федеральных и областных бюджетных и внебюджетных ассигнований.

Учреждения торговли,  общественного питания и коммунально-бытового обслуживания

С целью создания соответствующего рыночным условиям и удовлетворяющего потребностям граждан потребительского рынка усилия должны быть направлены на создание обновленной сферы торговли и услуг, повышение качества обслуживания населения в организации торговли, общественного питания и сферы услуг.

Количество учреждений бытового обслуживания населения предполагается в дальнейшем расширять за счет частных предприятий по оказанию услуг населению.

Для совершенствования системы обслуживания населения необходимо вести работу по следующим направлениям:

-  развитие инфраструктуры торговли, общественного питания на территории муниципального образования;

-  развитие инфраструктуры бытового обслуживания;

- повышение качества и безопасности бытовых услуг, оказываемых населению;

- создание благоприятных инвестиционных, правовых и финансовых условий для субъектов потребительского рынка.

В целях привлечения инвесторов для создания вышеуказанных объектов на территории поселения действует программа по поддержке малого предпринимательства, которая реализует политику льготного кредитования предприятий малого бизнеса.

Таблица 14. Перечень объектов культурно-бытового обслуживания, предлагаемых проектом к размещению на территории муниципального образования «Гаханское»

|  | Наименование объекта | Месторасположение | Срок реализации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дошкольное образовательное учреждение | п. Бозой | 2012-2022 гг. | 35 мест |
| 2. | Клуб | п. Бозой | 2012-2022 гг. | 200 мест |
| 3. | Библиотека | п. Бозой | 2012-2022 гг. | в здании клуба |
| 4. | Спортивный зал | с. Гаханы | 2012-2032 гг. | 270 м2 |
| 5. | Стадион | с. Гаханы | 2012-2032 гг. | 1,6 га |
| 6. | Стадион | п. Бозой | 2012-2032 гг. |  |
| 7. | Аптека | п. Бозой | 2012-2022 гг. |  |
| 8. | Учреждение бытового обслуживания | с. Гаханы | 2012-2032 гг. | 9 раб мест |

## 5.4. Производственно-хозяйственный комплекс

### 5.4.1. Промышленность.  Существующее положение

Промышленное производство развито значительно и оказывает определенное влияние на развитие производственного комплекса района. Хозяйственная специализация муниципального образования «Гаханское» – легкая, пищевая и перерабатывающая промышленность,  лесозаготовка и деревообработка, обеспечение военной безопасности.  Доля текстильной продукции, выпускаемой на территории поселения составляет 27,6% общего объема  обрабатывающих производств Эхирит-Булагатского района.

Характерные особенности развития промышленности в муниципальном образовании «Гаханское»:

-	территориальная концентрация промышленности в п. Бозой, на базе учреждений УФСИН Бозойское ОИК-1;

-	высокий удельный вес предприятий легкой, пищевой и перерабатывающей  промышленности;

- 	наличие технологических связей между предприятиями агропромышленного комплекса поселения;

-	наличие технологических связей с предприятиями области, представленных поставками сырьевых ресурсов, текстильной и сельскохозяйственной продукции;

-	отсутствие передовых технологий по заготовке и переработке древесины;

-	наличие простаивающих неиспользуемых производственных мощностей;

-	наличие небольших частных производственных предприятий по обработке древесины и производству изделий из дерева.

Текстильная  промышленность

Текстильное производство на территории поселения осуществляет швейный цех УФСИН Бозойское ОИК-1. На производстве занято 46% спецконтингента колонии (786 чел).

Предприятие работает на давальческом сырье, занимается выпуском следующих видов продукции:  одеяла стеганные, белье постельное, нательное белье из тканей,  сорочки верхние, аксессуары одежды (платки, шарфы галстуки, перчатки  и пр.). Продукция предприятия реализуется в Иркутской области и за её пределами.

В производственном комплексе поселения присутствует пищевая и перерабатывающая промышленность, представленная производством молочной продукции, хлеба и мучных кондитерских изделий. Предприятия расположены на территории п. Бозой, функционируют на базе УФСИН Бозойское ОИК-1.

Продукция предприятия реализуется на территории населенных пунктов муниципального образования и за его пределами.

Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области  осуществляют  малые предприятия, зарегистрированные на территории муниципального образования. Организации занимаются лесозаготовкой  и вывозкой круглой древесины на территории Усть-Ордынского лесничества. Производственные связи предприятий представлены поставками сырьевых ресурсов на перерабатывающие предприятия Иркутской области и за пределы РФ.

### 5.4.2. Промышленность. Проектное решение

Территория муниципального образования «Гаханское» характеризуется большими запасами и низким уровнем освоения природных ресурсов, добыча и комплексная переработка которых может способствовать экономическому развитию поселения. Основная предполагаемая специализация рассматриваемой территории — комплексная глубокая переработка природных ресурсов с достижением максимально возможного уровня технологических переделов.

В Концепции социально-экономического развития Иркутской области на период до 2020 года обозначены следующие основные направления развития:

- выявление конкурентоспособных секторов экономики поселения, капиталовложения в которые принесут наибольший эффект в ближайшем будущем;

- развитие промышленных предприятий с эффективным использованием местных природных ресурсов: лесоперерабатывающих, сельскохозяйственных;

- содействие промышленным предприятиям в обеспечении инвестиционной привлекательности, рентабельности производства, совершенствовании номенклатуры, выпускаемой продукции, эффективного использования имущества, роста производительности труда;

- обеспечение максимально возможного сохранения и создания новых рабочих мест на базе производственных мощностей;

- активизация работы по загрузке свободных площадей и незадействованного в производственном процессе оборудования промышленных предприятий в целях эффективного их использования.

Главная цель инвестиционной политики – привлечение в поселение максимального количества инвестиций в реальный сектор экономики для обеспечения устойчивых темпов экономического роста, эффективной занятости населения, укрепления налоговой базы для решения социальных проблем, развития малого бизнеса и инфраструктуры поселения.

### 5.4.3. Сельское хозяйство. Существующее положение

Сельскохозяйственное производство является основой экономики муниципального образования «Гаханское», это отрасль, которая активно развивается на рассматриваемой территории. Поселение  характеризуется высоким агропромышленным потенциалом, это связано с благоприятными природно-климатическими условиями и близостью крупного потребителя г. Иркутска. Развитию отрасли способствует то обстоятельство, что в поселении велика доля бурятского населения, для которого скотоводство является традиционным занятием. Сельское хозяйство играет важную роль в формировании доходной части бюджета муниципального образования и обеспечении занятости сельских жителей, от состояния отрасли зависит социальное развитие населенных пунктов поселения.

На территории муниципального образования «Гаханское» ведущим субъектом агропромышленного производства является ФГУП Бозойское ОИК-1. Продукция сельскохозяйственной организации поселения составляет около 41,4% от аналогичного показателя по району (2011 г.). Подавляющая доля продукции приходится на животноводство мясо-молочного направления. ФГУП Бозойское ОИК-1 одно из  крупных хозяйств в Эхирит-Булагатском районе, площади сельхозугодий и пашни, которого полностью сохранены и используются по прямому назначению.  Государственная поддержка способствовала увеличению  эффективности работы хозяйства, имеющего и без дотаций положительные финансовые результаты. В настоящее время ФГУП Бозойское ОИК-1 характеризуется устойчивыми для дальнейшего развития показателями ликвидности.

Продукция сельскохозяйственных товаропроизводителей поселения является сырьевой базой для ЗАО «Усть-Ордынский мясокомбинат» и ООО «Сагаан-Нур», расположенных в п. Усть-Ордынский, а так же предприятий пищевой перерабатывающей промышленности г. Иркутска.  Выгодное экономико-географическое расположение сельского поселения относительно рынков сбыта и наличие различных: дерново-подзолистых и качественных светло-серых и серых лесных почв способствует развитию на территории поселения сельского хозяйства специализирующегося на производстве молока, мяса КРС, картофеля, зерновых и кормовых культур.

По природно-экономическим условиям муниципальное образование «Гаханское» относится к зерноводческой природно-сельскохозяйственной зоне с развитым мясо-молочным и шерстным направлением.

Основная доля продукции сельского хозяйства приходится на зерновое хозяйство (преимущественно продовольственная пшеница). Стратегический ресурс сельского поселения – это земельные ресурсы. Сельскохозяйственные угодья составляют 70,7% земель поселения. В настоящее время доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий составляет 60,2%.

Наиболее производительными и активными субъектами агропромышленного производства являются сельскохозяйственные предприятия и хозяйства населения.

Сельскохозяйственное производство осуществляют:

- 1 сельскохозяйственная организация (365 чел);

- 6 крестьянских фермерских хозяйств (КФХ);

-612 хозяйств населения (ЛПХ).

Ниже приводится характеристика деятельности сельскохозяйственных производителей поселения по категориям хозяйств в процентном соотношении

Таблица 15. Структура деятельности субъектов АПК, по категориям хозяйств

|  | Сельскохозяйственные организации, % | Крестьянские фермерские хозяйства, % | Личные подсобные хозяйства, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственные угодья | 99,5 | 0,1 | 0,4 |
| Скот и птица | 92,0 | 0,7 | 7,3 |
| Молоко | 85,5 | 0,9 | 13,6 |
| Яица | 99,6 | 0,0 | 0,4 |
| Зерновые | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Картофель | 0,0 | 7,4 | 92,6 |
| Овощи | 98,0 | 0,0 | 2,0 |

Хозяйства населения занимают ведущие позиции по производству картофеля, овощей и яиц. Личные хозяйства населения муниципального образования «Гаханское» являются довольно эффективными. Располагая лишь 0,4% сельскохозяйственной территории, население производит в около 7% мясной и 13% молочной продукции поселения.

ФГУП Бозойское ОИК-1 является наиболее значимым в АПК поселения, как по занимаемой площади, так и по доле производимой продукции, состояние организации во многом определяет и будет определять состояние АПК поселения. Сельскохозяйственная организация производит подавляющую часть продукции поселения.

Таблица 16.  Доля продукции ФГУП Бозойское ОИК-1 в Эхирит-Булагатском районе

| Наименование продукции | Единица измерения | район | поселение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мясо скота и птицы | тонн | 454,7 | 163,0 | 35,8 |
| Молоко | тонн | 3040,3 | 652,2 | 21,4 |
| Яица | тыс. шт | 730 | 730,0 | 100,0 |
| Зерно | тонн | 10754,8 | 626,6 | 5,8 |
| Картофель | тонн | 1393,0 | 0,0 | 0,0 |
| Овощи | тонн | 412,5 | 383,7 | 93,0 |

На долю ФГУП Бозойское ОИК-1 приходится 93% овощей и 26% мяса и 20% молока производимых сельскохозяйственными организациями Эхирит-Булагатского района. Поголовье КРС (881 гол.), лошадей (126 гол), овец и коз (2622 гол.) в хозяйстве составляет соответственно 39%, 30% и 96% от районного. Из всех сельскохозяйственных организаций Эхирит-Булагатского района свиноводством и птицеводством занимается только ФГУП Бозойское ОИК-1. Поголовье свиней в хозяйстве составляет – 2,1 тыс., птиц – 5,9 тыс.  Основная доля продукции сельского хозяйства приходится на животноводство мясо-молочного направления.

Ниже приводятся сравнительные характеристики деятельности ФГУП Бозойское ОИК-1 за период 2001-2012 гг.

Таблица 17. Показатели растениеводства ФГУП Бозойское ОИК-1 (2001-2012 г.)

| Годы | Зерновые и зернобобовые культуры | Картофель | Овощи | Посевная площадь кормовых культур, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | посевная площадь, га | валовой сбор (в весе после доработки), ц | урожайность, (в весе после доработки) ц. с 1 га | посевная площадь га | валовой сбор, ц | урожайность ц. с 1 га | посевная площадь га | валовой сбор, ц | урожайность ц. с 1 га |  |
| 2001 | 533 | 1108 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650 |
| 2012 | 1775 | 10035 | 5,7 | 220 | 13450 | 61,1 | 165 | 3837 | 23,2 | 460 |
| 2012/ 2001 (%) | 333,0 | 905,7 | 285,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 70,8 |

В течении рассматриваемого периода площади сельхозугодий и пашни полностью сохранены и используются по прямому назначению. Произошло увеличение посевов зерновых и сокращение посевов кормовых культур. В то же время отмечается увеличение урожайности зерновых в два раза по сравнению с показателями 2001 года, что свидетельствует об интенсификации растениеводства в хозяйстве.

Таблица 18. Показатели животноводства ФГУП Бозойское ОИК-1 (2001-2012 г.)

|  | Поголовье, голов | Производство, центнер |
| --- | --- | --- |
|  | КРС | Свиньи | Лошади | Птица | Скот и птица на убой (в живом весе) | Молоко | Яица |
| 2001 | 459 | 246 | 133 | 1111 | 135 | 7346 | н/д |
| 2012 | 881 | 2110 | 202 | 5979 | 1635 | 6522 | 730 |
| 2012/2001 (%) | 192,0 | 857,7 | 151,9 | 538,2 | 1211,1 | 88,8 | 100,0 |

За прошедшие 11 лет в ФГУП Бозойское ОИК-1 наблюдается положительная динамика производства продукции животноводства. Приведенные данные показывают увеличение поголовья КРС почти в 2 раза, в то же время производство мяса увеличилось больше чем в 10 раз, что свидетельствует об увеличении продуктивности животных в сельскохозяйственной организации. Снижение выхода молока связано с ориентацией ФГУП Бозойское ОИК-1 преимущественно на мясное животноводство.

Основными причинами относительно медленного развития отрасли сельского хозяйства в целом являются:

-	низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;

-	неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, прежде всего неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой продукции;

-	финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, накопленной декапитализацией, недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли, слабым развитием страхования при производстве сельскохозяйственной продукции; диспаритетом цен на продукцию сельского хозяйства и товары производственно-технического назначения и услуги для нужд сельского хозяйства.

Сложные экономические условия в сельском хозяйстве, низкая заработная плата, старение и неудовлетворительное для современного технического уровня качество трудовых ресурсов, малопривлекательные для молодежи социально-бытовые условия – это основные факторы, осложняющие и в перспективе развитие агропромышленного комплекса поселения.

### 5.4.4. Сельское хозяйство. Предпосылки развития отрасли

Перспективы развития сельского хозяйства определены исходя из экономических и природных условий, ресурсного потенциала территории, на основании анализа динамики, современного состояния и достижений сельскохозяйственной науки. При работе учтены областные целевые программы по развитию АПК Иркутской области: Концепция долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и поддержка развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в  Иркутской области на 2013-2020 годы», Стратегии социально-экономического развития Иркутской области на долгосрочную перспективу, материалы федерального национального проекта – «Развитие АПК».

Основными направлениями развития сельского хозяйства являются: восстановление, стабилизация и выход из кризиса; возобновление роста производства; создание благоприятных условий для устойчивого развития отрасли; обеспечение продовольственной безопасности; уменьшение продовольственной зависимости от других регионов.

Растениеводство

Растениеводство муниципального образования «Гаханское» является отраслью, обслуживающей животноводство, специализируется на выращивании кормовых культур,  представленных многолетними и однолетними травами и кукурузой.  Из технических культур в поселении выращивается картофель.

Природные условия позволяют развивать сельское хозяйство, однако, муниципальное образование «Гаханское» входит в зону рискованного земледелия (территория подвергается засухе, гибнут посевы сельскохозяйственных культур), поэтому результаты сельскохозяйственной деятельности в растениеводстве в значительной мере зависят от складывающихся агрометеорологических условий в период зимовки и вегетации растений.

Растениеводство  не является приоритетным направлением для ФГУП Бозойское ОИК-1,  урожайность зерновых в хозяйстве - 5,7ц/га (в среднем по району 16,7 ц/га). Выращиванием картофеля и овощей занимается в основном население. Валовой сбор картофеля и овощей в частном секторе за последние 10 лет значительно увеличился.

В перспективе рост объемов производства продукции животноводства будет способствовать увеличению потребности в продукции растениеводства, используемой на корма животным. Развитие кормовой базы должно быть основано на производстве культур, обеспечивающих скот сбалансированными кормами с содержанием белка. В этих целях будет отдано предпочтение возделыванию многолетних бобовых трав, кукурузы с закладкой на сенаж.

Повышение эффективности отрасли растениеводства во многом связано с использованием качественного репродуктивного семенного материала, это обеспечит внедрение новых сортов, адаптированных к природно-климатическим условиям.

В целях развития отрасли растениеводства в проекте предусмотрено:

-	увеличение клина кормовых культур – базы для развития животноводства;

-	увеличение количества сельхозтехники в хозяйствах всех категорий;

-	увеличение площади, засеваемой элитными семенами, исходя из научно-обоснованной нормы;

-	систематическое воспроизводство и повышение природного плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения;

-	защита земель от воздействия негативных техногенных факторов;

-	поддержание почвенного плодородия путем внесения органических удобрений;

-	восстановление ирригационного фонда путем реконструкции действующих оросительных систем, ремонта и модернизации поливальной техники;

-	сохранение и поддержание агроландшафтов в системе сельскохозяйственного производства;

-	организация мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и формирование информационной базы данных по плодородию почв.

Животноводство

Приоритетными направлениями животноводства в сельском поселении являются молочное и молочно-мясное скотоводство. Основные породы крупного рогатого скота - черно-пестрая и симментальская молочного направления.

Для развития скотоводства в поселении имеются благоприятные условия в связи с наличием кормовых угодий. Существующее поголовье скота может в избытке обеспечиваться кормами местного производства (грубые, сочные, зелёные, концентрированные).

Показатели среднегодового удоя молока от одной коровы в ФГУП Бозойское ОИК-1 (1758 кг) ниже средних по Эхирит-Булагатскому району (3197 кг). Динамика последних десяти лет показывает увеличение поголовья КРС в хозяйствах населения, в то же время произошло снижение поголовья свиней и овец. Население сельского поселения содержит лошадей, свиней, птиц, овец, коз, и пчел.

Приоритетным направлением развития в отрасли животноводства является повышение продуктивности животных и снижение затрат на производство продукции:

-	развитие кормовой базы на основе производства культур, обеспечивающих кормопроизводство белком, которое позволит существенно уменьшить зависимость от импортных закупок белковых компонентов;

-	проведение селекционной работы, направленной на совершенствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных;

-	приобретение племенного скота и современного оборудования для животноводческих комплексов и ферм;

-	внедрение достижений науки и техники, российского и иностранного инновационного опыта в сфере развития животноводства и поддержание генофонда животных;

-	проведение противоэпизоотических мероприятий.

Природно-ресурсный потенциал территории позволяет увеличить производство сельскохозяйственной продукции, а недостаточная материально-техническая база сдерживает процесс наращивания производства. Животноводческие помещения и их техническое оснащение, машинотракторный парк и токовое хозяйство требуют материальных вложений.  Кроме того, важнейшей задачей является повышение уровня оплаты труда работников, усиление материально–технической базы и привлечение трудовых ресурсов.

На территории поселения целесообразно создавать совместные кооперативы по финансовому обслуживанию, торговле. Заготовке, переработке и хранению продукции. Во всех развитых странах такие кооперативы выполняют основную функцию организации производства и взаимосвязи товаропроизводителей с государственными и финансовыми структурами.

В целях более динамичного и эффективного развития агропромышленного комплекса настоящим проектом предлагается размещение на территории муниципального образования «Гаханское» следующих объектов:

Таблица 19. Планируемые объекты капитального строительства

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Месторасположение | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заготовительный пункт | с. Гаханы | 2012-2022 г. |
| 2. | Пункт искусственного осеменения | с. Гаханы | 2012-2022 г. |

6.Транспортная инфраструктура

Через район проходит автомобильная трасса федерального значения Р-418 «Иркутск – Усть-Ордынский». Региональная автодорога «Усть-Ордынский – Жигалово (Баяндаевский район Иркутской области). От нее отходит дорога, открывающая выход (через Еланцы) к побережью Среднего Байкала. Региональная автодорога «Усть-Ордынский – Оса» а так же местные дороги Эхирит-Булагатского района.

Общественный муниципальный пассажирский транспорт (автобусный), железнодорожный и авиационный транспорт в районе отсутствуют. Ближайшие аэропорт и железнодорожный вокзал расположены в г. Иркутске.

## 6.1. Транспортная инфраструктура. Существующее положение

муниципального образования «Гаханское».

Внешний транспорт

Внешние связи муниципального образования «Гаханское» осуществляются по автодорогам местного значения: - а/д. «Бозой - Гаханы – Байтог – Бухтумур – Ахины» от а/д. «Усть-Ордынск – Жигалово».

Таблица 20. Характеристика внешних автодорог муниципального образования «Гаханское»

| Наименование дорог | Техническая категория | Протяженность в границах МО км | Покрытие, км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ширина земляного полотна | Асфальтобетон | Щебеночно-гравийное | грунт |  |
| а/д. «Усть-Ордынск – Жигалово» - Гаханы – Байтог – Бухтумур – Ахины» |  | 24,5 |  |  | 24,5 |  | Требует постоянного ремонта |
| «Подъезд к п. Бозой» от а/д. «Усть-Ордынский - Жигалово» |  | 3,1 |  |  | 3,1 |  |  |
| Итого |  | 27,6 |  |  | 27,6 |  |  |

Внешние дороги связывают муниципальное образование «Гоханское» с поселениями Эхирит-Булагатсого района и другими поселениями Иркутской области. Протяженность внешних дорог 27,6 км (без учета поселковых дорог).

Плотность дорог с твердым покрытием 9,1 км на 100 км2.

Пассажирские перевозки.

В муниципальном образовании «Гаханское» пассажирские перевозки осуществляют частные перевозчики (индивидуальные предприниматели) на подвижном составе малой вместимости. Объемы перевозок пассажиров, из-за отсутствия отчетности определить не представляется возможным. Межпоселковые передвижения население муниципального образования осуществляет, в основном, на личном транспорте.

Автомобилизация муниципального образования «Гаханское»

Отчетные данные о наличии личного транспорта в муниципальном образовании «Гоханское» отсутствуют. По визуальной оценке наличия автотранспортных средств у населения порядка– 185 ед. на 1000 жителей (средняя автомобилизация по Иркутской области)

Хранение автомобилей в силу характера застройки осуществляется в гаражах на приусадебных участках и на придомовых территориях.

Здания, сооружения дорожных служб и дорожного сервиса

Условия обеспечения ремонта и эксплуатации автомобилей (стоянки  автомобилей, автозаправочные станции (АЗС), станции технического обслуживания (СТО), пункты мойки автомобилей, устройства аварийно-вызывной службы, ГАИ) в муниципальном образовании «Гаханское» отсутствуют.

Поселковая транспортная инфраструктура

с. Гаханы.

Село Гаханы расположены в 33,5 км от районного центра (г. Усть-Ордынский) по территории села проходит местная автодорога «Бозой - Гаханы – Байтог – Бухтумур – Ахины»

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть (УДС) с. Гаханы имеет систему близкую к прямоугольной.

Таблица 21. Характеристика дорог с. Гаханы

| Наименование улиц и дорог | Протяженность м | Покрытие, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Асфальтобетон | Гравийно-щебеночное | Грунт | Ширина проезжих частей м. |  |
| Ул. Советская | 900 |  | 900 |  | 6-7 |  |
| Ул. Горького | 800 |  | 800 |  | 6-7 |  |
| Ул. Гагарина | 400 |  | 400 |  | 6-7 |  |
| Ул. Ватутина | 500 |  | 500 |  | 6-7 |  |
| Ул. Ленина | 450 |  | 450 |  | 6-7 |  |
| Ул. Ровинского | 450 |  | 450 |  | 6-7 |  |
| Ул. Октябрьская | 400 |  | 400 |  | 6-7 |  |
| Ул. Доржи Банзарова | 1000 |  | 1000 |  | 6-7 |  |
| Ул. Бардаханова | 300 |  | 300 |  | 6-7 |  |
| Ул. Балтахинова | 440 |  | 440 |  | 6-7 |  |
| Ул. Нижний Бажехан | 450 |  | 450 |  | 6-7 |  |
| Ул. Нижний Гахан | 150 |  | 150 |  | 6-7 |  |
| Ул. Подстанция | 150 |  | 150 |  | 6-7 |  |
| Ул. Зурцаганская | 5016 |  | 5016 |  | 6-7 |  |
| Пер. Больничный | 200 |  | 200 |  | 6-7 |  |
| Ул. Школьная | 610 |  | 610 |  | 6-7 |  |
| Итого | 12216 |  | 12216 |  |  |  |

Плотность улично-дорожной сети 5,6 км/ км2.

Существующая улично-дорожная сеть с. Гаханы имеет следующие недостатки:

- 100% улиц и дороги поселка не имеют четких параметров поперечных профилей.

Общественный пассажирский транспорт (автобус) (ОПТ)

Система общественного пассажирского транспорта в с. Гаханы отсутствует.

п. Бозой.

Поселок Бозой расположена на расстоянии 13,5 км от с. Гаханы по а/д. по «а/д. «Усть-Ордынск – Жигалово» - Гаханы – Байтог – Бухтумур – Ахины».

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть (УДС) п.. Бозой имеет систему близкую к прямоугольной.

Таблица 22. Характеристика поселковых дорог п.. Бозой

| Наименование улиц и дорог | Протяженность м | Покрытие, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Гравийно-щебеночное | грунт | Ширина проезжих частей м. |  |
| Ул. Ленина | 1554 | 1554 |  | 6-7 |  |
| Ул. Матросова | 270 | 270 |  | 6-7 |  |
| Ул. Свердлова | 400 | 400 |  | 6-7 |  |
| Ул. Дзержинского | 410 | 410 |  | 6-7 |  |
| Ул. Октябрьская | 600 | 600 |  | 6-7 |  |
| Ул. Верхняя Набережная | 240 | 240 |  | 6-7 |  |
| Ул. Калинина | 120 | 120 |  | 6-7 |  |
| Ул. Транспортная | 150 | 150 |  | 6-7 |  |
| Ул. Набережная | 200 | 200 |  | 6-7 |  |
| Ул. Новая | 350 | 350 |  | 6-7 |  |
| Ул. Шахта | 150 | 150 |  | 6-7 |  |
| Ул. Огородная | 350 | 350 |  | 6-7 |  |
| Ул. Победа | 340 | 340 |  | 6-7 |  |
| Ул. Советская | 500 | 500 |  | 6-7 |  |
| Ул. Гагарина | 440 | 440 |  | 6-7 |  |
| Ул. Трактовая | 300 | 300 |  | 6-7 |  |
| Ул. Батальонная | 120 | 120 |  | 6-7 |  |
| Ул. Кирова | 600 | 600 |  | 6-7 |  |
| Итого: | 7094 | 7094 |  |  |  |

Плотность улично-дорожной сети 4,8 км/ км2.

Существующая улично-дорожная сеть п. Бозой имеет следующие недостатки:

- 100% улиц и дороги поселка не имеют четких параметров поперечных профилей.

-100% дорог, требует капитального ремонта (строительства).

Общественный пассажирский транспорт (ОПТ)

Система общественного пассажирского транспорта в п. Бозой отсутствует.

## 6.2. Транспортная инфраструктура. Проектные предложения  муниципального образования «Бозой»

Внешний транспорт

Внешние автомобильные дороги муниципального образования «Гаханское»

Сложившаяся сеть внешних автомобильных дорог муниципального образования «Гаханское» на расчетный срок, претерпит изменение в части улучшения технического состояния. В соответствии со «Схема территориального планирования Эхирит=Булагатского района» автодороги – «Бозой - Гаханы – Байтог – Бухтумур – Ахины», «Подъезд к п. Бозой» подлежат реконструкции.

Система общественного пассажирского транспорта

На расчетный срок в муниципальном образовании «Гаханское» проектом предлагается совместно с муниципальными образованиями «Эхирит-Булагатского» района организовать на базе индивидуальных частных перевозчиков автотранспортное предприятие, работающее по утвержденным маршрутам, а так же по заявкам населения. Для перевозок школьников продолжить программу «Сельский школьный автобус»

Железнодорожный транспорт

Транспортная доступность железнодорожного транспорта для населения муниципального образования «Гаханское» на расчетный срок, не изменится.

Воздушный транспорт

Воздушный транспорт для населения муниципального образования «Гаханское» станет более доступным. В соответствии со «Схема территориального планирования Иркутской области» предусматривается строительство аэропорта в Эхирит-Булагатском районе (в границах муниципального образования «Усть-Ордынский»).

Автомобилизация

Автомобилизации муниципального образования «Гаханское» к расчетному сроку должна будет соответствовать средним показателям по Иркутской области - 385 машин на 1000жителей.

Здания, сооружения дорожных служб и дорожного сервиса

На расчетный срок проектом предлагается построить АЗС на 2 колонки в с. Гаханы.

с. Гаханы.

Поселковые улицы и дороги, расчетный срок.

Таблица 23. Параметры улиц с. Гаханы

| Улицы и дороги | Протяженность км | Покрытие | Габарит в красных линиях м. | В том числе, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проезжая часть | зелень | тротуар |
| Главная улица* | 0,5 | Усовершенствованное | 12,5 | 7,0 | 0,5х2 | 2,25х2 |
| Улицы в жилой застройке. | 11,7 | Твердое покрытие | 8,5 | 5,5 | 0,5х2 | 1,0х2 |
| Итого: | 12,2 |  |  |  |  |  |

Примечание *Главная улица – участок ул. Горького.

На планируемый срок предлагается:

- привести поперечные профили улиц и дорог в соответствие с рекомендациями ген. плана;

- реконструировать (капитально отремонтировать) 12,2 км улиц и дорог.

п. Бозой.

Поселковые улицы и дороги, расчетный срок.

Таблица 24. Параметры улиц п. Бозой

| Улицы и дороги | Протяженность км | Покрытие | Габарит в красных линиях м. | В том числе, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проезжая часть | зелень | тротуар |
| Главная улица* | 0,4 | Усовершенствованное | 12,5 | 7,0 | 0,5х2 | 2,25х2 |
| Улицы в жилой застройке. | 6,7 | Твердое покрытие | 8,5 | 5,5 | 0,5х2 | 1,0х2 |
| Итого: | 7,1 |  |  |  |  |  |

Примечание *Главная улица – участок ул. Ленина.

На планируемый срок предлагается:

- привести поперечные профили улиц и дорог в соответствие с рекомендациями ген. плана;

- реконструировать (капитально отремонтировать) 7,1 км улиц и порог;

7. Инженерная инфраструктура

## 7.1. Водоснабжение, водоотведение

При разработке разделов были учтены и использованы:

- материалы по современному состоянию систем водоснабжения и водоотведения бытовых стоков, предоставленные администрацией муниципального образования «Гаханское»;

- материалы проекта «Схема территориального планирования Иркутской области», выполненного ФГУП РосНИПИ Урбанистики (Санкт- Петербург, 2009 г);

- материалы проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Эхирит-Булагатский район», выполненного ОАО «Гипрогор» (2010 г);

- данные, предоставленные территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Аларском, Нукутском, Осинском, Боханском районах;

- данные, предоставленные Иркутским филиалом ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу»;

- материалы программы социально-экономического развития муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на среднесрочную перспективу (2008-2012 гг).

- материалы программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Гаханское» на 2011-2015 годы;

-  социально-экономический паспорт и паспорт территории муниципального образования «Гаханское».

### 7.1.1.Водоснабжение. Существующее положение

Муниципальное образование «Гаханское»

Источником водоснабжения муниципального образования «Гаханское» являются подземные воды. Централизованного водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования нет.

с. Гаханы

В с. Гаханы источником водоснабжения служат две отдельные артезианские скважины. В настоящее время в рабочем состоянии находится одна скважина, качество воды которой не соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 и может использоваться только в технических целях.

п. Бозой

В п.Бозой водоснабжение осуществляется от одной действующей скважины. Вода не используется для питьевых целей, так как ее качество не соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Для питьевых целей население использует индивидуальные источники водоснабжения.

На территории поселка расположены: УК 272/11 женская колония общего режима; УК 272/40 колония-поселение и УК 272/44, имеющие собственные локальные системы водоснабжения.

Водозабор подземных вод осуществляется на основании лицензии УОР 00059 ВЭ (зарегистрирована 13.08.2003 г.), выданной ГУП учреждению Бозойского объединения исправительных колоний Главного Управления исполнения наказаний Минюста России по Иркутской области, на добычу питьевых подземных вод для хоз-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов из шести рассредоточенных скважин на территории п. Бозой.

Проблемы по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой:

- отсутствие  систем водоснабжения в населенных пунктах;

- отсутствие контроля качества питьевой воды;

- отсутствие водоподготовки на водозаборах.

### 7.1.2.Водоснабжение. Проектное решение

Муниципальное образование «Гаханское»

Объем необходимых водных ресурсов для хозяйственно-питьевых нужд муниципального образования «Гаханское» предполагается покрывать за счет подземных вод.

Объем хозяйственно-питьевого водопотребления условно принимается равным суммарному водопотреблению населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Объем воды, который потребуется населенным пунктам, входящим в состав муниципального образования «Гаханское», на первую очередь и расчетный срок, принимается в соответствии с СНиП 2.04.01-85* по укрупненной среднесуточной норме водопотребления – 150 л/сут на человека. Укрупненная среднесуточная норма водопотребления включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и частично зеленых насаждений.

Проектное хозяйственно-питьевое водопотребление по населенным пунктам приводится в таблице

Таблица 25. Водопотребление по населенным пунктам, входящим в состав муниципального образования «Гаханское»

| Наименование потребителей | Норма водопотребления, л/сут | Население (без учета численности заключенных УФСИН, расположенных в п. Бозой), чел. первая очередь/расчетный срок | Расход, м3/сут первая очередь/ расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Гаханы | 150 | 600/700 | 90/105 |
| Всего с неучтенными расходами – 10% | - | - | 99/115,5 |
| п. Бозой | 150 | 1100/1100 | 165/165 |
| Всего с неучтенными расходами – 10% | - |  | 181,5/181,5 |
| Всего по муниципальному образованию«Гаханское» | 1700/1800 | 280,5/297 |

Расход воды на пожаротушение.

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*, исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (п. 2.24 СНиП), а время пополнения противопожарного запаса 24 часа (п. 2.25 СНиП).

В населенных пунктах с числом жителей до 1 тыс. человек принимается один пожар, с расходом 5 л/сек. Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается 2х2,5 л/сек.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (10 х 3600 х 3) ( 1000 ( 108 м3.

Неприкосновенный противопожарный запас будет храниться в баках водонапорных башен и в противопожарных водоемах.

В населенных пунктах необходимо строительство местных противопожарных водоемов и устройство подъездов к естественным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

Мероприятия по развитию систем хозяйственно-питьевого водоснабжения

Проектные предложения сводятся к предложениям по развитию систем водоснабжения населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Гаханское».

Принимая во внимание проектную численность населения и значительное расстояние между населенными пунктами, проектом предлагается организация независимых систем водоснабжения.

с. Гаханы

Учитывая проектную численность населения и отсутствие системы питьевого водоснабжения в населенном пункте, для организации стабильного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения с. Гаханы предлагается строительство водозаборного узла ориентировочной проектной производительностью 150 м3/сут и всесезонной водопроводной сети, оборудованной водоразборными колонками. Здания, занятые под объекты соцкультбыта, в первую очередь предлагается оборудовать внутренним водопроводом.

Предварительный состав водозаборных сооружений: артезианские скважины, оборудованные насосами первого подъема, водопроводная насосная станция 2-го подъема, станция водоподготовки и резервуары запаса воды (водонапорная башня).

Специфика условий работы систем водоснабжения малых и средних населённых пунктов заключается в необходимости внедрения таких методов и такого оборудования, которые при минимальных затратах на обслуживание обеспечивали бы надёжную работу по доведению подаваемой воды до нормативного качества.

ЗСО водозабора должны быть обустроены в соответствии с  требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Разработку проекта на строительство централизованной системы водоснабжения в населенном пункте надлежит заказать специализированной организации.

На графических материалах проекта площадка водозаборных сооружений показана ориентировочно.

Выбор площадки под новые водозаборные сооружения питьевого назначения производится только после получения гидрогеологических заключений на возможность отбора требуемого количества воды и оформления лицензии на пользование подземными недрами.

В населенном пункте необходимо организовать контроль качества питьевой воды, потребляемой населением из индивидуальных источников водоснабжения.

п. Бозой

Учитывая проектную численность населения и отсутствие системы питьевого водоснабжения в населенном пункте, для организации стабильного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения п. Бозой предлагается строительство водозаборного узла ориентировочной проектной производительностью 200 м3/сут и всесезонной водопроводной сети, оборудованной водоразборными колонками. Здания, занятые под объекты соцкультбыта, в первую очередь предлагается оборудовать внутренним водопроводом.

Предварительный состав водозаборных сооружений: артезианские скважины, оборудованные насосами первого подъема, водопроводная насосная станция 2-го подъема, станция водоподготовки и резервуары запаса воды (водонапорная башня).

Специфика условий работы систем водоснабжения малых и средних населённых пунктов заключается в необходимости внедрения таких методов и такого оборудования, которые при минимальных затратах на обслуживание обеспечивали бы надёжную работу по доведению подаваемой воды до нормативного качества.

ЗСО водозабора должны быть обустроены в соответствии с  требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Разработку проекта на строительство централизованной системы водоснабжения в населенном пункте надлежит заказать специализированной организации.

На графических материалах проекта площадка водозаборных сооружений показана ориентировочно.

Выбор площадки под новые водозаборные сооружения питьевого назначения производится только после получения гидрогеологических заключений на возможность отбора требуемого количества воды и оформления лицензии на пользование подземными недрами.

В населенном пункте необходимо организовать контроль качества питьевой воды, потребляемой населением из индивидуальных источников водоснабжения.

Для п. Бозой существует второй вариант развития системы хозяйственно-питьевого водоснабжения – это подключение к существующей системе централизованного водоснабжения ГУП учреждения Бозойского объединения исправительных колоний, с реконструкцией и увеличением мощности действующих водопроводных сооружений на 200 м3/сут.

### 7.1.3. Водоотведение бытовых стоков. Существующее положение

Муниципальное образование «Гаханское»

Жилая застройка населённых пунктов муниципального образования не оборудована системами канализации, население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. ЖБО не вывозятся и утилизируются на приусадебных участках.

Исправительные колонии, расположенные на территории п. Бозой, имеют собственную локальную систему водоотведения.

Проблемы системы бытовой канализации

- отсутствие систем бытовой канализации;

- отсутствие организованного вывоза ЖБО.

### 7.1.4. Водоотведение бытовых стоков. Проектное решение

Муниципальное образование «Гаханское»

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

Объем водоотведения бытовых стоков от муниципального образования «Гаханское» условно принимается равным суммарному водоотведению от населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

Учитывая преимущественно индивидуальный характер застройки и отсутствие крупных промышленных предприятий, норма водоотведения принимается в размере 80% от нормы водопотребления. Проектное водоотведение бытовых стоков по населенным пунктам приводится в таблице

Таблица 26. Водоотведение бытовых стоков по населенным пунктам, входящим в состав муниципального образования «Гаханское»

| Наименование потребителей | Норма водоотведения, л/сут | Население (без учета численности заключенных УФСИН, расположенных в п. Бозой), чел. первая очередь/расчетный срок | Расход, м3/сут первая очередь/ расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Гаханы | 120 | 600/700 | 72/84 |
| Всего с неучтенными расходами – 10% | - | - | 79,2/92,4 |
| п. Бозой | 120 | 1100/1100 | 132/132 |
| Всего с неучтенными расходами – 10% | - | - | 145,2/145,2 |
| Всего по муниципальному образованию «Гаханское» | 1700/1800 | 224,4/237,6 |

Мероприятия по развитию систем бытовой канализации

Муниципальное образование «Гаханское»

Проектные предложения сводятся к предложениям по развитию систем водоотведения бытовых стоков от населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования.

Проектом предлагается строительство централизованной системы канализации в с. Гаханы и п. Бозой.

Сточные воды от производственных предприятий и животноводческих комплексов необходимо очищать на локальных очистных сооружениях (ЛОС).

с. Гаханы

Настоящим проектом предлагается строительство централизованной системы водоотведения бытовых стоков с очистными сооружениями полной биологической очистки модульного типа заводского изготовления ориентировочной проектной производительностью 100 м3/сут.

Площадку для строительства очистных сооружений предлагается разместить в южной части с. Гаханы. Сброс очищенных стоков будет производиться в р. Куда рассеивающим выпуском ниже по течению жилой застройки.

Учитывая климатические условия, а так же промерзание рек в зимнее время, на зимний период сброс очищенных стоков предлагается осуществлять на поля намораживания.

Точный выбор площадки под размещение очистных сооружений, их состав и производительность будут определяться при разработке специализированного проекта в соответствии с нормативными требованиями.

В с. Гаханы предусматривается строительство системы самотечных коллекторов, принимающих сточные воды от жилой застройки, и передающих их через КНС на очистные сооружения.

Для водоотведения сточных вод от индивидуальной не канализованной застройки рекомендуется применять автономные системы канализации с отводом сточных вод в септики или водонепроницаемые выгреба. Для своевременной откачки сточных вод из выгребов и их транспортировки на проектируемые очистные сооружения необходимо приобретение достаточного количества ассенизационного транспорта.

Для приема сточных вод от не канализованной застройки на очистных сооружениях предлагается строительство сливной станции.

п. Бозой

Настоящим проектом предлагается строительство централизованной системы водоотведения бытовых стоков пропускной способностью 150 м3/сут.

В поселке предусматривается строительство системы самотечных коллекторов, принимающих сточные воды от жилой застройки, и передающих их через КНС на очистные сооружения ГУП учреждения Бозойского объединения исправительных колоний. Существующие очистные сооружения УФСИН подлежат реконструкции с увеличением производительности на 150 м3/сут.

Такой вариант организации водоотведения бытовых стоков от населенного пункта является экономически целесообразным, так как реконструкция существующих очистных сооружений потребует меньших финансовых затрат, по сравнению со строительством новых.

Для водоотведения сточных вод от индивидуальной не канализованной застройки рекомендуется применять автономные системы канализации.

Для своевременной откачки сточных вод из выгребов и их транспортировки на проектируемые очистные сооружения необходимо приобретение достаточного количества ассенизационного транспорта.

Для приема сточных вод от не канализованной застройки на очистных сооружениях предлагается строительство сливной станции.

## 7.2. Санитарная очистка. Утилизация ТБО

При разработке раздела были учтены и использованы:

- материалы по современному состоянию системы утилизации ТБО, предоставленные администрацией муниципального образования «Гаханское»;

- данные, предоставленные территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Аларском, Нукутском, Осинском, Боханском районах;

- данные, предоставленные Усть-Ордынским межрайонным отделом Управления Россельхознадзора по Иркутской области;

- материалы проекта «Схема территориального планирования Иркутской области», выполненного ФГУП РосНИПИ Урбанистики (Санкт- Петербург, 2009 г);

- материалы проекта «Схема территориального планирования муниципального образования Эхирит-Булагатский район», выполненного ОАО «Гипрогор» (2010 г);

- материалы программы социально-экономического развития муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» на среднесрочную перспективу (2008-2012 гг).

- материалы программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Гаханское» на 2011-2015 годы.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора относится к вопросам местного значения поселения (муниципального образования).

### 7.2.1. Санитарная очистка. Утилизация ТБО. Существующее положение

Муниципальное образование «Гаханское»

Для организации сбора и  складирования бытовых отходов и мусора используются два земельных участка. Свалки являются несанкционированными. Разрешительная документация на использование данных территорий для утилизации ТБО находятся в стадии оформления.

Планово-регулярный вывоз ТБО от населенных пунктов муниципального образования не организован.

с. Гаханы

В с. Гаханы несанкционированная свалка ТБО расположена на расстоянии 0,5 км в восточном направлении от жилой застройки. В год на территории свалки утилизируется около 200 м3 ТБО.

Частично отходы не вывозятся, а утилизируются на приусадебных участках.

пос. Бозой

В пос. Бозой несанкционированная свалка расположена на расстоянии 3-4 км в западном направлении от жилой застройки.

Частично отходы не вывозятся, а утилизируются на приусадебных участках.

Проблемы санитарной очистки

- наличие несанкционированных свалок;

- низкий уровень экологической культуры населения;

- недостаток спецмашин и механизмов.

Биологические отходы

Скотомогильник, принимающий на захоронение биологические отходы от с. Гаханы, расположен на расстоянии 1,5 км на запад от села, и представляет собой  бывшую силосную яму, огороженную забором. На балансе не состоит. Не соответствует ветеринарно-санитарным требованиям.

Скотомогильник, принимающий на захоронение биологические отходы от пос. Бозой,  находится на балансе ФБУ Бозойское ОИК-1 ГУФСИН России по Иркутской области.

Проблемы

Актуальной проблемой для всего муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» является большое количество бесхозных скотомогильников, расположенных на его территории.

### 7.2.2. Санитарная очистка. Утилизация ТБО. Проектное решение

Муниципальное образование «Гаханское»

Объем ТБО от муниципального образования «Гаханское» условно принимается равным объему ТБО от населенных пунктов, входящих в его состав.

Расчеты образования количества ТБО для сельского населения проведены согласно справочнику «Твердые бытовые отходы (сбор, транспортировка и обезвреживание)», АКХ им. К.Д. Памфилова, М. 2001 г, из расчета 400 кг/год на жителя для неблагоустроенных жилых домов.

Учитывая преимущественно индивидуальный характер застройки, в местах утилизации предполагается утилизировать порядка 60% от всего объема ТБО, остальной объем отходов будет перерабатываться на приусадебных участках, и использоваться в виде компоста как удобрение.

Таблица 27. Расчетные объемы ТБО по населенным пунктам, входящим в состав муниципального образования «Гаханское»

| Наименование потребителей | Население (без учета численности заключенных УФСИН, расположенных в п. Бозой), чел. первая очередь/расчетный срок | Расчетный объем ТБО, тонн/год первая очередь/ расчетный срок | Объём ТБО поступающих на утилизацию, тонн/год первая очередь/ расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Гаханы | 600/700 | 240/280 | 144/168 |
| п. Бозой | 1100/1100 | 440/440 | 264/264 |
| Всего по муниципальному образованию «Гаханское» | 1700/1800 | 680/720 | 408/432 |

Настоящим проектом на первую очередь предлагается дальнейшее использование существующих свалок ТБО с обязательным проведением мероприятий технического обслуживания их территории.

На расчетный срок в соответствии с проектом  «Схема территориального планирования муниципального образования Эхирит-Булагатский район», на территории района рекомендуется создание централизованных полигонов с объединением населенных пунктов по территориальному признаку.

Для утилизации ТБО от муниципальных образований: «Гаханское», «Ахинское», «Ново-Николаевское» предлагается создание централизованного полигона площадью 5 га и ориентировочной проектной мощностью 3350 м3/год. Ориентировочное местоположение полигона определено на расстоянии 4,5 км от с. Гаханы в северо-западном направлении рядом с трассой Гаханы-Байтог.

Внедрение двухэтапной системы вывоза отходов с созданием централизованных полигонов ТБО, рекомендовано СанПиН 2.1.7.1038-01.

Для совершенствования системы утилизации и захоронения ТБО, на централизованных полигонах целесообразно будет предусмотреть сортировку и брикетирование отходов. Сортировка отходов может быть организована и на местах их образования, т.е. населением.

В соответствии с проектом «Схема территориального планирования Иркутской области» в г. Иркутск предусмотрено строительство мусороперерабатывающего комплекса.

После создания централизованных полигонов ТБО существующие места утилизации отходов подлежат ликвидации и рекультивации. На территории населенных пунктов муниципального образования предусматривается размещение мест временного хранения ТБО (контейнеров).

Администрации муниципального образования необходимо разработать систему жесткого контроля над несанкционированными свалками, и создать условия, исключающие возможность их появления.

Для комплексного решения проблемы обращения с отходами, на основании разработанных документов территориального планирования рекомендуется поручить специализированной организации разработать проект «Генеральная схема санитарной очистки муниципального образования «Эхирит-Булагатский район».

с. Гаханы, п. Бозой

На расчетный срок предлагается осуществить полный охват населенных пунктов контейнерной системой очистки с оборудованием контейнерных площадок для временного хранения ТБО с твердым покрытием и применением герметических  мусоросборников.

Для вывоза расчётного объёма ТБО и обеспечения зимней и летней уборки территории населенного пункта необходимо приобретение достаточного количества спецтранспорта.

Все несанкционированные свалки подлежат ликвидации.

Биологические отходы

Проектом предлагается консервация существующих скотомогильников, как не удовлетворяющих санитарным требованиям.

В дальнейшем для утилизации и уничтожения биологических отходов необходимо использовать только биотермические ямы. Выбор и отвод земельного участка для строительства биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.

## 7.3. Ливневая канализация

### 7.3.1. Ливневая канализация. Существующее положение

Строительство коллекторов и очистных сооружений ливневой канализации на территории Гаханского МО (с. Гаханы и п. Бозой) не осуществлялось.

### 7.3.2. Ливневая канализация. Проектные предложения

Организация сбора и отвода поверхностного стока с территорий поселений является одной из важных проблем благоустройства территории. Неорганизованный поверхностный сток вызывает размыв отдельных участков, особенно склонов оврагов и рек, образование промоин и оползней. Организация поверхностного стока имеет особенно важное значение для территорий с высоким уровнем грунтовых вод, оползневых и оползнеопасных территорий.

С целью организации поверхностного стока на территориях населенных пунктов рекомендуется использовать открытую систему ливневой канализации и существующие тальвеги и ручьи. Открытая система ливневой канализации предусматривается на территориях индивидуальной застройки в виде лотков и канав с расположением их вдоль дорог и сбросом в водотоки. на территории капитальной и коттеджной застройки предусматривается устройство сети закрытых коллекторов. Выполнение этих мероприятий будет способствовать также понижению уровня грунтовых вод, уменьшению заболоченности прилегающих территорий, очищению воды в водотоках, т.е. улучшению экологического состояния окружающей среды.

Согласно требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, стоки перед выпуском в водоем необходимо подвергать очистке на очистных сооружениях дождевой канализации.

Для подачи воды на очистное сооружение на коллекторе дождевой канализации необходимо строительство распределительной камеры, имеющей устройство, направляющее загрязнённую воду из коллектора в трубопровод, подводящий ее к очистному сооружению.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и  сооружения» и «Инструкции по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод», СН 496-77, перед сбросом поверхностного стока в водоприемник необходимо обеспечить очистку наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий. На очистные сооружения должно подаваться не менее 70 % объема поверхностного стока.

Выпуск поверхностных сточных вод после очистки на очистном сооружении ливневой канализации предусмотрен в р. Куда.

Для очистки поверхностного стока предусмотрено строительство пруда – отстойника механического отстаивания с устройствами для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов, с фильтрами доочистки. Эффективность очистки на прудах отстойниках (при времени отстаивания 2 часа) составляет 80 %, эффект отстоя в прудах (при времени отстаивания 4 часа) – 85 %. Пиковые расходы дождей редкой повторяемости практически условно чистыми сбрасываются в водоприёмник.

После очистки качество очищенной воды должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 к санитарной охране водных объектов и соблюдении нормативов качества воды в пунктах водопользования.

Проектом предусмотрено:

а) с. Гаханы:

- строительство ливневой канализации самотечной – 6,0 км, в т. ч. первая очередь –1,5 км;

- строительство распределительных колодцев – 1 шт, в т. ч. первая очередь –1 шт;

- строительство очистных сооружений ливневой канализации – 1 шт.

б) п. Бозой:

- строительство ливневой канализации самотечной – 2,5 км, в т. ч. первая очередь –1,0 км;

- строительство ливневой канализации напорной – 1,5 км;

- строительство распределительных колодцев – 3 шт, в т. ч. первая очередь –1 шт;

- строительство очистных сооружений ливневой канализации – 1 шт.

## 7.4. Электроснабжение

### 7.4.1. Электроснабжение. Существующее положение

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории МО Гаханское осуществляется от центров питания энергоснабжающей компании ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС.

По территории МО проложены  ЛЭП напряжением 35 и 10 кВ регионального и местного значения. ВЛ 35 кВ проложена от ПС 110/35/10 кВ «Усть-Орда» на ПС 35/10 кВ с. Гаханы и ПС 35/10 кВ п.Бозой.

Основными распределительными сетями являются сети напряжением  10 кВ,  выполненные  на металлических и железобетонных опорах. ВЛ 10 кВ проложены со стороны ПС 35/10 кВ с. Гаханы и ПС 35/10 кВ п.Бозой,  имеют двойное резервирование, что увеличивает надежность электроснабжения потребителей МО Гаханское.

с.Гаханы

Потребители планируемой территории получают электроэнергию от ПС 35/10 кВ расположенной в  с.Гаханы. ПС 35/10 кВ получает питание со стороны ПС 110/35/10 кВ «Усть-Орда», оборудована двумя трансформаторами по 4 МВА каждый. Максимальная загрузка в 2010 г. составила 43%. ПС введена в строй 1977 году. Техническое состояние – удовлетворительное.

Распределение электроэнергии осуществляется от семи КТП 10/0,4 кВ по сетям 10 кВ, эксплуатируемым Эхирит-Булагатским РЭС.

Проектируемую территорию пересекают воздушные и кабельные линии напряжением 10 кВ и 0,4 кВ. Электрические сети ВЛ-10, ВЛ-0,4 выполнены,  в основном, воздушными,  двухцепными.

п.Бозой

Потребители планируемой территории получают электроэнергию от ПС 35/10 кВ, которая расположена  в п.Бозой. ПС получает питание со стороны ПС 110/35/10 кВ «Усть-Орда». ПС оборудована трансформаторам  4 МВА. Максимальная загрузка в 2010 г. составила 50%. Техническое состояние – удовлетворительное.

Распределение электроэнергии осуществляется через два КТП 10/0,4 кВ оборудованными трансформаторами мощностью 630 кВА и семь КТП 10/0,4 кВ оборудованными трансформаторами мощностью от 160 до 400 кВА по сетям 10 кВ, эксплуатируемой Эхирит-Булагатским РЭС.

д.Зурцаган

Ввиду отсутствия жителей, система электроснабжения отсутствует.

Воздушные линии электропередачи имеют в соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок) охранные зоны, ограничивающие минимальные допустимые расстояния по приближению к ним застройки Охранные зоны составляют коридоры вдоль линий шириной, зависящей от напряжения линий. Согласно ПУЭ расстояние по горизонтали от проекции крайних проводов ВЛ на землю при неотклонённом их положении до ближайших выступающих частей отдельно стоящих зданий и сооружений должно быть не менее 10 метров для ВЛ до 20 кВ .

Охранная зона кабельных линий разного напряжения составляет 1 м в каждую сторону от крайнего кабеля в траншее.

Перед началом строительства необходимо произвести демонтаж или вынос сетей, попадающих под проектируемую застройку по согласованию с организациями-владельцами линий.

### 7.4.2. Электроснабжение. Проектное решение

Проект выполняется на основании исходных данных, справочной и нормативной документации, действующей на территории Иркутской области и Российской Федерации, а именно:

– Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

– СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

– РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и «Изменений и дополнений» к разделу 2 «Расчётные электрические нагрузки» от 02.08.99 г.;

– СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».

Для выявления количества и мощности трансформаторных подстанций (ТП), 6/0,4 кВ устанавливаемых в планируемой застройке необходимо определить суммарную расчётную нагрузку всех потребителей электроэнергии новой застройки. Данным проектом определяются электрические нагрузки на шинах 0,4 кВ ТП и учитываются потребители  новой застройки.

Основными потребителями электрической энергии планируемой застройки являются:

– электроприёмники жилой части застройки: электроплиты, электробытовые приборы, электроосвещение бытовое и коммунальное, электросиловая нагрузка;

– электроприёмники отдельностоящих общественных и производственных зданий;

– электроприёмники учреждений соцкультбыта, встроенных в первые этажи жилых домов и отдельностоящие;

– электроприёмники инженерных сооружений.

В разработке генерального  плана МО Гаханское  учтены мероприятия,  разработанные в  схеме территориального планирования Усть-Илимского муниципального района.

В соответствии с принятыми архитектурно-планировочными решениями выполнен ориентировочный подсчет электрических нагрузок и разработаны мероприятия по обеспечению трансформаторной мощностью  новой и реконструируемой застройки.

Подсчет электрических нагрузок произведен ориентировочно, по укрупненным удельным показателям "Инструкции РД 34.20.185-94" и дополнений к разделу 2 указанной инструкции, утвержденным Минтопэнерго РФ 29.06.1999 года, и подлежит уточнению на последующих стадиях конкретного проектирования.

Электрические нагрузки неучтённых потребителей новой застройки, в том числе объектов коммунального хозяйства и сетей наружного освещения, приняты в размере 10-15% от  суммарного расчётного прироста нагрузки планируемых объёмов жилой застройки, социальной сферы обслуживания населения и производственной деятельности.

Ориентировочные расчеты, представленные в таблицах, не являются окончательными и подлежат уточнению на последующих стадиях  проектирования.

Таблица 28. Планируемый расход электрической энергии жилой застройкой на шинах  0,4 кВ ТП

| Типы жилой застройки | на расчетный срок 2032 год | в том числе на первую очередь 2022 год |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе новое строительство | Всего | В том числе новое строительство |
|  | тыс. кв. м | кВт | тыс. кв. м | кВт | тыс. кв. м | кВт | тыс. кв. м | кВт |
| ВСЕГО жилая застройка МО Гаханское, в том числе | 23,5 | 1000 | 12,8 | 500 | 3,8 | 170 | 16,8 | 700 |
| с.Гаханы | 9,2 | 400 | 5,2 | 200 | 1,6 | 70 | 6,3 | 250 |
| п.Бозой | 14,3 | 600 | 7,6 | 300 | 2,3 | 100 | 10,5 | 450 |

Таблица 29. Планируемый расход электрической энергии объектами  культурно-бытового назначения на шинах 0,4 кВ ТП

| Наименование | На расчётный срок 2032 год | в том числе на первую очередь 2022 год |
| --- | --- | --- |
|  | Планируемые производственные мощности | Расчётная электрическая нагрузка, кВт | Планируемые производственные мощности | Расчётная электрическая нагрузка. кВт |
| Дошкольное образовательное учреждение с.Бозой |  |  | 35 мест | 25 |
| Клуб с библиотекой с.Бозой |  |  | 200 мест | 70 |
| Спортивный зал с.Гаханы | 270 м2 | 10 |  |  |
| Учреждение бытового обслуживания с.Гаханы | 9 рабочих мест | 5 |  |  |
| Пункт искусственного осеменения с.Гаханы |  |  | 80 м2 | 5 |
| Всего по МО Гаханское |  | 120 |  | 100 |

Планируемый прирост электрической нагрузки жилой застройки и  объектов культурно-бытового обслуживания на шинах 0,4 кВ ТП составит на расчетный срок 1,1 МВт, в том числе на первую очередь– 0,3 МВт.

Проектное решение

В соответствии с планируемым  перспективным объемом капитального строительства на территории МО Гаханское генеральным планом предлагается осуществить  на перспективу  следующие  мероприятия:

На расчетный срок:

Содействие развитию использования источников энергии путем формирования и реализации целевых программ регионального значения;

Повышение надежности работы энергоснабжения.

Осуществление  наиболее полного использования существующих сетей с проведением работ по их восстановлению.

Предусмотреть питание новых потребителей от ПС 35/10 кВ «Гаханы» и ПС 35/10 кВ «Бозой».

Существующие воздушные или кабельные линии электропередачи, попадающие под застройку, вынести за пределы площадок застройки или переустроить по ТУ владельцев и по согласованию с ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС.

Переложить магистральные или распределительные линии электропередачи, отработавшие ресурс, с увеличением их пропускной способности.

Строительство расчетного количества ТП (2х250 кВА), питание предусмотреть от  ПС 35/10 кВ «Гаханы» и ПС 35/10 кВ  «Бозой» воздушными линиями 10 кВ с подвеской проводов СИП.

Проложить питающие кабельные линии 10 кВ от РУ-10 кВ до новых ТП-10/0,4 кВ.

Проложить кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до вводных шкафов проектируемых зданий и сооружений по схеме, обеспечивающей необходимую категорию надёжности электроснабжения приёмников электроэнергии.

Для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями   ФЗ «Об энергосбережении».

Обеспечение полномасштабного внедрения систем приборного учета.

Выполнить при необходимости сеть внутриквартального наружного освещения.

В том числе на первую очередь:

Предусмотреть питание новых потребителей от ПС 35/10 кВ «Гаханы» и ПС 35/10 кВ «Бозой».

Существующие воздушные или кабельные линии электропередачи, попадающие под застройку, вынести за пределы площадок застройки или переустроить по ТУ владельцев и по согласованию с ОАО «ИЭСК» филиал ВЭС.

Строительство расчетного количества ТП (2х250 кВА), питание предусмотреть от  ПС 35/10 кВ «Гаханы» и ПС 35/10 кВ  «Бозой» воздушными линиями 10 кВ с подвеской проводов СИП.

Проложить питающие кабельные линии 10 кВ от РУ-10 кВ до новых ТП-10/0,4 кВ.

Проложить кабельные линии 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ до вводных шкафов проектируемых зданий и сооружений по схеме, обеспечивающей необходимую категорию надёжности электроснабжения приёмников электроэнергии.

Для снижения электропотребления необходимо провести мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий, позволяющие при тех же технологических режимах значительно сократить потребление электроэнергии в соответствии требованиями   ФЗ «Об энергосбережении».

Обеспечение полномасштабного внедрения систем приборного учета.

Выполнить при необходимости сеть внутриквартального наружного освещения.

Вопрос электроснабжения новой застройки должен быть согласован с планом перспективного развития системы энергоснабжения муниципального образования.

Новые и реконструируемые КТП и питающие кабельные линии должны иметь резерв для подключения неучтённых потребителей.

Кабели прокладываются в земле на глубине 0,7 м от спланированной поверхности. В местах пересечения с инженерными коммуникациями кабели прокладываются на глубине 0,5-1 м в асбестоцементных трубах диаметром 100 мм. Кроме этого, кабели 10 кВ на всем протяжении, для защиты от механических повреждений, покрываются железобетонными плитами толщиной не менее 50 мм или обыкновенным глиняным кирпичом в один слой поперек трассы кабеля. Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны механические повреждения.

Кабельные вводы в здания также выполняются в асбестоцементных трубах на глубине 0,7 м от поверхности земли.

Питание потребителей электроэнергии новой застройки осуществляется от вводно-распределительных устройств (ВРУ), устанавливаемых в помещениях электрощитовых на 1-ых этажах жилых или общественных зданий.

В качестве новых трансформаторных подстанций возможно применение типовых или блочных ТП 10/0,4 кВ с кабельными вводами 10 кВ на один или два трансформатора расчётной мощности.

Все мероприятия следует проводить в соответствии с ТУ, а также ПУЭ, СНиП и другой нормативной и разрешающей документацией.

На основании полученных ТУ на стадии рабочего проектирования уточняется электрическая нагрузка, рассчитывается количество новых КТП, их размещение и трассировка проектируемых электрических сетей.

## 7.5. Теплоснабжение

### 7.5.1. Теплоснабжение. Существующее положение

В настоящее время теплоснабжение МО Гаханское осуществляется как централизовано – от отопительных котельных, так и децентрализовано – от индивидуальных теплогенераторов, работающих, преимущественно, на электричестве, угле, дровах.

с.Гаханы, п.Бозой

В с.Гаханы действует котельная мощностью 0,05 Гкал/час. Основное топливо – уголь. Котельная обслуживает клуб, больницу и школу.

Маломощная котельная, расположенная в п.Бозой отапливает штаб, пождепо, склад и ведомственную гостиницу.

Остальные потребители с.Гаханы и п.Бозой  используют печное отопление.

д.Зурцаган

Ввиду отсутствия жителей, система отопления отсутствует.

### 7.5.2. Теплоснабжение. Проектное решение

Раздел «теплоснабжение» разработан на основании архитектурно-планировочного решения и экономической части проекта, данных, предоставленных заказчиком и нормативной документации: СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; СНиП 23-09-99 «Строительная климатология и геофизика»; СНиП 2.04.01-87* «Общественные здания и сооружения»; СНиП II-35-76 «Котельные установки»; СНиП 2.04.01-87»* «Внутренний водопровод и канализация зданий»; СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения».

Основным решением для  обеспечения теплом потребителей МО Гаханское является создание централизованных источников теплоснабжения с переводом социально значимых объектов и объектов производственного назначения на систему централизованного теплоснабжения.

Расчет выполнен  в соответствии с «Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения». Методика разработана при участии Российской ассоциации «Коммунальная энергетика» и академии коммунального хозяйства им. К. Д. Памфилова.

Климатические условия:

- расчетная температура наружного воздуха для отопления -  -48оС;

- средняя температура отопительного периода       -  -11,1 оС;

- продолжительность отопительного периода          - 253 суток.

Подсчет тепловых нагрузок на жилой фонд производился по комплексному удельному расходу тепла, отнесенному к 1 м2 общей площади; тепловая нагрузка на объекты социально-культурно-бытового обслуживания подсчитывались по удельным показателям, принятым на 1 м3 здания, в зависимости от их назначения, либо на 1  м2  общей площади.

Расход тепла на объекты культурно-бытового назначения принимался по комплексному удельному показателю на 1 м2 производственной площади, либо по аналогичным проектам.

Таблица 30. Расход тепла жилищного фонда

| Типы жилой застройки | на расчетный срок 2032 год | в том числе на первую очередь 2022 год |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе новое строительство | Всего | В том числе новое строительство |
|  | тыс. кв. м | Гкал/час | тыс. кв. м | Гкал/час | тыс. кв. м | Гкал/час | тыс. кв. м | Гкал/час |
| ВСЕГО жилая застройка МО Гаханское, в том числе | 23,5 | 3,53 | 12,8 | 1,92 | 3,8 | 0,59 | 16,8 | 2,53 |
| с.Гаханы | 9,2 | 1,38 | 5,2 | 0,78 | 1,6 | 0,24 | 6,3 | 0,95 |
| п.Бозой | 14,3 | 2,15 | 7,6 | 1,14 | 2,3 | 0,35 | 10,5 | 1,58 |

Таблица 31. Планируемый расхода тепла объектов культурно-бытового назначения

| Наименование | На расчётный срок 2032 год | в том числе на первую очередь 2022 год |
| --- | --- | --- |
|  | Планируемые производственные мощности | Расход тепла, Гкал/час | Планируемые производственные мощности | Расход тепла, Гкал/час |
| Дошкольное образовательное учреждение п.Бозой |  |  | 35 мест | 0,07 |
| Клуб с библиотекой п.Бозой |  |  | 200 мест | 0,36 |
| Спортивный зал с.Гаханы | 270 м2 | 0,06 |  |  |
| Учреждение бытового обслуживания с.Гаханы | 9 рабочих мест | 0,005 |  |  |
| Пункт искусственного осеменения с.Гаханы |  |  | 80 м2 | 0,002 |
| Всего по МО Гаханское |  | 0,50 |  | 0,43 |

Планируемый прирост тепловой нагрузки жилищной застройки и основных учреждений культурно-бытового обслуживания составит на расчетный срок 4,03 Гкал/час, в том числе на первую очередь – 1,02 Гкал/ч.

Теплоснабжение новых объектов культурно-бытового обслуживания осуществить от существующих котельных, которые при необходимости реконструировать и расширить.

От котельной до потребителя тепловые сети проложить в двухтрубном -надземном или подземном (канальном) исполнении. У потребителя, в техподпольях зданий предусмотреть устройство индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). Этот вопрос будет решаться на последующей стадии проектировании.

При проектировании  тепловых сетей и сооружений в условиях вечномерзлых грунтов необходимо предусмотреть  подачу теплоты не менее чем по двум взаиморезервируемым трубопроводам, рассчитанным на подачу не менее 70% суммарного теплового потока каждым трубопроводом, и связанных между собой перемычками. Расстояние между двумя резервирующими трубопроводами должно быть не менее 50 м.

Надземная прокладка тепловых сетей должна предусматриваться на эстакадах, низких или высоких отдельно стоящих опорах, а также в наземных каналах, расположенных на поверхности земли.

Теплоснабжение части индивидуальной жилой застройки предусмотреть децентрализованным – от современных, экологически чистых автоматизированных тепловых установок, основным топливом для которых будет являться электричество, уголь или дрова. Установка теплогенераторов предусматривается в каждом доме (квартире).

Для покрытия тепловых нагрузок потребуются следующие мероприятия:

На расчетный срок:

- Реконструкция котельной с расширением до 1,5 Гкал/час в с.Гаханы.

- Реконструкция котельной с расширением до 2,6 Гкал/час в п.Бозой.

- Замена и реконструкция тепловых сетей котельных в с.Гаханы и п.Бозой.

-Подключение объектов жилой застройки с тепловой нагрузкой 1,38 Гкал/час к существующему централизованному источнику тепла с.Гаханы.

- Подключение объектов социального назначения с тепловой нагрузкой 0,07 Гкал/час к существующему централизованному источнику тепла с.Гаханы (спортивный зал, учреждение бытового обслуживания, пункт искусственного осеменения).

- Подключение объектов жилой застройки с тепловой нагрузкой 2,15 Гкал/час к существующему централизованному источнику тепла п.Бозой.

- Подключение новых объектов культурно-бытового обслуживания с тепловой нагрузкой 0,43 Гкал/час (д/сад, клуб) к  существующим централизованным источникам тепла п.Бозой.

- Применение энергосберегающих технологий.

В том числе на первую очередь:

- Замена и реконструкция тепловых сетей котельных в с.Гаханы и п.Бозой.

- Подключение объектов жилой застройки с тепловой нагрузкой 0,24 Гкал/час к существующему централизованному источнику тепла с.Гаханы.

- Подключение объектов социального назначения с тепловой нагрузкой 0,002 Гкал/час к существующему централизованному источнику тепла с.Гаханы (спортивный зал, учреждение бытового обслуживания, пункт искусственного осеменения).

- Подключение объектов жилой застройки с тепловой нагрузкой 0,35 Гкал/час к существующему централизованному источнику тепла п.Бозой.

- Подключение новых объектов культурно-бытового обслуживания с тепловой нагрузкой 0,43 Гкал/час (д/сад, клуб) к  существующим централизованным источникам тепла п.Бозой.

- Применение энергосберегающих технологий.

## 7.6. Газоснабжение

В настоящее время в МО Гаханское отсутствует система газоснабжения.

В соответствии с Генеральной схемой газификации Иркутской области предусматривается формирование на территории области региональной системы добычи, переработки и транспортировки газа.

В случае прохождения газопровода по территории МО Гаханское в центральной части (3-ий вариант прохождения магистрального газопровода «Чиканское ГКМ-Саянск-Ангарск-Иркутск» разработан ОАО «Промгаз») необходимо рассмотреть вопрос газификации населенных пунктов МО Гаханское (с возможностью подключения новых источников централизованного теплоснабжения, а также потребителей малоэтажной и индивидуальной застройки).

## 7.7. Средства связи

### 7.7.1. Средства связи. Существующее положение

Телефонизация

Основным поставщиком услуг проводной телефонной связи на территории МО Гаханское является ОАО «Сибирьтелеком» Иркутский филиал.

Телефонизация абонентов МО Гаханское осуществляется  от АТС расположенной в с.Гаханы. Монтированная емкость АТС 100 номеров. АТС связана по волоконно-оптическому кабелю связи с центральной АТС расположенной в п. Усть-Ордынский, а также имеет выход на автоматическую междугородную и международную сеть. В п.Бозой расположен распределительный телефонный шкаф.

Кабели местной телефонной сети проложены в телефонной канализации и непосредственно в грунте, а также на опорах связи.

Оборудование и линейные сооружения телефонной сети находятся в удовлетворительном состоянии.

Расположение таксофонов в населенных пунктах МО Гаханское:

с.Гаханы - отделение почтовой связи,

п.Бозой – КПП колонии.

Основным оператором сотовой связи является ЗАО «Байкалвестком» стандарта GSM-900/1800+NMT450 федерального значения. На территории МО Гаханское расположены три антенно-мачтовых сооружения ЗАО «Байкалвестком».

Доступ в интернет осуществляется через операторов сотовой связи.

Телеграфная связь и передача данных для жителей МО Гаханское осуществляется аппаратными средствами Иркутского телеграфа по существующим цифровым междугородным каналам. Существующие аппаратные средства осуществляют все виды современной связи (ПД, выход в интернет, IP телефонию, организацию видеоконференций и т.п.).

Телевидение и радиотрансляция (проводное вещание)

Жители МО Гаханское получают телевизионный и радиосигнал от телевизионного ретранслятора ФГУП «РТРС» филиал Иркутской ОРТПЦ, расположенный в пос. Усть-Ордынский. Приём программ эфирного телевещания осуществляется с помощью коллективных ТВ-антенн. Часть жителей осуществляет приём телевизионных каналов с помощью спутниковых антенн.

Радиотрансляционная сеть проводного вещания (РТС ПВ) двухзвенная, трёхпрограммная, смешанная. Состоит из распределительных фидерных и абонентских линий, входит в ОАО «СибирьТелеком». РТС представляет собой разветвлённую сеть линейных сооружений, в состав которой входят стоечные линии, линии совместной подвески проводов РТС с проводами воздушной ЛЭП-0,4 кВ и кабельные линии.

Техническое состояние сооружений и сетей удовлетворительное.

Таблица 32. Охват населения МО Гаханское телевизионным и радио- вещанием

| Населенный пункт | Численность населения, чел. | Первый канал | ТК Россия | Радио России | Маяк | Петербург 5 канал | Россия 2 | Культура |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Гаханы | 735 | А-108 | - | Борей-М г. Ангарска | Борей г. Ангарска | - | - | - |
| п. Бозой | 916 | А-108 | - | Борей-М г. Ангарска | Борей г. Ангарска | - | - | - |

### 7.6.2. Средства связи. Проектное решение

Раздел средства связи генерального плана МО Гаханское выполнен на основании задания на проектирование, а также архитектурно-планировочного и экономического разделов проекта.

Существующие кабели связи, попадающие под застройку и мешающие строительству, подлежат выносу в соответствии с ТУ владельцев.

Расчёт необходимого для перспективных абонентов количества телефонных номеров производится в соответствии с РД 45.120-2000 «Городские и сельские телефонные сети» и предполагает 100% телефонизацию жилого сектора, т.е. 1 номер на семью (квартиру).

Таблица 8. Распределение необходимой телефонной ёмкости по объекту

| Абоненты | Количество номеров |
| --- | --- |
|  | Расчетный срок 2032 год | В том числе первая очередь 2022 год |
| Жилая застройка МО Гаханское | 70 | 35 |
| Дошкольное образовательное учреждение с.Бозой |  | 1 |
| Клуб с библиотекой с.Бозой |  | 1 |
| Спортивный зал с.Гаханы | 1 |  |
| Учреждение бытового обслуживания с.Гаханы | 1 |  |
| Всего с 10% технологическим резервом | 80 | 40 |

Потребность в телефонной ёмкости для новых абонентов на рассматриваемой в проекте территории, по предварительным подсчётам составит – 80 телефонных номеров, в том числе на первую очередь - 40.

Проектом предлагается подключение новых абонентов к существующим телефонным распределительным шкафам ШР. В местах концентрации значительной телефонной ёмкости необходимо установить новые телефонные шкафы.

Для телефонизации объектов проектируемой территории необходимо:

– проведение мероприятий по удовлетворению растущих потребностей в услугах связи и ускоренное развитие телекоммуникационной инфраструктуры в организациях МО «Гаханское»;

– обеспечение стопроцентной телефонизации  существующей и планируемой жилой застройки;

– модернизация существующей АТС с переводом на цифровое оборудование;

–  вынести с застраиваемой территории канализацию или кабели связи, мешающие строительству по техническим условиям владельцев;

– при необходимости доложить в существующей телефонной канализации необходимое количество каналов и заменить телефонные колодцы;

– от существующей телефонной канализации построить новую канализацию до проектируемых зданий с количеством каналов согласно полученным ТУ;

– проложить кабели связи от АТС или существующих телефонных шкафов ШР до проектируемых зданий в каналах существующей и вновь построенной телефонной канализации;

– создание в населенных пунктах МО интернет-кафе;

– создание телеканалов высокой четкости и спутниковой телерадиотрансляции.

В том числе на первую очередь:

– вынести с застраиваемой территории канализацию или кабели связи, мешающие строительству по техническим условиям владельцев;

– при необходимости доложить в существующей телефонной канализации необходимое количество каналов и заменить телефонные колодцы;

– от существующей телефонной канализации построить новую канализацию до проектируемых зданий с количеством каналов согласно полученным ТУ.

Для прокладки кабелей связи по проектируемой территории предусматривается устройство кабельной канализации из асбестоцементных труб диаметром 100 мм с расчётным количеством каналов. В качестве смотровых устройств используются кабельные колодцы среднего и малого типа.

На стадии рабочего проектирования уточняются: технико-экономические показатели схемы телефонизации, расчетная ёмкость, перечень оборудования, объемы строительства линейных сооружений связи.

Все работы выполнить согласно существующим правилам строительства линий и сооружений связи.

# 8. Охрана природы и окружающей среды

## 8.1. Охрана природы и окружающей среды. Существующее положение

Основные источники негативных воздействий

К основным источникам негативных воздействий на природную среду, условия проживания и отдыха населения относятся территории и объекты: промышленные и коммунально-бытовые, инженерной и транспортной инфраструктуры, специального назначения.

Для них указаны нормативные размеры санитарно-защитной зоны либо санитарного разрыва в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». СЗЗ крупных предприятий даны на основании проектов СЗЗ (в соответствии с материалами СТП Эхирит-Булагатского района).

Зоны с особыми условиями использования территории муниципального образования «Гаханское»

Санитарные разрывы

Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры:

- Автодорога регионального значения - 100 м;

- автодорога местного значения – 50 м;

- Воздушные линии электропередачи:

110 кВ – 25 м;

Санитарно-защитные зоны

Объекты специального назначения:

Таблица 34. Скотомогильники (по состоянию на 01.01.2011 г. – от 13.08.2012 г.письмо Усть-Ордынского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Иркутской области)

| Населенный пункт | Характеристика, способ уничтожения биологических отходов | Владелец скотомогильника | Соответствие ветеринарно-санитарным правилам |
| --- | --- | --- | --- |
| С. Гаханы | Бывшая силосная яма, огражденная деревянным забором; сжигание | На территории МО «Гаханское», на балансе не состоит | Не соответствует |
| П. Бозой | Сжигание | ФБУ Бозойское ОИК-1 ГУФСИН России по Иркутской области | Не соответствует |

СЗЗ скотомогильников – 1000 м.

Сельские кладбища – 50 м

Овцеводческий комплекс (2871 гол.) – 300 м

Животноводческая ферма (КРС 760 гол), (КРС 380 гол) – 300 м

- Свалки  ТБО – 1000 м.

c. Гаханы

Таблица 35. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий

| Объекты воздействия | Класс опасности | Нормативная СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| Пекарня | V | 50 |
| Хозяйства с содержанием скота | V | 50 |
| Склад ГСМ | IV | 100 |
| ДРСУ | IV | 100 |
| АЗС | IV | 100 |

В целом, экологическое состояние cела удовлетворительное. Вдоль юго-западной границы села протекает р. Куда, её водоохранная зона, прибрежная защитная полоса включены в границы н.п. Вместе с тем, западную оконечность села, включая частично усадебную застройку накрывает СЗЗ от скотомогильника.  Это необходимо учитывать при планировании застройки села. Необходимо закрытие скотомогильника и организация биотермической ямы. Мероприятие позволит сократить СЗЗ до 500 м.

С целью охраны р. Куда нежелательна застройка её прибрежной защитной полосы и водоохраной зоны. Необходимы мероприятий, исключающие возможность загрязнения бытовыми стоками и мусором прибрежной территории. Необходимо соблюдать береговую полосу общего пользования 20 м. (ст. 6, 65  Водного кодекса РФ).

Для проектируемых объектов капительного строительства в    д. Кударейка - нормативный размер СЗЗ в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» составит:

- стадион – 50 м

Для всех объектов, в зависимости от их емкости/производительности предприятий необходима разработка проектов СЗЗ.

п. Бозой

Таблица 36. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий

| Объекты воздействия | Класс опасности | Нормативная СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| ГУФСИН | IV | 100 |
| Молокоперерабатывающее предприятие | V | 50 |
| Пекарня | V | 50 |
| Предприятие лесозаготовки и лесопереработки (пилорама) | IV | 100 |
| Овощехранилище | V | 50 |
| Склад | IV | 100 |
| Свиноводческий комплекс (2110 гол.) | II | 500 |
| Животноводческая ферма (760 гол. КРС), (380 гол. КРС) | III | 300 |
| Хозяйства с содержанием скота (50 гол. кони) | V | 50 |
| Теплицы | IV | 100 |
| Склад минеральных удобрений | IV | 100 |
| Гаражи | V | 50 |
| Гаражи по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению автомобилей и сельскохозяйственной техники | IV | 100 |
| АЗС | IV | 100 |

Южная часть села находится в СЗЗ скотомогильника, расположенного напротив на левом берегу р. Куда. Частично усадебная застройка оказывается в водоохраной зоне и прибрежной защитной полосе р. Куда. В водоохранную зону попадают гаражи по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению автомобилей и сельскохозяйственной техники.

Вместе с тем, частично усадебная застройка оказывается в СЗЗ от ферм КРС (ул. Калинина), склада и гаражей по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению автомобилей и сельскохозяйственной техники.

Необходимы водоохранные мероприятия р. Куда:  организации очистки хоз-бытовых стоков, в т.ч. ферм; с целью снижения шумового воздействия – огораживание территорий гаражей, организация защитных насаждений.

Для северной части поселка:

Негативное воздействие оказывает свиноферма. Её СЗЗ накрывает большую часть территории усадебной застройки. Вместе с тем, в СЗЗ от УФСИН, а также складов попадают участки усадебной застройки.

С СЗЗ лесоперерабатывающего предприятия попадает усадебная застройки восточной части поселка, расположенная на левобережье р. Куда.

Для проектируемых объектов капительного строительства в п. Бозой нормативный размер СЗЗ в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» составит:

Стадион  – 50 м;

Для всех объектов, в зависимости от их емкости/производительности предприятий необходима разработка проектов СЗЗ.

Объекты охраны:

К объектам и территориям, подлежащим охране, относятся природные и природно-антропогенные комплексы, выполняющие средообразующие, буферные, компенсирующие функции, функции жизнеобеспечения и создания комфортных экологических условий, на территории муниципального образования, так и в границах населенных пунктов:

- территории индивидуального жилищного строительства;

- озелененные территории специального назначения;

- рекреационные территории;

- земли сельскохозяйственного назначения (пашни, луга, пастбища, сенокосы, огороды и прочие территории).

- источники хозяйственно-питьевого водоснабжения - водозаборные скважины, водозаборные узлы и сооружения;

- земли  водного фонда (водотоки, водоемы, болота и заболоченные территории);

- земли лесного фонда:

-  1) защитные леса, в т.ч. зеленые зоны и особо защитные участки леса, в т.ч.

- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ;

- зеленые зоны;

-  2) эксплуатационные леса

Зоны с особыми условиями использования территорий, формируемые экологическими и санитарно-гигиеническими факторами

В качестве планировочных ограничений выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

1) Санитарно-защитные зоны производственных,  коммунально-складских, специального назначения территорий и объектов. Санитарно-защитные зоны приняты  согласно классификации СанПиН  2.1.1/2.1.1200-03 для объектов с технологическими процессами, являющимися источниками вредного воздействия на окружающую среду. Основными источниками СЗЗ являются производственные и агропромышленные объекты, полигоны твёрдых бытовых отходов, скотомогильники. Размеры установленных СЗЗ колеблются от 50 до 1000 м. Использование территорий СЗЗ регламентируется СанПиН  2.1.1/2.1.1200-03. Перечень объектов с ориентировочными СЗЗ приведен выше.

2) Санитарные  разрывы объектов инженерной инфраструктуры:

- Санитарные разрывы автомобильных дорог:

- регионального значения;

- местного значения с твердым покрытием;

- местного значения с грунтовым покрытием;

Устанавливаются  преимущественно по фактору шума от автомобильного транспорта. Их размеры даны по аналогии в соответствии с ГОСТ 20444-85 «Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики, эквивалентный уровень звука в дБА».

Зоны  придорожных полос автомобильных дорог устанавливаются в соответствии  с ФЗ РФ  от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

3) Санитарные разрывы  воздушных линий электропередачи;

Даны на основании новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», а также в зависимости от напряжения (кВ) в соответствии с СН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты», МУ 4109-86 «Методические указания по определению электромагнитного поля воздушных высоковольтных линий электропередачи и гигиенические требования к их размещению».

Вместе с тем, вдоль воздушных линий электропередачи устанавливаются охранные зоны в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту соответствующую высоте опор ВЛ), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ВЛ от крайних проводов на следующем расстоянии. Охранные зоны ЛЭП совпадают с санитарными разрывами.

4) Водоохранные зоны водотоков и водоемов;

Таблица 37.  Водоохранные  зоны водных объектов

| Водные объекты | Размеры водоохранных зон по Водному Кодексу РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ст. 65), м |
| --- | --- |
| р. Куда | 200 |
| р. Сухая Куяда | 100 |
| р. Зурцаган | 100 |
| Водотоки, длиной менее 10 км | 50 |

Водоохранные зоны озер (более 0,5 кв. км)  – 50 м.

5) Прибрежные защитные полосы.

Согласно Водному Кодексу РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ст. 65) вдоль водотоков устанавливаются также прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

6) Зоны береговых полос общего пользования;

Согласно Водному Кодексу РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ст. 6) не подлежит застройки полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

7) Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Водоснабжение населения поселения обеспечивается из подземных источников (скважины, колодцы).

Границы зон санитарной охраны водозаборных скважин учтены в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Первый пояс (строгого режима) в соответствии с разработанным проектом имеют радиус 50 м.

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПин 2.1.4.1110-02», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 в зоне охраны источников водоснабжения запрещается: размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Планировочными ограничениями для размещения объектов капитального строительства регионального значения являются орехопромысловые зоны, леса других категорий защитности, выделенные по Лесному Кодексу РФ (ст.102), на основании данных лесоустройства.

Экологическое состояние

Эхирит-Булагатский район расположен на юго-востоке Иркутской области, в Прибайкалье, в сельскохозяйственной зоне.

Его территория находится в зоне с высоким потенциалом загрязнения атмосферы.

Природно-климатические условия отличаются резкой контрастностью как по сезонам года, так и в пределах сезона. Климат района резко континентальный с продолжительной суровой зимой и теплым засушливым летом. Среднегодовое количество осадков составляет 350 – 380 мм. Высота снежного покрова варьируется в пределах 25 –  40 см. В течение года преобладают ветры северо-западного направления.

Агроклиматические условия  района благоприятны для сельскохозяйственного производства. Вегетативный период теплый и умеренно-теплый, его продолжительность - 90-125 дней. Вегетационный период начинается 4-6 мая и заканчивается 2-7 сентября, что позволяет возделывать многие сельскохозяйственные культуры. Лимитирующими факторами являются засушливые явления в весенне-летний период и поздние весенние и ранние осенние заморозки.

По гидрогеологическому признаку территория района, как и всего округа, относится к Восточно-Сибирской артезианской области.

Территория  муниципального образования  слабо обводнена, в населенных пунктах протекает река Куда. Источником водоснабжения муниципального образования «Гаханское» являются подземные воды. Централизованного водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования нет.

Основной источник воздействия на все компоненты окружающей среды является животноводство преимущественно мясо-молочного направления. Лесостепная зона сильно распахана, леса сохранились фрагментарно по долинам рек и крутым склонам. Негативное воздействие на состояние окружающей среды в н.п. оказывают предприятия, обслуживающие с/х: гаражные комплексы с\х техники, склады, склады минеральных удобрений. Проблемой является большое количество скотомогильников, не стоящих на учете в ветеринарной службе, не оборудованных соответствующим образом.

В меньшей степени присутствуют предприятия лесопромышленного комплекса.

Это воздействие проявляется в первую очередь в изменении ландшафта и в образовании отходов на лесоперерабатывающих предприятиях.  Проблема утилизации и вторичного использования отходов не решена.

Незначительное, ввиду малочисленности,  негативное воздействие на окружающую природную среду предприятия жилищно-коммунального хозяйства, автотранспорт.

Воздействие проявляется в загрязнении атмосферного воздуха, отсутствие очистных сооружений канализации приводит к сбросу неочищенных сточных вод в водоемы; накоплении отходов производства и твердых бытовых отходов.

Экологические проблемы:

- обеспечение населения доброкачественной питьевой водой, в т.ч. отсутствие  систем водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования;  отсутствие контроля качества питьевой воды;  отсутствие водоподготовки на водозаборах.

- отсутствие организованного вывоза ЖБО;

- отсутствие очистных сооружений канализации.

- несовершенная система санитарной очистки, в т.ч. наличие несанкционированных свалок в непосредственной близости от населенных пунктов;

- утилизации биологических отходов, в т.ч.: наличие бесхозных скотомогильников, несоответствие ветеринарно-санитарным требованиям.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

На территории муниципального образования «Гаханское» ООПТ нет.

## 8.2. Охрана природы и окружающей среды. Мероприятия по охране природы

Проектом предусматривается комплекс природоохранных мероприятий, направленных на охрану водных объектов, снижение негативного влияния производственных и  коммунальных объектов на окружающую среду, экологический контроль, экологическую реабилитацию нарушенных природных территорий, улучшение экологических условий проживания и отдыха населения.

Оптимизация экологической обстановки в рамках Генерального плана  достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, её инженерного обустройства и благоустройства.

1. Защита объектов водного фонда от загрязнения и заиления:

- очистка  территории водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, очистка территории  от отходов производства;

- расчистка русел водоемов и прибрежных полос от загрязнений.

2. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода и водоснабжение населенных мест», в т.ч.:

- строительство водозаборного узла  (с. Гаханы, п. Бозой);

3. Организация ЗСО водозаборных сооружений в соответствии с  требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

4. Организация контроля качества питьевой воды, потребляемой населением из индивидуальных источников водоснабжения (все н.п.)

5. Организация системы обращения с ТБО, в т.ч.

- 	На первую очередь: проведение технических и планировочных мероприятий по усовершенствованию свалок ТБО.

- На расчетный срок для утилизации ТБО от муниципальных образований «Гаханское», «Ахинское», «Ново-Николаевское» создание централизованного полигона на расстоянии 4,5 км от с. Гаханы в северо-западном направлении рядом с трассой Гаханы-Байтог.

Разработка и согласование технической документации полигона в установленном порядке. Соблюдение режима СЗЗ. Территория полигона должна соответствовать СанПиН 2.1.7.1038-01. «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых  бытовых отходов».

- Организация оборудованных контейнерных площадок с твердым покрытием и применением стандартных герметических  мусоросборников  для временного хранения ТБО.

- На расчетный срок закрытие и рекультивация свалок.

6. Предусмотреть создание шумозащитных экранов (при необходимости) для территорий существующей жилой застройки, расположенных вдоль автомагистрали, вдоль границ деревообрабатывающих предприятий.

7.  Предусмотреть разработку проектов санитарно-защитных зон, санитарных разрывов, с целью  их сокращения автотранспортными предприятиями, деревообрабатывающими предприятиями.

8. Предусмотреть создание озелененных территорий специального назначения на территориях  санитарно-защитных зон и санитарных разрывов, в т.ч.  на территории санитарного разрыва автомагистрали.

9. Организация сбора и очистки бытовых стоков:

- строительство централизованной системы водоотведения бытовых стоков, в т.ч. строительство  очистных сооружений полной биологической очистки модульного типа заводского изготовления ориентировочной проектной производительностью 100 м3/сут для приема и очистки сточных воды от н.п. с. Гаханы. Нормативный размер СЗЗ площадок составит 100 м.;

- строительство централизованной системы водоотведения бытовых стоков пропускной способностью 150 м3/сут  (п. Бозой);

- реконструкция существующих очистных сооружений УФСИН с увеличением производительности на 150 м3/сут. (п. Бозой);

- для водоотведения сточных вод от неканализованной застройки населенных пунктов рекомендуется применять автономные системы канализации.

10.  Снижение загрязнений компонентов окружающей среды производственными  объектами;

11. Снижение загрязнений компонентов окружающей среды автотранспортными средствами;

12.  Организация санитарных разрывов воздушных линий электропередачи;

13. Экологический контроль территории кладбищ;

14. Биологические отходы:

- Консервация существующих скотомогильников.

- Строительство биотермических ям.  Выбор и отвод земельного участка для строительства биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной  ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.

15. Рекультивация и воссоздание нарушенных ландшафтов, восстановление плодородия почв;

16. Обеспечение охраны лесов и стабильного функционирования лесохозяйственной отрасли;

17. Выявление и сохранение местообитаний редких и краснокнижных видов;

18. Сохранение и формирование природно-экологического каркаса территории;

19. Организация мониторинга компонентов окружающей среды, в т.ч. проведение аналитических исследований   качества атмосферного воздуха, воды, почвы; уровня шума на территориях с/х  предприятий, объектов специального назначения,  санитарно-защитных зон, жилых зонах.

20. Внедрение современных технологий на деревообрабатывающих предприятиях.

# 9. Охрана объектов культурного наследия

В составе настоящего Генерального плана даны общие рекомендации относительно режима градостроительной и хозяйственной деятельности в границах зон с особыми условиями использования, связанных с выявлением на территории муниципального образования «Гаханское» объектов представляющих историческую, научную  художественную и культурную ценность.

Охрана объектов культурного наследия - под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия в соответствии с  73 ФЗ.

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в целях настоящего Федерального закона относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

памятники - отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддистские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, специально предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объекты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее - объекты археологического наследия);

ансамбли - четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи;

достопримечательные места - творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, городищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов.

Территория объекта культурного наследия — земли историко–культурного назначения, исторически и функционально связанные с объектом культурного наследия, граница, режим охраны и использования которых установлены с учетом требований государственной охраны объектов культурного наследия в порядке, определенном федеральным законодательством.

Территория памятников истории и культуры (объекта культурного наследия) — границы особо охраняемых земельных участков, исторически и функционально связанных с недвижимыми памятниками истории и культуры и являющихся их неотъемлемой частью, с учетом современной градостроительной ситуации.

Территории объектов культурного наследия

В границах муниципального образования «Гаханское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области, в соответствии с данными государственного учета (письмо Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области № 76-37-7497/12  от 10.09.2012 г.)  объекты археологического наследия  и  объектов относящихся к памятникам истории и архитектуры в настоящее время не состоят.

В соответствии с законом Иркутской области по охране ОКН, при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территории Иркутской области следует соблюдать требования законодательства об охране и использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской Федерации.

В соответствии с требованиями схемы территориального планирования предусматривается сохранение объектов культурного наследия на территории МО «Эхирит-Булагатский район» Иркутской области. Изменение состояния объектов допускается в соответствии с действующим законодательством в исключительных случаях.

Зоны охраны

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. Режим использования земель в границах  установленных зон охраны объектов культурного наследия определяется градостроительными регламентами в отношении территорий,  определенных проектом зон охраны объектов культурного наследия.

В настоящее время на территории МО «Эхирит-Булагатский район» охранные зоны объектов культурного наследия не установлены. Улицы на которых расположены выявленные объекты культурного наследия требуют дальнейшего изучения и выполнения дополнительных работ по включению выявленных объектов культурного наследия в Единый государственный реестр, а также определения границ территорий земель историко-культурного назначения.

К мероприятиям по охране  объектов культурного наследия (далее ОКН) необходимо в первую очередь отнести: установление границ зон охраны, режимы использования земель  и градостроительные регламенты в границах данных зон, которые утверждаются  Правительством Иркутской области в соответствии с законодательством на основании проекта зон охраны объектов культурного наследия: в отношении  ОКН регионального наследия  - по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия; в отношении местного - по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия, согласованному с органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области, на территории которого расположены данные ОКН.

В целях сохранения объектов культурного наследия, до разработки проектов зон охраны этих объектов, любая хозяйственная деятельность в границах зон с особыми условиями использования территорий, связанных с объектами культурного наследия, согласовывается с органами охраны объектов культурного наследия.

Общие рекомендации по режиму градостроительной и хозяйственной деятельности в границах зон с особыми условиями использования, связанных с объектами истории и культуры, действуют до момента разработки и утверждения Проекта зон охраны объектов культурного наследия.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия сельского поселения Гаханское предлагаются следующие мероприятия:

1. Мероприятия, связанные с уточнением и дополнением списков объектов культурного наследия – памятников археологии:

-	проведение натурных археологических обследований территорий, на которых расположены известные объекты археологического наследия, «обладающие признаками объекта культурного наследия», для определения их точного местоположения, границ и современного состояния;

-	формирование специалистами-археологами пакета документов, представляемого в орган государственной власти для принятия решения о постановке на государственный учет известных объектов;

-	проведение планомерного обследования территории поселения с учетом зон перспективного археологического обследования с целью выявления памятников археологии и постановки их на учёт в Службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области.

2. Мероприятия, направленные на обеспечение сохранности объектов археологического наследия, расположенных на территории поселения:

- выведение памятников археологии из зоны хозяйственного освоения и выделения территории памятников археологии и их охранных зон в отдельный кадастровый участок с особым режимом использования.

-	разработка проектов зон охраны имеющихся на данных участков памятников археологии.

3. Мероприятия, связанные с уточнением и дополнением списков объектов культурного наследия – памятников архитектуры и садово-паркового искусства:

-	принятие органами охраны объектов культурного наследия решения о целесообразности сохранении в списке объектов культурного наследия утраченных зданий и сооружений;

-	проведение дополнительных исследований объектов, представляющих историческую, культурную и научную ценность, и их включение в списки объектов культурного наследия.

4. Определение и установление границ территорий объектов культурного наследия, с переводом их земельных участков в категорию земель историко-культурного назначения.

5. Проведение ремонтно-реставрационных работ.

6. Разработка и утверждение научно-проектной документации:

-	проектов зон охраны объектов культурного наследия, находящихся на государственной охране;

-	проектов восстановления и благоустройства парков.

7. Согласование градостроительной и хозяйственной деятельности:

-	согласование документации на проектирование и проведение ремонтно-строительных и прочих видов работ, любой хозяйственной деятельности, в том числе, земляных работ на объектах культурного наследия;

-	согласование градостроительной и хозяйственной деятельности с органами охраны объектов культурного наследия на территориях, по предложениям данной работы включенным в «планируемые границы зон с особыми условиями использования территории (зон охраны объектов культурного наследия)», а также на территориях, находящихся в границах зон охраны согласно названным выше проектам, – до утверждения вновь выполненных проектов зон охраны соответствующих объектов культурного наследия.

8. Обеспечение использования зданий-памятников архитектуры по первоначальному назначению, либо не противоречащему ему и не содержащему угрозы физической сохранности объекта культурного наследия, при проведении реставрационных работ и, при необходимости, проектов приспособления под современные цели.

9. Разработка социально-культурных программ по сохранению, использованию и популяризации культурного наследия.

Таблица 38. Перечень объектов археологического наследия Гаханского муниципального образования Эхирит-Булагатского района (по состоянию на 01.08.2012 г.)

| № п/п | Тип объекта | Наименование | Местоположение | Категория учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоянка | Базой 1 | Эхирит-Булагатский район, левый берег р. Куды, восточная оконечность п. Бозой | выявленный |
| 2 | Стоянка | Базой 2 | Эхирит-Булагатский район, левый берег р. Куды, западная оконечность п. Бозой | РГО |
| 3 | Стоянка | Укыр 1 | Эхирит-Булагатский район, правый берег р. Куды, в 3 км ниже по течению от п. Бозой, у подножия горы Укыр | РГО |
| 4 | Стоянка | Укыр 2 | Эхирит-Булагатский район, правый берег р. Куды , в 3 км ниже по течению от н. Бозой | РГО |
| 5 | Стоянка | Манхай 2 | Эхирит-Булагатский район, левый берег р. Куды. в 4 км ниже по течению от п. Бозой | РГО |
| 6 | Стоянка | Манхай 1 | Эхирит-Булагатский район, левый берег р. Куда, в 3 км ниже по течению п. Бозой, у подножия горы Манхай. | РГО |
| 7 | Могильник | Манхай 2 | Эхирит-Булагатский район, левый берег р. Куды, в 3,5 км вниз по течению от п. Бозой | выявленный |
| 8 | Городище | Манхай 1 | Эхирит-Булагатский район, левый берег р. Куды, в 3 км от п. Бозой | РГО |
| 9 | Петроглифы | Манхай | Эхирит-Булагатский район, левый берег р.Куды, в 3 км ниже п. Бозой | РГО |
| 10 | Петроглифы | Шаршибутэ 2 | Эхирит-Булагатский район, левый берег р. Мольки (правый приток р. Куды), в 0,5 км на север от с. Байтог | РГО |
| 11 | Петроглифы | Шаршибутэ | Эхирит-Булагатский район, левый берег р. Мольки, в 0.5 км на север от с. Байтог | РГО |
| 12 | Стоянка | Унхыр 1 | Эхирит-Булагатский район, В 1,8 км к востоку от с. Зады, на плоской вершине горы Унхыр. | РГО |
| 13 | Стоянка | Унхыр 2 | Эхирит-Булагатский район, в 2 км ЮВВ от с. Зады, в 8,5 км к СЗ от правого берет р. Куды | РГО |
| 14 | Ритуальный комплекс | Гурбыл 1 | Эхирит-Булагатский район, левый берег р. Ишин-Гол, в 3,5 км к северу от с. Гушит. | РГО |
| 15 | Городище | Мантахай 1 | Эхирит-Булагатский район, правый берег р. Куды, в 0.9 км к югу от с. Гаханы | РГО |
| 16 | Стоянка | Харьяшино | Эхирит-Булагатский район, в 3,4 км к северо-северо-западу от пос. Усть-Ордынский, на левом берегу р. Идыга | РГО |
| 17 | Городище | Яняшен 1 | Эхирит-Булагатский район, правый берег р. Куды, в 2 км к ЮЮЗ от с. Байтог | РГО |
| 18 | Стоянка | Красная Горка 3 | Эхирит-Булагатский район, водораздельный хребет Куда - Ордушка, на фасе обращенном к Кудинской долине, в 2 км к юго-востоку от п. Бозой | выявленный |
| 19 | Стоянки | Харлик 2 | Эхирит-Булагатский район, водораздел Куда-Ордушка, в 5.5 км к северо-востоку от п. Бозой | выявленный |
| 20 | Стоянка | Тагата 1 | Эхирит-Булагатский район, находится в 3,8 км к ЮЮЗ от с. Байтог, памятник приурочен к возвышенности на правом берегу реки Куды, возле разрушенной водонасосной станции. | РГО |
| 21 | Стоянка | Улан-Байтог 2 | Эхирит-Булагатский район, правый берег р. Куды, в 6,20 км к северу от с. Байтог. | РГО |
| 22 | Стоянка | Идыгинские летники 5 | Эхирит-Булагатский район, левый берег р. Куда, в 4,8 км к ЮЗ от с. Базой, в 2,2 км к ССВ от Идыгинских летников | РГО |
| 23 | Ритуальный комплекс | Идыгинские летники 6 | Эхирит-Булагатский район, левый берег р. Куды. в 4,3 км к ЮЗ от с. Базой. | РГО |
| 24 | Стоянка | Боройская 1 | Эхирит-Булагатский район, левый берег р. Куды, в 2,5 км ниже Боройских летников | РГО |
| 25 | Стоянка | Боройская 2 | Эхирит-Булагатский район, левый берег р. Куды, территория Боройских летников | РГО |
| 26 | Стоянка | Харат | Эхирит-Булагатский район, левый берег р. Мурин, в 1,6 км от с. Корсук | РГО |
| 27 | Стоянка | Харанутские летники | Эхирит-Булагатский район, левый борт долины р. Ордынка, в 6 км к СВ от п. Усть-Орда | РГО |
| 28 | Стоянка | Малая Кура 1 | Эхирит-булагатский район, в 2,6 км к северо-востоку от пос. Усть-Орда | выявленный |
| 29 | Стоянка | Гаханы 1 | Эхирит-Булагатский район, правый берег р.Куда, в 0,5 км к юго-востоку от д. Гаханы | выявленный |
| 30 | Стоянка | Гаханы 2 | Эхирит-Булагатский район, правый берег р. Куда, в 2 км к юго-востоку от д. Гаханы | выявленный |
| 31 | Стоянка | Гаханы 3 | Эхирит-Булагатский район, правый берег р. Куда, в 1 км к юго-востоку от д. Гаханы | выявленный |
| 32 | Стоянка | Хурет 1 | Эхирит-Булагатский район, левый берег р. Куды. в 0.2 км выше п. Хурет | РГО |

Таблица 39. Памятники этнографии и культовые объекты Гаханского муниципального образования Эхирит-Булагатского района (по состоянию на 01.08.2012 г.)

| №п/п | Наименование | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хапсагай тайлаган | В 2 км. к ЮВ от с. Гаханы, у подножия г. Хапсагай с геодезической отметкой 756 м. |
| 2 | Улан тайлаган | В 1,7 км. к С от ул. Зурцаган, на горе Улан с геодезической отметкой 738,5 м. |
| 3 | Убгэдэ тайлаган | В 0,3 км. к Ю от ул; Зурцаган, на площадке северного пологого склона горы. |
| 4 | Тугушин булак | В 360 м. от южного подножия горы Улан. |
| 5 | Тайлагша | В 1,8 км к СЗЗ от сельской ОТФ, на левом берегу р. Зурцаган |
| 6 | Хутел | На плоской вершине горы, расположенной в 0,7 км к ЮВ от сельской ПТФ, на левом берегу р. Зурцаган. К ЮВ от горы располагается урочище Хутэл. |
| 7 | Хутэл барьса | В 1,75 км. к С от с. Гаханы, на вершине урочища Хутэл, по дороге Гаханы - Байтог. |
| 8 | Олзоне убгэдэ барьса | В 3 км. к Ю от с. Гаханы, по дороге Гаханы -Бозой. |

# 10. Технико-экономические показатели

|  | Показатели | Един. измерен. | Совре- менное состояние 1.01.2012 | I очередь (2022 г.) | Расчетный срок (2032 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Территория |
| 1.1 | Общая площадь земель в проектируемых границах | га | 22 094,0 | 22 094,0 | 22 094,0 |
| 2. Население |
| 2.1 | Постоянное население1 | тыс. чел. | 3,4 | 3,4 | 3,5 |
| 2.2. | Плотность населения1 | чел./км2 | 15,4 | 15,4 | 15,8 |
| 2.3. | Численность населенных пунктов | единиц | 2 | 2 | 2 |
| 1 с учетом численности заключенных УФСИН, расположенных в п. Бозой |
| 3. Жилищный фонд |
| 3.1 | Жилищный фонд, всего | тыс. м2 | 14,5 | 16,8 | 23,5 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью2 | м2/чел. | 8,9 | 10,0 | 13,5 |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | - | 1,5 | 3,8 |
|  | - по отношению к сущ. фонду | % | - | 10,3 | 26,2 |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 | - | 13,0 | 10,7 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство – всего | тыс. м2 | - | 3,8 | 12,8 |
| 3.6 | Среднегодовой ввод жилищного фонда | тыс. м2 | 0,0 | 0,3-0,4 | 0,5-0,6 |
| 2 без учета численности заключенных УФСИН, расположенных в п. Бозой |
| 4. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| 4.1 | Водоснабжение |
| 4.1.1 | Источники водоснабжения - подземные |
| 4.1.2 | Общий объём водопотребления, всего | м3 в сутки | Нет данных | 280,5 | 297 |
| 4.2 | Водоотведение |
| 4.2.1 | Общий объём стоков | м3 в сутки | Нет данных | 224,4 | 237,6 |
| 4.2.2. | Ориентировочная протяженность самотечных коллекторов в границах планировки, ливневая канализация | км | - | 2,5 | 10,0 |
| 4.3 | Утилизация ТБО |
| 4.3.1 | Объём ТБО, подлежащих утилизации | тонн в год | Нет данных | 408 | 432 |
| 4.4 | Электроснабжение |
| 4.4.1 | Суммарная электрическая нагрузка на коммунально-бытовые нужды | МВт | - | 0,3 | 1,1 |
| 4.4.2 | Источники покрытия электронагрузок | ПС 35/10 кВ с. Гаханы и ПС 35/10 кВ п. Бозой |
| 4.5 | Теплоснабжение |
| 4.5.1 | Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды | Гкал/ч | - | 1,02 | 4,03 |