Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-планировочная мастерская «Мастер-План»

Регистрационный номер в реестре № 0049-2009-1073808024850-П-52 от 11.12.2009г. Ассоциации саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров»

Заказчик – Администрация муниципального образования «Гаханское»

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАХАНСКОЕ» ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Книга 1. Положение о территориальном планировании

162-18-измГП-УЧ-Кн1

2018

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-планировочная мастерская «Мастер-План»

Регистрационный номер в реестре № 0049-2009-1073808024850-П-52 от 11.12.2009г. Ассоциации саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров»

Заказчик – Администрация муниципального образования «Гаханское»

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАХАНСКОЕ» ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Книга 1. Положение о территориальном планировании

162-18-измГП-УЧ-Кн1

| Генеральный директор | Протасова М.В. |
| --- | --- |
| Управляющий проектом | Горячая М.В. |

2018

Содержание

| Обозначение | Наименование | Нумерация |
| --- | --- | --- |
| 162-18-измГП-УЧ-Кн1-СП | Состав проекта | 4 |
| 162-18-измГП-УЧ-Кн1-СК | Состав коллектива | 5 |
| 162-18-измГП-УЧ-Кн1-Т | Раздел 1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий | 6 |
|  | Раздел 2. Сведения о планируемых для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий | 11 |
|  | Раздел 3. Параметры функциональных зон | 13 |

Состав проекта

«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования «Гаханское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области»

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание | Количество страниц/ листов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Материалы проекта, подлежащие утверждению |  |  |
|  | 162-18-измГП-УЧ-Кн1 | Книга 1. Положение о территориальном планировании | Внесены изменения | 13 стр. |
|  | 162-18-измГП-УЧ-К1 | Карта 1 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения М 1:5000, М 1:25000 | Внесены изменения | 1 лист |
|  | 162-18-измГП-УЧ-К2 | Карта 2 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения М 1:5000, М 1:25000 | Внесены изменения | 1 лист |
|  | 162-18-измГП-УЧ-К3 | Карта 3 Карта функциональных зон поселения М 1:5000, М 1:25000 | Внесены изменения | 1 лист |
| 2 |  | Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения |  |  |
|  | 162-18-измГП-ГрНП-Кн2 | Книга 2. Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения | Дополнение согласно требованием статьи 23 ГрК РФ | 40 стр. |
|  |  | Материалы по обоснованию |  |  |
| 3 | 162-18-измГП-ОМ-Кн3 | Книга 3. Материалы по обоснованию | Внесены изменения | 120 стр. |
|  | 162-18-измГП-ОМ-К4 | Карта 4 Карта использования территории поселения М 1:5000, М 1:25000 |  | 1 лист |
|  | 162-18-измГП-ОМ-К5 | Карта 5 Карта зон с особыми условиями использования территорий М 1:5000, М 1:25000 |  | 1 лист |
|  | 162-18-измГП-ОМ-К6 | Карта 6 Карта анализа комплексного развития территории поселения и планируемого размещения объектов М 1:5000, М 1:25000 | Внесены изменения | 1 лист |
|  | 162-18-измГП-ОМ-К7 | Карта 7 Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера М 1:5000, М 1:25000 | Внесены изменения | 1 лист |
| 4 |  | Материалы в электронном виде |  |  |
|  | 162-18-измГП-Д1 | CD-диск: - текстовые материалы в форматах doc и pdf; - графические материалы в формате pdf, и в программном продукте «Панорама. Профессиональная ГИС «Карта 2005». |  | 1 экз. |

Состав коллектива

В выполнении работ «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования «Гаханское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области» принимали участие:

| Специалисты ООО «ППМ «Мастер-План»»: |
| --- |
| Градостроительная часть |
| Управляющий проектом | М.В. Горячая |
| Архитектор | Л.А. Чубыкина |
| Экономика |
| Главный специалист | Н.В. Смирнов |
| Транспорт, инженерная подготовка территории |
| Инженер | А.Ю. Туктаров |
| Электроснабжение, телефонизация, радиофикация и телевидение |
| Ведущий инженер | Е.С. Горячева |
| Водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация |  |
| Ведущий инженер | И.А. Маринина |
| Теплоснабжение |  |
| Главный специалист | П.Д. Бабкина |
| Промышленность, санитарная очистка, охрана окружающей среды |
| Инженер-эколог |  |
| ИТМ ЧС |  |
| Ведущий инженер | А.К. Щемелева |
| Сопровождение ГИС |
| Инженер | Е.Ю. Голимбиевская |

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

Таблица 1.1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Наименование планируемых объектов местного значения | Местоположение | Характеристика, емкость/ мощность/протяженность | Мероприятия/ очередность | Характеристики зон с особыми условиями использования территории, м (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В сфере развития культуры |
| 1. | Зона специализированной общественной застройки | Клуб | с. Гаханы | 1х150 мест | Строительство/ Расчетный срок | - |
| 2. | Зона специализированной общественной застройки | Клуб | п. Бозой | 1х100 мест | Строительство/ Расчетный срок | - |
| В сфере развития бытового обслуживания |
| 1. | Многофункциональная общественно-деловая зона | Развитие бытового обслуживания | Учреждение бытового обслуживания | 9 рабочих мест | с. Гаханы | 50 |
| 2. | Многофункциональная общественно-деловая зона | Магазины | с. Гаханы | 2х100 | Строительство/ Расчетный срок | - |
|  |  |  | п. Бозой | 1х75, 1х150, 2х250 |  |  |
| В сфере развития сельскохозяйственного производства |
| 1. | Производственная зона сельскохозяйственного производства | Развитие сельскохозяйственного производства | Заготовительный пункт |  | МО «Гаханское» | 50 |
| 2. | Производственная зона сельскохозяйственного производства | Развитие сельскохозяйственного производства | Пункт искусственного осеменение |  | МО «Гаханское» | 50 |
| В сфере развития транспортной инфраструктуры |
| 1. | - | Улица в жилой застройке | с. Гаханы | 0,441 км | Строительство | - |
| 2. | - | Главная улица ул. Горького | с. Гаханы | 1,380 км | Реконструкция | - |
| 3. | - | Улица в жилой застройке пер.Школьный | с. Гаханы | 0,605 км | Реконструкция | - |
| 4. | - | Улица в жилой застройке ул. Ватутина | с. Гаханы | 0,600 км | Реконструкция | - |
| 5. | - | Улица в жилой застройке ул. Советская | с. Гаханы | 1,183 км | Реконструкция | - |
| 6. | - | Улица в жилой застройке ул. Ленина | с. Гаханы | 0,415 км | Реконструкция | - |
| 7. | - | Улица в жилой застройке ул. Ровинского | с. Гаханы | 0,415 км | Реконструкция | - |
| 8. | - | Улица в жилой застройке ул. Нижний Бажехан | с. Гаханы | 1,850 км | Реконструкция | - |
| 9. | - | Улица в жилой застройке ул. Октябрьская | с. Гаханы | 1,117 км | Реконструкция | - |
| 10. | - | Улица в жилой застройке ул. Балтахинова | с. Гаханы | 0,901 км | Реконструкция | - |
| 11. | - | Улица в жилой застройке ул. Бардаханова | с. Гаханы | 0,633 км | Реконструкция | - |
| 12. | - | Улица в жилой застройке ул. Доржи Банзарова | с. Гаханы | 1,210 км | Реконструкция | - |
| 13. | - | Улица в жилой застройке ул. Нижний Гахан | с. Гаханы | 1,221 км | Реконструкция | - |
| 14. | - | Улица в жилой застройке ул. Гагарина | с. Гаханы | 0,365 км | Реконструкция | - |
| 15. | - | Улица в жилой застройке ул. Подстанция | с. Гаханы | 0,209 км | Реконструкция | - |
| 16. | - | Проезды | с. Гаханы | 3,258 км | Реконструкция | - |
| 17. | - | Улица в жилой застройке | п. Бозой | 0,655 км | Строительство | - |
| 18. | - | Главная улица ул. Ленина | п. Бозой | 2,025 км | Реконструкция | - |
| 19. | - | Улица в жилой застройке ул. Советская | п. Бозой | 0,311 км | Реконструкция | - |
| 20. | - | Улица в жилой застройке ул. Свердлова | п. Бозой | 0,365 км | Реконструкция | - |
| 21. | - | Улица в жилой застройке ул. Кирова | п. Бозой | 0,500 км | Реконструкция | - |
| 22. | - | Улица в жилой застройке ул. Дзержинского | п. Бозой | 0,510 км | Реконструкция | - |
| 23. | - | Улица в жилой застройке ул. Гагарина | п. Бозой | 0,413 км | Реконструкция | - |
| 24. | - | Улица в жилой застройке ул. Калинина | п. Бозой | 0,618 км | Реконструкция | - |
| 25. | - | Улица в жилой застройке ул. Октябрьская | п. Бозой | 0,883 км | Реконструкция | - |
| 26. | - | Улица в жилой застройке ул. Матросова | п. Бозой | 0,376 км | Реконструкция | - |
| 27. | - | Улица в жилой застройке ул. Батальонная | п. Бозой | 0,396 км | Реконструкция | - |
| 28. | - | Улица в жилой застройке ул. Трактовая | п. Бозой | 0,318 км | Реконструкция | - |
| 29. | - | Улица в жилой застройке ул. Набережная | п. Бозой | 1,521 км | Реконструкция | - |
| 30. | - | Проезды | п. Бозой | 4,309 км | Реконструкция | - |
| 31. | - | Улица в жилой застройке | д. Зурцан | 2,787 км | Реконструкция | - |
| Инженерная инфраструктура |
| Водоснабжение |
| 1. | - | Водозаборные сооружения (Скважина, РЧВ, ВНС) | с. Гаханы | 170 м3/сут | Планируемые |  |
| 2. | - | Водозаборные сооружения (Скважина, РЧВ, ВНС) | п. Бозой | 560 м3/сут | Планируемые |  |
| 3. | - | Сети водоснабжения | п. Бозой | Протяженностью 5,96 км | Планируемые |  |
| 4. | - | Сети водоснабжения | с. Гаханы | Протяженностью 7,94 км | Планируемые |  |
| Водоотведение |
| 1. | - | Канализационные очистные сооружения | с. Гаханы | 130 м3/сут | Планируемые |  |
| 2. | - | Канализационные очистные сооружения | п. Бозой | 440 м3/сут | Реконструируемые |  |
| 3 | - | Канализация хозяйственно-бытовая самотечная | с. Гаханы | Протяженностью 2,63 км | Планируемые |  |
| 4 | - | Канализация хозяйственно-бытовая самотечная | п. Бозой | Протяженностью 1,8 км | Планируемые |  |
| 5 | - | Канализация хозяйственно-бытовая напорная | с. Гаханы | Протяженностью 0,33 км | Планируемые |  |
| 6 | - | Канализация хозяйственно-бытовая напорная | п. Бозой | Протяженностью 0,426 км | Планируемые |  |
| 7 | - | Канализация дождевая самотечная открытая | п. Бозой | Протяженностью 2,7 км | Планируемые |  |
| 8 | - | Канализация дождевая самотечная открытая | с. Гаханы | Протяженностью 5,0 км | Планируемые |  |
| В сфере развития инженерной защиты |
| 1. |  | Строительство берегоукрепительного сооружения | п. Бозой | Протяженность берегоукрепительного сооружения 1,2 км |  |  |
| 2. |  | Строительство дамбы обвалования | п. Бозой | Протяженность Дамбы обвалования 1,0 км |  |  |
| Теплоснабжение |
| 1. |  | Котельная | с. Гаханы | 0,7 Гкал/час | Реконструируемые |  |
| 2. |  | Тепловые сети | с. Гаханы | Протяженностью 1,4 км | Планируемые |  |
| 3. |  | Тепловые сети | с. Гаханы | Протяженностью 0,15 км | Реконструируемые е |  |
| 4. |  | Котельная | п. Бозой | 1,5 Гкал/час | Реконструируемые |  |
| 5. |  | Тепловые сети | п. Бозой | Протяженностью 1,4 км | Планируемые |  |
| Электроснабжение |
| 1. | - | Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ | МО «Гаханское» | 3 шт. | Планируемые |  |
| 2. | - | ВЛ 10 кВ | МО «Гаханское» | Протяженностью 1,0 км | Планируемые |  |

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ  ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, А ТАКЖЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ

2.1 Перечень объектов регионального и межмуниципального значения

2.1.1 Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального или межмуниципального значения в области развития транспорта

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Наименование планируемых объектов местного значения | Местоположение | Характеристика, емкость/ мощность/протяженность | Мероприятия/очередность | Характеристики зон с особыми условиями использования территории, м (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В сфере развития транспортной инфраструктуры |
| Автомобильный транспорт |
|  |  | Строительство и реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения «Иркутск – Усть-Ордынский - Жигалово» - Гаханы – Ахины | Гаханы-Муромцовка, Гаханы-Зурцаган, Муромцовка-Хуты» | - | Реконструкция |  |

2.2. Перечень объектов регионального значения

2.2.1 Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов регионального значения в области охраны окружающей среды

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Наименование планируемых объектов местного значения | Местоположение | Характеристика, емкость/ мощность/протяженность | Мероприятия/очередность | Характеристики зон с особыми условиями использования территории, м (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многофункциональная общественно-деловая зона | Строительство ветеринарной поликлиники | п. Бозой | Общая площадь 200 м2 (100 м2 ветеринарная лечебница, 100 м2 жилая площадь для ветеринаного специалиста) | строительство/расчетный срок | 100 |

2.3. Перечень объектов местного значения муниципального района

2.3.1 Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируемых объектов местного значения муниципального района в области развития образования

| № п/п | Назначение | Наименование | Основные характеристики | Местоположение | Очередность строительства объекта | Зоны с особыми условиями использования территории | Основание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В сфере развития образования |
| 1. | Зона специализированной общественной застройки | Развитие образования | Дошкольное образовательное учреждение | расширение на 60 мест | с. Гаханы | - | - |
| 2. | Зона специализированной общественной застройки | Развитие образования | Дошкольное образовательное учреждение | 110 мест | п. Бозой | - | - |

РАЗДЕЛ 3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

Таблица 3.1. Параметры функциональных зон*

| Наименование функциональной зоны | с. Гаханы | п. Бозой | МО «Гаханское» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Жилые зоны |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 165,2 | 56,2 | - |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 25,5 | 7,1 | - |
| Общественно-деловые зоны | - |  |  |
| Многофункциональная общественно-деловая зона | 2,6 | 3,7 | - |
| Зона специализированной общественной застройки | 9,1 | 6,2 | - |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |  |
| Производственная зона | 10,8 | 8,5 | 13,4 |
| Коммунально-складская зона | 0,9 | 10,2 | 1,8 |
| Зона инженерной инфраструктуры | 1,5 | 8,4 | 0,06 |
| Зона транспортной инфраструктуры | 2,8 | - | 54,3 |
| Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |  |
| Зона сельскохозяйственных угодий | - | - | 19134 |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | - | 13,6 | 38,9 |
| Иные зоны сельскохозяйственного назначения | 5,5 | - | 1885,7 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 25,5 | 5 | - |
| Иные рекреационные зоны | 48,7 | - |  |
| Зона лесов | - | - | 2696,8 |
| Зоны специального назначения |  |  |  |
| Зона кладбищ | - | - | 2,9 |
| Зона складирования и захоронения отходов | 0,8 | - | - |
| Зона режимных территорий | - | 29,8 | - |
| Зона акваторий | - | - | 36,6 |
| Иные зоны | 6 | 4,3 | - |
| ИТОГО | 304,82 | 145,8 | 24404,8 |

*Функциональные зоны в материалах проекта приведены в соответствие с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793»

# Text boxes

2

2

2