Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-планировочная мастерская «Мастер-План»

Регистрационный номер в реестре № 0049-2009-1073808024850-П-52 от 11.12.2009г. Ассоциации саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров»

Заказчик – Администрация муниципального образования «Гаханское»

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАХАНСКОЕ» ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Книга 3. Материалы по обоснованию

162-18-измГП-ОМ-Кн3

2018

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-планировочная мастерская «Мастер-План»

Регистрационный номер в реестре № 0049-2009-1073808024850-П-52 от 11.12.2009г. Ассоциации саморегулируемой организации «Байкальское общество архитекторов и инженеров»

Заказчик – Администрация муниципального образования «Гаханское»

ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАХАНСКОЕ» ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Книга 3. Материалы по обоснованию

162-18-измГП-ОМ-Кн3

| Генеральный директор | Протасова М.В. |
| --- | --- |
| Управляющий проектом | Горячая М.В. |

2018

Содержание

| Обозначение | Наименование | Нумерация | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 162-18-измГП-ОМ-Кн3-СП | Состав проекта | 6 |  |
| 162-18-измГП-ОМ-Кн3-СК | Состав коллектива | 7 |  |
| 162-18-измГП-ОМ-Кн3-Т | Введение | 8 |  |
|  | Раздел 1. Положение территории в системе расселения, административно территориальное устройство | 9 | Внесены изменения |
|  | Раздел 2. Лесные ресурсы и лесопользование | 10 |  |
|  | 2.1. Общие сведения | 10 |  |
|  | 2.2. Лесовосстановление | 14 |  |
|  | 2.3. Недревесные ресурсы | 15 |  |
|  | 2.4. Охотничьи промысловые ресурсы | 15 |  |
|  | 2.5. Ведение сельского хозяйства | 16 |  |
|  | 2.6. Защитные леса | 17 |  |
|  | 2.7. Защитные леса от вредных организмов | 17 |  |
|  | 2.8. Особо охраняемые природные территории | 19 |  |
|  | 2.9. Озеленение | 19 |  |
|  | Раздел 3. Архитектурно-планировочная организация территории | 21 |  |
|  | 3.1. Проблемы территориального развития | 21 |  |
|  | 3.2. Планировочная организация территории | 21 |  |
|  | 3.3. Функциональное зонирование территории | 22 | Внесены изменения |
|  | 3.4. Порядок установления или изменения границ населенных пунктов, предложения по изменению границ населенных пунктов | 23 | Внесены изменения |
|  | Раздел 4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального района на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования | 26 | Внесены изменения |
|  | 4.1. Функциональный профиль и основные виды деятельности | 26 | Внесены изменения |
|  | 4.2. Население | 27 | Внесены изменения |
|  | 4.3. Использование территории | 31 | Внесены изменения |
|  | 4.3.1. Существующее использование территории | 31 | Внесены изменения |
|  | 4.3.2. Планируемое использование территории | 32 | Внесены изменения |
|  | 4.4. Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов, их основные характеристики, их местоположение | 34 | Внесены изменения |
|  | 4.4.1. Жилищный фонд | 34 | Внесены изменения |
|  | 4.4.2. Социальная инфраструктура | 35 | Внесены изменения |
|  | 4.5. Производственно-хозяйственный комплекс | 38 |  |
|  | 4.5.1. Промышленность. Существующее положение | 38 |  |
|  | 4.5.2. Промышленность. Проектное решение | 39 |  |
|  | 4.5.3. Сельское хозяйство. Существующее положение | 39 |  |
|  | 4.5.4. Сельское хозяйство. Предпосылки развития отрасли | 42 |  |
|  | Раздел 5. Транспортная инфраструктура | 45 | Внесены изменения |
|  | 5.1. Транспортная инфраструктура. Существующее положение | 45 | Внесены изменения |
|  | 5.2. Транспортная инфраструктура. Проектные предложения | 47 | Внесены изменения |
|  | Раздел 6. Инженерная инфраструктура | 48 | Внесены изменения |
|  | 6.1. Водоснабжение | 48 | Внесены изменения |
|  | 6.1.1. Хозяйственно-бытовая канализация | 51 | Внесены изменения |
|  | 6.2. Санитарная очистка | 53 | Внесены изменения |
|  | 6.3. Дождевая канализация | 54 | Внесены изменения |
|  | 6.3.1. Существующее положение | 54 | Внесены изменения |
|  | 6.3.2. Проектные предложения | 54 | Внесены изменения |
|  | 6.4. Электроснабжение | 55 | Внесены изменения |
|  | 6.4.1. Существующее положение | 55 | Внесены изменения |
|  | 6.4.2. Проектное решение | 56 | Внесены изменения |
|  | 6.5. Теплоснабжение | 57 | Внесены изменения |
|  | 6.5.1. Существующее положение | 57 | Внесены изменения |
|  | 6.5.2. Проектное решение | 58 | Внесены изменения |
|  | 6.6. Газоснабжение | 59 | Внесены изменения |
|  | 6.6.1. Существующее положение | 59 | Внесены изменения |
|  | 6.6.2. Проектное решение | 60 | Внесены изменения |
|  | 6.7. Телефонизация, радиофикация и телевидение | 60 | Внесены изменения |
|  | 6.7.1. Существующее положение | 60 | Внесены изменения |
|  | 6.7.2. Проектное решение | 61 | Внесены изменения |
|  | Раздел 7. Охрана природы и окружающей среды | 62 |  |
|  | 7.1. Охрана природы и окружающей среды. Существующее положение | 62 |  |
|  | 7.2. Охрана природы и окружающей среды. Мероприятия по охране природы | 67 |  |
|  | Раздел 8. Охрана объектов культурного наследия | 69 | Внесены изменения |
|  | Раздел 9. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 75 | Внесены изменения |
|  | Раздел 10. Технико-экономические показатели | 92 | Внесены изменения |
|  | Приложения | 96 |  |

Состав проекта

«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования «Гаханское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области»

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Примечание | Количество страниц/ листов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Материалы проекта, подлежащие утверждению |  |  |
|  | 162-18-измГП-УЧ-Кн1 | Книга 1. Положение о территориальном планировании | Внесены изменения | 13 стр. |
|  | 162-18-измГП-УЧ-К1 | Карта 1 Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения М 1:5000, М 1:25000 | Внесены изменения | 1 лист |
|  | 162-18-измГП-УЧ-К2 | Карта 2 Карта границ населенных пунктов, входящих в состав поселения М 1:5000, М 1:25000 | Внесены изменения | 1 лист |
|  | 162-18-измГП-УЧ-К3 | Карта 3 Карта функциональных зон поселения М 1:5000, М 1:25000 | Внесены изменения | 1 лист |
| 2 |  | Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения |  |  |
|  | 162-18-измГП-ГрНП-Кн2 | Книга 2. Сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения | Дополнение согласно требованием статьи 23 ГрК РФ | 40 стр. |
|  |  | Материалы по обоснованию |  |  |
| 3 | 162-18-измГП-ОМ-Кн3 | Книга 3. Материалы по обоснованию | Внесены изменения | 120 стр. |
|  | 162-18-измГП-ОМ-К4 | Карта 4 Карта использования территории поселения М 1:5000, М 1:25000 |  | 1 лист |
|  | 162-18-измГП-ОМ-К5 | Карта 5 Карта зон с особыми условиями использования территорий М 1:5000, М 1:25000 |  | 1 лист |
|  | 162-18-измГП-ОМ-К6 | Карта 6 Карта анализа комплексного развития территории поселения и планируемого размещения объектов М 1:5000, М 1:25000 | Внесены изменения | 1 лист |
|  | 162-18-измГП-ОМ-К7 | Карта 7 Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера М 1:5000, М 1:25000 | Внесены изменения | 1 лист |
| 4 |  | Материалы в электронном виде |  |  |
|  | 162-18-измГП-Д1 | CD-диск: - текстовые материалы в форматах doc и pdf; - графические материалы в формате pdf, и в программном продукте «Панорама. Профессиональная ГИС «Карта 2005». |  | 1 экз. |

Состав коллектива

В выполнении работ «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования «Гаханское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области» принимали участие:

| Специалисты ООО «ППМ «Мастер-План»»: |
| --- |
| Градостроительная часть |
| Управляющий проектом | М.В. Горячая |
| Архитектор | Л.А. Чубыкина |
| Экономика |
| Главный специалист | Н.В. Смирнов |
| Транспорт, инженерная подготовка территории |
| Инженер | А.Ю. Туктаров |
| Электроснабжение, телефонизация, радиофикация и телевидение |
| Ведущий инженер | Е.С. Горячева |
| Водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация |  |
| Ведущий инженер | И.А. Маринина |
| Теплоснабжение |  |
| Главный специалист | П.Д. Бабкина |
| Промышленность, санитарная очистка, охрана окружающей среды |
| Инженер-эколог |  |
| ИТМ ЧС |  |
| Ведущий инженер | А.К. Щемелева |
| Сопровождение ГИС |
| Инженер | Е.Ю. Голимбиевская |

Введение

Работа по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Гаханское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области выполнена ООО «ППМ «Мастер-План» на основании МК № 162-18 от 18 декабря 2018 г. Заказчик - Администрация муниципального образования «Гаханское».

Проект внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Гаханское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области выполнен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и техническим заданием (Приложение 1).

Основанием для разработки проекта является Постановление администрации Гаханского муниципального образования «О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Гаханское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области» от _________г. № _____.

Данные изменения выполнены в соответствии с нормативной, правовой и методической документацией:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской федерации;

- Приказ Минэкономразвития № 10 от 09.01.2018 г. «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

- Закон Иркутской области от 23.07.2008 N 59-оз (ред. от 19.12.2017) «О градостроительной деятельности в Иркутской области»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*,

- а также с учетом следующей градостроительной документации:

- Схема территориального планирования Иркутской области с изменениями, утвержденными Постановлением Правительства Иркутской области от 06.03.2019 г. № 203-пп;

- Схема территориального планирования муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» (утв. Решением думы №314 от 29.05.2013 г.);

- Генеральный план муниципального образования «Гаханское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области.

Перечень изменений определен Приложением 1 к Техническому заданию и Администрацией муниципального образования «Гаханское».

Функциональное назначение территории в данном проекте «Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования «Гаханское» Эхирит-Булагатского района Иркутской области» определяется в соответствии с Требованиями к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (Приложение к приказу Минэкономразвития России от 09.01.2018 г. № 10).

Проектом актуализированы проектные решения (с учетом перечней объектов федерального, регионального значения и местного значения муниципального района, утвержденных в составе документов территориального планирования).

Раздел 1. Положение территории в системе расселения, административно территориальное устройство (ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ согласно Приложению 1 к Техническому заданию)

Муниципальное образование «Гаханское» расположено в северной и центральной частях территории Эхирит-Булагатского района Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области. Оно граничит на северо-востоке с муниципальным образованием «Ахинское», на востоке - с муниципальными образованиями «Ново-Николаевское» и «Олойское», на юго-востоке - с муниципальным образованием «Корсукское», на юге – с муниципальным образованием «Алужинское», на юго-западе - с муниципальным образованием «Кулункунское», на западе - с муниципальным образованием «Харазаргайское», на северо-западе – с межселенной территорией «Северная» (все – Эхирит-Булагатского муниципального района Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области).

Муниципальное образование «Гаханское» со статусом сельского поселения входит в состав Эхирит-Булагатского муниципального района Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области в соответствии с законом Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 30 декабря 2004 г. № 67-ОЗ. «О статусе и границах муниципальных образований Аларского, Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Осинского, Эхирит-Булагатского районов Усть-Ордынского Бурятского автономного округа» в редакции Закона Иркутской области от 30 декабря 2013 г. № 168-оз.

В муниципальное образование входят село Гаханы и поселок Бозой; оба они относятся к сельским населенным пунктам. Административным центром муниципального образования «Гаханское» является село Гаханы.

По данным госстатистики, численность постоянного сельского населения муниципального образования на 01 января 2020 г. составила 3,21 тыс. чел. (без учета спецконтингента – 1,85 тыс. чел.).

Территория муниципального образования «Гаханское» в границах, установленных законом Усть-Ордынского Бурятского автономного округа 30 декабря 2004 г. № 67-ОЗ, составляет 24 404,9 га, средняя плотность населения – 13,2 чел./км2, что значительно выше, чем в среднем по Иркутской области.

До революции территория муниципального образования входила в состав Иркутской губернии, в Верхоленский округ (с 1901 г. - уезд), с 1918 г. - в Эхирит-Булагатский аймак.

9 января 1922 года Эхирит-Булагатский аймак вошёл в состав вновь образованной Монголо-Бурятской автономной области РСФСР, с 1923 г. – в Бурят-Монгольскую АССР. В 1937 г. территория муниципального образования вошла в состав Эхирит-Булагатского аймака Усть-Ордынского Бурят-Монгольского национального округа Иркутской области.

В 1958 г. округ переименован в Усть-Ордынский Бурятский национальный округ, В 1978 году - в Усть-Ордынский Бурятский автономный округ.

3 сентября 1990 г. была принята декларация об экономическом самоопределении округа, где он провозглашался субъектом Российской Федерации.

11 октября 2005 г. между властями Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского автономного округа был подписан договор об объединении территорий. 16 апреля 2006 г. состоялся референдум по объединению регионов, по итогам которого с 1 января 2008 г. Усть-Ордынский Бурятский автономный округ вошёл в состав Иркутской области под названием Усть-Ордынский Бурятский округ. Муниципальное образование «Гаханское» входит в Эхирит-Булагатский муниципальный район Усть-Ордынского Бурятского округа.

Гаханское сельское поселение расположено в южной части Лено-Ангарского плато. Рельеф местности спокойный, благоприятный для строительства. Его определяют водораздельные пространства и врезанные формы речных долин.

Выгоды транспортно-географического положения связаны с размещением в зоне влияния автомобильной дороги регионального значения Р418 «Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово» с ответвлением «Баяндай – Еланцы – Хужир», по которым осуществляется связь областного центра с Качугским и Жигаловским районами, а также с побережьем пролива Малое Море и островом Ольхон на озере Байкал, притягивающих многочисленных туристов и отдыхающих. Расстояние от с. Гаханы до районного и окружного центра п. Усть-Ордынский составляет 35 км, до областного центра и ближайшего крупного города, располагающего железнодорожной станцией и международным аэропортом – г. Иркутска – 99 км по автомобильной дороге.

Муниципальное образование «Гаханское» входит в состав Эхирит-Булагатской районной системы расселения и административно подчиняется окружному и районному центру – п. Усть-Ордынский, с которым поддерживает трудовые и культурно-бытовые связи. В качестве центра муниципального образования с. Гаханы осуществляет функции административного управления и культурно-бытового обслуживания в отношении подчиненного п. Бозой. Основой для формирования связей в системе расселения является положение населенных пунктов в схеме транспортного обслуживания. Сообщение в границах сельского поселения осуществляется автомобильным транспортом. Расстояние до п. Бозой составляет 15 км.

Раздел 2. Лесные ресурсы и лесопользование

2.1. Общие сведения

На территории Гаханского Муниципального Образования расположены леса технического участка № 1 (Совхоз «Байтогский») Байтогского участкового лесничества. Байтогское участковое лесничество входит в состав Усть-Ордынского лесничества Агенства лесного хозяйства Иркутской области. Террториальное управление агентства лесного хозяйства Иркутской области по Усть-Ордынскому лесничеству организовано приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 26 июня 2007 года № 256 Иркутской области. Общая площадь земель лесного фонда Усть-Ордынского лесничества составляет 3063542 га. Площадь Байтогского участкового лесничества составляет 83982 га. Территория Усть-Ордынского лесничества расположена в юго-восточной части Иркутской области на территории Эхирит-Булагатского административного района.

В соответствии с лесорастительным районированием, утвержденным приказом МПР России от 28.03.2007 г. № 68 «Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации», леса расположенные на территории Гаханского Муниципального Образования отнесены к Среднесибирскому подтаежно-лесостепному лесному району лесостепной лесорастительной зоны. Лесной фонд Байтогского лесничества представлен единым массивом.

Эхирит-Булагатский район представляет собой лесостепь, где луговые степи по речным долинам и террасам чередуются с сосново-лиственными лесами по склонам возвышенных гряд и плоских водоразделов.

Растительный покров представлен сложным сочетанием лесов, степей, лугов, болот и зарослей кустарников. На закономерности распределения растительности в значительной степени влияет рельеф местности, особенно его высота над уровнем моря, и экспозиция склонов. На обширных плоских водоразделах, склонах, увалов господствует лесная растительность. По террасам древних сухих долин и существующих водотоков распространены степи. Луга, болота и заросли кустарников развиваются по поймам рек, первым надпойменным террасам и днищам падей.

Степи распространены по возвышенным участкам пойменных и надпойменных террас и прилегающим к ним склонам гор. Основу травостоя степей составляют: вострец ветвистый, мятлик оттянутый, тонконог гребенчатый, люцерна серповидная, полынь замещающая, осока твердая, чабрец и др.

Луга развиваются по днищам речных долин. В травостое преобладают тмин обыкновенный и бурятский, клевер луговой, тысячелистник, герань луговая, многие виды лютика.

Болота вместе с лугами образуют комплексы в расширенных речных долинах и относятся к низинному типу. Растительность представлена березами, елью, лиственницей. Единично произрастает багульник болотный, голубика, морошка, а также хвощ болотный, различные виды осок.

Животный мир природных комплексов болот и водоемов относительно разнообразен. Для болот характерны лысуха, пастушок, чибис. Редким является серый журавль. В водоемах округа обитает около 30 видов рыб и один гибрид - плотва-лещ.

Самым крупным представителем фауны является лось. В лесах водятся: медведь, рысь, волк обыкновенный, лисица, заяц, белка, бурундук, полевки, ондатры. Представители птиц: глухарь, тетерев, рябчик.

Основными лесообразующими породами являются сосна обыкновенная (что составляет 37% покрытой лесом площади) и лиственница сибирская (21%), остальные древесные породы – с учетом естественных условий и стихийных факторов – в меньшей мере распространены на территории лесничества: ель сибирская занимает 3% покрытой лесом площади, пихта сибирская – 1%, кедр – 3%. Мягколиственные насаждения занимают 34% лесопокрытой площади, кустарники соответственно – 2%.

Лесной фонд лесничества по целевому назначению подразделяется на защитные и эксплуатационные леса. Разделение лесов по целевому назначению на защитные и эксплуатационные леса произведено в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации (ст.10) и приказам Рослесхоза от 29.10.2008 № 329 «Об отнесении лесов к эксплуатационным лесам, резервным лесам и установлении их границ». Защитные леса на территории Гаханского Муниципального Образования занимают 298 га (части кв. № 1, 7, 8, 11, 22, 23, 26, 27, 30, 41, 44), эксплуатационные – 9023 га. К защитным лесам отнесены следующие категории лесов:

1) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:

а) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации;

2) ценные леса:

а) нерестоохранные полосы лесов.

Согласно распределения лесов по видам целевого назначения и категориям защитности на основании Лесного Кодекса Российской Федерации (ст. 10) и Федерального закона «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» от 04.12.2006 № 201-ФЗ (ст.8), в защитных лесах заготовка древесины спелых и перестойных лесных насаждений в форме сплошных и выборочных рубок запрещены, за исключением рубки погибших и поврежденных лесных насаждений (санитарно-оздоровительных рубок) и прочих рубок. После введения в действие Федерального закона № 143-фз от 22.07.2008 г. (дополнения к статье 105 часть 2.1) требования к проведению рубок в зеленых зонах изменились. В зеленых зонах выборочные рубки лесных насаждений допускаются в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации лесных насаждений. Однако в настоящее время этот порядок не установлен. В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, и в особо защитных участках лесов не допускается проведение не только рубок спелых и перестойных лесных насаждений, но даже рубок ухода.

В таблице ниже приводится распределение лесного фонда по категориям.

Таблица 2.1. - Распределение лесного фонда по категориям

| Категория | Всего по территориальному лесничеству, % |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Общая площадь | 100 |
| Лесные земли, всего | 97,6 |
| Земли, покрытые лесной растительностью, всего | 96,4 |
| в том числе: лесные культуры | 1,7 |
| несомкнувшиеся лесные культуры | 0,1 |
| Естественные редины | 0,1 |
| Не покрытые лесной растительностью земли – всего | 1,0 |
| в том числе: вырубки | 0,7 |
| гари, погибшие лесные насаждения | 0,3 |
| прогалины, пустыри | - |
| Нелесные земли, всего | 2,4 |
| в том числе: пашни | 0,3 |
| сенокосы | 0,2 |
| пастбища | 0,2 |
| воды | 0,1 |
| дороги, просеки | 0,3 |
| усадьбы | - |
| болота | 1,2 |
| Прочие земли | 0,1 |

Лесные земли составляют 97,6% от общей площади лесничества, а покрытые лесом земли соответственно составляют 96,4% . На долю лесных культур приходится 1,7% площади покрытых лесом земель. Не покрытые лесной растительностью земли занимают 1,0% общей площади лесничества, среди них доминируют вырубки (0,7%). Нелесные земли представлены незначительно (2,4%), преобладают среди них болота (1,2%) и дороги и просеки (0,3%).

В соответствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации, использование лесов может быть следующих видов:

1) заготовка древесины;

2) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

3) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

4) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

5) ведение сельского хозяйства;

6) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

7) создание лесных плантаций и их эксплуатация;

8) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

9)  выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

10) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

11) строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

12) переработка древесины и иных лесных ресурсов;

13) осуществление религиозной деятельности.

Переработка древесины в районе имеет большой удельный вес в общем объёме заготовки леса. Лесоперерабатывающая инфраструктура предназначена для хранения и переработки заготовленных лесных ресурсов, ее создание запрещается в защитных лесах.

Согласно Лесному кодексу (статья 16) для заготовки древесины допускается осуществление рубок:

1) спелых, перестойных лесных насаждений;

2) средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных лесных насаждений при вырубке погибших и поврежденных лесных насаждений, уходе за лесами;

3) лесных насаждений любого возраста на лесных участках, предназначенных для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов, предусмотренных статьями 13, 14 и 21 Лесного Кодекса.

Выборочные рубки спелых и перестойных лесных насаждений необходимо проводить с интенсивностью, обеспечивающей формирование из второго яруса и подроста устойчивых лесных насаждений.

С учетом вырубаемой за один прием древесины выборочные рубки подразделяются на следующие виды:

- очень слабой интенсивности – объем вырубаемой древесины не более 10% от общего запаса;

- слабой интенсивности – 11 -20%;

- умеренной интенсивности – 21 – 30%;

- умеренно высокой интенсивности – 31 – 40%;

- высокой интенсивности – 41 – 50%.

Сплошные рубки спелых, перестойных лесных насаждений должны осуществляться с соблюдением параметров организационно-технических элементов рубок, к которым относятся:

- площадь и ширина лесосек;

- количество зарубов;

- направление рубки;

- сроки и способы примыкания лесосек.

При проведении всех видов рубок ухода необходимо решать комплекс задач по формированию, воспитанию и омоложению насаждений с целью создания высокоустойчивых и долговечных древостоев.

Рубки ухода в лесах, выполняющих преимущественно водоохранные функции (нерестоохраные полосы лесов и запретные полосы лесов вдоль водных объектов), должны быть направлены на выращивание здоровых, устойчивых  лесных насаждений с участием древесных и кустарниковых пород с глубокой корневой системой. Целесообразно формирование смешанных хвойно-лиственных насаждений с примесью лиственных пород 20-30%.

Рубки ухода в защитных полосах лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей и автомобильных дорог, должны быть направлены на повышение свойств лесных насаждений по снегопоглощению, снижению скорости ветра, почвоукреплению.

При рубках ухода в лесах, ослабленных промышленными выбросами, необходимо отдавать предпочтение наиболее устойчивым древесным и кустарниковым породам.

При проведении всех видов рубок ухода за лесом необходимо обеспечивать улучшение санитарного состояния лесных насаждений. В первую очередь вырубке подлежат деревья погибшие, больные, зараженные вредителями и болезнями, сухостойные, имеющие механические повреждения, а также деревья, мешающие росту и развитию деревьев главной породы.

Использование расчетной лесосеки в целом по лесничеству составляет 17,8%, в том числе по хвойному хозяйству – 24,1%.

Основной удельный вес рубок спелых и перестойных приходится на сплошные рубки (97,8%). Выборочные рубки составляют лишь 2,2% от расчетной лесосеки общего возможного объёма рубки.

Процент деловой древесины при рубке спелых и перестойных насаждений для заготовки древесины в целом по лесничеству равен в среднем по хвойным хозсекциям 82%, по мягколиственным хозсекциям – 69%.

Пользование эксплуатационным фондом рассчитано на длительную перспективу: по хвойным породам от 51 года (по сосновой хозсекции) до 89 лет (по лиственничной хозсеции), по мягколиственным породам – в среднем на 27 лет.

При проведении всех видов рубок ухода за лесом обеспечивается улучшение санитарного состояния лесных насаждений. В первую очередь вырубке подлежат деревья погибшие, больные, зараженные вредителями, сухостойные, имеющие механические повреждения, а также деревья, мешающие росту и развитию деревьев главной породы.

Почти вся заготовляемая древесина транспортируется в круглом виде за пределы района и лишь небольшая часть перерабатывается на месте.

Заготовка гражданами древесины для собственных нужд регламентируется статьей 30 ЛК РФ, которая устанавливает порядок и нормативы заготовки. При этом для заготовки древесины с целью отопления целесообразно использовать нетоварную древесину, которая остается после осуществления лесозаготовки в количестве от 10% до 50%. Так же заготовку древесины с целью отопления целесообразно осуществлять за счет сплошных и выборочных санитарных рубок.

2.2. Лесовосстановление

Вырубленные, погибшие и поврежденные леса подлежат воспроизводству, которое осуществляется путем лесовосстановления и ухода за лесами в соответствии со статьей 61 Лесного кодекса Российской Федерации «Правилами лесовосстановления», утвержденными приказом МПР России от 16.07.2007 № 183 и «Правилами ухода за лесами», утвержденными приказом МПР России от 16.07.2007 № 185.

Лесовосстановление проводится на вырубках, гарях, рединах, прогалинах, иных не покрытых лесной растительностью или пригодных для лесовосстановления землях. На землях лесного фонда, на которых ранее не произрастали леса, осуществляется лесоразведение для предотвращения эрозии почв, создания защитных лесов и иных целей, связанных с повышением потенциала лесов в соответствии с «Правилами лесоразведения», утвержденными приказом МПР России от 08.06.2007 № 149. Лесовосстановление должно обеспечивать восстановление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов, сохранение полезных функций лесов.

В соответствии с Правилами лесовосстановления, утвержденными приказом МПР России от 16 июля 2007 года № 183, предусматриваются следующие способы лесовосстановления:

- естественное восстановление лесов, которое осуществляется за счет мер содействия лесовосстановлению путем:

а) сохранения возобновившегося под пологом насаждений жизнеспособного поколения главных лесных древесных пород;

б) сохранение при проведении рубок лесных насаждений молодняка и второго яруса ценных лесных древесных пород высотой более 2,5 метров;

в) ухода за подростом лесных насаждений ценных лесных древесных пород на площадях, не покрытых лесной растительностью;

г) минерализации поверхности почвы;

д) огораживание площадей.

- искусственное восстановление лесов осуществляется путем создания лесных культур: посадки сеянцев, саженцев, черенков или посева семян лесных растений.

- комбинированное восстановление лесов, которое осуществляется за счет сочетания естественного и искусственного лесовосстановления.

При проведении сплошных рубок спелых, перестойных лесных насаждений обязательными условиями являются: сохранение жизнеспособного подроста ценных пород и второго яруса, обеспечивающих восстановление леса на вырубках.

Лесовосстановительные мероприятия на каждом участке, предназначенном для проведения посадок, должны осуществляться в соответствии с проектом лесовосстановления.

Для выращивания посадочного материала и создания лесных культур необходимо использовать районированные семена.

Увеличение покрытой лесной растительность площади возможно только за счет уменьшения непокрытых лесной растительностью земель при своевременном и успешном проведении лесовосстановительных мероприятий.

2.3. Недревесные ресурсы

В части 2 ст. 32 ЛК РФ указано, что к недревесным лесным ресурсам (НЛР), заготовка и сбор которых осуществляются в соответствии с ЛК РФ, относятся пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновые лапы, ели для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы.

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов должны проводится в соответствии с требованиями «Правил заготовки недревесных лесных ресурсов» (утверждены приказом МПР РФ от 10.04.2007 г. № 84).

Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд осуществляется в соответствии со ст. 33 ЛК РФ, а на территории Гаханского Муниципального Образования дополнительно регламентируется законом Иркутской области № 118-оз от 10.12.2007 г. «О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд».

К пищевым лесным ресурсам относятся дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы. Запрещается осуществлять заготовку и сбор грибов и дикорастущих растений, виды которых занесены в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, или которые признаются наркотическими средствами в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 года N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 2, ст. 219; 2002, № 30, ст. 3033; 2003, № 2, ст. 167; № 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, № 49, ст. 4845; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 43, ст. 4412; № 44, ст. 4535).

Нормативы, параметры и сроки разрешённого использования лесов устанавливаются в соответствии со ст. 34 ЛК РФ и «Правилами заготовки пищевых, лесных и сбора лекарственных растений», утвержденных приказом МПР России от 10.04.2007 г. № 83, и регулируют отношения при заготовке пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных растений, за исключением сбора этих видов ресурсов для собственных нужд граждан. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений для собственных нужд осуществляются гражданами в соответствии со статьей 11 Лесного Кодекса. Ограничение заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд может устанавливаться в соответствии со статьей 27 ЛК.

На территории Гаханского Муниципального Образования заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений гражданами для собственных нужд регламентируется законом Иркутской области № 119-оз от 10.12.2007 г.

Нерегулируемая заготовка лекарственных растений может вызвать тяжелые и необратимые последствия: истощение, а в дальнейшем к деградации зарослей ягодных и лекарственных растений.

2.4. Охотничьи промысловые ресурсы

Использование лесов для ведения охотничьего хозяйства, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», Лесным кодексом Российской Федерации и законом Иркутской области № 145-оз от 29 декабря 2007 года «О правилах использования лесов для ведения охотничьего хозяйства в Иркутской области». Охотничье хозяйство вносит свою долю в комплексное использование лесов в виде рационального управления популяциями диких животных и ежегодного получения продукции, в том числе и с площадей, где возраст древостоев не допускает заготовок товарной древесины.

Животный мир Гаханского Муниципального Образования представлен таежным комплексом видов – соболем, колонком, бурым медведем, белкой, лосем, косулей, волком, колонком, лисицей, горностаем, барсуком, зайцем-беляком, норкой, изюбром, кабаном, кабаргой. Значительны запасы боровой и водоплавающей дичи: рябчик, глухарь, тетерев, куропатка серая, утки, гуси.

В целях охраны животного мира полностью запрещена охота на редких и находящихся под угрозой исчезновения диких зверей и птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации.

Из копытных животных наиболее распространены косуля, изюбрь и лось. Возможный отстрел лося и изюбря не должен превышать 20% их численности.

К прочим видам промысловых животных относятся рысь, волк и лисица. Первые два вида оказывают определенное влияние на численность копытных, зайца-беляка и других животных. Местообитания лисицы приурочены, в основном, к сельхозугодьям.

При использовании лесов в границах лесного участка, предоставленного для ведения охотничьего хозяйства, устанавливаются следующие требования:

- Обеспечение охраны объектов животного мира и сохранения их среды обитания в соответствии с законодательством;

- Осуществление биотехнических мероприятий, исключающих негативное воздействие на состояние и воспроизводство лесов;

- Соблюдение правил пожарной безопасности в лесах;

- Соблюдение санитарных правил в лесах;

- Осуществление ухода за лесом.

2.5. Ведение сельского хозяйства

В соответствии с приказом МПР России от 10.05.2007 г. № 124, леса могут использоваться для осуществления сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, пчеловодства, выращивания сельскохозяйственных культур и иной сельскохозяйственной деятельности.

Для сенокошения должны использоваться нелесные земли, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью земли, до проведения на них лесовосстановления.

Для выпаса сельскохозяйственных животных также должны использоваться нелесные земли и необлесившиеся лесосеки, редины, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью земли, до проведения на них лесовосстановления.

С учетом видового состава трав, произрастающих в лесах, их обилия и кормовой ценности, норма выпаса на одну голову крупного рогатого скота устанавливается от 3 до 3,5 га.

Выпас сельскохозяйственных животных не допускается на участках:

а) занятых лесными культурами, молодняками ценных древесных пород, насаждений с развитым жизнеспособным подростом;

б) селекционно-лесосеменных и орехоплодовых плантаций;

в) с проектируемыми мероприятиями по содействию естественному лесовосстановлению;

г) с легкоразмываемыми развеиваемыми почвами.

В Гаханском Муниципальном Образовании выпас скота проводится около следующих населенных пунктов: с. Гаханы, д. Зурцаган.

Лесные участки для размещения ульев и пасек предоставляются в первую очередь на опушках леса, прогалинах и других не покрытых лесной растительностью землях.

Для выращивания сельскохозяйственных культур могут использоваться нелесные земли, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью земли до проведения на них лесовосстановления.

На лесных участках, используемых для выращивания сельскохозяйственных культур, химические и биологические препараты должны применяться в соответствии с Федеральным законом от 19.07.1997 г. № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» (Собрание законодательства РФ, 2003 г. № 2, ст. 153, ст. 167; 2004 г. № 27, ст. 2711; 2006 г. № 43  ст.4412).

2.6. Защита леса

Главным природно-климатическим фактором на территории Гаханского Муниципального образования, ежегодно губительно влияющим на лес, являются лесные пожары. Все пожары относятся к низовым разной степени интенсивности. Основными источниками возникновения лесных пожаров, по данным лесничества, являются местное население, выезжающее в лес для сбора грибов, ягод, рыбной ловли, отдыха, и грозовые разряды ("сухие грозы").

Насаждения с высокой степенью горимости занимают 36,3% общей площади лесов Гаханского Муниципального образования, со средней степенью - 61,6% и с низкой - 2,1%.

Охрана лесов от пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Лесным кодексом Российской Федерации (статьи 51 – 53, 57 и 60).

Агентство лесного хозяйства Иркутской области организует выполнение противопожарных мероприятий по охране и защите лесов, а также обеспечивает пожарную безопасность и охрану - в том числе тушение лесных пожаров.

Территориальное управление Агентства лесного хозяйства Иркутской области по Усть-Ордынскому лесничеству контролируют выполнение объемов мероприятий и расходование средств, занимается противопожарной пропагандой.

Согласно Правилам пожарной безопасности в лесах, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 года № 417, в целях обеспечения пожарной безопасности на лесных участках, предоставленных в аренду, арендаторами этих лесных участков осуществляются:

а) противопожарное обустройство лесов,

б) создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров,

в) мониторинг пожарной опасности в лесах;

г) разработку планов тушения лесных пожаров.

Привлечение юридических лиц и граждан для тушения лесных пожаров осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Мероприятия по противопожарной профилактике подразделяются на три основные группы:

- предупреждение возникновения лесных пожаров;

-ограничение их распространения;

-организационно-технические, лесоводственные и другие лесохозяйственные мероприятия, обеспечивающие пожарную устойчивость лесов.

2.7. Защита лесов от вредных организмов

На санитарное состояние лесов оказывают влияние: неблагоприятные природно-климатические факторы, антропогенные воздействия, лесные пожары, поражение грибными заболеваниями, повреждение энтомологическими вредителями.

Воздействие этих факторов приводит к подрыву устойчивости биоцинозов и заболеванию деревьев от разных возбудителей. Поскольку в сельских поселениях Гаханского Муниципального Образования, как правило, загрязнение атмосферного воздуха слабо выражено или вообще отсутствует, то основным фактором негативного антропогенного влияния на растительность может явиться рекреационная нагрузка: уплотнение и вытаптывание почв и вследствие этого их обеднение питательными веществами и как следствие слабая репродуктивность (самовосстановление) растительности.

Основными факторами ослабления насаждений и нарушения экологического равновесия являются: - лесные пожары; - все виды рубок (повреждение и поражение деревьев, подроста, кустарников и травянистого покрова, уплотнение почвы колёсами и гусеницами тракторов).

Защита лесов – это выявление в лесах вредных организмов (растений, животных, болезнетворных организмов, способных при определенных условиях нанести вред лесам или лесным ресурсам) и предупреждение их распространения.

Лесозащитные мероприятия должны осуществляться в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Р.Ф. от 29 июня 2007 года № 414.

Основными условиями для устойчивости лесных биоценозов к грибковым заболеваниям являются:

- соответствие состава насаждений условиям местопроизрастания;

- разновозрастная структура древостоя.

Основными задачами защиты лесов от вредных насекомых и болезней являются:

-	предотвращение роста площади лесов, погибающих от воздействия вредных насекомых и болезней леса;

-	повышение оперативности выявления и качества диагностики факторов патологий в лесах;

-	своевременное принятие мер по предупреждению, локализации и ликвидации очагов массового размножения вредителей и болезней леса;

-	предупреждение (профилактика) вспышек массового размножения и распространения вредных насекомых и болезней.

Эффективность профилактической работы зависит от состояния надзора за появлением вредителей и болезней, своевременности назначения, и проведения истребительных мер борьбы с ними.

В целях обеспечения санитарной безопасности в лесах осуществляются:

- лесозащитное районирование (определение зон слабой, средней и сильной лесопатологической угрозы);

- лесопатологические обследования и лесопатологический мониторинг;

- авиационные и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов;

- санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязнения и иного негативного воздействия);

- установление санитарных требований к использованию лесов.

Рубка деревьев и кустарников при проведении санитарно-оздоровительных мероприятий должна проводиться в соответствии с Правилами санитарной безопасности в лесах, Правилами заготовки древесины, Правилами пожарной безопасности в лесах (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417) и Правилами ухода за лесами (Приказ МПР России от 16.07.2007 № 185).

Общее лесопатологическое состояние лесов Гаханского Муниципального образования удовлетворительное. Действующих очагов вредителей и болезней не выявлено.

При проведении санитарно-оздоровительных мероприятий необходимо обеспечивать соблюдение требований по сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Иркутской области.

Для лесных растений, относящихся к видам, занесенным в поименованные Красные книги, а также включенных в перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2007 года № 162, разрешается рубка только погибших экземпляров.

2.8. Особо охраняемые природные территории

Для осуществления рекреационной деятельности лесные участки предоставляются государственным учреждениям, муниципальным учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам - в аренду.

Рекреационная деятельность в лесах регламентируется «Правилами использования лесов для осуществления рекреационной деятельности», утвержденных приказом МПР России от 24.04.2007 г. № 108. Основными видами рекреационной нагрузки и антропогенного воздействия в рекреационных лесах и на прилегающей к ним территории являются:

- прогулки населения летом и зимой;

- спортивные занятия.

При определении размеров лесных участков, выделяемых для осуществления рекреационной деятельности, необходимо руководствоваться оптимальной рекреационной нагрузкой на лесные экосистемы при соблюдении условий не нанесения ущерба лесным насаждениям и окружающей среде.

Устойчивость насаждений определяет способность противостоять неблагоприятным условиям роста и развития, влекущим к преждевременному распаду древостоев и смене пород. Устойчивость характеризует общее состояние насаждения, качество роста и развития, уровень естественного возобновления.

Для осуществления рекреационной деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности лица, использующие леса, могут организовывать туристические станции, туристические тропы и трассы, проведение культурно-массовых мероприятий, пешеходные, велосипедные и лыжные прогулки, конные прогулки (верхом или на повозках). А также занятия изобразительным искусством, познавательные и экологические экскурсии, спортивные соревнования по отдельным видам спорта, специфика которых соответствует проведению соревнований в лесу, физкультурно-спортивные фестивали и тренировочные сборы, а также другие виды организации рекреационной деятельности.

Важнейшей задачей является охрана рекреационных лесов от пожаров, самовольных рубок леса и других лесонарушений, защита от вредителей и болезней.

Предлагается изготовление и установка типовых конструкций малых архитектурных форм благоустройства (лесная мебель, навесы, беседки и др.), Малые архитектурные формы рекомендуется размещать вдоль дорог, троп, на площадках для отдыха, пляжах и других посещаемых участках.

С целью сохранения лесных массивов необходимо контролировать соблюдение режима рекреационного лесопользования, а также выполнять комплекс мероприятий по благоустройству. Неорганизованный отдых ведёт к деградации лесных сообществ и повышает пожароопасность в лесах.

2.9. Озеленение

Зеленые насаждения являются одним из основных факторов формирования микроклимата и основным местом кратковременного отдыха жителей.

Проектируемая система озелененных территорий в муниципальном образовании «Гаханское» должна решаться в соответствии с архитектурно - планировочным решением и с учетом существующих озелененных территорий.

Все существующие зеленые насаждения общего пользования необходимо сохранять, дополнительно благоустраивать с учетом их необходимой реконструкции и пополнения состава существующих древостоев.

Увеличение площади озелененных территорий общего пользования достигается организацией новых объектов общего пользования на свободных территориях, на территориях, освобождающихся от застройки, на базе существующих насаждений.

Планировочное ядро всей системы озеленения составят зеленые насаждения общего пользования – парки, сады, скверы и бульвары.

Все проектируемые объекты озелененных территорий общего пользования создаются на основе существующих насаждений и размещаются около административных и общественных зданий, стадионов, главным улицам.

Площадь проектируемых озелененных территорий общего пользования в поселениях к концу проектного срока должна составить в среднем (согласно СНиП 2.07.01–89) 12 м2 на человека:

- с. Гаханы – 0,8 га;

- п. Бозой -  1,3 га.

Архитектурно-планировочную и ландшафтную организацию территории парков, скверов и бульваров необходимо выполнять по специально разработанным проектам, что позволит осуществить рациональное использование территории и избежать разрушения существующих зеленых насаждений.

Помимо озелененных территорий общего пользования и плоскостных спортивных устройств значительную роль будут играть зелёные насаждения специального и ограниченного пользования, которые будут способствовать улучшению микроклимата и комфортности проживания в городе. Насаждения специального назначения представлены, в первую очередь, защитными насаждениями в санитарно-защитных зонах вокруг промышленных предприятий (в разделе «Охрана окружающей природной среды» даны предложения по организации защитных насаждений и на графических материалах показаны площади и конфигурация необходимых посадок). Ширина СЗЗ определяется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 «Санитарно - защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Минимальный уровень (площадь) озеленения санитарно-защитных зон регламентируется  в зависимости от класса опасности предприятия и ширины зоны: до  - 300 м – 60 %, от 300м до1000 м – 50 %, от 100 м и более – 40 % (СНиП 2.07.01.-89). Со стороны селитебной территории предусматривается полоса древесно-кустарниковых насаждений не менее 50 м, а при ширине СЗЗ до 100 м – не менее 20 м.

Часть насаждений в санитарно-защитных зонах организуется по типу насаждений общего пользования: скверы у административно-общественных зданий, бульваров по основным пешеходным направлениям.

Систему озелененных территорий общего пользования дополнят озелененные территории ограниченного пользования: зеленые насаждения на территориях дошкольных и образовательных учреждений, больниц, стадионов, внутриквартальные насаждения и насаждения на участках индивидуального жилого фонда. Требуемый уровень озеленения территорий ограниченного пользования должен составлять от 40 до 60 % общей площади Озелененные территории ограниченного пользования будут играть не менее важную роль для отдыха жителей и оздоровления окружающей среды, чем озелененные территории общего пользования.

Для озеленения населенных пунктов рекомендуется следующий ассортимент деревьев и кустарников:

- деревья – береза, ель, лиственница сибирская, рябина обыкновенная, черемуха обыкновенная, сосна, липа;

- кустарники – боярышник кроваво-красный, жимолость обыкновенная, жимолость татарская, ивы, кизильник блестящий, рябинник рябинолистный, смородина красная, смородина черная, разные виды спиреи, шиповник морщинистый.

Кустарники в озеленении города занимают ведущее положение. Для озеленения необходимо использовать материал, выращенный в специализированных питомниках района.

Большое место в озеленении города должны занимать цветочные растения. В числе ведущих цветочных растений могут быть представлены: настурция, бегонии, петунии, тагетисы, виола, целозия и др.

Рекомендуется использовать формы временного озеленения: размещение композиций растений в контейнерах и вазонах, использовать ценные элементы местного ландшафта (рельеф, выходы скальных пород, валуны и т.д.). В скверах и на бульварах могут быть устроены альпийские горки.

Для успешного проведения работ по озеленению необходимо:

- использование местного ассортимента деревьев и кустарников;

- замена естественного грунта растительной землей;

- полив в период вегетации при дефиците атмосферных осадков;

- осуществление регулярного ухода.

Раздел 3. Архитектурно-планировочная организация территории

3.1. Проблемы территориального развития

Анализ современного состояния в МО Гаханское выявил ряд проблем территориального развития:

- Обеспечение качественным транспортным сообщением;

- Дисперсность застройки населенных пунктов;

Проблема межселенных связей

Территории муниципальных образований Эхирит-Булагатского муниципального района значительны по площади и малонаселенны. Населенные пункты расположены редко на территории.

При такой форме расселения огромную роль играет качество транспортных связей между населенными пунктами, являющимися очагами хозяйственной деятельности. На сегодняшний день качество транспортной инфраструктуры находится на крайне низком уровне и не позволяет вовлечь периферийные территории в активную хозяйственную деятельность района.

Гаханское муниципальное образование — расположено на основной экономически активной оси Эхирит –Булагатского района.

Роль основной оси опорного каркаса территории района сохраняет автомобильная дорога Иркутск – Качуг.

Зона влияния этой дороги оценивается ареалом с наибольшим потенциалом экономической и инвестиционной активности и привлекательности.

Проблема дисперсности застройки населенных пунктов

Внутри населенных пунктов Гаханского МО в меньшей степени, относительно соседствующих МО, значительные территории не задействованы в градостроительной деятельности, не заняты частными домовладениями, муниципальными и коммерческими объектами.

Такие территории на практике оказываются деградирующими, фактически превращаются в свалки или занимаются самовольно под неконтролируемое функциональное использование.

3.2. Планировочная организация территории

В состав поселения включено 2 населенных пункта: Гаханы и Бозой. Размещение населенных пунктов исторически сложилось вдоль р. Куда. Территория муниципального образования представляет немаловажную ценность с точки зрения историко-культурного наследия памятниками археологии, этнографии.

Планировочная структура села Гаханы компактная с выраженной главной улицей. Въездная улица является центральной композиционной осью и обрамлена объектами соцкультбыта. На территории села преимущественно жилая застройка, формирующая регулярную сетку кварталов.

Большая часть земель занята индивидуальной жилой застройкой, значительные площади отведены под сельскохозяйственное использование.

Проектом предусмотрено сохранение сложившейся планировочной структуры в населенном пункте с перспективным развитием

Планировочная структура поселка Бозой несколько отличается. Населенный пункт из двух основных жилых районов, объединенных общим соцкультбытом. Большинство улиц поселка выходят к реке Куда, вдоль которой и формировалась застройка. Примыкание к реке придает живописность и создает максимальное количество видовых точек на пойму реки, которая является местом отдыха местных жителей.

Большая часть земель занята индивидуальной жилой застройкой, значительные по площади территории отведены под объекты специального назначения и обслуживающие их объекты. Северо-восточную часть поселка занимают колонии, штаб, казарма (недействующая), гостиница, коммунально-складские объекты. Севернее центральной части поселка размещены производственные сельскохозяйственные территории.

Проектом предусмотрено сохранение сложившейся планировочной структуры в поселке с перспективным развитием на землях сельскохозяйственного назначения, так как населенный пункт ограничен с севера объектами специального назначения, с юга и востока рекой Куда.

Использование территорий недействующих промышленных и сельскохозяйственных объектов в целях развития сельскохозяйственной деятельности

Значительные территории внутри населенного пункта в п.Бозой заняты недействующими производственными и сельскохозяйственными объектами. Учитывая обеспеченность данных площадок необходимой инфраструктурой целесообразно рассматривать их как наиболее оптимальные для размещения новых или расширения действующих предприятий.  Эти территории на сегодняшний день используются крайне экстенсивно, многие из них фактически брошены и деградируют.

Проектом генерального плана предлагается восстановление и перепрофилирование таких неиспользуемых территорий под размещение производственных площадок деревообрабатывающей промышленности, животноводческих ферм и в комплексе коммунально-складских площадок, необходимых для обеспечения жизнедеятельности данных объектов.

## 3.3. Функциональное зонирование территории (ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ согласно Приложению 1 к Техническому заданию)

Таблица 3.1. Параметры функциональных зон*

| Наименование функциональной зоны | с. Гаханы | п. Бозой | МО «Гаханское» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Жилые зоны |  |  |  |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 165,2 | 56,2 | - |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 25,5 | 7,1 | - |
| Общественно-деловые зоны | - |  |  |
| Многофункциональная общественно-деловая зона | 2,6 | 3,7 | - |
| Зона специализированной общественной застройки | 9,1 | 6,2 | - |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  |  |
| Производственная зона | 10,8 | 8,5 | 13,4 |
| Коммунально-складская зона | 0,9 | 10,2 | 1,8 |

| Наименование функциональной зоны | с. Гаханы | п. Бозой | МО «Гаханское» |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Зона инженерной инфраструктуры | 1,5 | 8,4 | 0,06 |
| Зона транспортной инфраструктуры | 2,8 | - | 54,3 |
| Зоны сельскохозяйственного использования |  |  |  |
| Зона сельскохозяйственных угодий | - | - | 19134 |
| Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | - | 13,6 | 38,9 |
| Иные зоны сельскохозяйственного назначения | 5,5 | - | 1885,7 |
| Зоны рекреационного назначения |  |  |  |
| Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 25,5 | 5 | - |
| Иные рекреационные зоны | 48,7 | - |  |
| Зона лесов | - | - | 2696,8 |
| Зоны специального назначения |  |  |  |
| Зона кладбищ | - | - | 2,9 |
| Зона складирования и захоронения отходов | 0,8 | - | - |
| Зона режимных территорий | - | 29,8 | - |
| Зона акваторий | - | - | 36,6 |
| Иные зоны | 6 | 4,3 | - |
| ИТОГО | 304,82 | 145,8 | 24404,8 |

*Функциональные зоны в материалах проекта приведены в соответствие с Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793».

## 3.4. Порядок установления или изменения границ населенных пунктов, предложения по изменению границ населенных пунктов (ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ согласно Приложению 1 к Техническому заданию)

Проектом внесения изменений в Генеральный план предлагается изменение границ населенных пунктов с. Гаханы, п. Бозой:

- приведение в соответствие с п. 5 ч. 2 ст. 34 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», а именно исключение пересечений границ населенных пунктов с границами земельных участков, сведения о которых содержаться в Едином государственном реестре недвижимости (см. таблица 3.2);

- проектом предусмотрено увеличение территории с. Гаханы за счет земель сельскохозяйственного назначения в связи с потребностью размещения перспективного развития территории для отдыха и туризма (см. Приложение 4), а также, территории, принадлежащей населенному пункту - д. Зурцаган (далее по тексту с.Гаханы м. Зурцаган).

В редакции Закона Иркутской области от 30.12.2013 N 168-ОЗ о распространении действия Закона Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 30 декабря 2004 года N 67-оз "О статусе и границах муниципальных образований Аларского, Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Осинского, Эхирит-Булагатского районов Усть-Ордынского Бурятского автономного округа», в состав территории муниципального образования "Гаханское" входят земли населенных пунктов: село Гаханы, поселок Бозой, и отсутствует указание населенного пункта д. Зурцаган Эхирит-Булагатского района (см. Приложение 5). На основании вышеизложенного администрации Гаханского муниципального образования Эхирит-Булагатского района необходимо внести изменения о статусе населенного пункта д. Зурцаган, в закон Иркутской области от 30.12.2013 N 168-ОЗ о распространении действия Закона Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 30 декабря 2004 года N 67-оз "О статусе и границах муниципальных образований Аларского, Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Осинского, Эхирит-Булагатского районов Усть-Ордынского Бурятского автономного округа» (см. Приложение 5).

Площадь территории с. Гаханы в планируемых границах составит 304,8 га, с учетом территории м. Зурцаган.

Площадь территории п. Бозой в планируемых границах составит 145,8 га.

Изменение границ позволит населенным пунктам стабильно развиваться, не испытывая потребности в новых территориях в течение периода расчетного срока генерального плана.

Земли сельскохозяйственного использования, переводимые в иную категорию согласно плану земель АО «Байтогский» Эхирит-Булагатского района Усть-Ордынского Бурятского автономного округа относятся к землям в ведении Гаханской сельской администрации.

Сокращение земель сельскохозяйственного назначения не окажет негативного влияния на развитие сельского хозяйства муниципального образования «Гаханское», поскольку изымаемые земли сельскохозяйственного назначения, не используются населением для ведения сельскохозяйственного производства (в т. ч. пашни), в качестве угодий для покосов и выпаса скота.

На территории муниципального образования «Гаханское» достаточно иных земель, пригодных для развития сельского хозяйства.

Таблица 3.2. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категории земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

| № п/п | Перечень земельных участков | Существующая категория ЗУ | Предлагаемая категория земель | Цель планируемого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с. Гаханы |
| Включены земельные участки в границу населённого пункта |
| 1 | 85:06:030201:22 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Иная сельскохозяйственная зона |
| 2 | 85:06:030403:113 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Иная сельскохозяйственная зона |
| 3 | 85:06:030403:112 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Производственная зона |
| 4 | 85:06:030201:29 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 5 | 85:06:030201:32 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 6 | 85:06:030201:33 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 7 | 85:06:030201:27 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| 8 | 85:06:030201:28 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Инженерная зона |
| 9 | 85:06:030403:106 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | для размещения и эксплуатации объекта водоснабжения |
| 10 | 85:06:030403:116 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| Исключены земельные участки из границ населенного пункта |
|  | 85:06:000000:2521 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Для размещения объектов энергетики |

# Раздел 4. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального района на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования (ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ согласно Приложению 1 к Техническому заданию)

## 4.1. Функциональный профиль и основные виды деятельности

С момента формирования развитие населенных пунктов сельского поселения «Гаханское» было связано главным образом с сельскохозяйственным производством. До революции жители вели полукочевой образ жизни, выезжая летом на пастбища. В 1930-е годы начали создаваться коммуны, организовывались товарищества по совместной обработке земли (ТОЗ), артели. Затем они превратились в колхозы - им. Молотова, им. XVIII партсъезда, «Ударник» и др. В 80-е годы прошлого века в границах сельского поселения размещались центральная усадьба (в с. Гаханы) и отделения совхоза «Байтогский».

## В 1932 г. на территории муниципального образования был создан поселок-скотосовхоз НКВД для спецпереселенцев. Здесь занимались также земледелием, имелись мельница, пекарня, фермы, функционировали сыроварня, маслозавод, работали автотракторный парк и конный парк. На его базе в 1937 г. была учреждена исправительная колония под названием «Усть-Ордынский совхоз Исправительно-трудовая колония УИТЛиК УНКВД по Иркутской области». В декабре 1954 г. сельскохозяйственную колонию реорганизовали в ИТК-11. В 1970 г. в п. Бозой была создана ИТК-40, в 1995 году – колония-поселение № 44. В 1999 г. на базе исправительных учреждений №№ 11, 40 и 44 было создано Объединение исправительных колоний № 1. В 2020 г. ОИК-1 было расформировано, вместо него действуют колонии ИК-11 и ИК-40. Они имеют развитую инфраструктуру и производственную базу. В ИК-11 функционируют швейная фабрика, вязальный цех, создано профессиональное училище, имеются все необходимые бытовые учреждения. В настоящее время в исправительных учреждениях на территории сельского поселения «Гаханское» занято 315 чел., из которых 200 чел. постоянно проживают за пределами муниципального образования.

Сельское хозяйство на территории муниципального образования представлено 5 крестьянскими фермерскими хозяйствами, ООО «Сельская страна», ИП Васильев А.А. и подсобными хозяйствами населения. На сельскохозяйственных предприятиях и в КФХ постоянно занято 10 чел.; кроме того, в сельском хозяйстве занята подавляющая часть из 0,45 тыс. чел. трудоспособного населения, не занятого в экономике (см. таблицу 4.11). Основная доля продукции сельского хозяйства приходится на животноводство преимущественно мясо-молочного направления. Наиболее активными субъектами агропромышленного производства являются хозяйства населения. На перспективу ожидается рост числа крестьянских фермерских хозяйств и объема сельскохозяйственного производства. Схемой территориального планирования Иркутской области  на период до 2025 г. в с. Гаханы предусматривается строительство ветеринарной лечебницы, Схемой территориального планирования Эхирит-Булагатского муниципального района - строительство и реконструкция молочно-товарных ферм исправительных учреждений, размещение пункта приема молока в с. Гаханы.

Всего численность градообразующих кадров (постоянных жителей) муниципального образования «Гаханское» составляет 125 чел., на перспективу предусматривается ее некоторый рост - до 0,15 тыс. чел. на период до расчетного срока.

В значительной мере сфера занятости представлена предприятиями, учреждениями и организациями социальной инфраструктуры, обеспечивающими потребности жителей поселения. В настоящее время численность обслуживающей группы составляет 178 чел., ее структура представлена в таблице 4.1. В связи с прогнозом роста уровня жизни проектом предусматривается увеличение численности обслуживающих кадров на расчетный срок генплана до 0,2 тыс. чел..

Таблица 4.1. - Структура обслуживающих кадров

|  | 2019 г., чел. |
| --- | --- |
| Образование | 120 |
| Культура | 10 |
| Здравоохранение | 18 |
| Торговля | 8 |
| Связь | 13 |
| Управление | 9 |
| Всего | 178 |

Общая численность самодеятельного населения (лиц, занятых в экономике) сельского поселения «Гаханское» на расчетный срок генерального плана (2032 г.) проектом предусматривается в объеме 0,45 тыс. чел. - см. таблицу 4.2.

Таблица 4.2. - Структура самодеятельного населения (тыс. чел.)

|  | Исходный год (2022 г.) | Расчетный срок (2032 г.) |
| --- | --- | --- |
| Самодеятельное население | 0,30 | 0,35 |
| в т. ч. градообразующая группа | 0,12 | 0,15 |
| обслуживающая группа | 0,18 | 0,20 |

### 4.2. Население

Формирование постоянного населения на территории муниципального образования относится к началу ХVIII века, когда были основан улусы Гахан, Айдай, Бажехан, Шодой, а также Бозой, Ябартуй и Куяда. Основным занятием населения было сельское хозяйство. После революции территория муниципального образования входила в состав Бозойского, Гаханского и Ишино-Корсукского булуков.

Таблица 4.3. Численность жителей в границах сельского поселения «Гаханское» по данным переписей населения

чел.

|  | 1959 г. | 1970 г. | 1979 г. | 1989 г. | 2002 г. | 2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Гаханы | 816 | 1 496 | 1 296 | 1 019 | 923 | 757 |
| п. Бозой | 802 | 759 | 776 | 980 | 976 | 2 677 |
| с. Гаханы, м. Зурцаган | 173 | 124 | 21 | 2 | - | - |
| прочие | 183 | 49 | - | - | - | - |
| Всего | 1 974 | 2 428 | 2 093 | 2 001 | 1 899 | 3 434 |

В 1925 г. Гаханский улус насчитывал 132 жителя, в 1939 г. – 192 чел. Позднее в Гаханы влился улус Бажехан, общая численность населения к 1959 г. составила 816 чел. В Бозойском улусе в 1925 г. проживало 53 чел., в 1939 – 38 чел. После организации исправительно-трудовой колонии численность населения стала быстро расти, и к 1959 г. в п. Бозой проживало уже 802 чел.

В состав Гаханского сельсовета в этот период входили также д. Зурцаган и мелкие населенные пункты (Дарбай, Улангинск и др.), численность населения составляла около 2 тыс. чел. (см. таблицу 4.3, 4.4).

Формирование населения на территории муниципального образования во второй половине прошлого века происходило в условиях естественного прироста, к 1970 г. численность жителей достигла максимального уровня в 2,4 тыс. чел., в т.ч. с. Гаханы – 1,5 тыс. чел. В последующий период она несколько сократилась в результате миграционного оттока населения, а в 80-е – 90-е годы и в начале XXI века стабилизировалась на уровне 1,9 - 2,1 тыс. чел. с общей тенденцией к некоторому сокращению (см. таблицы 4.3, 4.4).

Таблица 4.4. - Динамика людности населенных пунктов сельского поселения «Гаханское» за 1995-2020 гг. (чел.)

|  | 1995 г. | 2001 г. | 2005 г. | 2008 г. | 2011 г. | 2013 г. | 2015 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Гаханы | 1 001 | 965 | 987 | 981 | 754 | 739 | 715 | 736 |
| п. Бозой | 876 | 908 | 945 | 947 | 2 667 | 2 613 | 2 539 | 2 477 |
| Всего | 1 877 | 1 873 | 1 932 | 1 928 | 3 421 | 3 352 | 3 254 | 3 213 |

С 2010 г. в составе постоянного населения стал учитываться спецконтингент (осужденные) ОИК-1, и официальная численность населения муниципального образования «Гаханское» увеличилась до 3,4 тыс. чел. (см. таблицы 4.3, 4.4).

Таблица 4.5. – Динамика населения сельского поселения «Гаханское» по данным текущего статистического учета

| год | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения на начало года, чел. | 3421 | 3382 | 3352 | 3308 | 3254 | 3261 | 3230 | 3230 | 3221 |
| Родилось чел. | 42 | 40 | 36 | 36 | 36 | 23 | 34 | 18 | 19 |
| Рождаемость (на 1000 жит.) | 12,3 | 11,8 | 10,7 | 10,9 | 11,0 | 7,1 | 10,5 | 5,6 | 5,9 |
| Умерло чел. | 19 | 13 | 19 | 35 | 17 | 24 | 23 | 22 | 21 |
| Смертность (на 1000 жит.) | 5,6 | 3,8 | 5,6 | 10,6 | 5,2 | 7,4 | 7,1 | 6,8 | 6,5 |
| Естественный прирост (убыль) чел. | 23 | 27 | 17 | 1 | 19 | -1 | 11 | -4 | -2 |
| Естественный прирост (убыль) на 1000 жит. | 6,7 | 8,0 | 5,1 | 0,3 | 5,8 | -0,3 | 3,4 | -1,2 | -0,6 |
| Механический прирост (убыль) чел. | -62 | -57 | -61 | -55 | -12 | -30 | -11 | -5 | -6 |

В последние годы численность жителей муниципального образования «Гаханское» медленно сокращается (см. таблицу 4.5). В условиях учета спецконтингента показатели как рождаемости, так и смертности невысоки. За 2011-2019 гг. средняя рождаемость составила 9,6 чел на 1000 жителей, средняя смертность – 6,5 чел на 1000 жителей, естественный прирост – 3,1 чел на 1000 жителей. Всего естественный прирост за указанный период составил 91 чел., его более, чем в три раза превысил миграционный отток, и общая численность населения сократилась на 0,21 тыс. чел. В последние годы (2018-2019 гг.) отмечена естественная убыль населения, в то же время сократился и объем миграционного оттока (см. таблицу 4.5). Численность постоянного населения без учета спецконтингента на 2019 г. составляет 1,89 тыс. чел.

Всего за 2002-2019 гг. численность жителей на территории сельского поселения (без учета спецконтингента) практически не изменилась, сокращение было минимальным (6 чел.). В среднем по Иркутской области сельское население за тот же период уменьшилось на 4,6%.

Тенденции формирования населения отражаются на динамике его демографической структуры. Идет процесс старения населения, связанный с миграционным оттоком жителей, среди которых преобладают лица в трудоспособном возрасте. Отток молодежи и вступление в фертильный возраст малочисленных поколений, рожденных в 90-е годы прошлого века, на перспективу приведет к снижению удельного веса детей в населении к расчетному сроку генерального плана (ориентировочно до 22,1%).

Таблица 4.6. Возрастная структура населения (в % к общей численности)

| Возрастные группы | Исходный год 2019 г. | Прогноз на 2032 г. |
| --- | --- | --- |
| лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 23,9 | 22,1 |
| лица в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет; женщины 16-54 года) | 53,4 | 52,0 |
| лица старше трудоспособного возраста (мужчины 60 лет и старше; женщины 55 лет и старше) | 22,7 | 25,9 |
| Итого | 100,0 | 100,0 |

Сельское поселение «Гаханское» в настоящее время отличается повышенной долей лиц трудоспособного возраста – 53,4% (в среднем по сельскому населению Иркутской области – 52,4%); на перспективу он несколько снизится (до 52% в современном исчислении). На перспективу ожидается рост численности и удельного веса пенсионных возрастов, который (в современном исчислении) увеличится с 22,7% в 2019 г. до 25,9% к расчетному сроку (см. таблицу 4.6).

Таблица 4.7. Прогноз возрастной структуры населения (в % к общей численности)

| Возрастные группы | Расчетный срок (2032 г.) |
| --- | --- |
| Лица моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | 22,1 |
| Лица в трудоспособном возрасте (мужчины 16-64 года; женщины 16-59 лет) | 53,9 |
| Лица старше трудоспособного возраста (мужчины 65 лет и старше; женщины 60 лет и старше) | 24,0 |
| Итого | 100,0 |

В октябре 2018 г. Президентом РФ был подписан ряд указов, устанавливающих, в том числе, изменения в сроках выхода населения на пенсию. К расчетному сроку генерального плана (2032 г.) сроки выхода на пенсию составят: для женщин – 60 лет, для мужчин – 65 лет. В связи с этим изменится расчет показателей возрастной структуры населения. Категория трудоспособных возрастов пополнится т. н. предпенсионными категориями граждан: 55-59 лет среди женщин и 60-64 года у мужчин. Эти же категории будут исключены из общего количества лиц старше трудоспособного возраста.

В соответствии с указанными изменениями, прогноз возрастной структуры населения предполагает, что удельный вес пенсионных возрастов в населении муниципального образования составит 24,0%, а доля лиц в трудоспособном возрасте – 53,9% (см. таблицу 4.7).

В состав трудовых ресурсов включаются лица в трудоспособном возрасте, работающие пенсионеры и подростки. По состоянию на исходный год разработки генерального плана их численность составила 1,11 тыс. чел., или 58,7% населения, из них 15,9% (0,30 тыс. чел.) занято в экономике. Удельный вес незанятого населения составляет 23,8% общей численности, фактически в подавляющей части оно занято в личном подсобном сельском хозяйстве.

На основании прогноза возрастной структуры населения, анализа современного баланса трудовых ресурсов и особенностей экономического развития составлен расчет трудовых ресурсов на расчетный срок генерального плана (см. таблицу 4.8).

В число лиц, занятых в экономике (самодеятельное население), входят градообразующие кадры, а также занятые на предприятиях и в учреждениях обслуживания. Абсолютная численность лиц, занятых в экономике, соответствует прогнозным показателям, приведенным в таблице 4.2. На перспективу в связи с изменением пенсионного возраста численность работающих старше трудоспособного возраста сократится. В связи со снижением рождаемости на перспективу снизится количество неработающих, учащиеся в трудоспособном возрасте. Число неработающих инвалидов и пенсионеров в трудоспособном возрасте также несколько сократится. В то же время ожидается повышение уровня занятости населения.

Таблица 4.8. Расчет трудовых ресурсов (постоянное население без учета спецконтингента)

|  | Исходный год (2019 г.) | Расчетный срок (2032 г.) |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Население всего | 1,89 | 100,0 | 1,80 | 100,0 |
| Трудовые ресурсы всего | 1,11 | 58,7 | 1,03 | 57,2 |
| в т. ч. население в трудоспособном возрасте | 1,01 | 53,4 | 0,97 | 53,9 |
| работающие лица старше трудоспособного возраста | 0,10 | 5,3 | 0,06 | 3,3 |
| Распределение трудовых ресурсов |  |  |  |  |
| Занятые в экономике | 0,30 | 15,9 | 0,35 | 19,4 |
| Неработающие учащиеся в трудоспособном возрасте | 0,19 | 10,05 | 0,12 | 6,7 |
| Трудоспособные лица, не занятые в экономике* | 0,45 | 23,8 | 0,41 | 22,8 |
| Неработающие инвалиды и пенсионеры в трудоспособном возрасте | 0,17 | 9,0 | 0,15 | 8,3 |

* включают военнослужащих, безработных, лиц, занятых в домашнем, личном подсобном хозяйстве и др.

Проектом генерального плана предусматривается развитие сельскохозяйственного производства, что создаст предпосылки для организации дополнительных рабочих мест. Намечается повышение занятости; при небольшом объеме естественной убыли и незначительном миграционном оттоке населения генеральным планом на перспективу прогнозируется стабилизация численности жителей с тенденцией к некоторому сокращению. Генеральным планом муниципального образования «Гаханское» численность постоянного населения к 2032 г. принимается в размере 3,1 тыс. чел. (без учета спецконтингнента – 1,8 тыс. чел.).

## Таблица 4.9. - Трудовая структура населения (постоянное население без учета спец. контингента)

|  | Исходный год 2019 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Самодеятельное население | 0,30 | 15,9 | 0,35 | 19,4 |
| в т. ч. градообразующая группа | 0,12 | 6,4 | 0,15 | 8,3 |
| обслуживающая группа | 0,18 | 9,5 | 0,20 | 11,1 |
| Несамодеятельное население | 1,59 | 84,1 | 1,45 | 80,6 |
| Население всего | 1,89 | 100,0 | 1,80 | 100,0 |

Прогноз развития населенных пунктов муниципального образования «Гаханское» основан на тенденции стабилизации численности населения с небольшим сокращением (см. таблицу 4.10).

Таблица 4.10. - Проектное размещение населения муниципального образования «Гаханское» (с учетом спецконтингента)

тыс. чел.

|  | Исходный год (2019 г.) | Расчетный срок (2032 г.) |
| --- | --- | --- |
| Сельское поселение «Гаханское» | 3,22 | 3,1 |
| с. Гаханы | 0,73 | 0,7 |
| п. Бозой | 2,49 | 2,4 |

# 4.3. Использование территории

4.3.1. Существующее использование территории

Территория муниципального образования «Гаханское» со статусом сельского поселения в границах, установленных в соответствии с законом Усть-Ордынского Бурятского автономного округа от 30 декабря 2004 г. № 67-ОЗ. «О статусе и границах муниципальных образований Аларского, Баяндаевского, Боханского, Нукутского, Осинского, Эхирит-Булагатского районов Усть-Ордынского Бурятского автономного округа» в редакции Закона Иркутской области от 30 декабря 2013 г. № 168-оз, составляет 24 404,9 га. Площадь застроенных территорий – 508,1 га, или 2,1% всех земель поселения. Ландшафтно-рекреационные территории занимают 11,5% площади, территории сельскохозяйственного назначения – 86,4% всей площади поселения.

Территория с. Гаханы в существующих границах составляет 276,3 га. Застроенная территория занимает 206,0 га, или 74,6% всех земель в границах села. Площадь жилой зоны, формируемой малоэтажной застройкой с объектами образования, составляет 195,9 га, или 95,1% территории застройки. В составе жилой застройки преобладают индивидуальные жилые дома с приусадебными участками (166,4 га), на секционные малоэтажные жилые дома приходится 25,5 га. Объекты обслуживания в составе многофункциональной общественно-деловой зоны и зоны специализированной общественной застройки размещаются на площади 3,1 га. На ландшафтно-рекреационную зону (главным образом, участки природных ландшафтов) приходится 57,3 га, в нее также входят спортивные сооружения (2,6 га) и озелененные территории общего пользования (1,6 га). Производственная территория занимает 3,4 га (в т. ч. 2,6 га промышленной зоны и 0,8 га – коммунально-складской зоны), территория инженерной и транспортной инфраструктуры – 3,6 га. Зона сельскохозяйственного использования представлена участками фермерских и личных подсобных хозяйств (13,0 га).

Поселок Бозой располагается на 265,4 га. Территория застройки составляет 241,5 га (91,0% всех земель). Жилая застройка с объектами образования занимает 66,2 га, или 27,4% застроенной территории, в ее состав входят 55,1 га индивидуальной усадебной застройки, 7,2 га – участки малоэтажных секционных жилых домов и 3,9 га – объекты образования. Объекты обслуживания в составе многофункциональной общественно-деловой зоны и зоны специализированной общественной застройки размещаются на площади 2,4 га. Производственные территории занимают 142,2 га, в т. ч. промышленная зона - 4,9 га, участки сельскохозяйственных предприятий – 127,1 га, коммунально-складская зона – 10,2 га; объекты инженерной инфраструктуры занимают 0,8 га. На ландшафтно-рекреационную зону приходится 17,7 га, это участки природных ландшафтов. Сельскохозяйственные угодья размещаются на 6,2 га. Режимная зона (территория исправительных учреждений) занимает 29,9 га.

Таблица 4.11. - Современное использование территории сельского поселения «Гаханское»

| Территории | с. Гаханы | п. Бозой | вне границ населенных пунктов | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | га | % |
| Территории жилых зон | 195,9 | 66,2 | - | 262,1 | 1,0 |
| малоэтажная застройка | 191,9 | 62,3 | - | 254,2 | 1,0 |
| в т. ч. секционные малоэтажные жилые дома | 25,5 | 7,2 | - | 32,7 | 0,1 |
| индивидуальные жилые дома с приусадебными участками | 166,4 | 55,1 | - | 221,5 | 0,9 |
| учреждения образования | 4,0 | 3,9 | - | 7,9 | 0,0 |
| Многофункциональная общественно-деловая зона | 1,5 | 1,5 | - | 3,0 | 0,0 |
| Зона специализированной общественной застройки | 1,6 | 0,9 | - | 2,5 | 0,0 |
| Производственная зона | 3,4 | 142,2 | 6,2 | 151,8 | 0,7 |
| в т.ч. промышленная зона | 2,6 | 4,9 | 6,2 | 13,7 | 0,1 |
| агропромышленная зона | - | 127,1 | - | 127,1 | 0,5 |
| коммунально-складская зона | 0,8 | 10,2 | - | 11,0 | 0,1 |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,6 | 0,8 | 54,4 | 58,8 | 0,3 |
| Рекреационная зона | 57,3 | 17,7 | 2721,9 | 2 796,9 | 11,5 |
| в т.ч. парки, скверы, бульвары | 1,6 | - | - | 1,6 | 0,0 |
| спортивные сооружения | 2,6 | - | - | 2,6 | 0,0 |
| леса | - | - | 2 696,9 | 2 696,9 | 11,1 |
| природные ландшафты | 53,1 | 17,7 | - | 70,8 | 0,3 |
| водные пространства | - | - | 25,0 | 25,0 | 0,1 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 13,0 | 6,2 | 21 078,2 | 21 097,4 | 86,4 |
| в т. ч. участки фермерских и личных подсобных хозяйств | 13,0 | - | 1 880,8 | 1 893,8 | 7,7 |
| Зона специального назначения | - | - | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
| Режимная зона | - | 29,9 | - | 29,9 | 0,1 |
| Общая площадь земель в границах поселения | 276,3 | 265,4 | 23 863,2 | 24 404,9 | 100,0 |

Вне границ населенных пунктов площадь земель сельского поселения «Гаханское» составляет 23 863,2 га, или 97,8% всей территории поселения. Застроенная территория (60,6 га, или 0,3% межселенных земель) представлена промышленной зоной (6,2 га) и территорией инженерной и транспортной инфраструктуры (54,4 га). Остальные земли заняты в основном участками сельскохозяйственного назначения (21 078,2 га, в т. ч. 1880,8 га участков фермерских и личных подсобных хозяйств) и лесами (2 696,9 га). Кладбище занимает 2,5 га, водные поверхности – 25,0 га.

Анализ современного использования территории сельского поселения «Гаханское» позволяет сделать вывод о его низкой эффективности, что обусловлено прежде всего ландшафтными особенностями местности. Преобладающую часть площади поселения занимают земли сельскохозяйственного использования, в основном пастбищные, (21 097,4 га, или 86,4%) и ландшафтно-рекреационные территории (2 796,9 га, или 11,5%). На жилую зону, представленную малоэтажной застройкой с объектами образования, приходится 262,1 га (1,0% территории поселения). Площадь жилой зоны в расчете на одного жителя (без учета спецконтингента) составляет 1 386,8 м2. Участки многофункциональной общественно-деловой зоны и специализированной общественной застройки занимают 5,5 га, или 29,1 м2 в расчете на одного жителя. Спортивные сооружения размещаются на 2,6 га, что превышает нормативный уровень потребности, озелененные территории общего пользования (парки, скверы, бульвары) занимают 1,6 га, или 5,0 м2 в расчете на одного жителя, что существенно ниже нормативного уровня (41,7%). На производственные территории приходится 151,8 га, участки инженерной и транспортной инфраструктуры занимают 58,8 га, территории специального назначения (кладбище) – 2,5 га, режимные территории – 29,9 га. Существующее использование территории сельского поселения «Гаханское» отражено в таблице 4.11.

4.3.2. Планируемое использование территории

Проектом генерального плана существенное изменение использования территории сельского поселения «Гаханское» не предусматривается, за исключением расширения границ населенного пункта с. Гаханы на 28,6 га. Площадь застроенных земель по проекту расширяется на 7,8% и составит к расчетному сроку 547,6 га, или 2,2% всей территории сельского поселения.

Наиболее значительной категорией останутся земли сельскохозяйственного использования, их площадь вне границ населенных пунктов несколько сократится (на 37,6 га, или менее, чем на 0,2%). Проектом предусматривается выделение участков под расширение сельскохозяйственных предприятий (0,4 га) и зоны инженерной инфраструктуры (0,8 га); кроме того, при расширении границ населенного пункта с. Гаханы в соответствии с письмом администрации муниципального образования «Гаханское» от 08.06.2020 г. № 367 предусматривается выделение территории для туризма и отдыха (48,7 га). (см. Приложение 4)

Площадь ландшафтно-рекреационных территорий увеличится до 2 808,7 га (на 0,4%). В их составе появятся территории для туризма и отдыха (48,7 га), значительно расширятся озелененные территории общего пользования (до 30,5 га) при сокращении участков природных ландшафтов на 65,8 га.

Площадь производственной зоны несколько увеличится (на 17,6 га) за счет выделения участков под перспективное развитие промышленных и сельскохозяйственных предприятий, коммунально-складские объекты.

К расчетному сроку предусматривается расширение площади жилой зоны на 15,4 га за счет расширения в п. Бозой участков малоэтажной усадебной застройки и учреждений образования.

Средняя плотность жилой застройки (с учреждениями образования) в границах проекта к расчетному сроку незначительно снижается (на 2,3%, с 99,6 до 97,3 м2/га); средняя плотность населения в границах жилых кварталов с учреждениями образования (без учета спецконтингента) уменьшается с 7,2 до 6,5 чел./га.

Генеральным планом предлагается значительное расширение участков под учреждения и предприятия обслуживания. Суммарная площадь многофункциональной общественно-деловой зоны и специализированной общественной застройки увеличивается более чем вдвое и к расчетному сроку составит 11,2 га.

Необходимая площадь озелененных территорий общего пользования согласно Местным нормативам градостроительного проектирования муниципального образования «Гаханское» составляет 2,88 га при нормативе 12 м2 на одного жителя.

Таблица 4.12. - Проектное использование территории сельского поселения «Гаханское»

| Территории | с. Гаханы | п. Бозой | вне границ населенных пунктов | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | га | % |
| Территории жилых зон | 194,7 | 82,8 |  | 277,5 | 1,2 |
| малоэтажная застройка | 190,7 | 77,4 | - | 268,1 | 1,1 |
| в т. ч. секционные малоэтажные жилые дома | 25,5 | 7,2 | - | 32,7 | 0,1 |
| индивидуальные жилые дома с приусадебными участками | 165,2 | 70,2 | - | 235,4 | 1,0 |
| учреждения образования | 4,0 | 5,4 | - | 9,4 | 0,1 |
| Многофункциональная общественно-деловая зона | 6,0 | 1,7 | - | 7,7 | 0,0 |
| Зона специализированной общественной застройки | 2,5 | 1,0 | - | 3,5 | 0,0 |
| Производственная зона | 11,6 | 142,6 | 15,2 | 169,4 | 0,7 |
| в т.ч. промышленная зона | 10,8 | 4,9 | 13,4 | 29,1 | 0,1 |
| агропромышленная зона | - | 127,5 | - | 127,5 | 0,5 |
| коммунально-складская зона | 0,8 | 10,2 | 1,8 | 12,8 | 0,1 |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 4,4 | 0,8 | 54,4 | 59,6 | 0,3 |
| Рекреационная зона | 80,2 | 6,6 | 2 721,9 | 2 808,7 | 11,5 |
| в т.ч. парки, скверы, бульвары | 25,5 | 5,0 | - | 30,5 | 0,1 |
| спортивные сооружения | 2,6 | - | - | 2,6 | 0,0 |
| леса | - | - | 2 696,9 | 2 696,9 | 11,1 |
| природные ландшафты | 3,4 | 1,6 | - | 5,0 | 0,0 |
| водные пространства | - | - | 25,0 | 25,0 | 0,1 |
| территории для туризма и отдыха | 48,7 | - | - | 48,7 | 0,2 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 5,5 | - | 21 040,6 | 21 046,1 | 86,2 |
| в т. ч. участки фермерских и личных подсобных хозяйств | 5,5 | - | 1 885,7 | 1 891,2 | 7,7 |
| Зона специального назначения | - | - | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
| Режимная зона | - | 29,9 | - | 29,9 | 0,1 |
| Общая площадь земель в границах поселения | 304,9 | 265,4 | 23 834,6 | 24 404,9 | 100,0 |

В настоящее время зеленые насаждения общего пользования занимают 1,6 га. Проектом намечено размещение озелененных территорий общего пользования на площади 23,9 га в с. Гаханы и 5,0 га – в п. Бозой. По проекту площадь озелененных территорий общего пользования сельского поселения составит 30,5 га, что существенно выше нормативной потребности.

Нормативная территория плоскостных физкультурно-спортивных сооружений общего пользования принимается в соответствии с МНГП муниципального образования «Гаханское» на уровне 2 047,5 м2 на 1 тыс. жителей и на расчетный срок для постоянного населения (без учета спецконтингента) 1,8 тыс. чел. составляет 0,37 га. Проектом предусматривается сохранение существующих физкультурно-спортивных сооружений на площади 2,6 га, что значительно выше нормативного уровня потребности.

Проектом предлагается совершенствование функционального зонирования территории муниципального образования. Развивается жилая застройка, расширяется площадь объектов культурно-бытового обслуживания, расширяются озелененные территории общего пользования. Проектное использование территории приведено в таблице 4.12.

4.4. Сведения о видах, назначении и наименованиях объектов, их основные характеристики, их местоположение

4.4.1. Жилищный фонд

Согласно данным администрации муниципального образования, на 01.01.2019 г. жилищный фонд сельского поселения «Гаханское» составил 26,1 тыс. м2 общей площади, в т.ч. в муниципальной собственности – 4,2 тыс. м2 (16,1%), в частной – 21,9 тыс. м2 (83,9%). Жилищный фонд муниципального образования представлен малоэтажными жилыми домами, 15,1 тыс. м2 общей площади (57,9% общего объема) приходится на индивидуально-определенные здания в усадебной застройке, 11,0 тыс. м2 общей площади (42,1%) – на многоквартирные жилые дома. Жилищный фонд характеризуется неудовлетворительным физическим состоянием. На жилые дома с износом до 30% приходится 12,3% жилищного фонда, на ветхий и аварийный фонд (с износом более 65%) – 74,7% общей площади жилья – см. таблицу 4.13. В жилой застройке преобладают некапитальные дома: на долю кирпичных домов приходится 12,3% жилищного фонда, на деревянные – 87,7%.

Таблица 4.13. - Характеристика жилищного фонда по степени износа

тыс. м2 общей площади

| МО «Гаханское» | до 30% | от 31 до 65% | более 65% | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуально-определенные здания | 1,0 | 2,6 | 11,5 | 15,1 |
| Многоквартирные жилые дома | 2,2 | 0,8 | 8,0 | 11,0 |
| Всего | 3,2 | 3,4 | 19,5 | 26,1 |
| % | 12,3 | 13,0 | 74,7 | 100,0 |

Средняя плотность жилищного фонда в границах жилой застройки с объектами образования составляет 99,6 м2/га, средняя плотность населения (без учета спецконтингента) – 7,2 чел./га.

Средняя обеспеченность одного постоянного жителя (без учета спецконтингента) общей площадью жилья составляет 14,1 м2, что существенно ниже среднего уровня по Эхирит-Булагатскому району (20,5 м2/чел.).

Инженерное оборудование жилищного фонда муниципального образования «Гаханское» находится на невысоком уровне: отоплением обеспечено 15,6 тыс. м2 общей площади (59,8%), газом - 11,7 тыс. м2 общей площади (44,8%); напольными электроплитами – 21,0 тыс. м2 общей площади (80,5%); прочие виды инженерного оборудования отсутствуют.

Проектное решение

В соответствии с проектным решением генерального плана, на расчетный срок (2032 г.) жилищный фонд сельского поселения «Гаханское» составит 27,0 тыс. м2 общей площади. Уровень средней жилищной обеспеченности расчетный срок генерального плана (2032 г.) принят в размере 15,0 м2/чел.

Существующий жилищный фонд в границах проекта составляет 26,1 тыс. м2 общей площади и характеризуется неудовлетворительным техническим состоянием. Проектом предлагается снос ветхих многоквартирных жилых домов в объеме 8,0 тыс. м2 общей площади. Предполагается, что индивидуальные дома со сверхнормативным износом население будет ремонтировать и заменять самостоятельно. На расчетный срок в качестве опорного предлагается сохранение 18,1 тыс. м2 общей площади жилищного фонда. Объем дополнительной потребности составит 8,9 тыс. м2 общей площади.

Проектное решение предусматривает размещение нового строительства как на свободной от застройки территории, так и на участках, высвобождаемых при сносе ветхого жилищного фонда. Незастроенные земли осваиваются на пустующих участках в границах населенных пунктов.

Всего генпланом предусматривается размещение нового жилищного фонда в объеме дополнительной потребности (8,9 тыс. м2 общей площади). Весь новый жилищный фонд муниципального образования формируется за счет малоэтажной застройки. На расчетный срок жилищный фонд в границах поселения (с учетом сохраняемого) составит 27,0 тыс. м2 общей площади в 1-2-этажных жилых домах.

Средняя плотность жилой застройки с объектами образования по проекту составит 97,3 м2/га, средняя плотность населения (без учета спецконтингента) – 6,5 чел./га. Такой уровень плотности обусловлен характером применяемой малоэтажной жилой застройки.

4.4.2. Социальная инфраструктура

Существующее положение

Для оценки уровня развития сети объектов социального и культурно-бытового обслуживания были использованы Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Гаханское», утвержденные решением Думы сельского поселения от 15.06.2018 г. № 95, Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Эхирит-Булагатский район», утвержденные решением Думы от 26.09.2018 г. № 271, и проект Региональных нормативов градостроительного проектирования Иркутской области. Норматив обеспеченности населения площадью торговых объектов принят в соответствии с приказом Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области от 12.09.2016 г. № 33-спр (с изменениями на 23.04. 2019 г.).

Таблица 4.14. Современная обеспеченность населения объектами культурно-бытового обслуживания

Население 1,89 тыс. чел.

| Объекты | Единица измерения | Нормативная обеспеченность | Вместимость (пропускная способность) | Обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на 1000 жит. | % к нормативу |
| Образовательные учреждения |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 128 | 65 | 34 | 27 |
| Общеобразовательные школы | место | 143 | 340 | 180 | 100 |
| Учреждения культуры и спорта |
| Клубные учреждения | место | 230 | 100 | 53 | 23 |
| Библиотеки | тыс. ед. хранения | 6 | 20,0 | 10,6 | 100 |
| Спортивные сооружения | м2 | 2 047,5 | 26 077 | 13 797 | 100 |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 73,5 | 280 | 148 | 100 |
| Предприятия торговли и общественного питания |
| Магазины | м2 торговой площади | 371 | 228 | 121 | 33 |
| Предприятия общественного питания | место | 42 | 260 | 138 | 100 |
| Предприятия связи |
| Отделения связи | объект | 1 на 2-6 тыс. чел. | 2 | 1 на 0,95 тыс. чел. | 100 |

В с. Гаханы действует МОУ «Гаханская СОШ» на 250 мест, в п. Бозой - МОУ «Бозойская СОШ» на 90 мест. Общая вместимость общеобразовательных школ составляет 340 мест. В п. Бозой также действует Бозойская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа, обслуживающая спецконтингент исправительных учреждений.

Дошкольные образовательные учреждения представлены МДОУ «Гаханский детский сад № 17» на 30 мест и МДОУ «Бозойский детский сад № 14» на 35 мест, всего 65 мест.

Розничная торговая сеть представлена восемью магазинами общей торговой площадью 228 м2. Магазины работают в с. Гаханы (3) и п. Бозой (5). Общедоступные предприятия общественного питания – столовая на 60 мест в п. Бозой и кафе «Алтан ханза» на 200 мест в с. Гаханы, всего - 260 мест.

Учреждения здравоохранения представлены Гаханской участковой больницей и фельдшерско-акушерским пунктом в п. Бозой, они относятся к ОГБУЗ «Областная больница №2».

В с. Гаханы работает Дом культуры МКУК КИЦ МО «Гаханское», рассчитанный на 100 мест; в с. Гаханы и п. Бозой имеются также библиотеки общей вместимостью 20,0 тыс. ед. хранения. В с. Гаханы размещается стадион (2,6 га), действует борцовский клуб с залом площадью 280 м2.

В с. Гаханы и п. Бозой действуют отделения почтовой связи Усть-Ордынского почтамта УФПС Иркутской области - филиала ФГУП «Почта России».

Обеспеченность населения в границах проекта существующими объектами обслуживания приведена в таблице 4.11. В поселении не хватает магазинов, дошкольных образовательных и клубных учреждений, отсутствуют предприятия бытового обслуживания и коммунальной сферы. Размещение объектов обслуживания по населенным пунктам представлено в таблице 4.15.

Таблица 4.15. Размещение объектов первичного обслуживания по населенным пунктам

| Муниципальные образования | Общеобразовательные школы | Дошкольные образовательные учреждения | Клубы | Библиотеки | Магазины | Отделения связи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | место | место | место | тыс. ед. хранения | м2 торг. площади | объект |
| с. Гаханы | 250 | 30 | 100 | 10,0 | 71 | 1 |
| п. Бозой | 90 | 35 | - | 10,0 | 157 | 1 |
| Всего | 340 | 65 | 100 | 20,0 | 228 | 2 |

Проектное решение

Проектом предусматривается обеспечение постоянного населения (без учета спецконтингента) набором объектов повседневного социального и культурно-бытового обслуживания в соответствии с применяемыми нормативами. Расчет потребности в основных объектах социальной инфраструктуры приведен в таблице 4.16.

На основании расчета нормативной потребности и с учетом существующих опорных объектов, сохраняемых на расчетный срок генерального плана, определена дополнительная потребность в объектах культурно-бытового обслуживания и сформулированы предложения по их размещению в границах проекта.

Объекты, обслуживающие жилую зону каждого населенного, размещаются непосредственно в жилой застройке, в составе местных центров обслуживания и включают объекты первичного обслуживания. Для обеспечения нормативной доступности объектов первичного обслуживания размещение учреждений и предприятий обслуживания предусматривается в соответствии с проектным размещением населения (см. раздел 4.2).

Размещение объектов образования относится к компетенции муниципального района. Схемой территориального планирования Эхирит-Булагатского района строительство объектов образования не предусматривается, Поскольку действующая СТП разрабатывалась до разработки Местных нормативов градостроительного проектирования Эхирит-Булагатского района, в связи с введением нового норматива обеспеченности населения местами в образовательных учреждениях проектом предлагается размещение соответствующих объектов.

Таблица 4.16.  Расчет потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания сельского поселения «Гаханское» на расчетный срок

| Объекты | Единица измерения | Норматив на 1000 жит. | Требуется на постоянное население 1,8 тыс. чел. | Существу-ющие сохраняе-мые объекты | Дополни- тельная потреб-ность | Предложения по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные учреждения | место | 128 | 230 | 65 | 165 | 1х60, 1х110 1) |
| Общеобразовательные школы | место | 143 | 257 | 340 | - | - |
| Клубные учреждения | место | 230 | 414 | 100 | 314 | 1х150, 1х1002) |
| Библиотеки | тыс.ед. хранения | 6 | 7,5 | 10,5 | 10,8 | - |
| Магазины | м2 торг. площади | 371 | 668 | 228 | 386 | 3х100, 1х1503) |
| Спортивные сооружения | м2 | 2 047,5 | 3 686 | 26 077 | - | - |
| Спортивные залы | м2 площади пола | 73,5 | 132 | 280 | - | - |

1) с. Гаханы расширение на 60 мест;

п. Бозой 1х110

2) с. Гаханы 1х150;

п. Бозой 1х100

3) с. Гаханы 2х100;

п. Бозой 1х100, 1х150

В с. Гаханы предусматривается расширение детского сада на 60 мест (до вместимости 90 мест), в п. Бозой - строительство дошкольного образовательного учреждения на 110 мест. В соответствии с письмом администрации муниципального образования «Гаханское» от 15.06.2020 г. № 373, в с. Гаханы предусматривается строительство клуба на 150 мест (совместно с администрацией и библиотекой), в п. Бозой - клуба на 100 мест. Проектом предусматривается выделение участков под строительство магазинов в с. Гаханы и п. Бозой.

В связи с тем, что медицинское обслуживание населения относится к региональному уровню компетенции, расчет потребности в учреждениях здравоохранения не производился. Схемой территориального планирования Иркутской области с изменениями, утвержденными Постановлением Правительства Иркутской области от 06.03.2019 г. № 203-пп, строительство учреждений здравоохранения на территории муниципального образования «Гаханы» на период до 2035 г. не предусматривается.

## 4.5. Производственно-хозяйственный комплекс

### 4.5.1. Промышленность. Существующее положение

Промышленное производство развито значительно и оказывает определенное влияние на развитие производственного комплекса района. Хозяйственная специализация муниципального образования «Гаханское» – легкая, пищевая и перерабатывающая промышленность, лесозаготовка и деревообработка, обеспечение военной безопасности.  Доля текстильной продукции, выпускаемой на территории поселения, составляет 27,6% общего объема обрабатывающих производств Эхирит-Булагатского района.

Характерные особенности развития промышленности в муниципальном образовании «Гаханское»:

-	территориальная концентрация промышленности в п. Бозой, на базе учреждений УФСИН Бозойское ОИК-1;

-	высокий удельный вес предприятий легкой, пищевой и перерабатывающей промышленности;

- 	наличие технологических связей между предприятиями агропромышленного комплекса поселения;

-	наличие технологических связей с предприятиями области, представленных поставками сырьевых ресурсов, текстильной и сельскохозяйственной продукции;

-	отсутствие передовых технологий по заготовке и переработке древесины;

-	наличие простаивающих неиспользуемых производственных мощностей;

-	наличие небольших частных производственных предприятий по обработке древесины и производству изделий из дерева.

### Текстильная  промышленность

Текстильное производство на территории поселения осуществляет швейный цех УФСИН Бозойское ОИК-1. На производстве занято 46% спецконтингента колонии (786 чел).

Предприятие работает на давальческом сырье, занимается выпуском следующих видов продукции: одеяла стеганные, белье постельное, нательное белье из тканей, сорочки верхние, аксессуары одежды (платки, шарфы галстуки, перчатки и пр.). Продукция предприятия реализуется в Иркутской области и за её пределами.

В производственном комплексе поселения присутствует пищевая и перерабатывающая промышленность, представленная производством молочной продукции, хлеба и мучных кондитерских изделий. Предприятия расположены на территории п. Бозой, функционируют на базе УФСИН Бозойское ОИК-1.

Продукция предприятия реализуется на территории населенных пунктов муниципального образования и за его пределами.

Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области осуществляют малые предприятия, зарегистрированные на территории муниципального образования. Организации занимаются лесозаготовкой и вывозкой круглой древесины на территории Усть-Ордынского лесничества. Производственные связи предприятий представлены поставками сырьевых ресурсов на перерабатывающие предприятия Иркутской области и за пределы РФ.

### 4.5.2. Промышленность. Проектное решение

Территория муниципального образования «Гаханское» характеризуется большими запасами и низким уровнем освоения природных ресурсов, добыча и комплексная переработка которых может способствовать экономическому развитию поселения. Основная предполагаемая специализация рассматриваемой территории — комплексная глубокая переработка природных ресурсов с достижением максимально возможного уровня технологических переделов.

В Концепции социально-экономического развития Иркутской области на период до 2020 года обозначены следующие основные направления развития:

- выявление конкурентоспособных секторов экономики поселения, капиталовложения в которые принесут наибольший эффект в ближайшем будущем;

- развитие промышленных предприятий с эффективным использованием местных природных ресурсов: лесоперерабатывающих, сельскохозяйственных;

- содействие промышленным предприятиям в обеспечении инвестиционной привлекательности, рентабельности производства, совершенствовании номенклатуры, выпускаемой продукции, эффективного использования имущества, роста производительности труда;

- обеспечение максимально возможного сохранения и создания новых рабочих мест на базе производственных мощностей;

- активизация работы по загрузке свободных площадей и незадействованного в производственном процессе оборудования промышленных предприятий в целях эффективного их использования.

Главная цель инвестиционной политики – привлечение в поселение максимального количества инвестиций в реальный сектор экономики для обеспечения устойчивых темпов экономического роста, эффективной занятости населения, укрепления налоговой базы для решения социальных проблем, развития малого бизнеса и инфраструктуры поселения.

### 4.5.3. Сельское хозяйство. Существующее положение

Сельскохозяйственное производство является основой экономики муниципального образования «Гаханское», это отрасль, которая активно развивается на рассматриваемой территории. Поселение характеризуется высоким агропромышленным потенциалом, это связано с благоприятными природно-климатическими условиями и близостью крупного потребителя г. Иркутска. Развитию отрасли способствует то обстоятельство, что в поселении велика доля бурятского населения, для которого скотоводство является традиционным занятием. Сельское хозяйство играет важную роль в формировании доходной части бюджета муниципального образования и обеспечении занятости сельских жителей, от состояния отрасли зависит социальное развитие населенных пунктов поселения.

На территории муниципального образования «Гаханское» ведущим субъектом агропромышленного производства является ФГУП Бозойское ОИК-1. Продукция сельскохозяйственной организации поселения составляет около 41,4% от аналогичного показателя по району (2011 г.). Подавляющая доля продукции приходится на животноводство мясомолочного направления. ФГУП Бозойское ОИК-1 одно из крупных хозяйств в Эхирит-Булагатском районе, площади сельхозугодий и пашни, которого полностью сохранены и используются по прямому назначению.  Государственная поддержка способствовала увеличению эффективности работы хозяйства, имеющего и без дотаций положительные финансовые результаты. В настоящее время ФГУП Бозойское ОИК-1 характеризуется устойчивыми для дальнейшего развития показателями ликвидности.

Продукция сельскохозяйственных товаропроизводителей поселения является сырьевой базой для ЗАО «Усть-Ордынский мясокомбинат» и ООО «Сагаан-Нур», расположенных в п. Усть-Ордынский, а также предприятий пищевой перерабатывающей промышленности г. Иркутска.  Выгодное экономико-географическое расположение сельского поселения относительно рынков сбыта и наличие различных: дерново-подзолистых и качественных светло-серых и серых лесных почв способствует развитию на территории поселения сельского хозяйства специализирующегося на производстве молока, мяса КРС, картофеля, зерновых и кормовых культур.

По природно-экономическим условиям муниципальное образование «Гаханское» относится к зерноводческой природно-сельскохозяйственной зоне с развитым мясомолочным и шерстным направлением.

Основная доля продукции сельского хозяйства приходится на зерновое хозяйство (преимущественно продовольственная пшеница). Стратегический ресурс сельского поселения – это земельные ресурсы. Сельскохозяйственные угодья составляют 70,7% земель поселения. В настоящее время доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий составляет 60,2%.

Наиболее производительными и активными субъектами агропромышленного производства являются сельскохозяйственные предприятия и хозяйства населения.

Сельскохозяйственное производство осуществляют:

- 1 сельскохозяйственная организация (365 чел);

- 6 крестьянских фермерских хозяйств (КФХ);

-612 хозяйств населения (ЛПХ).

Ниже приводится характеристика деятельности сельскохозяйственных производителей поселения по категориям хозяйств в процентном соотношении

### Таблица 4.17.  Структура деятельности субъектов АПК, по категориям хозяйств

|  | Сельскохозяйственные организации, % | Крестьянские фермерские хозяйства, % | Личные подсобные хозяйства, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Сельскохозяйственные угодья | 99,5 | 0,1 | 0,4 |
| Скот и птица | 92,0 | 0,7 | 7,3 |
| Молоко | 85,5 | 0,9 | 13,6 |
| Яица | 99,6 | 0,0 | 0,4 |
| Зерновые | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| Картофель | 0,0 | 7,4 | 92,6 |
| Овощи | 98,0 | 0,0 | 2,0 |

Хозяйства населения занимают ведущие позиции по производству картофеля, овощей и яиц. Личные хозяйства населения муниципального образования «Гаханское» являются довольно эффективными. Располагая лишь 0,4% сельскохозяйственной территории, население производит в около 7% мясной и 13% молочной продукции поселения.

ФГУП Бозойское ОИК-1 является наиболее значимым в АПК поселения, как по занимаемой площади, так и по доле производимой продукции, состояние организации во многом определяет и будет определять состояние АПК поселения. Сельскохозяйственная организация производит подавляющую часть продукции поселения.

### Таблица 4.18. Доля продукции ФГУП Бозойское ОИК-1 в Эхирит-Булагатском районе

| Наименование продукции | Единица измерения | район | поселение | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мясо скота и птицы | тонн | 454,7 | 163,0 | 35,8 |
| Молоко | тонн | 3040,3 | 652,2 | 21,4 |
| Яица | тыс. шт | 730 | 730,0 | 100,0 |
| Зерно | тонн | 10754,8 | 626,6 | 5,8 |
| Картофель | тонн | 1393,0 | 0,0 | 0,0 |
| Овощи | тонн | 412,5 | 383,7 | 93,0 |

На долю ФГУП Бозойское ОИК-1 приходится 93% овощей и 26% мяса и 20% молока производимых сельскохозяйственными организациями Эхирит-Булагатского района. Поголовье КРС (881 гол.), лошадей (126 гол), овец и коз (2622 гол.) в хозяйстве составляет соответственно 39%, 30% и 96% от районного. Из всех сельскохозяйственных организаций Эхирит-Булагатского района свиноводством и птицеводством занимается только ФГУП Бозойское ОИК-1. Поголовье свиней в хозяйстве составляет – 2,1 тыс., птиц – 5,9 тыс.  Основная доля продукции сельского хозяйства приходится на животноводство мясо-молочного направления.

Ниже приводятся сравнительные характеристики деятельности ФГУП Бозойское ОИК-1 за период 2001-2012 гг.

### Таблица 4.19. Показатели растениеводства ФГУП Бозойское ОИК-1 (2001-2012 г.).

| Годы | Зерновые и зернобобовые культуры | Картофель | Овощи | Посевная площадь кормовых культур, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | посевная площадь, га | валовой сбор (в весе после доработки), ц | урожайность, (в весе после доработки) ц. с 1 га | посевная площадь га | валовой сбор, ц | урожайность ц. с 1 га | посевная площадь га | валовой сбор, ц | урожайность ц. с 1 га |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2001 | 533 | 1108 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 650 |
| 2012 | 1775 | 10035 | 5,7 | 220 | 13450 | 61,1 | 165 | 3837 | 23,2 | 460 |
| 2012/ 2001 (%) | 333,0 | 905,7 | 285,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 70,8 |

В течении рассматриваемого периода площади сельхозугодий и пашни полностью сохранены и используются по прямому назначению. Произошло увеличение посевов зерновых и сокращение посевов кормовых культур. В то же время отмечается увеличение урожайности зерновых в два раза по сравнению с показателями 2001 года, что свидетельствует об интенсификации растениеводства в хозяйстве.

### Таблица 4.20. Показатели животноводства ФГУП Бозойское ОИК-1 (2001-2012 г.)

|  | Поголовье, голов | Производство, центнер |
| --- | --- | --- |
|  | КРС | Свиньи | Лошади | Птица | Скот и птица на убой (в живом весе) | Молоко | Яйца |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2001 | 459 | 246 | 133 | 1111 | 135 | 7346 | н/д |
| 2012 | 881 | 2110 | 202 | 5979 | 1635 | 6522 | 730 |
| 2012/2001 (%) | 192,0 | 857,7 | 151,9 | 538,2 | 1211,1 | 88,8 | 100,0 |

За прошедшие 11 лет в ФГУП Бозойское ОИК-1 наблюдается положительная динамика производства продукции животноводства. Приведенные данные показывают увеличение поголовья КРС почти в 2 раза, в то же время производство мяса увеличилось больше чем в 10 раз, что свидетельствует об увеличении продуктивности животных в сельскохозяйственной организации. Снижение выхода молока связано с ориентацией ФГУП Бозойское ОИК-1 преимущественно на мясное животноводство.

Основными причинами относительно медленного развития отрасли сельского хозяйства в целом являются:

-	низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала;

-	неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, прежде всего неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой продукции;

-	финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, накопленной декапитализацией, недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли, слабым развитием страхования при производстве сельскохозяйственной продукции; диспаритетом цен на продукцию сельского хозяйства и товары производственно-технического назначения и услуги для нужд сельского хозяйства.

Сложные экономические условия в сельском хозяйстве, низкая заработная плата, старение и неудовлетворительное для современного технического уровня качество трудовых ресурсов, малопривлекательные для молодежи социально-бытовые условия – это основные факторы, осложняющие и в перспективе развитие агропромышленного комплекса поселения.

### 4.5.4. Сельское хозяйство. Предпосылки развития отрасли

Перспективы развития сельского хозяйства определены исходя из экономических и природных условий, ресурсного потенциала территории, на основании анализа динамики, современного состояния и достижений сельскохозяйственной науки. При работе учтены областные целевые программы по развитию АПК Иркутской области: Концепция долгосрочной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и поддержка развития рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в  Иркутской области на 2013-2020 годы», Стратегии социально-экономического развития Иркутской области на долгосрочную перспективу, материалы федерального национального проекта – «Развитие АПК».

Основными направлениями развития сельского хозяйства являются: восстановление, стабилизация и выход из кризиса; возобновление роста производства; создание благоприятных условий для устойчивого развития отрасли; обеспечение продовольственной безопасности; уменьшение продовольственной зависимости от других регионов.

### Растениеводство

Растениеводство муниципального образования «Гаханское» является отраслью, обслуживающей животноводство, специализируется на выращивании кормовых культур, представленных многолетними и однолетними травами и кукурузой.  Из технических культур в поселении выращивается картофель.

Природные условия позволяют развивать сельское хозяйство, однако, муниципальное образование «Гаханское» входит в зону рискованного земледелия (территория подвергается засухе, гибнут посевы сельскохозяйственных культур), поэтому результаты сельскохозяйственной деятельности в растениеводстве в значительной мере зависят от складывающихся агрометеорологических условий в период зимовки и вегетации растений.

Растениеводство не является приоритетным направлением для ФГУП Бозойское ОИК-1, урожайность зерновых в хозяйстве - 5,7ц/га (в среднем по району 16,7 ц/га). Выращиванием картофеля и овощей занимается в основном население. Валовой сбор картофеля и овощей в частном секторе за последние 10 лет значительно увеличился.

В перспективе рост объемов производства продукции животноводства будет способствовать увеличению потребности в продукции растениеводства, используемой на корма животным. Развитие кормовой базы должно быть основано на производстве культур, обеспечивающих скот сбалансированными кормами с содержанием белка. В этих целях будет отдано предпочтение возделыванию многолетних бобовых трав, кукурузы с закладкой на сенаж.

Повышение эффективности отрасли растениеводства во многом связано с использованием качественного репродуктивного семенного материала, это обеспечит внедрение новых сортов, адаптированных к природно-климатическим условиям.

В целях развития отрасли растениеводства в проекте предусмотрено:

-	увеличение клина кормовых культур – базы для развития животноводства;

-	увеличение количества сельхозтехники в хозяйствах всех категорий;

-	увеличение площади, засеваемой элитными семенами, исходя из научно-обоснованной нормы;

-	систематическое воспроизводство и повышение природного плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения;

-	защита земель от воздействия негативных техногенных факторов;

-	поддержание почвенного плодородия путем внесения органических удобрений;

-	восстановление ирригационного фонда путем реконструкции действующих оросительных систем, ремонта и модернизации поливальной техники;

-	сохранение и поддержание агроландшафтов в системе сельскохозяйственного производства;

-	организация мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и формирование информационной базы данных по плодородию почв.

### Животноводство

Приоритетными направлениями животноводства в сельском поселении являются молочное и молочно-мясное скотоводство. Основные породы крупного рогатого скота - черно-пестрая и симментальская молочного направления.

Для развития скотоводства в поселении имеются благоприятные условия в связи с наличием кормовых угодий. Существующее поголовье скота может в избытке обеспечиваться кормами местного производства (грубые, сочные, зелёные, концентрированные).

Показатели среднегодового удоя молока от одной коровы в ФГУП Бозойское ОИК-1 (1758 кг) ниже средних по Эхирит-Булагатскому району (3197 кг). Динамика последних десяти лет показывает увеличение поголовья КРС в хозяйствах населения, в то же время произошло снижение поголовья свиней и овец. Население сельского поселения содержит лошадей, свиней, птиц, овец, коз, и пчел.

Приоритетным направлением развития в отрасли животноводства является повышение продуктивности животных и снижение затрат на производство продукции:

-	развитие кормовой базы на основе производства культур, обеспечивающих кормопроизводство белком, которое позволит существенно уменьшить зависимость от импортных закупок белковых компонентов;

-	проведение селекционной работы, направленной на совершенствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных;

-	приобретение племенного скота и современного оборудования для животноводческих комплексов и ферм;

-	внедрение достижений науки и техники, российского и иностранного инновационного опыта в сфере развития животноводства и поддержание генофонда животных;

-	проведение противоэпизоотических мероприятий.

Природно-ресурсный потенциал территории позволяет увеличить производство сельскохозяйственной продукции, а недостаточная материально-техническая база сдерживает процесс наращивания производства. Животноводческие помещения и их техническое оснащение, машинотракторный парк и токовое хозяйство требуют материальных вложений.  Кроме того, важнейшей задачей является повышение уровня оплаты труда работников, усиление материально–технической базы и привлечение трудовых ресурсов.

На территории поселения целесообразно создавать совместные кооперативы по финансовому обслуживанию, торговле. Заготовке, переработке и хранению продукции. Во всех развитых странах такие кооперативы выполняют основную функцию организации производства и взаимосвязи товаропроизводителей с государственными и финансовыми структурами.

В целях более динамичного и эффективного развития агропромышленного комплекса настоящим проектом предлагается размещение на территории муниципального образования «Гаханское» следующих объектов:

### Таблица 4.21. Планируемые объекты капитального строительства

| № п/п | Мероприятия территориального планирования и планируемые объекты капитального строительства | Месторасположение | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Заготовительный пункт | Гаханскеое МО | 2012-2022 г. |
| 2. | Пункт искусственного осеменения | Гаханское МО | 2012-2022 г. |

# Раздел 5. Транспортная инфраструктура

### Транспортная инфраструктура. Существующее положение

Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт

Объекты железнодорожного транспорта в границах муниципального образования «Гаханское» отсутствуют.

Воздушный транспорт

Объекты воздушного транспорта в границах муниципального образования «Гаханское» отсутствуют.

Водный транспорт

Объекты водного транспорта в границах муниципального образования «Гаханское» отсутствуют.

Автомобильный транспорт

Внешние связи муниципального образования «Гаханское» с поселениями Эхирит-Булагатского района, а так же с другими поселениями Иркутской области осуществляется по автомобильным дорогам общего пользованиям регионального или межмуниципального значения «Иркутск – Усть-Ордынский - Жигалово», «Иркутск – Усть-Ордынский - Жигалово» - Гаханы – Ахины, «Гаханы - Муромцовка», «Гаханы - Зурцаган».

Таблица 5.1. Характеристика автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Гаханское»

| Наименование дорог | Техническая категория | Протяженность в границах МО км |
| --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения |
| «Иркутск – Усть-Ордынский - Жигалово» - Гаханы – Ахины | IV | 21,44 |
| «Гаханы - Муромцовка» | IV | 3,5 |
| «Гаханы - Зурцаган» | IV | 5,631 |
| Автомобильные дороги общего пользования местного значения |
| - | V | 8,59 |
| Итого: | 39,161 |

Пассажирский транспорт.

В муниципальном образовании «Гаханское» пассажирские перевозки осуществляют частные перевозчики (индивидуальные предприниматели) на подвижном составе малой вместимости. Объемы перевозок пассажиров, из-за отсутствия отчетности определить не представляется возможным. Межпоселковые передвижения население МО осуществляет на личном транспорте.

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть населённых пунктов муниципального образования « Гаханское» имеет линейную структуру. Большинство автомобильных дорог общего пользования местного значения имеют гравийное и грунтовое покрытие.

Перечень и характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов представлен в таблице 5.2.

Таблица 5.2. Перечень и характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения.

| Наименование улиц и дорог | Реестровый номер | Протяженность м | Покрытие, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Гравийно-щебеночное | Грунт |
| с. Гаханы |
| ул. Горького | - | 1380 | 1380 |  |
| пер.Школьный | - | 605 | 605 |  |
| ул. Ватутина | - | 600 | 600 |  |
| ул. Советская | - | 1183 | 1183 |  |
| ул. Ленина | - | 415 | 415 |  |
| ул. Ровинского | - | 415 | 415 |  |
| ул. Нижний Бажехан | - | 1850 | 1850 |  |
| ул. Октябрьская | - | 1117 | 1117 |  |
| ул. Балтахинова | - | 901 | 901 |  |
| ул. Бардаханова | - | 633 | 633 |  |
| ул. Доржи Банзарова | - | 1210 | 1210 |  |
| ул. Нижний Гахан | - | 1221 | 1221 |  |
| ул. Гагарина | - | 365 | 365 |  |
| ул. Подстанция | - | 209 | 209 |  |
| Проезды | - | 3258 | 3258 |  |
| Итого: | 15362 | 15362 |  |
| п. Бозой |
| ул. Советская | - | 311 | 311 |  |
| ул. Свердлова | - | 365 | 365 |  |
| ул. Кирова | - | 500 | 500 |  |
| ул. Дзержинского | - | 510 | 510 |  |
| ул. Гагарина | - | 413 | 413 |  |
| ул. Калинина | - | 618 | 618 |  |
| ул. Октябрьская | - | 883 | 883 |  |
| ул. Ленина | - | 2025 | 2025 |  |
| ул. Матросова | - | 376 | 376 |  |
| ул. Батальонная | - | 396 | 396 |  |
| ул. Трактовая | - | 318 | 318 |  |
| ул. Набережная | - | 1521 | 1521 |  |
| Проезды | - | 4309 | 4309 |  |
| Итого: | 12545 | 12545 |  |
| д. Зурцан |
| - | 2787 | 2787 |  |
| Итого: | 2787 | 2787 |  |

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

На территории муниципального образования « Гаханское» объекты обслуживания и эксплуатации автомобилей (стоянки  автомобилей, автозаправочные станции (АЗС), станции технического обслуживания (СТО), пункты мойки автомобилей, устройства аварийно-вызывной службы, ГАИ) отсутствуют.

Хранение личного автотранспорта осуществляется непосредственно на территории усадебной застройки.

Анализ существующего состояния

Основные проблемы:

- неудовлетворительное техническое состояние улиц и дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- улично-дорожная сеть не соответствует нормативным требованиям;

- отсутствуют тротуары

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации

Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта(железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения :

- Строительство железной дороги Усть-Кут (ст.Лена) – Жигалово – Иркутск (протяжённость и трассировку необходимо уточнить на дальнейших стадиях проектирования)

Мероприятия, предложенные Схемой территориального планирования Иркутской области, утвержденные постановление Правительства Иркутской области от 6 марта 2019 г. №203-пп:

- Строительство и реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения «Иркутск – Усть-Ордынский - Жигалово» - Гаханы – Ахины (Местоположение: Гаханы-Муромцовка, Гаханы-Зурцаган, Муромцовка-Хуты);

### 5.2. Транспортная инфраструктура. Проектные предложения

Улично-дорожная сеть

В части развития улично-дорожной сети населённых пунктов муниципального образования « Гаханское» предлагается:

- Введение дифференциации улично-дорожной сети по категориям в соответствии с требованиями обязательными пунктами СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- Для движения пешеходов вдоль улиц и проездов необходимо предусмотреть устройство тротуаров для пропуска всех групп населения;

- Покрытие улично-дорожной сети предлагается устраивать капитального типа из асфальтобетона.

Характеристики улично-дорожной сети населённых пунктов муниципального образования « Гаханское» на расчетный срок представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3. Характеристики улично-дорожной сети населённых пунктов муниципального образования « Гаханское».

| Категория | Мероприятие | Протяженность км |
| --- | --- | --- |
| с. Гаханы |
| Главная улица | всего | 1,380 |
|  | реконструкция | 1,380 |
| Улица в жилой застройке, в том числе: | всего | 14,423 |
|  | строительство | 0,441 |
|  | реконструкция | 13,982 |
| Итого: | 15,803 |
| п. Бозой |
| Главная улица | всего | 2,025 |
|  | реконструкция | 2,025 |
| Улица в жилой застройке, в том числе: | всего | 11,175 |
|  | строительство | 0,655 |
|  | реконструкция | 10,520 |
| Итого: | 13,200 |
| с. Гаханы, мкрн. Зурцан |
| Улица в жилой застройке, в том числе: | всего | 2,787 |
|  | реконструкция | 2,787 |
| Итого | 2,787 |
| Общая протяженность УДС на расчетный срок: | 31,790 |

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

Объекты обслуживания и эксплуатации автомобилей на территории муниципального образования « Гаханское» не предусматривается.

Хранение личного автотранспорта осуществляется непосредственно на территории усадебной застройки.

Раздел 6. Инженерная инфраструктура

## 6.1. Водоснабжение

Существующее состояние

Источником водоснабжения муниципального образования «Гаханское» являются подземные воды. Централизованного водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования нет.

с. Гаханы

В с. Гаханы источником водоснабжения служат две отдельные артезианские скважины. В настоящее время в рабочем состоянии находится одна скважина, качество воды которой не соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 и может использоваться только в технических целях.

п. Бозой

В п.Бозой водоснабжение осуществляется от одной действующей скважины. Вода не используется для питьевых целей, так как ее качество не соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Для питьевых целей население использует индивидуальные источники водоснабжения.

На территории поселка расположены: УК 272/11 женская колония общего режима; УК 272/40 колония-поселение и УК 272/44, имеющие собственные локальные системы водоснабжения.

Водозабор подземных вод осуществляется на основании лицензии УОР 00059 ВЭ (зарегистрирована 13.08.2003 г.), выданной ГУП учреждению Бозойского объединения исправительных колоний Главного Управления исполнения наказаний Минюста России по Иркутской области, на добычу питьевых подземных вод для хозпитьевого водоснабжения сельских населенных пунктов из шести рассредоточенных скважин на территории п. Бозой.

Проблемы по обеспечению населения доброкачественной питьевой водой:

- отсутствие систем водоснабжения в населенных пунктах;

- отсутствие контроля качества питьевой воды;

- отсутствие водоподготовки на водозаборах.

Часть населения использует в качестве источников водоснабжения индивидуальные скважины, колодцы и близлежащие водоемы.

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района и поселения

Схемой территориального планирования Иркутской области мероприятия по развитию системы водоснабжения на территории муниципального образования «Гаханское» не предусматриваются.

Схемой территориального планирования муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» предусматривается следующие мероприятия по развитию системы водоснабжения на территории муниципального образования «Гаханское»:

- регенерация, восстановление артезианских скважин;

- ликвидация бездействующих скважин, при условии невозможности их использования для технических нужд;

- применение новых технологий при обеззараживании воды;

- организация систем водоподготовки в населенных пунктах, где качество воды не отвечает требованиям СанПиН 2.1.1074-01.

- установка локальных фильтров доочистки воды в детских, школьных и учреждениях здравоохранения.

- организация зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- проведение разведки запасов подземных вод в тех сельских поселениях, где она не производилась или где с момента последних изысканий прошло более 25 лет.

- строительство новых водозаборов и сетей водоснабжения;

- включение ряда населенных пунктов в федеральные программы по модернизации систем водоснабжения.

Генеральным планом муниципального образования «Гаханское» предусмотрены следующие мероприятия по развитию системы водоснабжения:

с. Гаханы

- строительство водозаборного узла ориентировочной проектной производительностью 150 м3/сут и всесезонной водопроводной сети, оборудованной водоразборными колонками.

п. Бозой

- строительство водозаборного узла ориентировочной проектной производительностью 200 м3/сут и всесезонной водопроводной сети, оборудованной водоразборными колонками.

Проектное решение

Для расчёта расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды принято удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» табл. 1. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтённые расходы составляет 10% от расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. Расход воды на полив улиц и зеленых насаждений 50 л/сут на 1 человека. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления принят 1,1. В таблице 6.1 представлены расчётные расходы водопотребления.

Таблица 6.1.  Расчетные расходы водопотребления

| Наименование поселения | Численность населения на расчетный срок, тыс. чел. | Удельная норма водопотребления, л/сут·чел | Суточный расход, м3/сут | Макс. Расход, м3/сут, К=1,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с. Гаханы | 0,7 | 150 | 105,0 | 115,5 |
| п. Бозой | 2,4 |  | 360,0 | 396,0 |
| Итого | 3,1 |  | 465,0 | 511,5 |
| Промышленные предприятия и неучтенные расходы 10% | - | - | 46,5 | 51,1 |
| Итого по муниципальному образованию «Гаханское» |  |  | 511,5 | 562,6 |
| Полив зеленых насаждений | 3,1 | 50 | 155 | 170,5 |
| Итого |  |  | 666,5 | 733,1 |

Хозяйственно-питьевой водопровод предусматривается использовать и для подачи воды на пожаротушение. Согласно СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения», табл.1 и п. 6.3, принят расход воды на наружное пожаротушение-5 л/с; количество одновременных пожаров-1; продолжительность пожара 3 часа. Расход воды на внутреннее пожаротушение, согласно СП 10.13130.2009, табл.1, составляет 2 струи по 2,5 л/с.

Требуемый противопожарный запас воды составит: (10 х 3600 х 3) : 1000 = 108 м3.

Неприкосновенный противопожарный запас будет храниться в баках водонапорных башен и в противопожарных водоемах.

Проектные предложения сводятся к предложениям по развитию систем водоснабжения населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Гаханское».

Принимая во внимание проектную численность населения и значительное расстояние между населенными пунктами, проектом предлагается организация независимых систем водоснабжения.

с. Гаханы

Учитывая проектную численность населения и отсутствие системы питьевого водоснабжения в населенном пункте, для организации стабильного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения с. Гаханы предлагается строительство водозаборного узла ориентировочной проектной производительностью 170 м3/сут и всесезонной водопроводной сети, оборудованной водоразборными колонками. Здания, занятые под объекты соцкультбыта, в первую очередь предлагается оборудовать внутренним водопроводом.

Предварительный состав водозаборных сооружений: артезианские скважины, оборудованные насосами первого подъема, водопроводная насосная станция 2-го подъема, станция водоподготовки и резервуары запаса воды.

Специфика условий работы систем водоснабжения малых и средних населённых пунктов заключается в необходимости внедрения таких методов и такого оборудования, которые при минимальных затратах на обслуживание обеспечивали бы надёжную работу по доведению подаваемой воды до нормативного качества.

ЗСО водозабора должны быть обустроены в соответствии с  требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Разработку проекта на строительство централизованной системы водоснабжения в населенном пункте надлежит заказать специализированной организации.

На графических материалах проекта площадка водозаборных сооружений показана условно.

Выбор площадки под новые водозаборные сооружения питьевого назначения производится только после получения гидрогеологических заключений на возможность отбора требуемого количества воды и оформления лицензии на пользование подземными недрами.

В населенном пункте необходимо организовать контроль качества питьевой воды, потребляемой населением из индивидуальных источников водоснабжения.

п. Бозой

Учитывая проектную численность населения и отсутствие системы питьевого водоснабжения в населенном пункте, для организации стабильного хозяйственно-питьевого водоснабжения населения п. Бозой предлагается строительство водозаборного узла ориентировочной проектной производительностью 560 м3/сут и всесезонной водопроводной сети, оборудованной водоразборными колонками. Здания, занятые под объекты соцкультбыта, в первую очередь предлагается оборудовать внутренним водопроводом.

Предварительный состав водозаборных сооружений: артезианские скважины, оборудованные насосами первого подъема, водопроводная насосная станция 2-го подъема, станция водоподготовки и резервуары запаса воды (водонапорная башня).

Специфика условий работы систем водоснабжения малых и средних населённых пунктов заключается в необходимости внедрения таких методов и такого оборудования, которые при минимальных затратах на обслуживание обеспечивали бы надёжную работу по доведению подаваемой воды до нормативного качества.

ЗСО водозабора должны быть обустроены в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Разработку проекта на строительство централизованной системы водоснабжения в населенном пункте надлежит заказать специализированной организации.

На графических материалах проекта площадка водозаборных сооружений показана условно.

Выбор площадки под новые водозаборные сооружения питьевого назначения производится только после получения гидрогеологических заключений на возможность отбора требуемого количества воды и оформления лицензии на пользование подземными недрами.

В населенном пункте необходимо организовать контроль качества питьевой воды, потребляемой населением из индивидуальных источников водоснабжения.

Для п. Бозой существует второй вариант развития системы хозяйственно-питьевого водоснабжения – это подключение к существующей системе централизованного водоснабжения ГУП учреждения Бозойского объединения исправительных колоний, с 560 м3/сут.

6.1.1. Хозяйственно-бытовая канализация

Существующее состояние

В населённых пунктах муниципального образования системы канализации отсутствуют, население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. ЖБО не вывозятся и утилизируются на приусадебных участках.

Исправительные колонии, расположенные на территории п. Бозой, имеют собственную локальную систему водоотведения.

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района и поселения

Схемой территориального планирования Иркутской области мероприятия по развитию системы водоотведения на территории муниципального образования «Гаханское» не предусматриваются.

Схемой территориального планирования муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» следующие мероприятия по развитию системы водоотведения на территории муниципального образования «Гаханское»:

- строительство централизованных систем водоотведения в населенных пунктах района с численностью жителей более 400-500 человек;

- строительство канализационных накопительных резервуаров необходимого объема в населенных пунктах с численностью менее 400 человек;

- организация регулярного вывоза бытовых стоков на очистные сооружения.

Генеральным планом муниципального образования «Гаханское» предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство локальных очистных сооружений полной биологической очистки модульного типа заводского изготовления ориентировочной проектной производительностью 100 м3/сут в с. Гаханы;

- реконструкция очистных сооружений УФСИН с увеличением производительности до 150 м3/сут в п. Бозой;

- строительство самотечных коллекторов, КНС.

Проектное решение

Согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» п.5.1.1 расчётное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод принято равным удельному среднесуточному (за год) водопотреблению на хозяйственно-питьевые нужды без учета расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений. В табл. 6.2 представлены расчётные расходы водоотведения.

Таблица 6.2.  Расчетные расходы водоотведения

| Наименование поселения | Численность населения на расчетный срок, тыс. чел. | Удельная норма водопотребления, л/сут·чел | Суточный расход, м3/сут | Макс. Расход, м3/сут, К=1,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с. Гаханы | 0,7 | 150 | 105,0 | 115,5 |
| п. Бозой | 2,4 |  | 360,0 | 396,0 |
| Итого | 3,1 |  | 465,0 | 511,5 |
| Промышленные предприятия и неучтенные расходы 10% | - | - | 46,5 | 51,1 |
| Итого по муниципальному образованию «Гаханское» |  |  | 511,5 | 562,6 |

Проектом предлагается строительство централизованной системы канализации в с. Гаханы и п. Бозой.

с. Гаханы

Настоящим проектом предлагается строительство централизованной системы водоотведения бытовых стоков с очистными сооружениями полной биологической очистки модульного типа заводского изготовления ориентировочной проектной производительностью 130 м3/сут.

Площадку для строительства очистных сооружений предлагается разместить в южной части с. Гаханы. Сброс очищенных стоков будет производиться в р. Куда рассеивающим выпуском ниже по течению жилой застройки.

Учитывая климатические условия, а также промерзание рек в зимнее время, на зимний период сброс очищенных стоков предлагается осуществлять на поля намораживания.

Точный выбор площадки под размещение очистных сооружений, их состав и производительность будут определяться при разработке специализированного проекта в соответствии с нормативными требованиями.

В с. Гаханы предусматривается строительство системы самотечных коллекторов, принимающих сточные воды от жилой застройки, и передающих их через КНС на очистные сооружения.

Для водоотведения сточных вод от индивидуальной не канализованной застройки рекомендуется применять автономные системы канализации с отводом сточных вод в септики или водонепроницаемые выгреба. Для своевременной откачки сточных вод из выгребов и их транспортировки на проектируемые очистные сооружения необходимо приобретение достаточного количества ассенизационного транспорта.

Для приема сточных вод от не канализованной застройки на очистных сооружениях предлагается строительство сливной станции.

п. Бозой

Настоящим проектом предлагается строительство централизованной системы водоотведения бытовых стоков пропускной способностью 440 м3/сут.

В поселке предусматривается строительство системы самотечных коллекторов, принимающих сточные воды от жилой застройки, и передающих их через КНС на очистные сооружения ГУП учреждения Бозойского объединения исправительных колоний. Существующие очистные сооружения УФСИН подлежат реконструкции с увеличением производительности на 440 м3/сут.

Такой вариант организации водоотведения бытовых стоков от населенного пункта является экономически целесообразным, так как реконструкция существующих очистных сооружений потребует меньших финансовых затрат, по сравнению со строительством новых.

Для водоотведения сточных вод от индивидуальной не канализованной застройки рекомендуется применять автономные системы канализации.

Для своевременной откачки сточных вод из выгребов и их транспортировки на проектируемые очистные сооружения необходимо приобретение достаточного количества ассенизационного транспорта.

Для приема сточных вод от не канализованной застройки на очистных сооружениях предлагается строительство сливной станции.

### 6.2. Санитарная очистка территории (ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ согласно Приложению 1 к Техническому заданию)

### Существующее положение

Ежегодно на территории Гаханского сельского поселения в среднем образуется около 1578 тонн/год твердых коммунальных отходов. Норма накопления твердых коммунальных отходов принята 0,489 тонн/чел, в соответствии с данными территориальной схемой обращения с отходами, в Иркутской области.

В настоящее время на территории Гаханского МО действует следующая система обращения с твердыми бытовыми отходами:

- Вывоз отходов осуществляется на полигон временного хранения (земельный участок 85:06:000000:2875), расположенный в 2,4 км юго-восточнее от п. Усть-Ордынский.

- Установлены контейнерные площадки (10 контейнерных площадок на 50 контейнеров) в с. Гаханы и п. Бозой.

- В границах поселения расположены 3 свалки вблизи с. Гаханы и п. Бозой. (Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Иркутской области № 22 - мпр от 29 мая 2020 г.).

На территории Гаханского МО расположены пять действующих кладбищ:

- вблизи д. Зурцаган (земельный участок 85:06:030401:61) – 0,077 га;

- вблизи с. Гаханы (земельный участок 85:06:030404:215) – 0,12 га;

- вблизи с. Гаханы (земельный участок 85:06:030405:52) – 0,25 га;

- вблизи с. Гаханы (земельный участок 85:06:030401:62) – 1,21 га.

- вблизи п. Бозой – 1,22 га.

Скотомогильники на территории отсутствуют (см. Приложение 3).

### Проектное решение

Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Иркутской области предусмотрены следующие мероприятия:

- Объекты размещения отходов на территории не предусмотрены;

- Транспортировка отходов Гаханского МО планируется на полигон ТБО в г. Иркутске, 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП «Спецавтохозяйство» в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/планируемый объект размещения отходов в п. Усть-Ордынский.

### Проектные решения генерального плана

В связи с проектируемым жилищным строительством, расширением и строительством объектов общественного назначения и ростом численности населения на перспективу предполагается увеличение объёмов ТБО и ориентировочно составит 1578 тонн/год на расчётный срок.

Вывоз отходов будет осуществляться региональной компанией «РТ-НЭО ИРКУТСК» на Полигон ТБО в г. Иркутске 5-й км Александровского тракта Иркутский район МУП "Спецавтохозяйство" в ГРОРО № 38-00033-З-00758-281114/планируемый объект размещения отходов в п. Усть-Ордынский.

Проектом предусматриваются мероприятия по сбору и удалению ТБО по следующей схеме по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Для удаления отходов применяется система несменяемых сборников.

Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, мест отдыха населения на расстояние не менее 20, но не более 100 м. Площадки для контейнеров должны иметь: ровное асфальтовое или бетонное покрытие, уклон в сторону проезжей части 0,02%, ограждение зелеными насаждениями или какое-либо другое ограждение (кирпичное, сетчатое, бетонное и т.п.).

Отходы, образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий и др. объектов вывозится транспортом строительных организаций.

Свалки подлежат рекультивации с последующим вывозом. Ликвидация, вывоз на полигон ТБО в г. Иркутске, расположенный на 5-м км Александровского тракта Иркутского района, эксплуатируемый МУП "Спецавтохозяйство" № в ГРОРО 38-00033-З-00758-281114 /Планируется обезвреживание на мобильных установках.

Размещение кладбищ не планируется, емкость существующих достаточна.

Скотомогильники на территории не планируются. (см. Приложение 3).

## 6.3. Дождевая канализация

6.3.1. Существующее состояние

Организованное отведение поверхностного стока в муниципальном образовании «Гаханское» не производится. Сети и сооружения дождевой канализации в настоящее время отсутствуют.

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района и поселения

Схемой территориального планирования Иркутской области мероприятия по развитию системы дождевой канализации на территории муниципального образования «Гаханское» не предусматриваются.

Схемой территориального планирования муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» предусматривается строительство очистных сооружений ливневой канализации; территории муниципального образования «Гаханское».

Генеральным планом муниципального образования «Гаханское» предусматривается строительство системы дождевой канализации.

6.3.2. Проектное решение

Организация сбора и отвода поверхностного стока с территорий поселений является одной из важных проблем благоустройства территории. Неорганизованный поверхностный сток вызывает размыв отдельных участков, особенно склонов оврагов и рек, образование промоин и оползней. Организация поверхностного стока имеет особенно важное значение для территорий с высоким уровнем грунтовых вод, оползневых и оползнеопасных территорий.

С целью организации поверхностного стока на территориях населенных пунктов рекомендуется использовать открытую систему дождевой канализации и существующие тальвеги и ручьи. Открытая система дождевой канализации предусматривается на территориях индивидуальной застройки в виде лотков и канав с расположением их вдоль дорог и сбросом в водотоки. На территории капитальной и коттеджной застройки предусматривается устройство сети закрытых коллекторов. Выполнение этих мероприятий будет способствовать также понижению уровня грунтовых вод, уменьшению заболоченности прилегающих территорий, очищению воды в водотоках, т.е. улучшению экологического состояния окружающей среды.

Согласно требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, стоки перед выпуском в водоем необходимо подвергать очистке на очистных сооружениях дождевой канализации.

Для подачи воды на очистное сооружение на коллекторе дождевой канализации необходимо строительство распределительной камеры, имеющей устройство, направляющее загрязнённую воду из коллектора в трубопровод, подводящий ее к очистному сооружению.

Перед сбросом поверхностного стока в водоприемник необходимо обеспечить очистку наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий. На очистные сооружения должно подаваться не менее 70 % объема поверхностного стока.

Выпуск поверхностных сточных вод после очистки на очистном сооружении дождевой канализации предусмотрен в р. Куда.

Для очистки поверхностного стока предусмотрено строительство пруда – отстойника механического отстаивания с устройствами для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов, с фильтрами доочистки. Эффективность очистки на прудах отстойниках (при времени отстаивания 2 часа) составляет 80 %, эффект отстоя в прудах (при времени отстаивания 4 часа) – 85 %. Пиковые расходы дождей редкой повторяемости практически условно чистыми сбрасываются в водоприёмник.

После очистки качество воды должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 к санитарной охране водных объектов и соблюдении нормативов качества воды в пунктах водопользования.

Способы и методы отвода поверхностных вод с территории жилой застройки, производительность, состав сооружений уточняются на последующих стадиях проектирования.

## 6.4. Электроснабжение

6.4.1. Существующее состояние

Электроснабжение потребителей, расположенных на территории муниципального образования «Гаханское» осуществляется от центров питания энергоснабжающей компании ОАО «ИЭСК».

По территории муниципального образования проложены ЛЭП напряжением 35 и 10 кВ. ВЛ 35 кВ проложена от ПС 110/35/10 кВ «Усть-Орда» на ПС 35/10 кВ с. Гаханы и ПС 35/10 кВ п.Бозой.

Основными распределительными сетями являются сети напряжением 10 кВ, выполненные на металлических и железобетонных опорах. ВЛ 10 кВ проложены со стороны ПС 35/10 кВ с. Гаханы и ПС 35/10 кВ п.Бозой, имеют двойное резервирование, что увеличивает надежность электроснабжения потребителей.

с.Гаханы

Потребители получают электроэнергию от ПС 35/10 кВ расположенной в с.Гаханы. ПС 35/10 кВ получает питание со стороны ПС 110/35/10 кВ «Усть-Орда», оборудована двумя трансформаторами по 4 МВА каждый. ПС введена в строй 1977 году. Техническое состояние – удовлетворительное.

Распределение электроэнергии осуществляется от семи КТП 10/0,4 кВ по сетям 10 кВ, эксплуатируемым Эхирит-Булагатским РЭС.

Проектируемую территорию пересекают воздушные и кабельные линии напряжением 10 кВ и 0,4 кВ. Электрические сети ВЛ-10, ВЛ-0,4 выполнены, в основном, воздушными, двухцепными.

п.Бозой

Потребители планируемой территории получают электроэнергию от ПС 35/10 кВ, которая расположена в п.Бозой. ПС получает питание со стороны ПС 110/35/10 кВ «Усть-Орда». ПС оборудована трансформаторам 4 МВА. Техническое состояние – удовлетворительное.

Распределение электроэнергии осуществляется через два КТП 10/0,4 кВ оборудованными трансформаторами мощностью 630 кВА и семь КТП 10/0,4 кВ оборудованными трансформаторами мощностью от 160 до 400 кВА по сетям 10 кВ, эксплуатируемой Эхирит-Булагатским РЭС.

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района и поселения

Схемой территориального планирования Российской федерации в области энергетики на территории муниципального образования «Гаханское» отсутствуют существующие и планируемые объекты федерального значения.

Схемой территориального планирования Иркутской области мероприятия по развитию системы электроснабжения на территории муниципального образования «Гаханское» не предусматриваются.

Схемой территориального планирования муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы электроснабжения:

- содействие развитию использования источников энергии путем формирования и реализации соответствующих региональных целевых программ;

- повышение надежности работы системы энергоснабжения;

- ежегодная реконструкция и осуществление деятельности по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Генеральным планом муниципального образования «Гаханское» предусмотрены следующие мероприятия:

- переложить магистральные или распределительные линии электропередач, отработавшие ресурс, с увеличением их пропускной способности;

- строительство расчетного количества ТП (2х250 кВА), питание предусмотреть от  ПС 35/10 кВ «Гаханы» и ПС 35/10 кВ  «Бозой» воздушными линиями 10 кВ с подвеской проводов СИП;

- проложить питающие кабельные линии 10 кВ от РУ-10 кВ до новых ТП-10/0,4 кВ.

6.4.2. Проектное решение

Подсчет электрических нагрузок выполнен с учетом всех потребителей, расположенных или намеченных к размещению в муниципальном образовании «Гаханское».

Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с РД34.20.185-94 «Инструкцией по проектированию городских сетей», с учетом «Нормативов для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденных  приказам Минтопэнерго России от 29 июня 1999 г. № 213, а также с учетом СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Расчеты нагрузок представлен в таблице 6.3.

Таблица 6.3.  Нагрузки нового жилищного строительства

| Наименование потребителей | Удельная нагрузка | Единица измерения | Расчетная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| Индивидуальные жилые дома, 8,9 тыс. м2 | 20,7 | кВт/м2 | 184,23 |
| Детское дошкольное образовательное учреждение 1х60 мест с. Гаханы | 0,46 | кВт/ место | 27,6 |
| Детское дошкольное образовательное учреждение 1х110 мест п. Бозой | 0,46 | кВт/ место | 50,6 |
| Клубное учреждение 1х150 мест с. Гаханы | 0,46 | кВт/ место | 69,0 |
| Клубное учреждение 1х100 мест п. Бозой | 0,46 | кВт/ место | 46,0 |
| Магазины 2х100м2 торговой площади с. Гаханы | 0,25 | кВт/ м2 площади пола | 50,0 |
| Магазины 1х100м2 торговой площади п. Бозой | 0,25 | кВт/ м2 площади пола | 25,0 |
| Магазины 1х150м2 торговой площади п. Бозой | 0,25 | кВт/ м2 площади пола | 37,5 |
| Тепловая нагрузка | - | - | 146,5 |
| Итого | 332,7 |

Прирост электрических нагрузок на расчетный срок в муниципальном образовании «Гаханское» составит 332,7 кВт.

Покрытие планируемого роста электрических нагрузок на территории муниципального образования «Гаханское» предусматривается от ПС 35/10 кВ «Гаханы» и ПС 35/10 кВ «Бозой».

Основные мероприятия по усовершенствованию системы электроснабжения направлены на обеспечение гарантированного подключения к сетям электроснабжения планируемых потребителей электрической энергии, а также на повышение надежности электроснабжения существующих.

Для электроснабжения планируемых к размещению потребителей потребуется строительство новых или реконструкция существующих распределительных сетей 10/0,4 кВ. Необходимое количество вновь строящихся и реконструируемых распределительных сетей и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ уточняется на стадии проектирования.

Существующие ТП 10/0,4 кВ и распределительные сети 0,4-10кВ предлагается сохранить с последующей их заменой по мере физического износа.

## 6.5. Теплоснабжение

6.5.1 Существующее состояние

В настоящее время теплоснабжение муниципального образования «Гаханское» как централизовано – от отопительных котельных, так и децентрализовано – от индивидуальных теплогенераторов, работающих, преимущественно, на электричестве, угле, дровах.

с. Гаханы, п. Бозой

В с. Гаханы действует котельная мощностью 0,05 Гкал/час. Основное топливо – уголь. Котельная обслуживает клуб, больницу и школу.

Маломощная котельная, расположенная в п.Бозой отапливает штаб, пождепо, склад и ведомственную гостиницу.

Остальные потребители используют печное отопление.

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района и поселения

Схемой территориального планирования Иркутской области мероприятия по развитию системы теплоснабжения на территории муниципального образования «Гаханское» не предусматриваются.

Схемой территориального планирования муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» не предусмотрены мероприятия по развитию системы теплоснабжения.

Генеральным планом муниципального образования «Гаханское» предусмотрены следующие мероприятия по развитию системы теплоснабжения:

- Реконструкция котельной с расширением до 1,5 Гкал/час в с.Гаханы.

- Реконструкция котельной с расширением до 2,6 Гкал/час в п.Бозой.

- Замена и реконструкция тепловых сетей котельных в с.Гаханы и п.Бозой.

- Применение энергосберегающих технологий.

6.5.2. Проектное решение

Объём дополнительной потребности жилого фонда к расчётному сроку генерального плана составит всего 8,9 тыс. м2 общей площади. Весь новый жилищный фонд муниципального образования формируется за счет малоэтажной усадебной застройки. В населенных пунктах планируются также объекты социального и культурно- бытового обслуживания. Существующий жилищный фонд сохраняется во всех населённых пунктах.

Расчет тепловых нагрузок для нового строительства определён по удельным характеристикам расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию по таблицам 13 или 14 СП 50.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Расходы воды на горячее водоснабжение определены в соответствии с СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Все расчетные данные приведены в таблице 6.4.

В соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология». Актуализированная редакция СНиП 23- 01- 99 температурный режим территории характеризуется следующими климатическими данными: средняя температура отопительного периода минус 11,1 ºС, продолжительность отопительного периода 253 суток, расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции минус 48°С.

Таблица 6.4.  Расчетные тепловые нагрузки проектируемых зданий

| Жилые здания | Общественные здания |
| --- | --- |
| Общая площадь, тыс. м2 | Тепловые нагрузки Гкал/час | Наименование | Тепловые нагрузки Гкал/час |
|  | Qо | Qгвс.ср |  | Qо | Qв | Qгвс.ср |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| малоэтажные жилые дома усадебного типа 8,9 | 0,820 | 0,138 | Детское дошкольное образовательное учреждение 1х60 мест с. Гаханы | 0,075 | 0,033 | 0,008 |
|  |  |  | Детское дошкольное образовательное учреждение 1х110 мест. п. Бозой | 0,140 | 0,060 | 0,015 |
|  |  |  | Клубное учреждение 1х150 мест. с. Гаханы | 0,183 | 0,078 | 0,003 |
|  |  |  | Клубное учреждение 1х100 мест. п. Бозой | 0,122 | 0,052 | 0,002 |
|  |  |  | Магазины 2х100м2 торговой площади с. Гаханы | 0,045 | - | 0,0002 |
|  |  |  | Магазины 1х100м2 торговой площади п. Бозой | 0,022 | - | 0,0001 |
|  |  |  | Магазины 1х150м2 торговой площади п. Бозой | 0,034 | - | 0,00015 |
| итого | 0,820 | 0,138 |  | 0,621 | 0,223 | 0,028 |
|  | 0,958 |  | 0,872 |
|  | 1,830 |

Планируемый прирост тепловой нагрузки жилищной застройки и основных учреждений культурно-бытового обслуживания составит на расчетный срок 1,830 Гкал/час.

Теплоснабжение новых объектов культурно-бытового обслуживания осуществить от существующих котельных, которые при необходимости реконструировать и расширить.

От котельной до потребителя тепловые сети проложить в двухтрубном - надземном или подземном (канальном) исполнении.

Теплоснабжение части индивидуальной жилой застройки предусмотреть децентрализованным – от современных, экологически чистых автоматизированных тепловых установок, основным топливом для которых будет являться электричество, уголь или дрова. Установка теплогенераторов предусматривается в каждом доме (квартире).

Для покрытия тепловых нагрузок потребуются следующие мероприятия:

На расчетный срок:

- Реконструкция котельной с расширением до 0,7 Гкал/час в с.Гаханы.

- Реконструкция котельной с расширением до 1,5 Гкал/час в п.Бозой.

- Замена и реконструкция тепловых сетей котельных в с.Гаханы и п.Бозой.

- Подключение объектов социального назначения к существующему централизованному источнику тепла с.Гаханы.

- Подключение новых объектов культурно-бытового обслуживания с тепловой нагрузкой к существующим централизованным источникам тепла п.Бозой.

- Применение энергосберегающих технологий.

## 6.6. Газоснабжение

6.6.1. Существующее положение

В муниципальном образовании «Гаханское» в настоящее время газоснабжение природным газом отсутствует.

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района и поселения

Схемой территориального планирования муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» предусмотрены мероприятия по развитию системы газоснабжения после реализации программы Генеральной схемой газоснабжения и газификации Иркутской области.

Генеральным планом муниципального образования «Гаханское» мероприятия по развитию системы газоснабжения не предусматриваются.

Схемой территориального планирования Иркутской области, утверждённой 2 ноября 2012 года №607 и изменениями, внесёнными в схему территориального планирования Иркутской области, утверждёнными 6 марта 2019 года №203-пп, планируется прокладка магистрального газопровода регионального значения «Ковыктинское ГКМ- Саянск- Ангарск- Иркутск» в направление г. Тайшет.

6.6.2 Проектное предложение

Генеральной схемой газоснабжения и газификации Иркутской области, скорректированной в 2014 году ОАО «Газпром промгаз», в перспективе в населённые пункты муниципального образования «Гаханское» планируется подача природного газа. Газификация населённых пунктов муниципального образования «Гаханское» природным сетевым газом предусматривается от магистрального газопровода «Ковыктинское ГКМ-Саянск-Ангарск-Иркутск», планируемого в направление г. Тайшет. Источником газоснабжения планируется ГРС Усть-Ордынский. Развитие системы газоснабжения и газификации будет предусматриваться во всех населенных пунктах муниципального образования. Суммарный расход газа всех населённых пунктов, учтённый в Генеральной схеме газоснабжения и газификации Иркутской области, составляет 1781,0 м3/час. Развитие системы газоснабжения и газификации и объёмы расхода газа этих населённых пунктов будут рассматриваться на последующих стадиях проектирования.

## 6.7. Телефонизация, радиофикация и телевидение

6.7.1. Существующее положение

Основным оператором, предоставляющим услуги фиксированной телефонной связи в муниципальном образовании «Гаханское», является ОАО «Ростелеком». На территории с.Гаханы расположена АТС монтированной емкостью 100 номеров, с возможностью расширения. АТС связана по волоконно-оптическому кабелю связи с центральной АТС расположенной в п. Усть-Ордынский, а также имеет выход на автоматическую междугородную и международную сеть. В п.Бозой расположен распределительный телефонный шкаф.

Расположение таксофонов в населенных пунктах МО Гаханское:

с.Гаханы - отделение почтовой связи,

п.Бозой – КПП колонии.

Услуги сотовой связи в цифровом и аналоговом стандартах предоставляют крупнейшие операторы сотовой связи в Сибири - «Tele2», «МТС», «Мегафон», «Билайн». На территории муниципальном образовании «Гаханское» расположены три антенно-мачтовых сооружения ООО «Т2 Мобайл».

Доступ в интернет осуществляется через операторов сотовой связи.

Телеграфная связь и передача данных для жителей осуществляется аппаратными средствами Иркутского телеграфа по существующим цифровым междугородным каналам. Существующие аппаратные средства осуществляют все виды современной связи

Телевидение на территории муниципальном образовании «Гаханское» представляет Федеральное государственное унитарное предприятие «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» филиал Иркутской ОРТПЦ, расположенный в пос. Усть-Ордынский.

Планируемые для размещения объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района и поселения

Схемой территориального планирования муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» строительство объектов связи, телевидения и радиовещания на территории муниципального образования «Гаханское» не предусматривается.

Генеральным планом муниципального образования «Гаханское» предусматриваются следующие мероприятия:

- проведение мероприятий по удовлетворению растущих потребностей в услугах связи и ускоренное развитие телекоммуникационной инфраструктуры в организациях МО «Гаханское»;

- обеспечение стопроцентной телефонизации  существующей и планируемой жилой застройки;

- модернизация существующей АТС с переводом на цифровое оборудование;

- вынести с застраиваемой территории канализацию или кабели связи, мешающие строительству по техническим условиям владельцев;

- при необходимости доложить в существующей телефонной канализации необходимое количество каналов и заменить телефонные колодцы;

- от существующей телефонной канализации построить новую канализацию до проектируемых зданий с количеством каналов согласно полученным ТУ;

- проложить кабели связи от АТС или существующих телефонных шкафов ШР до проектируемых зданий в каналах существующей и вновь построенной телефонной канализации;

- создание в населенных пунктах МО интернет-кафе;

- создание телеканалов высокой четкости и спутниковой телерадиотрансляции.

6.7.2. Проектное решение

Обеспечение проектируемой потребности в услугах стационарной телефонной связи на рассматриваемой территории предлагается за счёт расширения существующих на смежных территориях объектов связи.

В сфере беспроводной радиотелефонной связи предполагается дальнейшее расширение списка услуг сотовой связи и снижение их стоимости.

В перспективе также предполагается развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение информационного диапазона за счёт приёма спутниковых каналов и значительно повысит качество телевизионного вещания. Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной технологии даст возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг.

Раздел 7. Охрана природы и окружающей среды

## 7.1. Охрана природы и окружающей среды. Существующее положение

Основные источники негативных воздействий

К основным источникам негативных воздействий на природную среду, условия проживания и отдыха населения относятся территории и объекты: промышленные и коммунально-бытовые, инженерной и транспортной инфраструктуры, специального назначения.

Для них указаны нормативные размеры санитарно-защитной зоны либо санитарного разрыва в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». СЗЗ крупных предприятий даны на основании проектов СЗЗ (в соответствии с материалами СТП Эхирит-Булагатского района).

Зоны с особыми условиями использования территории муниципального образования «Гаханское»

Санитарные разрывы

Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры:

- Автодорога регионального значения - 100 м;

- автодорога местного значения – 50 м;

- Воздушные линии электропередачи:

110 кВ – 25 м;

Санитарно-защитные зоны

Объекты специального назначения:

## Таблица 7.1.  Скотомогильники (по состоянию на 01.01.2011 г. – от 13.08.2012 г. письмо Усть-Ордынского межрайонного отдела Управления Россельхознадзора по Иркутской области) (исключено см. Приложение 3)

| Населенный пункт | Характеристика, способ уничтожения биологических отходов | Владелец скотомогильника | Соответствие ветеринарно-санитарным правилам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| С. Гаханы | Бывшая силосная яма, огражденная деревянным забором; сжигание | На территории МО «Гаханское», на балансе не состоит | Не соответствует |
| П. Бозой | Сжигание | ФБУ Бозойское ОИК-1 ГУФСИН России по Иркутской области | Не соответствует |

СЗЗ скотомогильников – 1000 м.

Сельские кладбища – 50 м

Овцеводческий комплекс (2871 гол.) – 300 м

Животноводческая ферма (КРС 760 гол), (КРС 380 гол) – 300 м

Свалки ТБО – 1000 м.

c. Гаханы

Таблица 7.2. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий

| Объекты воздействия | Класс опасности | Нормативная СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Пекарня | V | 50 |
| Хозяйства с содержанием скота | V | 50 |
| Склад ГСМ | IV | 100 |
| ДРСУ | IV | 100 |
| АЗС | IV | 100 |

В целом, экологическое состояние села удовлетворительное. Вдоль юго-западной границы села протекает р. Куда, её водоохранная зона, прибрежная защитная полоса включены в границы н.п. Вместе с тем, западную оконечность села, включая частично усадебную застройку накрывает СЗЗ от скотомогильника.  Это необходимо учитывать при планировании застройки села. Необходимо закрытие скотомогильника и организация биотермической ямы. Мероприятие позволит сократить СЗЗ до 500 м.

С целью охраны р. Куда нежелательна застройка её прибрежной защитной полосы и водоохраной зоны. Необходимы мероприятия, исключающие возможность загрязнения бытовыми стоками и мусором прибрежной территории. Необходимо соблюдать береговую полосу общего пользования 20 м. (ст. 6, 65 Водного кодекса РФ).

Для проектируемых объектов капительного строительства в    с. Гаханы - нормативный размер СЗЗ в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» составит:

- стадион – 50 м

Для всех объектов, в зависимости от их емкости/производительности предприятий необходима разработка проектов СЗЗ.

п. Бозой

Таблица 7.3. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий

| Объекты воздействия | Класс опасности | Нормативная СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ГУФСИН | IV | 100 |
| Молокоперерабатывающее предприятие | V | 50 |
| Пекарня | V | 50 |
| Предприятие лесозаготовки и лесопереработки (пилорама) | IV | 100 |
| Овощехранилище | V | 50 |
| Склад | IV | 100 |
| Свиноводческий комплекс (2110 гол.) | II | 500 |
| Животноводческая ферма (760 гол. КРС), (380 гол. КРС) | III | 300 |
| Хозяйства с содержанием скота (50 гол. кони) | V | 50 |
| Теплицы | IV | 100 |
| Склад минеральных удобрений | IV | 100 |
| Гаражи | V | 50 |
| Гаражи по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению автомобилей и сельскохозяйственной техники | IV | 100 |
| АЗС | IV | 100 |

Южная часть села находится в СЗЗ скотомогильника, расположенного напротив на левом берегу р. Куда. Частично усадебная застройка оказывается в водоохранной зоне и прибрежной защитной полосе р. Куда. В водоохранную зону попадают гаражи по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению автомобилей и сельскохозяйственной техники.

Вместе с тем, частично усадебная застройка оказывается в СЗЗ от ферм КРС (ул. Калинина), склада и гаражей по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению автомобилей и сельскохозяйственной техники.

Необходимы водоохранные мероприятия р. Куда: организации очистки хоз-бытовых стоков, в т.ч. ферм; с целью снижения шумового воздействия – огораживание территорий гаражей, организация защитных насаждений.

Для северной части поселка:

Негативное воздействие оказывает свиноферма. Её СЗЗ накрывает большую часть территории усадебной застройки. Вместе с тем, в СЗЗ от УФСИН, а также складов попадают участки усадебной застройки.

С СЗЗ лесоперерабатывающего предприятия попадает усадебная застройка восточной части поселка, расположенная на левобережье р. Куда.

Для проектируемых объектов капительного строительства в п. Бозой нормативный размер СЗЗ в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» составит:

Стадион – 50 м;

Для всех объектов, в зависимости от их емкости/производительности предприятий необходима разработка проектов СЗЗ.

Объекты охраны:

К объектам и территориям, подлежащим охране, относятся природные и природно-антропогенные комплексы, выполняющие средообразующие, буферные, компенсирующие функции, функции жизнеобеспечения и создания комфортных экологических условий, на территории муниципального образования, так и в границах населенных пунктов:

- территории индивидуального жилищного строительства;

- озелененные территории специального назначения;

- рекреационные территории;

- земли сельскохозяйственного назначения (пашни, луга, пастбища, сенокосы, огороды и прочие территории).

- источники хозяйственно-питьевого водоснабжения - водозаборные скважины, водозаборные узлы и сооружения;

- земли водного фонда (водотоки, водоемы, болота и заболоченные территории);

- земли лесного фонда:

-  1) защитные леса, в т.ч. зеленые зоны и особо защитные участки леса, в т.ч.

- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;

- защитные полосы лесов, расположенные вдоль федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ;

- зеленые зоны;

-  2) эксплуатационные леса

Зоны с особыми условиями использования территорий, формируемые экологическими и санитарно-гигиеническими факторами

В качестве планировочных ограничений выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

1) Санитарно-защитные зоны производственных, коммунально-складских, специального назначения территорий и объектов. Санитарно-защитные зоны приняты, согласно классификации, СанПиН 2.1.1/2.1.1200-03 для объектов с технологическими процессами, являющимися источниками вредного воздействия на окружающую среду. Основными источниками СЗЗ являются производственные и агропромышленные объекты, полигоны твёрдых бытовых отходов, скотомогильники. Размеры установленных СЗЗ колеблются от 50 до 1000 м. Использование территорий СЗЗ регламентируется СанПиН 2.1.1/2.1.1200-03. Перечень объектов с ориентировочными СЗЗ приведен выше.

2) Санитарные разрывы объектов инженерной инфраструктуры:

- Санитарные разрывы автомобильных дорог:

- регионального значения;

- местного значения с твердым покрытием;

- местного значения с грунтовым покрытием;

Устанавливаются преимущественно по фактору шума от автомобильного транспорта. Их размеры даны по аналогии в соответствии с ГОСТ 20444-85 «Шум. Транспортные потоки. Методы измерения шумовой характеристики, эквивалентный уровень звука в дБА».

Зоны придорожных полос автомобильных дорог устанавливаются в соответствии с ФЗ РФ от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

3) Санитарные разрывы воздушных линий электропередачи;

Даны на основании новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», а также в зависимости от напряжения (кВ) в соответствии с СН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты», МУ 4109-86 «Методические указания по определению электромагнитного поля воздушных высоковольтных линий электропередачи и гигиенические требования к их размещению».

Вместе с тем, вдоль воздушных линий электропередачи устанавливаются охранные зоны в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту соответствующую высоте опор ВЛ), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны ВЛ от крайних проводов на следующем расстоянии. Охранные зоны ЛЭП совпадают с санитарными разрывами.

4) Водоохранные зоны водотоков и водоемов;

Таблица 7.4. Водоохранные зоны водных объектов

| Водные объекты | Размеры водоохранных зон по Водному Кодексу РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ст. 65), м |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| р. Куда | 200 |
| р. Сухая Куяда | 100 |
| р. Зурцаган | 100 |
| Водотоки, длиной менее 10 км | 50 |

Водоохранные зоны озер (более 0,5 кв. км) – 50 м.

5) Прибрежные защитные полосы.

Согласно Водному Кодексу РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ст. 65) вдоль водотоков устанавливаются также прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

6) Зоны береговых полос общего пользования;

Согласно Водному Кодексу РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ст. 6) не подлежит застройки полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

7) Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Водоснабжение населения поселения обеспечивается из подземных источников (скважины, колодцы).

Границы зон санитарной охраны водозаборных скважин учтены в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Первый пояс (строгого режима) в соответствии с разработанным проектом имеют радиус 50 м.

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПин 2.1.4.1110-02», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 в зоне охраны источников водоснабжения запрещается: размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Планировочными ограничениями для размещения объектов капитального строительства регионального значения являются орехопромысловые зоны, леса других категорий защитности, выделенные по Лесному Кодексу РФ (ст.102), на основании данных лесоустройства.

Экологическое состояние

Эхирит-Булагатский район расположен на юго-востоке Иркутской области, в Прибайкалье, в сельскохозяйственной зоне.

Его территория находится в зоне с высоким потенциалом загрязнения атмосферы.

Природно-климатические условия отличаются резкой контрастностью как по сезонам года, так и в пределах сезона. Климат района резко континентальный с продолжительной суровой зимой и теплым засушливым летом. Среднегодовое количество осадков составляет 350 – 380 мм. Высота снежного покрова варьируется в пределах 25 – 40 см. В течение года преобладают ветры северо-западного направления.

Агроклиматические условия района благоприятны для сельскохозяйственного производства. Вегетативный период теплый и умеренно-теплый, его продолжительность - 90-125 дней. Вегетационный период начинается 4-6 мая и заканчивается 2-7 сентября, что позволяет возделывать многие сельскохозяйственные культуры. Лимитирующими факторами являются засушливые явления в весенне-летний период и поздние весенние и ранние осенние заморозки.

По гидрогеологическому признаку территория района, как и всего округа, относится к Восточно-Сибирской артезианской области.

Территория муниципального образования слабо обводнена, в населенных пунктах протекает река Куда. Источником водоснабжения муниципального образования «Гаханское» являются подземные воды. Централизованного водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования нет.

Основной источник воздействия на все компоненты окружающей среды является животноводство преимущественно мясомолочного направления. Лесостепная зона сильно распахана, леса сохранились фрагментарно по долинам рек и крутым склонам. Негативное воздействие на состояние окружающей среды в н.п. оказывают предприятия, обслуживающие с/х: гаражные комплексы с\х техники, склады, склады минеральных удобрений. Проблемой является большое количество скотомогильников, не стоящих на учете в ветеринарной службе, не оборудованных соответствующим образом.

В меньшей степени присутствуют предприятия лесопромышленного комплекса.

Это воздействие проявляется в первую очередь в изменении ландшафта и в образовании отходов на лесоперерабатывающих предприятиях.  Проблема утилизации и вторичного использования отходов не решена.

Незначительное, ввиду малочисленности, негативное воздействие на окружающую природную среду предприятия жилищно-коммунального хозяйства, автотранспорт.

Воздействие проявляется в загрязнении атмосферного воздуха, отсутствие очистных сооружений канализации приводит к сбросу неочищенных сточных вод в водоемы; накоплении отходов производства и твердых бытовых отходов.

Экологические проблемы:

- обеспечение населения доброкачественной питьевой водой, в т.ч. отсутствие систем водоснабжения в населенных пунктах муниципального образования; отсутствие контроля качества питьевой воды; отсутствие водоподготовки на водозаборах.

- отсутствие организованного вывоза ЖБО;

- отсутствие очистных сооружений канализации.

- несовершенная система санитарной очистки, в т.ч. наличие несанкционированных свалок в непосредственной близости от населенных пунктов;

- утилизации биологических отходов, в т.ч.: наличие бесхозных скотомогильников, несоответствие ветеринарно-санитарным требованиям.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

На территории муниципального образования «Гаханское» ООПТ нет.

7.2. Охрана природы и окружающей среды. Мероприятия по охране природы

Проектом предусматривается комплекс природоохранных мероприятий, направленных на охрану водных объектов, снижение негативного влияния производственных и коммунальных объектов на окружающую среду, экологический контроль, экологическую реабилитацию нарушенных природных территорий, улучшение экологических условий проживания и отдыха населения.

Оптимизация экологической обстановки в рамках Генерального плана достигается градостроительными методами за счет архитектурно-планировочной организации территории, её инженерного обустройства и благоустройства.

1. Защита объектов водного фонда от загрязнения и заиления:

- очистка территории водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, очистка территории от отходов производства;

- расчистка русел водоемов и прибрежных полос от загрязнений.

2. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая вода и водоснабжение населенных мест», в т.ч.:

- строительство водозаборного узла (с. Гаханы, п. Бозой);

3. Организация ЗСО водозаборных сооружений в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

4. Организация контроля качества питьевой воды, потребляемой населением из индивидуальных источников водоснабжения (все н.п.)

5. Организация системы обращения с ТБО, в т.ч.

- 	На первую очередь: проведение технических и планировочных мероприятий по усовершенствованию свалок ТБО.

- На расчетный срок для утилизации ТБО от муниципальных образований «Гаханское», «Ахинское», «Ново-Николаевское» создание централизованного полигона на расстоянии 4,5 км от с. Гаханы в северо-западном направлении рядом с трассой Гаханы-Байтог.

Разработка и согласование технической документации полигона в установленном порядке. Соблюдение режима СЗЗ. Территория полигона должна соответствовать СанПиН 2.1.7.1038-01. «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- Организация оборудованных контейнерных площадок с твердым покрытием и применением стандартных герметических мусоросборников для временного хранения ТБО.

- На расчетный срок закрытие и рекультивация свалок.

6. Предусмотреть создание шумозащитных экранов (при необходимости) для территорий существующей жилой застройки, расположенных вдоль автомагистрали, вдоль границ деревообрабатывающих предприятий.

7.  Предусмотреть разработку проектов санитарно-защитных зон, санитарных разрывов, с целью их сокращения автотранспортными предприятиями, деревообрабатывающими предприятиями.

8. Предусмотреть создание озелененных территорий специального назначения на территориях санитарно-защитных зон и санитарных разрывов, в т.ч.  на территории санитарного разрыва автомагистрали.

9. Организация сбора и очистки бытовых стоков:

- строительство централизованной системы водоотведения бытовых стоков, в т.ч. строительство  очистных сооружений полной биологической очистки модульного типа заводского изготовления ориентировочной проектной производительностью 100 м3/сут для приема и очистки сточных вод от н.п. с. Гаханы. Нормативный размер СЗЗ площадок составит 100 м.;

- строительство централизованной системы водоотведения бытовых стоков пропускной способностью 150 м3/сут (п. Бозой);

- реконструкция существующих очистных сооружений УФСИН с увеличением производительности на 150 м3/сут. (п. Бозой);

- для водоотведения сточных вод от не канализованной застройки населенных пунктов рекомендуется применять автономные системы канализации.

10.  Снижение загрязнений компонентов окружающей среды производственными объектами;

11. Снижение загрязнений компонентов окружающей среды автотранспортными средствами;

12.  Организация санитарных разрывов воздушных линий электропередачи;

13. Экологический контроль территории кладбищ;

14. Биологические отходы:

- Консервация существующих скотомогильников.

- Строительство биотермических ям.  Выбор и отвод земельного участка для строительства биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.

15. Рекультивация и воссоздание нарушенных ландшафтов, восстановление плодородия почв;

16. Обеспечение охраны лесов и стабильного функционирования лесохозяйственной отрасли;

17. Выявление и сохранение местообитаний редких и краснокнижных видов;

18. Сохранение и формирование природно-экологического каркаса территории;

19. Организация мониторинга компонентов окружающей среды, в т.ч. проведение аналитических исследований   качества атмосферного воздуха, воды, почвы; уровня шума на территориях с/х предприятий, объектов специального назначения, санитарно-защитных зон, жилых зонах.

20. Внедрение современных технологий на деревообрабатывающих предприятиях.

Зоны затопления и подтопления

На населенные пункты МО «Гаханское», отсутствуют утвержденные зоны затопления и подтопления согласно приказу Енисейского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов.

# Раздел 8. Охрана объектов культурного наследия (Читать раздел в следующей редакции)

Согласно письму Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 06.10.2020 г. №02-76- 7157/20 в пределах муниципального образования «Гаханское» на 01.10.2020 г. на учете в государственном органе по охране объектов культурного наследия Иркутской области состоят:

- 27 объектов археологического наследия федерального значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- 7 объектов культурного наследия регионального значения (этнографических и культовых), включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

- 13 выявленных объектов археологического наследия;

- объекты культурного наследия - истории и архитектуры на учете не состоят.

- Определены и закоординированы в системе координат WGS-84 границы территорий всех федеральных, региональных и 3 выявленных объектов. Приказами службы утверждены границы территорий, предметы охраны, режимы использования объектов археологического наследия федерального значения, объектов культурного наследия регионального значения. Сведения о границах территорий 26 объектов федерального и 7 объектов регионального значения внесены в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

- Зоны охраны объектов культурного наследия (охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта) для объектов культурного наследия федерального и регионального значения не установлены.

- В соответствии со ст. 33 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (далее - Ф3-73) объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения.

- облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, незаконного перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия.

- На основании ст. 5.1 Ф3-73 на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства, а также проведение земляных, строительных, мелиоративных и других видов работ, за исключением работ по сохранению объектов культурного наследия, либо вышеназванные работы могут проводиться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия.

- На основании ст.36 Ф3-73 проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Ф3-73 работ по использованию лесов и иных работ осуществляются при отсутствии на территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

- Для определения наличия либо отсутствия объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия п.З ст.31 Ф3-73 предусмотрено проведение историко-культурной экспертизы на земельных участках, участках лесного фонда либо водных объектах или их частях, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в ст. 30 Ф3-73 работ по использованию лесов и иных работ, путем археологической разведки, в порядке, определенном ст. 45.1 ФЗ-73.

Перечень объектов археологического наследия в границах муниципального образования «Гаханское» Эхирит-Булагатского района

по состоянию на 01.10.2020 г.

Перечень объектов археологического наследия федерального значения, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории

и культуры) народов Российской Федерации (ЕГРОКН)

| № п/п | Наименование объекта археологического наследия | Регистрационный номер в ЕГРОКН | Реквизиты и наименование акта о постановке на государственную охрану | Приказ «Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования» | Дата и номер внесения сведений в ЕГРН (единый государственный реестр недвижимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | городище «Мантахай 1» | 381540400300006 | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 г. | 04.12.2019 г. № 437-спр | 08.05.2020 г. №85:06-8.325 |
|  | городище «Мантахай 2» | 381540400140006 | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 г. | 12.05.2015 г. №12-спр | 31.01.2020 №85:06-8.315 |
| 3 | стоянка «Базой 1» | 381540400310006 | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 г. | 09.07.2019 г. № 185-спр | 14.08.2019 г. №85:06-8.239 |
| 4 | стоянка «Базой 2» | 381540400290006 | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 г. | 09.07.2019 г. № 186-спр | 08.08.2019 г. №85:06-8.229 |
| 5 | городище « Далахан 1» | 381540400100006 | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 г. | 09.07.2019 г. № 194-спр | 12.08.2019 г. №85:06-8.236 |
| 6 | городище «Харлик» | 381540400330006 | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 г. | 18.09.2019 г. № 291-спр | 21.11.2019 г. №85:06-8.297 |
| 7 | стоянка «Харлик 2» | 381741035080006 | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 г. | 28.08.2018 г. № 230-спр | 09.10.2018 г. №85:06-8.152 |
| 8 | стоянка «Красная Горка 1» | 381740911800006 | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 г. | 13.06.2018 г. № 150-спр | 14.08.2018 г. №85.06.0.47 |
| 9 | стоянка «Красная Горка 2» | 381740911810006 | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 г. | 13.06.2018 г. № 151-спр | 14.08.2018 г. №85.06.0.48 |
| 10 | стоянка «Красная Горка 3» | 381740911790006 | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 г. | 13.06.2018 г. № 152-спр | 14.08.2018 г. №85.06.0.49 |
| 11 | ирригационная система «Укыр» | 381741034950006 | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 г. | 09.07.2019 г. № 196-спр | 12.08.2019 г. №85:06-8.238 |
| 12 | стоянка «Укыр 1» | 381540400130006 | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 г. | 18.09.2019 г. № 287-спр | 19.11.2019 г. №85:06-8.293 |
| 13 | стоянка «Укыр 2» | 381540400090006 | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 г. | 18.09.2019 г. № 288-спр | 19.11.2019 г. №85:06-8.294 |
| 14 | могильник «Укыр» | - | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 г. | 18.09.2019 г. № 289-спр | 19.11.2019 г. №85:06-8.295 |
| 15 | стоянка «Манхай 1» | 381640558190006 | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 г. | 14.03.2014 г. № 24-сп | 15.10.2014 №85.06.0.4 |
| 16 | стоянка «Манхай 2» | 381640558210006 | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 г. | 14.03.2014 г. № 25-сп | 15.10.2014 №85.06.0.8 |
| 17 | стоянка «Манхай 3» | 381640558220006 | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 г. | 14.03.2014 г. № 26-сп | 15.10.2014 №85.06.0.7 |
| 18 | могильник «Манхай 2» | 381640617110006 | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 г. | 14.03.2014 г. № 22-сп | 15.10.2014 №85.06.0.1 |
| 19 | городище «Манхай» | 381640617090006 | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 г. | 14.03.2014 г. № 21-сп | 15.10.2014 №85.06.0.9 |
| 20 | петроглифы «Манхай» | 381640617060006 | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 г. | 14.03.2014 г. № 23-сп | 15.10.2014 №85.06.0.6 |
| 21 | стоянка «Манхай 4» | 381640558240006 | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 г. | 14.03.2014 г. № 27-сп | 15.10.2014 №85.06.0.5 |
| 22 | стоянка «Манхай 5» | 381640558250006 | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 г. | 14.03.2014 г. № 28-сп | 15.10.2014 №85.06.0.3 |
| 23 | наскальные изображения «Манхай 2» | 381741035140006 | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 г. | - | - |
| 24 | ритуальный комплекс «Идыгинские летники 3» | 381741034900006 | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 г. | 04.12.2019 г. № 434-спр | 07.05.2020 г. №85:06-8.322 |
| 25 | ритуальный комплекс «Идыгинские летники 4» | 381741034910006 | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 г. | 25.12.2018 г. № 429-спр | 21.06.2019 №85:06-8.205 |
| 26 | стоянка «Идыгинские летники 5» | 381741034920006 | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 г. | 25.12.2018 г. № 428-спр | 21.06.2019 №85:06-8.204 |
| 27 | ритуальный комплекс «Идыгинские летники 6» | 381741034930006 | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 г. | 25.12.2018 г. № 427-спр | 26.06.2019 №85:06-8.209 |

Перечень объектов культурного наследия регионального значения (этнографические и культовые), включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Сведения о местонахождении объекта (адрес или при его отсутствии описание местоположения объекта) | Реквизиты и наименование акта о постановке на государственную охрану | Приказ «Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования | Дата и номер внесения сведений в ЕГРН (единый государственный реестр недвижимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Улан тайлаган | В 1,7 км к северу от ул. Зурцаган, на горе Улан с геодезической отметкой 738,5 м. | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 | 302-спр 2017 г. | 05.10.2018 г. №85:06-8.162 |
|  | Тугушин булак | В 360 м. от южного подножия горы Улан | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 | 252-спр 2017 г. | 05.10.2018 г. №85:06-8.158 |
|  | Хутэл барьса | В 1,75 км к северу от с. Гаханы, на вершине урочища Хутэл, по дороге Гаханы-Байтог | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 | 247-спр 2017 г. | 18.10.2018 г. №85:06-8.197 |
|  | Убгэдэ тайлаган | В 0,3 км к югу от ул. Зурцаган, на площадке северного пологого склона | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 | 249-спр 2017 г. | 08.10.2018 г. №85:06-8.166 |
|  | Хапсагай тайлаган | В 5,5 км к востоку от с. Харазаргай, в урочище Урлэхэ-Хушун, на южном пологом склоне горы, у подножия которой протекает р. Сухая Куяда. | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 | 214-спр 2019 г. | 09.09.2019 г. №85:06-8.270 |
|  | Ухэр-Манхай тайлаган | В 4 км к ЮЗ от п. Бозой, на правом берегу р. Куды | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 | 230-спр 2019 г | 17.09.2019 г. №85:06-8.286 |
| 7 | Олзонэ убгэдэ барьса | В 3 км. к югу от с. Гаханы, по дороге Гаханы-Бозой | Постановление главы администрации УОБАО №113-п от 15.05.2002 | 112-спр 2019 г. | 05.09.2019 г. №85:06-8.257 |

Перечень выявленных объектов археологического наследия

| 41.Эхирит-Булагатский район |
| --- |
| 41.2.Объекты культурного наследия, являющиеся объектами археологического наследия (за исключением достопримечательных мест) |
| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Сведения о местонахождении объекта (адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта) | Сведения об историко-культурной ценности объекта (заполняется для объектов культурного наследия, выявленных после 22 января 2015 года, для объектов археологического наследия не заполняется) | Иные сведения и документы (в том числе основания для включения в перечень, исключения из перечня) |
| 41.2.17 | Могильник Хабсагай 1 | бронзовый век | Эхирит-Булагатский район |  | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |
| 41.2.19 | Стоянка Мантахай | VI-X вв. н.э. | Эхирит-Булагатский район |  | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |
| 41.2.30 | Стоянка д. Гаханы 1 | неолит | Эхирит-Булагатский район |  | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |
| 41.2.31 | Стоянка д. Гаханы 2 | неолит | Эхирит-Булагатский район |  | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |
| 41.2.32 | Стоянка д. Гаханы 3 | железный век | Эхирит-Булагатский район |  | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |
| 41.2.58 | Культовый комплекс Хутэл | требует уточнения | Эхирит-Булагатский район |  | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |
| 41.2.50 | Стоянка Зурцаган 1 | требует уточнения | Эхирит-Булагатский район |  | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |
| 41.2.51 | Стоянка Тулишэ-Ялга 1 | требует уточнения | Эхирит-Булагатский район |  | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |
| 41.2.52 | Стоянка Тулишэ-Ялга 2 | требует уточнения | Эхирит-Булагатский район |  | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |
| 41.2.53 | Одиночная кладка Тулишэ-Ялга 3 | требует уточнения | Эхирит-Булагатский район |  | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |
| 41.2.71 | Стоянка Далахан 2 | I тыс. н.э. | Эхирит-Булагатский район |  | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |
| 41.2.76 | Стоянка Укыр 4 | I тыс. н.э. | Эхирит-Булагатский район |  | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |
| 41.2.79 | Стоянка Балин 1 | железный век | Эхирит-Булагатский район |  | п.1 ст. 17 ФЗ-315 от 22.10.2014 г. |

Перечень составлен в соответствии с "Перечнем выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области", утвержденным приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 14.02.2017 № 18-спр, приказом № 440-спр от 26.12.2018 г

Раздел 9. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного биолого-социального характера

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Обеспечение защиты населения и территории, снижение материального ущерба от ЧС техногенного и природного характера, а также при террористических актах достигается путем проведения инженерно-технических мероприятий.

К мероприятиям по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера:

повышение устойчивости функционирования проектируемой территории, которое обеспечивается рациональным размещением объектов экономики и другими градостроительными методами;

обеспечение защиты территории от последствий аварий на потенциально опасных объектах, а также использование специальных приемов при проектировании и строительстве инженерных сооружений;

защиту от потенциально опасных природных, техногенных, биолого-социальных процессов;

целесообразное размещение транспортных объектов с учетом вопросов гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций;

размещение и развитие систем связи и оповещения;

возможность спасения населения, которое включает его эвакуацию и временное размещение в специально оборудованных пунктах.

По данным госстатистики, численность постоянного сельского населения муниципального образования на 01 января 2020 г. составила 3,21 тыс. чел. (без учета спецконтингента – 1,85 тыс. чел.).

Территория муниципального образования «Гаханское» составляет 24 404,9 га.

Сообщение в границах района осуществляется автомобильным транспортом.

Выгоды транспортно-географического положения связаны с размещением в зоне влияния автомобильной дороги регионального значения Р418 «Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово» с ответвлением «Баяндай – Еланцы – Хужир», по которым осуществляется связь областного центра с Качугским и Жигаловским районами, а также с побережьем пролива Малое Море и островом Ольхон на озере Байкал, притягивающих многочисленных туристов и отдыхающих. Расстояние от с. Гаханы до районного и окружного центра п. Усть-Ордынский составляет 30 км, до областного центра и ближайшего крупного города, располагающего железнодорожной станцией и международным аэропортом – г. Иркутска – 99 км по автомобильной дороге.

9.1 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Выявление основных факторов риска возникновения ЧС природного, техногенного и биолого-социального характера на проектируемой территории и их последующий учет позволит обоснованно и с высокой эффективностью планировать возможность рационального использования территории.

Оценка степени опасности (риска) данных факторов создаст предпосылки комплексного осуществления мероприятий по снижению рисков возникновения и смягчению последствий ЧС в существующих местах расселения и деятельности населения.

С учетом суммарного значения источников опасности природного и техногенного характера, планируемая территория относится к зоне жесткого контроля, где необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска на всех стадиях проектирования, а также при строительстве и эксплуатации объектов.

9.1.1 Перечень возможных ЧС техногенного характера

К чрезвычайным ситуациям техногенного характера, которые могут оказать негативное влияние на жизнь и здоровье людей на территории муниципального образования относятся, аварии на потенциально опасных объектах, коммунально-энергетических сетях, а также дорожно-транспортные происшествия.

Аварии на потенциально-опасных объектах

На территории поселения имеются промышленные предприятия, использующие в своей деятельности опасные химические вещества, таблица 9.1.

Таблица 9.1. – Перечень химически опасных объектов, расположенных на территории муниципального образования «Гаханское»

| Наименование объекта | Место расположения объекта |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Склад минеральных удобрений | МО «Гаханское» поселение п. Бозой |
| Склад минеральных удобрений | МО «Гаханское» поселение д. Кулункун |

Наибольшую опасность представляют утечки химически опасных веществ, таких как хлор, аммиак.

Так, например, при испарении 1 л жидкого хлора образуется около 450 л газообразного хлора. Мгновенное испарение хлора происходит за счет накопленной в нем теплоты перегрева и характеризуется быстрым переходом в газообразное состояние до 18% жидкого хлора, содержащегося в сосуде (при температуре хранения 293о К). Образующееся на стадии мгновенного испарения пароаэрозольное облако ввиду высокой плотности хорошо растекается и относительно слабо рассеивается.

Хлор — токсичный удушливый газ, при попадании в лёгкие вызывает ожог лёгочной ткани, удушье. Раздражающее действие на дыхательные пути оказывает при концентрации в воздухе около 0,006 мг/л (т.е. в два раза выше порога восприятия запаха хлора). Хлор был одним из первых химических отравляющих веществ, использованных Германией в Первую мировую войну.

ПДК хлора в атмосферном воздухе, следующие: среднесуточная — 0,03 мг/м³; максимально разовая — 0,1 мг/м³; в рабочих помещениях промышленного предприятия — 1 мг/м³.

Статистика крупных аварий с выбросом химически опасных веществ в атмосферу показывает, что возможна массовая гибель людей в результате отравления.

Также на территории поселения расположены пожаровзрывоопасные объекты, таблица 9.2.

Таблица 9.2. – Перечень пожаровзрывоопасных объектов, расположенных на территории муниципального образования «Гаханское»

| Наименование объекта | Место расположения объекта |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Склад ГСМ | МО «Гаханское» поселение п. Бозой |
| Склад ГСМ | МО «Гаханское» поселение с. Гаханы |

При техногенных авариях можно выделить следующие основные опасности: взрыв, пожар, утечки (переливы) газов и жидкостей. В результате аварий происходит отравление персонала токсическими веществами и загрязнение окружающей природной среды.

К основным поражающим факторам при взрывах относятся: ударная волна, осколочное поле и тепловая радиация. Поражающий эффект может усиливаться при возбуждении вторичных взрывов – при возгорании и взрыве объектов с энергоносителями в результате воздействий первичного взрыва (так называемый эффект «домино»). За границей источника взрыва может прослеживаться действие воздушной ударной волны, которая при своем прохождении воздействует на все поверхности, создавая избыточное давление и скоростной напор воздуха.

Воздушная ударная волна взрыва может вызывать разрушения или повреждения жилых, промышленных зданий и сооружений, систем электро-, газо- и водоснабжения, транспортных средств. Характер и масштаб разрушения конкретных объектов определяется мощностью взрыва, расстоянием до центра взрыва, характеристиками объекта, а также условиями взаимодействия с ним ударной волны.

Аварии, связанные со взрывами, часто сопровождаются пожарами. Взрыв иногда может привести к незначительным разрушениями, но связанный с ним пожар может вызвать катастрофические последствия и последующие, более мощные взрывы и более сильные разрушения.

Поражающими факторами пожара, воздействующими на людей и материальные ценности, в общем случае являются: открытый огонь и искры, тепловое излучение, горячие и токсичные продукты горения, дым, повышенная температура воздуха и предметов, пониженная концентрация кислорода, обрушение и повреждение конструкций, зданий и сооружений.

Гибель людей может наступить даже при кратковременном воздействии открытого огня в результате сгорания, ожогов или сильного перегрева. Воздействие тепловых потоков на здания и сооружения оценивается возможностью воспламенения горючих материалов. В пределах огненного шара или горящего разлития люди получают смертельные поражения, все горючие материалы воспламеняются.

При горении большинства веществ, продукты сгорания распределяются в среде, окружающей зону горения, создавая определенные условия задымления. Многие продукты сгорания и теплового разложения, входящие в состав дыма, обладают токсичностью, т.е. вредными для организма человека свойствами.

В результате анализа развития возможных чрезвычайных ситуаций на пожаровзрыво-опасных объектах исследуемой территории к наиболее опасным следует отнести следующие варианты:

образование огненного шара при перегреве сосудов (резервуаров) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;

пожар на вертикальных резервуарах (РВС) или пожар разлития на грунт легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

взрыв (дефлаграционное горение) паров легковоспламеняющихся жидкостей в открытом пространстве, образованных при испарении с поверхности зоны разлития.

Зонирование опасных зон производилось путем нанесения концентрических окружностей на схеме размещения проектируемого поселения.

Дорожно-транспортные происшествия

Внешние связи муниципального образования «Гаханское» с поселениями Эхирит-Булагатского района, а так же с другими поселениями Иркутской области осуществляется по автомобильным дорогам общего пользованиям регионального или межмуниципального значения «Иркутск – Усть-Ордынский - Жигалово», «Иркутск – Усть-Ордынский - Жигалово» - Гаханы – Ахины, «Гаханы - Муромцовка», «Гаханы - Зурцаган».

Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального образования «Гаханское» составляет 39161 м.

Улично-дорожная сеть населённых пунктов муниципального образования «Гаханское» имеет линейную структуру. Большинство автомобильных дорог общего пользования местного значения имеют гравийное и грунтовое покрытие.

Протяженность улично-дорожной сети муниципального образования «Гаханское»  в границах населенных пунктов составляет 58601 м.

В результате анализа существующей улично-дорожной сети выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

-	неудовлетворительное техническое состояние улиц и дорог и отсутствие искусственного освещения;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

-	отсутствие тротуаров и пешеходных переходов, необходимых для упорядочения движения транспорта и пешеходов и снижения числа дорожно-транспортных происшествий;

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий являются:

нарушение правил дорожного движения;

техническая неисправность транспортных средств;

человеческий фактор;

качество покрытий (низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы);

неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на участках, требующих особой бдительности водителя;

недостаточное освещение дорог.

Нередко причиной аварий и катастроф становится управление автотранспортом лицами в нетрезвом состоянии.

В местах возникновения автомобильных аварий возможно:

поражение и гибель людей;

повреждение транспортных средств;

повреждение мостов;

повреждение и разрушение зданий и сооружений, прилегающих к дорогам;

разрушение опор линий электропередачи.

Аварии при перевозке опасных грузов

Исходя из данных статистики мониторинга аварий и чрезвычайных ситуаций, наиболее опасны чрезвычайные ситуации техногенного характера при перевозке автомобильным транспортом опасных грузов в виде химически опасных веществ и легко воспламеняющихся жидкостей.

Основные потоки грузового движения на территории поселения проходят по автомобильным дорогам общего пользованиям регионального или межмуниципального значения «Иркутск – Усть-Ордынский - Жигалово», «Иркутск – Усть-Ордынский - Жигалово» - Гаханы – Ахины, «Гаханы - Муромцовка», «Гаханы - Зурцаган».

Основной перевозимый груз, перевозящийся по железной дороге: нефтепродукты, лес, уголь, химические вещества.

Основное опасное вещество, перевозящееся по автомобильной дороге – нефтепродукты.

Наиболее опасными будут считаться аварии с аварийным розливом опасных веществ.

К авариям при перевозке опасных веществ приводят невыполнение правил перевозки опасных грузов и несоблюдение при этом необходимых требований безопасности.

Аварии при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны на всем протяжении следования маршрутов транспортировки в границах муниципального образования «Гаханское».

В местах возникновения автомобильных аварий при перевозке опасных грузов возможно:

- загрязнение территорий от разлившихся нефтепродуктов и других опасных веществ;

- возгорание, утечка, просыпание опасного вещества при повреждении тары или транспортного средства с опасным грузом.

Аварии на коммунально-энергетических сетях, инженерных сооружениях и коммуникациях

Аварии на коммунально-энергетических сетях, инженерных сооружениях и коммуникациях могут возникнуть вследствие неисправности (износа) элементов сетей, в результате нарушения требований правил технической эксплуатации и техники безопасности, правил пожарной безопасности при работе с применением открытого огня, складирования, хранении и использовании горючесмазочных материалов и т.п.

Масштабы и последствия аварий напрямую будут зависеть от места их возникновения и степени повреждения, от времени года.

ЧС на коммунально-энергетических сетях проектируемой территории будут носить локальный характер. Влияние ЧС на жизнедеятельность населения будет обусловлено различными факторами (время, и место аварии, вид коммунально-энергетической сети, размеры и степень развития аварии и др.).

Возникновение чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения возможно в результате:

аномальных метеорологических явлений;

общей изношенности и выработки проектного ресурса значительной части технологического оборудования;

недостаточной защищённости значительной части технологического оборудования;

невыполнения в полной мере мероприятий по планово-предупредительному ремонту оборудования;

общего снижения уровня технологической дисциплины.

Нарушение нормального функционирования коммунально-бытового обеспечение может привести:

- к резкому повышению аварийности на коммунально-энергетических сетях;

- к деформированию жизнедеятельности населения и функционирования экономики;

- к дестабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, повышению уровня инфекционных заболеваний;

- к снижению уровня жизнеобеспечения населения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных сильными морозами, засухой;

- к созданию нестабильной социальной обстановки.

Крупные аварии на коммунально-энергетических сетях и объектах могут вызвать прекращение (нарушение) тепло-, водо- или электроснабжения на время ликвидации аварии, что наиболее опасно при отрицательных температурах.

Аварии на системах жизнеобеспечения: теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности проживающего населения и вызывают наибольшую социальную напряжённость.

Количество аварий на коммунально-энергетических системах (КЭС) определяются из условия, что на 1 км2 разрушенной части города приходится 6 – 8 аварий

Общее количество аварий на КЭС распределяют:

на системы теплоснабжения – 15 %;

электроснабжения, водоснабжения и канализации – по 20 %;

газоснабжения – 25 %.

Причины, вызывающие повреждения КЭС, можно разделить на 2 группы. К первой группе относятся причины, связанные с волновым движением грунта, вследствие чего в элементах КЭС появляются растягивающие и сдвигающие усилия, которые вызывают движение подземных коммуникаций и сооружений КЭС – коллекторов, трубопроводов, колодцев, кабельных линий.

Ко второй группе относятся причины, связанные с разрушением вводов в наземные здания и сооружения, а также повреждения элементов КЭС обломками зданий.

Кроме того, возможно затопление территории вследствие разрушения водопроводных труб и канализационных коллекторов и ожоги людей при разрушении элементов системы паро- и теплоснабжения.

9.1.2 Перечень возможных ЧС природного характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы» опасными природными процессами на проектируемой территории муниципального образования являются: опасные геологические процессы, опасные метеорологические явления и процессы, а также природные пожары.

Согласно критериям оценки сложности природных условий СНиП 22-01-95 территория муниципального образования относится к категории территории с простыми природными условиями, а по категории опасности природных процессов оцениваются как «опасные».

Опасные геологические процессы

Территория муниципального образования относится к зоне, характеризующихся сейсмической интенсивностью до 8 баллов.

Проекция центра очага землетрясения на поверхности земли называется эпицентром. Очаги землетрясения возникают на различных глубинах. Размеры очага землетрясения обычно колеблются в пределах от нескольких десятков метров до сотен километров. Часто нарушается целостность грунта, разрушаются здания и сооружения, выходят из строя водопровод, канализация, линии связи электро- и газоснабжения, имеются человеческие жертвы. По данным ЮНЕСКО, землетрясениям принадлежит первое место по причиняемому экономическому ущербу и числу человеческих жертв.

Возникают землетрясения неожиданно и, хотя продолжительность главного толчка не превышает нескольких секунд, его последствия бывают трагическими.

Землетрясения наибольший ущерб наносят каменным, железобетонным и земляным постройкам.

Согласно СП 115.13330.2016 Геофизика опасных природных воздействий. Актуализированная редакция СНиП 22-01-95, проектируемая территория относится к весьма опасной зоне действия землетрясений.  В связи с этим при строительстве зданий и сооружений предусматривать сейсмоустойчивость рассчитанную на 8 баллов.

При расчетах возможных последствий землетрясений использована методика прогнозирования последствий землетрясений, разработанная Всероссийским научно-исследовательским институтом по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГО ЧС), Москва 2000 г.

Характер повреждения зданий в значительной степени зависит от конструктивных схем этих зданий.

В каркасных зданиях преимущественно разрушаются узлы каркаса вследствие возникновения в этих местах значительных изгибающих моментов и поперечных сил. Особенно сильные повреждения получают основания стоек и узлы соединения ригелей со стойками каркаса.

В крупнопанельных и крупноблочных зданиях наиболее часто разрушаются стыковые соединения панелей и блоков между собой и с перекрытиями. При этом наблюдается взаимное смещение панелей, раскрытие вертикальных стыков, отклонение панелей от первоначального положения, а в некоторых случаях обрушение панелей.

Для зданий с несущими каменными стенами и стенами из местных материалов (сырцовый кирпич, глиносаманные блоки, туфовые блоки и др.) характерны следующие повреждения:

появление трещин в зданиях;

обрушение торцовых стен;

сдвиг, а иногда и обрушение перекрытий;

обрушение отдельно стоящих стоек и, особенно, печей и дымовых труб.

Наиболее устойчивыми к сейсмическому воздействию являются деревянные рубленные и каркасные дома. Как правило, такие здания сохраняются, и только при интенсивности 8 баллов и более наблюдается изменение геометрии здания и в некоторых случаях обрушение крыш.

Опасные метеорологические явления и процессы

На территории наблюдаются опасные метеорологические явления, такие как сильный мороз, очень сильный ветер, продолжительный сильный дождь, чрезвычайная пожароопасность, а также комплексы неблагоприятных метеорологических явлений.

Установление сильных морозов чаще всего связано с вторжением арктических холодных воздушных масс после прохождения холодных фронтов. Минимальные температуры в такой период могут составлять до -55(С и держаться более трёх суток.

В летний период нередко устанавливаются периоды жаркой сухой погоды с максимальными температурами 27…32(, в отдельные дни 33…36(, что в отсутствие осадков создает повышенную, местами чрезвычайную, пожароопасность.

В летний период прохождение вторичных холодных фронтов с образованием мощной конвективной облачности в тыловой части циклонов сопровождается выпадением значительного количества осадков. Местами дожди продолжаются более 2 суток.

При общем континентальном режиме климата, с его значительными суточными колебаниями температур и слабыми ветрами, создаются благоприятные условия для образования приземных туманов, возникающих благодаря сильному выхолаживанию поверхности земли и нижних слоёв воздуха. В зимний период возникновению и устойчивости туманов благоприятствует так же наличие инверсий, исключающих турбулентное перемешивание ниже слоя инверсии. Поэтому морозные туманы представляют собой обычное явление.

Среднее количество туманов за год колеблется от 5 до 40-80 дней в долинах крупных рек. Средняя продолжительность туманов в холодный период 5-8 часов. Максимальная - до 10 часов. В тёплый период суточная продолжительность туманов не превышает 5 часов.

Количество дней с метелями так же крайне неоднородно – от 1 до 48 раз в год.

Град достаточно редкое явление для территории МО. Минимальное среднее количество дней с градом – 0,7, максимальное – 3-6.

Среднее число дней с грозами 16-25, наибольшее 25-50.

Резкое ухудшение погодных условий (комплексы неблагоприятных метеорологических явлений) чаще всего связано с прохождением холодных фронтов и выражается в усилении ветра, метелях (пыльных бурях), ухудшении видимости до 500-300 метров и резком понижении температуры воздуха.

На территории регистрируются сильные ветра (шквалы) со скоростью (включая порывы) до 25 м/с и более. К числу опасных явлений можно отнести ветер и свыше 15 м/с, в сочетании с сильными осадками, а в зимний период с метелью. Ветры, скорость которых превышает 30 м/с отмечаются крайне редко, как правило, весной.

Сильный ветер, скоростью от 25 м/с и более (включая порывы) регистрировался, и частично летом. В последние годы отмечается устойчивая динамика роста количества наблюдаемого сильного ветра.

При возникновении ЧС, обусловленных сложными метеоусловиями, возможны отключения электроэнергии из-за обледенения и порывов линий электропередач, аварии на коммуникациях тепловодоснабжения, увеличение случаев ДТП, сбои в графике движения транспорта, что в свою очередь может привести к нарушениям работы объектов жизнеобеспечения, социальной и бытовой инфраструктуры населенных пунктов, и в целом может негативно сказаться на нормальной жизнедеятельности населения.

Природные пожары

Часть территории муниципального образования занята лесами.

Леса характеризуются высокой горимостью.

Последствия природных пожаров могут сформировать чрезвычайную ситуацию межмуниципального уровня, в результате которой количество пострадавших может составить до 300 человек либо размер материального ущерба составляет до 5 млн. рублей.

Показатель степени риска для населения составляет 4,99*10-5 год-1.

Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций усиливается при устойчивой высокой температуре и усилении ветра, особенно в летние месяцы, когда возможны лесные пожары на больших площадях.

Основной причиной возникновения лесных (ландшафтных) пожаров является человеческий фактор в связи с массовым посещением населением лесов вблизи населенных пунктов, а также проведение неконтролируемых палов травы.

В случае приближения лесных пожаров к границам населенных пунктов возможно перекидывание огня на жилые постройки. Кроме того, в случае крупных по площади пожаров возможно значительное задымление территории.

Пожары могут вызывать нарушение жизнедеятельности объектов экономики и населенных пунктов в результате уничтожения огнем и вывода из строя транспортных коммуникаций и других важных объектов, необходимых для нормального функционирования муниципального образования.

Основной поражающий фактор пожаров – высокая температура определяет размеры зоны поражения. Тепловое излучение из этой зоны способно привести к поражению людей и сельскохозяйственных животных, возгоранию горючих материалов, линий электропередачи и связи на деревянных столбах за ее пределами; задымлению больших территорий; ограничению видимости.

Риск перехода лесных пожаров на территорию населенных пунктов возможен в местах, где границы населенных пунктов примыкают к лесополосе.

При возникновении лесных пожаров вблизи населенного пункта создается угроза возгорания зданий и ухудшение экологической обстановки, связанной с задымлением прилежащих территорий.

9.1.3 Перечень возможных ЧС биолого-социального характера

Источниками ЧС биолого-социального характера являются особо опасные или широко распространенные инфекционные болезни людей, сельскохозяйственных животных и растений, в результате которых на определенной территории может возникнуть биолого-социальная чрезвычайная ситуация.

К основным опасностям биолого-социального характера относятся инфекционная заболеваемость населения, вспышки особо опасных болезней, острая инфекционная заболеваемость животных, массовое поражение растений болезнями и вредителями.

Эпидемии

Особо опасные болезни человека и животных на территории Иркутской области по данным Роспотребнадзора, Службы ветеринарии, Россельхознадзора не регистрировались в течении последних 20 лет.

Распространение массовых инфекционных заболеваний и отравлений может возникнуть при крупных авариях на коммунальных сетях, вследствие миграции населения из других регионов эндемичных по различным инфекциям.

Существует опасность заноса на территорию области малярии, холеры и брюшного тифа  и других инфекций.

Уникальное географическое расположение Иркутской области, интенсивные коммерческие, экономические и туристические связи с Китаем, ежегодное прохождение через Государственную границу в пункте пропуска аэропорта г. Иркутска более 100 тысяч пассажиров, в том числе из стран, неблагополучных по заболеваниям, таких как Китай, Турция, Таиланд, Монголия, Вьетнам, Северная Корея, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, могут способствовать завозу на территорию области и распространению особо опасных инфекционных заболеваний.

Карантинные заболевания в области не регистрируются. Природных очагов чумы на территории нет, но существует реальная угроза заноса этих заболеваний (чума, холера) на любую административную территорию.

Для организации мероприятий, направленных на предупреждение распространения особо опасных инфекционных заболеваний в случае заноса их из-за рубежа, в каждом городе и районном центре предусмотрены боксы или изолируемая часть инфекционных больниц (отделений) для госпитализации подозрительных больных. С целью обеспечения готовности лечебных учреждений к проведению противоэпидемических мероприятий ежегодно проводятся семинары. Подготовкой охвачены все врачи и средний медицинский персонал.

Для Иркутской области характерен сезонный подъем эпидемической заболеваемости ОРВИ и гриппом, в ноябре-декабре, марте-апреле. Подъем заболеваемости весенне-летним клещевым энцефалитом продолжается в период с апреля по август.  Для других нозологических форм превышение эпидемиологического порога на территории субъекта не характерно.

Эпизоотии

По данным службы ветеринарии природных очагов особо опасных инфекций животных на территории Иркутской области не имеется.

В Иркутской области отмечается сезонная заболеваемость по весенне-летнему клещевому энцефалиту в 27 районах, риккетсиозу в 14 районах с апреля по октябрь месяц. Подъем заболеваемости этой инфекцией характеризуется цикличностью в 3-4 года.

Бруцеллёз занимает одно из первых мест среди других зоонозов по распространённости и остаётся в числе особо опасных инфекций, наносящих значительный ущерб экономике и здоровью населения.

В 2008 году по области выявлен один случай бруцеллеза КРС (Ангарский район), вместе с тем продолжают выявляется животные, положительно реагирующие на бруцеллез (овцы, Братский район).

Благодаря ежегодно проводимым предупредительным профилактическим мероприятиям (специфическая и неспецифическая иммунизация) и плановым обследованиям сельскохозяйственных животных на предприятиях, крестьянско-фермерских хозяйствах и частного сектора эпизоотическая обстановка благоприятная.

Заболевания сельскохозяйственных животных экзотическими болезнями (лейшманиозы, трипаносомозы, саркоцистозы и др.) на территории области не регистрируются. Но возможны при нарушении ветеринарно-санитарных правил и сроков карантинно-обсервационных мероприятий при импорте сельскохозяйственных животных из стран зарубежья. Других особо опасных инфекций среди диких и сельскохозяйственных животных (ящур, чума) не зарегистрировано. В целом эпизоотическая обстановка по особо опасным инфекциям благоприятная.

Эпифитотия

Эпифитотий и вспышек массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений, и леса на территории районов области не наблюдалось. На территории области особенно в южных и центральных районов регистрируется с цикличностью 4-5 лет при наличии благоприятных погодных условий, развитие вредителей сельскохозяйственных растений, саранчовых (распространены 17 видов саранчовых, наиболее вредоносная - белополосая, сибирская, темнокрылая, изменчивый конек) и лугового мотылька. Вредоносность лугового мотылька наблюдается в 13 районах области. Истребительные мероприятия (агротехнические и химические) выполняемые филиалами ФГУ «Россельхозцентр» по Иркутской области способствуют понижению вредоносности вредителей с сохранением урожая сельскохозяйственных культур.

Терроризм

Терроризм, а также его последствия, являются одной из основных и наиболее опасных проблем, с которой сталкивается современный мир. Реалией настоящего времени является тот факт, что терроризм все больше угрожает безопасности большинства стран, влечет за собой огромные политические, экономические и моральные потери. Его жертвой может стать любое государство, любой человек. Терроризм оказался непосредственно связанным с проблемой выживания человечества, обеспечения безопасности государства.

Террористическая деятельность в современных условиях характеризуется:

широким размахом, отсутствием явно выраженных государственных границ, наличием связи и взаимодействием с международными террористическими центрами и организациями;

жесткой организационной структурой, состоящей из организационного и оперативного звена, подразделений разведки и контрразведки, материально-технического обеспечения, боевых групп и прикрытия;

жесткой конспирацией и тщательным отбором кадров;

наличием агентуры в правоохранительных и государственных органах;

хорошим техническим оснащением, конкурирующим, а то и превосходящим оснащение подразделений правительственных войск;

наличием разветвленной сети конспиративных укрытий, учебных баз и полигонов.

На сегодня терроризм – это уже не только и не столько диверсанты-одиночки, угонщики самолетов и убийцы-камикадзе. Современный терроризм – это мощные структуры с соответствующим их масштабам оснащением.

Эскалация терроризма в современной России является следствием распада СССР и последовавшего за этим глубокого системного кризиса в обществе. Значительное воздействие на развитие терроризма оказывает в настоящее время также подъем исламского фундаментализма на Ближнем Востоке и в ряде других стран Азии и Африки.

Террористические группировки активно используют в своих интересах современные достижения науки и техники, получили широкий доступ к информации и современным военным технологиям.

Терроризм приобретает новые формы и возможности в связи с усиливающей интеграцией международного сообщества, развитием информационных, экономических и финансовых связей, расширением миграционных потоков и ослаблением контроля за пересечением границ.

Велика вероятность возрастания технологического терроризма, т.е. проведения террористических актов на предприятиях, аварии на которых могут создать угрозу для жизни и здоровья населения или вызвать значительные экологические последствия.

В связи с участившимися случаями терроризма, не исключена возможность минирования зданий, сооружений. В случае минирования возможны взрывы и разрушения зданий, сооружений, возникновение очагов пожаров, человеческие жертвы.

При разрушении (взрыве) административных зданий (сооружений) наибольшее количество жертв будет в дневное время, особенно при террористическом акте в местах скопления людей при проведении массовых мероприятий. Обстановка в районе взрыва, а также в местах предположительного минирования, может резко осложниться в случае возникновения паники среди населения, в результате чего могут быть дополнительные жертвы. Следует учитывать, что такие ситуации потребуют привлечения значительных сил медицинской службы и службы охраны общественного порядка.

Наряду с «обычным» терроризмом нельзя исключать возможность химического, биологического, ядерного и других видов современного терроризма, в том числе и «электромагнитного терроризма», как составной части «информационного терроризма», который также представляет определенную опасность, поскольку имеет возможность скрытно воздействовать на технические системы управления и оповещения населенных пунктов и объектов инфраструктуры.

Для оценки возможных последствий террористического воздействия рассматривается наиболее распространенный вариант со взрывом конденсированных взрывчатых веществ, заложенных в автомобили.

При террористических актах со взрывом конденсированных взрывчатых веществ, заложенных в автомобили, возможны большие человеческие жертвы и разрушения зданий и сооружений. Для прогнозирования последствий взрыва от террористического характера осуществлено определение безопасных радиусов удаления от предполагаемого места совершения теракта.

Для зданий и сооружений безопасное расстояние будет определяться минимальным значением избыточного давления во фронте воздушной ударной волны, способным привести к разрушению.

Для людей, находящихся вне зданий безопасное расстояние, будет определяться радиусом разлета осколков, обладающих энергией, достаточной для поражения человека, и минимальным значением избыточного давления, способным привести к поражению. В расчетах принималось, что для усиления поражающего действия возможно использование небольших металлических предметов (болтов, гаек, гвоздей и т.д.).

9.2 Результаты анализа основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на исследуемой территории

Результаты анализа основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального характера на исследуемой территории приведены для каждой группы чрезвычайных ситуаций и представлены ниже.

Основными источниками поражающих факторов, способных существенно нарушить жизненные условия и привести к поражению населения исследуемой территории являются:

аварии на потенциально-опасных объектах;

возможные последствия аварий при перевозке опасных веществ на транспорте;

возможные последствия террористических актов;

установки, склады, хранилища, инженерные сооружения и коммуникации разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, теплом, электроэнергией, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод);

природные опасности в виде:

землетрясений силой до 8 баллов

сильных ветров силой до 40 м/с;

сильных осадков виде снега и дождя, града;

природных пожаров.

9.2.1 Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий для исследуемой территории

Зонирование исследуемой территории по степени опасности проведено на основе общей картины влияния всех негативных факторов в границах территории выявленной оценкой комплексного риска, который определяет возможность наступления негативных последствий случайных событий от нескольких опасностей за заданный интервал времени (1 год).

Результаты оценки комплексного риска возможного поражения при ЧС техногенного и природного характера на территории муниципального образования представлены в графическом приложении.

Вся территория муниципального образования согласно критериям оценки сложности природных условий СНиП 22-01-95 относится к категории территории со сложными природными условиями, а по категории опасности природных процессов оцениваются как «весьма опасные». А также, учитывая, высокую степень опасности реализации ЧС в результате возможных землетрясений и сильных ветров, воздействующих по всей территории муниципального образования, вся территория муниципального образования относится к зоне жесткого контроля.

Учитывая, что возможные землетрясения и сильные ветра способны воздействовать по всей исследуемой территории, для наглядности результатов анализа, риск формирования ЧС в результате этих опасных природных явлений для определения комплексного риска в дальнейшем не учитывались.

С учетом выше сказанного, анализ проведенных исследований и полученных результатов расчетов показывает, что территорию муниципального образования можно разбить на следующие зоны:

- зона неприемлемого риска (территория муниципального образования заболоченная или подтапливаемая в период паводков и сильных осадков) с величиной комплексного риска 1 - 1,0*10-3;

- зона жесткого контроля (вся территория муниципального образования подверженная воздействию землетрясений, сильных ветров, лесные зоны подверженные воздействию природных пожаров, зоны риска распространения сибирской язвы среди домашнего скота,  а также зоны возможного поражения, формируемые последствиями крупных аварий на маршрутах транспортировки пожаровзрывоопасных веществ автомобильным и трубопроводным транспортом) с величиной комплексного риска 1,00*10-3 - 1,00*10-5;

- зона приемлемого риска (формируемая зонами возможных санитарных потерь при ЧС техногенного характера) с величиной комплексного риска менее 1,0*10-5;

Основные факторы формирования зон неприемлемого риска чрезвычайных ситуаций

Постоянного контроля требуют территории территория муниципального образования заболоченные или подтапливаемые в период паводков и сильных осадков, на которых может сформироваться чрезвычайную ситуацию муниципального уровня, в результате которой количество пострадавших может составить до 50 человек, а материальный ущерб составит до 5 млн. руб.

Вывод

Указанные выше опасные природные процессы формируют зоны неприемлемого риска и необходимы неотложные меры по уменьшению риска.

Основные факторы формирования зон жесткого контроля риска чрезвычайных ситуаций

Наиболее опасным природным явлением по возможным катострофическим последствиям для исследуемой территории являются землетрясения.

Согласно данным исследований объединенного института физики Земли РАН (ОИФЗ, директор академик В.Н.Страхов) в рамках Государственной научно-технической программы "Глобальные изменения природной среды и климата" (рук. вице-президент РАН академик Н.П.Лаверов) территория относится к зоне, характеризующихся сейсмической интенсивностью до 8 баллов вероятной частотой проявления 1 раз в 5000 лет.

Характер ЧС - чрезвычайная ситуация регионального характера.

| Характеристика повреждения зданий: |
| --- |
| Обвал - |  |  | 23% | зд. |  |  |  |
| Частичное разрушение - | 27% | зд. |  |  |  |
| Тяжелое разрушение - | 27% | зд. |  |  |  |
| Умеренное разрушение - | 18% | зд. |  |  |  |
| Легкое разрушение - | 5% | зд. |  |  |  |
| Характеристика степени поражения людей: |
|  | Безвозвратные потери |  | 21% |  |
|  | Санитарные потери |  | 20% |  |
|  | Общие потери |  | 41% |  |
|  | Число оставшихся без крова |  | 18% |  |

Ущерб для всей исследуемой территории способны нанести сильные ветра.

Согласно данным мониторинга МЧС, наступление ЧС со скоростью ветра до 40 м/с возможно с частотой не реже 1 раз в 100 лет.

Здания и сооружения на исследуемой территории могут получить от слабой до средней степени разрушения в зависимости от конструктивных особенностей зданий.

Характер ЧС - чрезвычайная ситуация регионального характера.

Последствия природных пожаров могут сформировать чрезвычайную ситуацию межмуниципального уровня, в результате которой количество пострадавших может составить до 300 человек либо размер материального ущерба составляет до 5 млн. рублей.

Показатель степени риска для населения составляет 4,99*10-5 год-1.

Эхирит-Булагатский район, как и вся Иркутская область, находится в зоне, подверженной риску распространения сибирской язвы среди домашнего скота. На территории района находятся действующие скотомогильники. Санитарно-защитные зоны от скотомогильников согласно СанПиНа 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" составляют 1000 м.

Внимания требуют зоны возможного поражения, образование которых возможно в результате аварий с участием потенциально опасных веществ на маршрутах транспортировки пожаровзрывоопасных веществ автомобильным транспортом.

В местах аварии возможно:

поражение и гибель людей;

повреждение транспортных средств;

повреждение шоссейных дорог и мостов;

повреждение и разрушение зданий и сооружений, прилегающих к дорогам;

разрушение опор линий электропередачи;

Возможные последствия подобных аварий:

количество погибших может составить до 2 человек;

количество пострадавших может составить до 5 человек;

материальный ущерб может достигнуть 5 млн. руб;

Вывод:

Указанные выше опасные процессы формируют зоны жесткого контроля и необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска.

Основные факторы формирования зон приемлемого риска чрезвычайных ситуаций

Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территорий может возникнуть в случае аварий:

на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод).

Особого внимания требует процесс транспортировки аммиачной селитры автомобильным транспортом. В результате аварии могут сформироваться зоны возможного поражения.

При нарушении требований безопасности в местах аварии возможно:

поражение и гибель людей;

повреждение транспортных средств;

повреждение шоссейных дорог и мостов;

повреждение и разрушение зданий и сооружений, прилегающих к дорогам;

разрушение опор линий электропередачи;

при этом индивидуальный риск для населения составляет 7,97*10-7

Вывод:

Указанные выше зоны возможного поражения от техногенных ЧС формируют зоны приемлемого риска и нет необходимости в мероприятиях по снижению риска с учетом постоянного выполнения мероприятий, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности персонала предприятия и населения муниципального образования определенных нормативными документами по техническому регулированию.

9.3. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на химически опасных объектах

| Наименование объекта | Место расположения объекта (адрес) | Глубина зоны санитарных потерь (м.) | Вероятность ЧС, год-1 | Возможное число погибших (чел.) | Возможное число пострадавших (чел.) | Возможный ущерб (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Склад минеральных удобрений | МО «Гаханское» поселение п. Бозой | 1650 | 5,32E-07 | 1 | 2 | 2,366 |
| Склад минеральных удобрений | МО «Гаханское» поселение с. Гаханы | 1650 | 5,32E-07 | 1 | 1 | 2,028 |

9.4. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на пожаровзрывоопасных объектах

| Наименование объекта | Место расположения объекта (адрес) | Глубина зоны санитарных потерь (м.) | Вероятность ЧС, год-1 | Возможное число погибших (чел.) | Возможное число пострадавших (чел.) | Возможный ущерб (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Склад ГСМ | МО «Гаханское» поселение п. Бозой | 83 | 3,36E-07 | - | 3 | 2,728 |
| Склад ГСМ | МО «Гаханское» поселение с. Гаханы | 83 | 4,20E-07 | - | 3 | 2,832 |

9.5. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте и транспортных коммуникациях

| Вид транспорта | Вид опасного вещества | Глубина зоны санитарных потерь (м.) | Вероятность ЧС, год-1 | Возможное число погибших (чел.) | Возможное число пострадавших (чел.) | Возможный ущерб (млн. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Автомобильный | Селитра аммиачная (амселитра, нитрат аммония) | 115 | 7,97E-07 | - | - | 0,113 |
| Автомобильный | ГСМ | 83 | 3,94E-05 | 1 | 5 | 4,88 |
| Трубопроводный | Природный газ | 165 | 8,12E-04 | - | 4 | 3,898 |

9.2.5 Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций коммунально-бытового и жилищного характера

К основным причинам риска возникновения чрезвычайных ситуаций коммунально-бытового и жилищного характера относятся:

- повышение аварийности на инженерных коммуникациях и источниках энергоснабжения;

- возможность воздействия внешних факторов на качество воды, ограниченность водопотребления из закрытых водоисточников;

- дефицит источников теплоснабжения в отдельных муниципальных образованиях;

- перегруженность магистральных инженерных сетей канализации и полей фильтрации;

- медленное внедрение новых технологий очистки питьевой воды, уборки улиц, утилизации производственных и бытовых отходов, энергосберегающих, малоотходных технологий, в том числе в строительстве, применение материалов, сырья, продуктов, содержащих вещества, разрушающие озоновый слой, чрезвычайно стабильных веществ, требующих специальных технологий утилизации;

- снижение надежности и устойчивости энергоснабжения, связанное с недостаточным объемом замены устаревших инженерных сетей и основного энергетического оборудования;

- снижение уровня коммунально-бытовых услуг для населения (бани, прачечные, химчистки и др.);

- возрастающий уровень утечек в сетях тепло- и водоснабжения, приводящий к вымыванию грунта и образованию провалов;

- старение жилищного фонда, а также инженерной инфраструктуры.

9.6. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций при проявлении опасных природных явлений

| Виды опасных природных явлений | Частота природного явления год | Вероятность ЧС, год-1 | Характер ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Опасные геологические процессы | 2*10-4 | 9,52E-05 | Региональный |
| Опасные гидрологические явления и процессы | 1*10-2 | 2*10-2 | Муниципальный |
| Опасные метеорологические явления и процессы | 2*10-2 | 5,59E-05 | Муниципальный |
| Природные пожары | 1/в год | 4,99E-05 | Межмуниципальный |

9.2.7 Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Годовая динамика развития эпидемического процесса острых кишечных инфекций будет характеризуется ростом заболеваемости населения в летне-осенний период (август, сентябрь, октябрь, ноябрь), в том числе в местах массового пребывания детей (детские дошкольные учреждения, школы, школы-интернаты и т.п., имеющие общие пищеблок и источники питьевой воды).

Прогнозируется сохранение отравлений химическими веществами, лекарственными препаратами, некачественным алкоголем (с увеличением в выходные и праздничные дни), в летний и осенний период – рост количества отравлений грибами и дикорастущими растениями.

В зимне-весенний период (январь, февраль, март) возможен подъем уровня заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).  Эпидемиологический подъем, предположительно, будет затяжным и продлится до начала весны. Наиболее подверженными указанными заболеваниями будут возрастные группы детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста, а также лица пожилого возраста, не охваченные профилактическими прививками. ОРВИ и грипп, предположительно, составят около 85% от всей инфекционной и паразитарной заболеваемости.

В конце апреля - начале мая (в зависимости от температурных условий), в связи с пребыванием жителей в местах отдыха (парках, лесах, загородной зоне), а также вовлечением населения в сельскохозяйственное производство и огородничество, возможен сезонный рост заболеваемости природно-очаговыми инфекциями – регистрация случаев обращений граждан по поводу присасывания клещей (клещевой энцефалит, боррелиоз).

Возникновение массовых инфекционных заболеваний и отравлений может возникнуть при крупных авариях на коммунальных сетях, вследствие миграции населения из других регионов эндемичных по различным инфекциям. Существует опасность заноса на территорию малярии, холеры и брюшного тифа, и других инфекций.

На территории Иркутской области имеется 66 пунктов захоронений по сибирской язве, где при неблагоприятных условиях возможна активизация этого заболевания.

Исходя из статистических данных представленных ТУ «Роспотребнадзора по Иркутской области» и анализа прошлых лет, а также учитывая возможность возникновения аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и в сетях жилищно-коммунального хозяйства в виду их крайней изношенности прогнозируется вероятность заболеваемости острыми кишечными инфекциями установленной и не установленной этиологии, вирусного гепатита А, В. других инфекций передающихся водным путем.

9.2.8 Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций террористического характера

К основным факторам террористического характера на исследуемой территории относятся:

- нападение на политические и экономические объекты (захват, подрыв, обстрел и т.д.);

- взрывы и другие террористические акты в местах массового пребывания людей, похищение людей и захват заложников;

- нападение на объекты, потенциально опасные для жизни населения в случае их разрушения или нарушения технологического режима;

- вывод из строя систем управления силовых линий электроснабжения, средств связи, компьютерной техники и других электронных приборов (электромагнитный терроризм);

- нарушение психофизического состояния людей путем программированного поведения и деятельности целых групп населения;

- внедрение через печать, радио и телевидение информации, которая может вызвать искаженное общественное мнение, беспорядки в обществе;

- проникновение с целью нарушения работы в информационные сети;

- применение химических и радиоактивных веществ в местах массового пребывания людей;

- отравление (заражение) систем водоснабжения, продуктов питания;

- искусственное распространение возбудителей инфекционных болезней.

Реализация указанных угроз может привести:

- к нарушению на длительный срок нормальной жизни населения;

- к созданию атмосферы страха;

- к большому количеству жертв

# Раздел 10. Технико-экономические показатели

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Территория |  |  |  |
| 1.1 Общая площадь земель в проектных границах | га м2/чел | 24 404,9 75 768,1 | 24 404,9 78 725,5 |
| в т. ч. территории жилых зон | га % | 262,1 1,0 | 277,5 1,2 |
| малоэтажная застройка | га % | 254,2 1,0 | 268,1 1,1 |
| в т.ч. малоэтажные жилые дома с приусадебными участками | га % | 221,5 0,9 | 235,4 1,0 |
| прочие малоэтажные жилые дома | га % | 32,7 0,1 | 32,7 0,1 |
| объекты образования | га % | 7,9 0,0 | 9,4 0,1 |
| многофункциональных общественно-деловых зон | га % | 3,0 0,0 | 7,7 0,0 |
| зон специализированной общественной застройки | га % | 2,5 0,0 | 3,5 0,0 |
| производственных зон | га % | 151,8 0,7 | 169,4 0,7 |
| зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га % | 58,8 0,3 | 59,6 0,3 |
| рекреационных зон | га % | 2 796,9 11,5 | 2 808,7 11,5 |
| зон сельскохозяйственного использования | га % | 21 097,4 86,4 | 21 046,1 86,2 |
| зон специального назначения | га % | 2,5 0,0 | 3,3 0,0 |
| режимных зон | га % | 29,9 0,1 | 29,9 0,1 |
| 1.2 Из общей площади земель озелененные территории общего пользования | га % | - - | 30,5 0,1 |
| 2 Население |  |  |  |
| 2.1 Численность населения всего | тыс. чел. | 3,22 | 3,1 |
| 2.2 Показатели естественного движения постоянного населения за год |  |  |  |
| прирост | чел. | 19 | 16 |
| убыль | чел. | 21 | 18 |
| 2.3 Показатели миграции постоянного населения за год |  |  |  |
| прирост | чел. | 49 | 40 |
| убыль | чел. | 55 | 48 |
| 2.4 Возрастная структура постоянного населения* |  |  |  |
| дети до 15 лет | тыс. чел. % | 0,45 23,9 | 0,40 22,1 |
| население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) | тыс. чел. % | 1,01 53,4 | 0,94 52,0 |
| население старше трудоспособного возраста | тыс. чел. % | 0,43 22,7 | 0,46 25,9 |
| 2.5 Численность занятого постоянного населения – всего | тыс. чел. | 0,30 | 0,35 |
| из них в материальной (градообразующей) сфере | тыс. чел. % численности занятого населения | 0,12 40,0 | 0,15 42,9 |
| в обслуживающей сфере | то же | 0,18 60,0 | 0,20 57,1 |
| 3 Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади | 26,1 | 27,0 |
| в т.ч. муниципальной собственности | тыс. м2 общей площади /% к общему объему жил. фонда | 4,2 16,1 | 4,2 15,6 |
| частной собственности | то же | 21,9 83,9 | 22,8 84,4 |
| 3.2 из общего объема жилищного фонда: |  |  |  |
| в малоэтажных домах | то же | 26,1 100,0 | 27,0 100,0 |
| 3.3 Жилищный фонд со сверхнормативным износом | то же | 19,5 74,7 | - - |
| 3.4 Убыль жилищного фонда – всего | то же | - - | 8,0 29,6 |
| 3.5 Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади | 26,1 | 18,1 |
| 3.6 Новое жилищное строительство – всего | то же | - | 8,9 |
| за счет муниципального бюджета | тыс. м2 общей площади//% к объему нового жилищного строительства | - - | 4,2 47,2 |
| за счет средств населения | то же | - - | 4,7 52,8 |
| 3.6 Структура нового жилищного строительства по этажности: |  |  |  |
| малоэтажное | то же | - - | 8,9 100,0 |
| 3.7 Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир* | м2/чел. | 14,1 | 15,0 |
| 4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 Дошкольные образовательные учреждения – всего на 1000 чел.* | место | 65 34 | 235 131 |
| 4.2 Общеобразовательные школы – всего на 1000 чел.* | место | 340 180 | 340 189 |
| 4.3 Магазины – всего на 1000 чел.* | м2 торговой площади | 228 121 | 678 377 |
| 4.4 Клубные учреждения – всего на 1000 чел.* | место | 100 405 | 350 194 |
| 4.5 Библиотеки – всего на 1000 чел.* | тыс. ед. хранения | 20,0 10,6 | 20,0 11,1 |
| 4.6 Спортивные залы – всего на 1000 чел.* | м2 площади пола | 280 148 | 280 156 |
| 5 Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального образования - всего | км | 39,161 | 39,161 |
| в т.ч. автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | 30,571 | 30,571 |
| автомобильные дороги общего пользования местного значения | км | 8,59 | 8,59 |
| 5.2 Протяженность улично-дорожной сети - всего | км | 30,694 | 31,790 |
| в т. ч. главные улицы | км | 3,405 | 3,405 |
| Улицы в жилой застройке | км | 27,289 | 28,385 |
| 5.3 Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 30,694 | 31,790 |
| в т. ч. с усовершенствованным покрытием | км | 30,694 | 31,790 |
| 6 Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | н/д | 0,733 |
| в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды | то же | н/д | 0,682 |
| на производственные нужды | то же | н/д | 0,051 |
| 6.1.2 Производительность водозаборных сооружений | то же | н/д | 0,730 |
| в т. ч. водозаборов подземных вод | то же | н/д | 0,730 |
| 6.1.3 Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. | 150 | 150 |
| в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды | то же | - | - |
| 6.1.4 Протяженность сетей водопровода | км | н/д | 13,63 |
| 6.2 Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/сут. | н/д | 0,562 |
| в т. ч. хозяйственно-бытовые сточные воды | то же | н/д | 0,511 |
| производственные сточные воды | то же | н/д | 0, 51 |
| 6.2.2 Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м3/сут. | - | 0,570 |
| 6.2.3 Протяженность сетей | км | - | 5,2 |
| 6.2.4 Протяженность сетей дождевой канализации | км | - | 7,7 |
| 6.3 Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 Потребление тепла | тыс.Гкал/год | н/д | 5,43 |
| в т. ч. на коммунально-бытовые нужды | то же | - | - |
| 6.3.2 Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/ч | н/д | - |
| В том числе: ТЭЦ (АТЭС,АСТ) |  | - | - |
| Районные котельные |  | - | - |
| 6.3.3 Производительность локальных источников теплоснабжения | то же | н/д | 2,2 |
| 6.3.4 Протяженность тепловых сетей | км | 0,16 | 3,0 |
| 6.4 Электроснабжение |  |  |  |
| Потребность в электроэнергии – всего | млн кВт∙ ч/год | 5713 | 1763 |
| В том числе: |  |  |  |
| на производственные нужды | млн кВт∙ ч/год | н/д | н/д |
| на коммунально-бытовые нужды | млн кВт∙ ч/год | 5830 | 7476 |
| Источники покрытия электронагрузок | - | ПС 35/10 кВ «Гаханы» и ПС 35/10 кВ «Бозой» | ПС 35/10 кВ «Гаханы» и ПС 35/10 кВ «Бозой» |
| Протяженность сетей | км | 68 | 69 |
| Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | н/д | 100 |
| 6.4 Газоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 Потребление газа - всего | м3/час |  |  |
| 6.4.2 Источники подачи газа | объект |  |  |
| 6.5 Инженерная подготовка территории |  |  |  |
| 6.5.1 Дамбы | км |  |  |
| 6.5.2 Устройство нагорных канав | км |  |  |
| 6.5.3 Регулирование русла рек и ручьев | км |  |  |
| 6.5.4 Устройство набережной | км |  |  |
| 6.6 Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.6.1 Объем бытовых отходов | тыс. м3/год |  |  |
| 6.6.2 Мусороперегрузочные станции | единиц |  |  |
| 6.6.3 Общая площадь свалок | га |  |  |
| в т. ч. стихийных | га |  |  |
| 7 Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 Общее количество кладбищ | га |  |  |
| 8 Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тыс. т/год |  |  |
| 8.2 Общий объем сброса загрязненных вод | тыс. м3/год |  |  |
| 8.3 Рекультивация нарушенных земель | га |  |  |
| 8.4 Территории, неблагополучные в экологическом отношении (территории, загрязненные свыше предельно допустимых концентраций) | га |  |  |
| 8.5 Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел |  |  |
| 8.6 Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га |  |  |

Приложения

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

# Text boxes

2

2

2